附件1

广西左右江流域革命老区（百色、崇左、南宁）山水林田湖草生态保护修复工程项目

竣工验收指导意见

（第二征求意见稿）

第一章  总则

第一条  为加强和规范广西左右江革命老区（百色、崇左、南宁）山水林田湖草生态保护修复工程（以下简称山水林田湖草修复工程）的项目验收管理，确保中央重点生态保护修复治理奖补资金投资效益，根据国家、自治区级工程项目验收管理的有关法律法规和规章制度，结合我区实际情况，制定本指导意见。

第二条  本指导意见适用于使用中央重点生态保护修复治理奖补资金的山水林田湖草修复工程项目验收，包括但不限于饮用水水源地保护工程、水体生态修复与综合整治、城乡环境综合整治、监管能力建设、土地整治、土壤改良与环境治理、石漠化综合防治、重点小流域水土流失综合治理、矿山环境治理与修复、退耕还林还草与防护林、自然保护区建设、湿地保护与恢复工程等各类项目。各项目归属系统（行业）有明确验收规定、规程、规范的，从其规定，否则按本指导意见执行。

自治区级、市级、县（区、市）级财政资金支持的山水林田湖草修复工程其他项目的竣工验收，按国家、相关行业和自治区、相关市现行的规范和标准执行。

第二章  验收依据、技术要求、条件

第三条  项目验收的主要依据：

- （一）生态保护与修复的相关法律法规；

- （二）国家、自治区级和行业主管部门颁布实施的相关技术标准、规范；

第四条  项目验收的技术要求：

- （一）饮用水水源地保护工程

- 参照《农村饮用水水源地环境保护技术指南》（HJ 2032－2013）、《关于印发〈集中式饮用水水源环境保护指南（试行）〉的通知》（环办〔2012〕50号）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）与《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433－2008）等相关规定要求执行。

（二）水体生态修复与综合整治、城乡环境综合整治

涉及流域河道治理与沟道整治的大中型水利工程建设项目（河道疏浚、防护堤、驳岸、护岸、护坡、水库、排洪渠、防洪堤、蓄水溢流坝等）验收标准参照《水利工程建设项目验收管理规定》与《水利水电建设工程验收规程》（SL 223－2008）等相关规定执行。

涉及水利灌溉工程（管道、渠道、引水闸、蓄水池、田间灌溉等）验收标准参照《水利水电建设工程验收规程》（SL 223－2008）、《节水灌溉工程验收规范》（GB/T-50769－2012）执行。

河流水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）。

涉及污水治理工程（污水管网、封堵排污口、污水泵站、污水处理设备等）验收标准参照《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉的公告》（生态环境部公告 2018年 第9号）与《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015－2012）中施工与验收等相关规定执行。

涉及城镇污水处理厂工程验收标准参照《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB 50334－2017）执行。

- 涉及城市黑臭水体治理工程参考《住房城乡建设部 环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（建城〔2015〕130号）按下列要求进行验收：

- 其中定性标准：控源截污工程已完成，沿河（湖）污水收集处理体系基本建成并有效运行，水体沿岸无未经处理的污水直排口，无暗管；垃圾清理已完成，沿河（湖）垃圾收集、转运措施得到有效落实，水体无成片漂浮垃圾、污染物及垃圾淤泥；水体感观无异味，颜色无异常，水体自净恢复好。

- 定量标准：如项目的实施方案或可行性研究报告提出明确技术指标，按其要求进行验收，否则按《住房城乡建设部 环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》中表二的要求进行验收。即有资质检测机构提供的水质监测报告，水体中主要评价指标符合：透明度≥25cm，溶解氧≥2mg/L，氧化还原电位≥50mv，氨氮≤8mg/L。

- 涉及村屯（边境）环境综合整治工程按下列要求进行验收：如项目的实施方案或可行性研究报告提出明确技术指标，按其要求进行验收，否则参照《关于印发〈农村黑臭水体治理工作指南（试行）〉的通知》(环办土壤函〔2019〕826号)中表一的要求进行验收。即有资质检测机构提供的水质监测报告，水体中主要评价指标符合：透明度≥25cm，溶解氧≥2mg/L，氨氮≤15mg/L。

- （三）监管能力建设

- 水污染源在线监测系统参考《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ 353-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）、《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）与《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》（T/CAEPI 11－2017）等相关规定要求进行验收。

- （四）土地整治与耕地提质改造

参考《广西壮族自治区人民政府令》（第116号）、《广西壮族自治区国土资源厅关于进一步规范我区土地整治项目管理有关问题的通知》（桂国土资发〔2014〕16号）、广西壮族自治区地方标准《土地整治工程 第1部分：建设规范》（DB 45/T 1055－2014）、《土地整治工程 第2部分：质量检验与评定规程》（DB 45/T 1056－2014）与《土地整治工程 第3部分：验收技术规程》（DB 45/T 1057－2014）等相关规定要求进行验收。

耕地提质改造工程参照《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区耕地提质改造项目立项与验收规范（试行）的通知》（桂自然资发〔2018〕17号）以及其他相关规定要求进行验收。

- （五）土壤改良与环境治理

土壤修复后，需根据《关于印发〈土壤污染治理与修复成效技术评估指南（试行）〉的通知》（环办土壤函〔2017〕1953号）及其他相关规定要求进行效果评估，方可开展验收工作。

涉及土壤污染防治专项资金项目参照《广西壮族自治区环境保护厅 财政厅关于印发〈广西壮族自治区土壤污染防治项目实施细则〉的通知》（桂环规范〔2018〕5号）执行。

涉及农用地参考《耕地污染治理效果评价准则》（NY/T 3343－2018）与《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618－2018）等相关规定要求进行验收。

涉及建设用地参考《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5－2018）与《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600－2018）等相关规定要求进行验收。

- （六）石漠化综合防治

涉及人工造林的项目，造林密度、成林标准达到《造林技术规程》（GB/T 15776－2016）规定的最低初植密度要求。

涉及人工种草项目参照《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342－2007）规范要求进行验收。

- （七）矿山环境治理与修复

参考《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于贯彻执行广西壮族自治区地方标准〈矿山地质环境治理恢复要求与验收规范〉的通知》（桂国土资办〔2011〕52号）以及其他相关规定要求进行验收。

涉及浆砌石、混凝土等工程，参照《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203－2011）、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204－2015）等规范执行。

矿山修复项目中涉及地质灾害防治工程，参照《矿山地质环境治理恢复要求与验收规范》（DB45/T 701－2010）、《危岩防治工程技术规范》（DB45/T 1696－2018）、《广西壮族自治区国土资源厅 广西壮族自治区财政厅关于印发<广西壮族自治区地质灾害防治项目管理办法>的通知》（桂国土资发〔2011〕115号》、《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T0219－2006）、《崩塌防治工程设计规范》（试行）（T/CAGHP 032－2018）与《泥石流灾害防治工程设计规范》（DZ/T0239－2004）等规范执行。

涉及工矿废弃土地复垦工程参照广西壮族自治区地方标准《土地复垦技术要求与验收规范》（DB45/T 892－2012）、《土壤环境质量标准》（GB15618－2008）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036－2013）与本指导意见的“第二章第四条第（五）点”的相关规范执行。

- （八）退耕还林还草与防护林

- 参考《广西营造林实绩综合核查办法》（桂林营发〔2007〕42号）等相关规定要求进行验收。

- （九）自然保护区建设

- 参照《自然保护区管护基础设施建设技术规范》（HJ/T 129－2003）、《国家级自然保护区规范化建设和管理导则（试行）》（环函〔2009〕195号）等相关规定执行。

- （十）湿地保护与恢复工程

- 依据项目的实施方案或可行性研究报告等设计标准和其他相关规定要求进行验收。

- （十一）其他生态修复工程

- 依据项目设计标准验收和其他相关规定要求进行验收。

第五条  项目竣工验收必须满足下列条件。

- （一）项目工程已按照设计文件或施工合同建设范围等要求工程建设。

- （二）项目的主要技术指标满足国家、自治区或行业技术规范要求。

- （三）项目已完成工程结算并出具财务决算审计报告，或经验收主管部门认可，选择具备资质的第三方机构完成审核。

- （四）项目档案资料齐全或完成竣工资料编制。

第三章  验收程序

第六条  项目实施完成后，施工单位向项目业主提交验收申请，项目业主或相关责任部门应在收到验收申请20个工作日内组织专家对项目开展验收评审，设区市山水林田湖草生态保护修复工程工作领导小组办公室督促指导已竣工项目开展验收工作。

项目施工单位需提供以下资料给验收组：

（一）施工单位验收申请书（模板详见附件1-2）。

（二）施工单位的工程竣工报告。

（三）监理单位的工程监理报告。

（四）项目管护落实情况。

- （五）工程结算审核报告。

项目业主准备以下资料：

- （一）项目的自治区或相关市、县（区、市）的政府批复文件、项目立项资料（包括项目立项文件、批复或项目建议书等）。

- （二）项目资金下达文件。

- （三）实施方案或者可行性研究报告。

- （四）施工设计图。

- （五）预算审查文件。

- （六）项目招标投标资料、签订的合同、协议。

- （七）项目的设计、施工、监理等合同、协议。

水污染治理、土壤污染治理修复等工程还需提供监测单位的监测报告，需要做环境影响评价的项目还需提供项目环境影响评价文件及批复。

第七条  项目竣工验收的主要工作任务。

（一）审查项目是否达到实施方案或可行性研究报告的要求。

（二）检查项目执行情况。有无擅自变更建设内容、扩大建设范围、提高建设标准等问题；因特殊情况，调整项目的主要工程内容及投资的，是否经过原设计审批部门同意。

（三）检查施工情况。是否严格按照施工组织设计执行，工程质量是否达到设计规范要求，建设工期是否符合规定；竣工图是否编制完成。检查监理单位是否按合同要求完成监理工作，监理报告是否完整可靠。

（四）检查概预算与结算。主要包括：概预算文件是否完善，工程结算审核报告是否编制完成。

（五）检查招投标情况。项目的勘察设计、施工、采购等是否按有关法规和文件进行招投标。

（六）对未完工的部分收尾工程，审定其内容、数量、投资和完成期限，由项目业主负责完成。

（七）对验收中发现的主要问题，做出处理决定或提出解决意见。

（八）对项目档案资料进行审核，审核项目业主是否按照《自治区山水林田湖草生态保护修复工程工作联席会议办公室关于加强广西左右江流域革命老区（百色、崇左、南宁）山水林田湖草生态保护修复工程档案管理工作的通知》（桂环生态修复办函〔2019〕9号）要求进行项目档案管理。

（九）审定项目主要技术指标是否达到要求。

- 第八条  使用中央重点生态保护修复专项资金的山水林田湖草修复工程项目竣工验收结束后，应将验收意见书向设区市山水林田湖草生态保护修复工程工作领导小组办公室进行报备，并出具项目竣工决算审计报告。自治区山水林田湖草生态保护修复工程工作联席会议办公室制订了项目竣工验收报备模板（附件1-3）、项目竣工验收书模板（附件1-4）。

第九条  对项目验收过程中发现项目不符合验收条件的，要按照验收组提出的意见进行整改，经整改合格后，再予以验收报备。

第十条  对项目实施效果进行评估。项目业主可委托第三方开展利害关系人满意度调查，也可在项目业主网站、项目所在地公共媒体网站或者项目所在地相关政府网站公开和调查。总投资1000万以下的项目，满意度调查问卷（模板详见附件1-5）需达到50份以上，总投资1000万-5000万的项目，满意度调查问卷需达到100份以上，总投资5000万以上的项目，满意度调查问卷需达到200份以上。涉及城市黑臭水体治理工程的调查问卷有效数量不少于100份，公众满意率参考《城市黑臭水体整治工作指南》的相关要求。涉农村黑臭水体治理工程的调查问卷有效数量不少于30份，公众满意率参考《农村黑臭水体治理工作指南》的相关要求。

第十一条  全部工程子项目完成后，由自治区山水林田湖草生态保护修复工程工作联席会议办公室组织开展对百色、崇左、南宁市的整体验收，对工程建设任务完成、相关制度建设情况、资金筹措、财政资金拨付使用、工程建设成效等情况进行全面总结，并将整体验收意见、评估报告国务院有关部门备案。

第四章  附则

第十二条  违反本意见规定，未进行或不在规定期限内进行验收的，有关部门应责令其限期内补办验收手续。

第十三条  本指导意见印发之前已经验收合格的项目不再开展验收工作。

第十四条  本意见由自治区山水林田湖草生态保护修复工程工作联席会议办公室负责解释。

第十五条  本意见自印发之日起施行。

附件1-1

相关法律法规及技术规范

《中华人民共和国水土保持法》（全国人大常委会，2010年12月25日修订，2011年3月1日施行）

《中华人民共和国土地管理法》（全国人大常委会，2014年7月29日修订施行）

《中华人民共和国环境保护法》（全国人大常委会，2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）

《中华人民共和国水法》（全国人大常委会，2016年7月2日施行）

《中华人民共和国防洪法》（全国人大常委会，2016年7月2日施行）

《中华人民共和国水污染防治法》（全国人大常委会，2017年6月27日修订）

《中华人民共和国环境影响评价法》（全国人大常委会，2018年12月29日修订）

《中华人民共和国野生植物保护条例》（国务院令第687号，2017年10月7日修订）

《中华人民共和国自然保护区条例》（国务院令第687号，2017年10月7日修订）

《中华人民共和国河道管理条例》（国务院令第687号，2017年10月7日修订）

《农村饮用水水源地环境保护技术指南》（HJ 2032－2013）

《关于印发〈集中式饮用水水源环境保护指南（试行）〉的通知》（环办〔2012〕50号）

《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ 773-2015）

《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T 433－2008）

《住房城乡建设部 环境保护部关于印发城市黑臭水体整治工作指南的通知》（建城〔2015〕130号）

《关于印发〈农村黑臭水体治理工作指南（试行）〉的通知》(环办土壤函〔2019〕826号)

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）安装技术规范》（HJ 353-2019）

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）验收技术规范》（HJ 354-2019）

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）运行技术规范》（HJ 355-2019）

《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N等）数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）

《固定污染源自动监控（监测）系统现场端建设技术规范》（T/CAEPI 11－2017）

《广西壮族自治区人民政府令》（第116号）

《广西壮族自治区国土资源厅关于进一步规范我区土地整治项目管理有关问题的通知》（桂国土资发〔2014〕16号）

《土地整治工程 第1部分：建设规范》（DB 45/T 1055－2014）

《土地整治工程 第2部分：质量检验与评定规程》（DB 45/T 1056－2014）

《土地整治工程 第3部分：验收技术规程》（DB 45/T 1057－2014）

《广西壮族自治区自然资源厅 广西壮族自治区农业农村厅关于印发广西壮族自治区耕地提质改造项目立项与验收规范（试行）的通知》（桂自然资发〔2018〕17号）

《关于印发〈土壤污染治理与修复成效技术评估指南（试行）〉的通知》（环办土壤函〔2017〕1953号）

《广西壮族自治区环境保护厅 财政厅关于印发〈广西壮族自治区土壤污染防治项目实施细则〉的通知》（桂环规范〔2018〕5号）

《广西壮族自治区国土资源厅办公室关于贯彻执行广西壮族自治区地方标准〈矿山地质环境治理恢复要求与验收规范〉的通知》（桂国土资办〔2011〕52号）

《广西营造林实绩综合核查办法》（桂林营发〔2007〕42号）

《尾砂库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局2015年第78号令，2015年7月1日施行）

《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB/T 12719-1991）

《自然保护区管护基础设施建设技术规范》（HJ/T 129－2003）

《国家级自然保护区规范化建设和管理导则（试行）》（环函〔2009〕195号）

《自然保护区类型与级别划分原则》（GB/T 14529-93）

《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

《封山（沙）育林技术规定》（GB/T 15163-2018）

《耕地污染治理效果评价准则》（NY/T 3343－2018）

《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB 15618-2018）

《污染地块风险管控与土壤修复效果评估技术导则（试行）》（HJ 25.5－2018）

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600－2018）

《水土保持综合治理验收规范》（GB/T 15773-2008）

《造林技术规程》（GB/T 15776-2016）

《水土保持综合治理技术规范》（GB/T 16453-2008）

《生态公益林建设规划设计通则》（GB/T 18337.2-2001）

《生态公益林建设技术规程》（GB/T18337.3-2001）

《生态公益林建设检查验收规程》（GB/T 18337.4-2001）

《土地利用现状分类》（GB/T 21010-2017）

《农用地定级规程》（GB/T 28405-2012）

《农用地质量分等规程》（GB/T 28407-2012）

《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB 50203－2011）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204－2015）

《灌溉与排水工程设计规范》（GB 50288-2018）

《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）

《生产建设项目水土保持方案技术标准》（GB 50433-2018）

《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）

《节水灌溉工程验收规范》(GB/T 50769-2012）

《城镇污水处理厂工程质量验收规范》（GB 50334－2017）

《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB 50869-2013）

《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297-2018）

《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2006）

《主要造林树种苗木质量分级》（GB/T 6000-1999）

《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）

《水污染治理工程技术导则》（HJ 2015-2012）

《建设项目竣工环境保护验收技术规范生态影响类》

（HJ/T 394-2007）

《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类〉的公告》（生态环境部公告 2018年 第9号）

《矿山地质环境治理恢复要求与验收规范》（DB45/T 701－2010）

《危岩防治工程技术规范》（DB45/T 1696－2018）

《广西壮族自治区国土资源厅 广西壮族自治区财政厅关于印发<广西壮族自治区地质灾害防治项目管理办法>的通知》（桂国土资发〔2011〕115号》

《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》

（HJ 651-2013）

《滑坡防治工程设计与施工技术规范》（DZ/T 0219-2006）

《泥石流灾害防治工程勘查规范》（DZ/T 0220-2006）

《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T 0221-2006）

《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》

（DZ/T 0223-2011）

《泥石流灾害防治工程设计规范》（DZ/T 0239-2004）

《土地整治项目规划设计规范》（TD/T 1012-2016）

《土地整治项目验收规程》（TD/T 1013-2013）

《土地复垦技术要求与验收规范》（DB45/T 892－2012）

《土壤环境质量标准》（GB15618－2008）

《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）

《土壤侵蚀分类分 级标准》（SL190-2007）

《水利工程建设项目验收管理规定》

《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）

《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）

《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL773-2018）

《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准》

（SL631～637-2012）

《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）

《岩土工程监测规范》（YS5229-96）

《造林作业设计规程》（LY/T 1607-2003）

《人工草地建设技术规程》（NY/T 1342－2007）

《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）

《泥石流灾害防治工程勘察规范（试行）》

（T/CAGHP 006-2018）

《崩塌防治工程勘查规范》（试行）（T/CAGHP 011-2018）

《崩塌防治工程设计规范》（试行）（T/CAGHP 032-2018）

《房屋裂缝检测与处理技术规程》（CECS 293-2011）

《国家湿地公园试点验收办法（试行）》

（办湿字〔2010〕191号）

《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》（办水保〔2018〕133号）

上列技术规范与标准执行其修订的最新版本。

附件1-2

竣工验收申请表（模板）

| 致项目业主： 本申报工程项目已经按合同要求，于 年 月 日基本完工，验收文件也已准备就绪，特申报对本表所列工程项目进行验收。 施工单位（公章） 单位负责人： 申报日期： 年 月 日 项目业主： 签收日期： 年 月 日 |
| --- |
| 随同报送的主要 验收文件 目录 | 序号 | 文件名称 |
|  | 1 |  |
|  | 2 |  |
|  | 3 |  |
|  | 4 |  |
|  | 5 |  |
|  | 6 |  |
|  | 7 |  |
|  | 8 |  |
| 监理单位 意见 | 口不具备验收条件，满足条件再报。 口补充报送文件，内容专文通知。 口已通过审核，并即时报告建设单位组织验收，具体事项专文通知。 监理单位：（公章） 签证人： 签证日期： 年 月 日 |

工程名称：__________________________ 合同号：____________ NO：施_____

附件1-3

____________项目竣工验收报备表（模版）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 工程地点 |  | 设计（勘察） 单位 |  |
| 项目编号 |  | 施工单位 |  |
| 项目类型 |  | 监理单位 |  |
| 工程规模 |  | 开工日期 | 年 月 日 |
| 工程造价 |  | 竣工日期 | 年 月 日 |
| 合同编号 |  | 交工日期 | 年 月 日 |
| 报告书 包括的 工程 |  |
| 竣工验收报备申请： 施工（建设）单位已按合同和设计图纸（或方案）完成了该工程，并进行了自查自检和验收，竣工资料已汇集成册，特此向主管部门报备。 建设单位签章 施工单位签章 _______年_______月_______日 |

附件1-4

项目竣工验收书封面（模板）

广西左右江流域山水林田湖草 生态保护修复试点工程 项目竣工验收书 项 目 名 称 项 目 地 址 建 设 单 位 开 工 日 期 ______年_____月_____日 竣 工 日 期 ______年_____月_____日 验收组织部门 验 收 日 期 ______年_____月_____日 工程项目编号

一、治理工程基本情况 工程名称 工程地址 工程类型 工程概预算 工程结算 参 建 单 位 及 资 质 单位 名称 资质 检查情况 设计 单位 施工 单位 监理 单位 监测 单位 其他（勘查）单位

二、验收所需文件及资料情况 序号 名称 检查情况 1 建设单位申请书 2 施工单位的工程竣工报告 3 监理单位的工程监理报告 4 监测单位的监测报告 5 竣工验收文件 （1）项目管理文件 （2）立项文件 （3）可行性研究文件 （或实施方案） （4）设计文件 （5）监理文件 （6）监测资料 6 项目管护落实情况 7 其他

三、治理工程设计文件审查（批）情况 序号 名称 审查机关 审查文号 与时间 检查结果 1 可行性研究报告 （或实施方案） 2 初步设计报告 3 施工图设计报告 4 设计重大 变更文件 5 工程概算报告 6 其他需要 审查事项

四、工程竣工验收专家组意见 执行基本建设程序的情况： 对工程质量（基本要求）的检查意见： 对工程实物的检查意见： 对工程外观的检查意见： 对文件、资料的检查意见： 对工程投资结算的检查意见： 对工程竣工验收的综合意见： 要求进行整改的意见： 竣工 验收 专家 签字 专家组 姓名 工作单位 职称/职务 签名 组长 成员 成员 成员 成员 成员

五、被验收单位意见 建设单位意见： 负责人： 监理单位意见： 负责人： 施工单位意见： 负责人： 设计单位意见： 负责人： 其他（勘查、监测）单位意见： 负责人： 姓名 工作单位 职称/职务 签名 时间：______年_____月_____日

附件1-5

项目

满意度调查问卷

为进一步提高广西左右江流域山水林田湖草生态保护修复试点工作质量，提高管理效率和民众满意度，现组织对

项目进行利害关系人满意度调查，希望您能如实填写下列问题。

填写答卷注意：请直接在选中答案的序号上打√；每题只选择一个答案（3、12、13题除外）。

- 您的性别：A、男     B、女

- 您的年龄：A、18-35岁  B、35-50岁  C、50岁以上

- 您所在的乡镇                             。

- 您和您的家人是否是该项目受益者A、是    B、不是

- 您了解该项目吗？

- A、非常了解  B、了解  C、一般  D、不了解  E、非常不了解

- 您对该个项目的必要性

- A、非常必要  B、必要  C、一般  D、不必要  E、非常不必要

- 您对该项目实施的结果

- A、非常满意  B、满意  C、一般  D、不满意  E、非常不满意

- 您对该项目的环境生态效益

- A、非常满意  B、满意  C、一般  D、不满意  E、非常不满意

- 您对该项目的经济效益

- A、非常满意  B、满意  C、一般  D、不满意  E、非常不满意

- 您对该项目的社会效益

- A、非常满意  B、满意  C、一般  D、不满意  E、非常不满意

- 假如该项目的满意度最高分为100分，您认为该项目的满意度可打多少分？

- A、91-100分  B、81-90分  C、71-80分  D、61-70分

E、60分以下

- 如果该项目给您带来不良影响，可多项选择。

- 大气污染  B、水污染  C、噪音污染

13、该项目给您带来哪些良好影响：

。