附件2

农村环境质量监测项目2023年第二季度考核评分情况

| 中标单位 | 负责辖区 | 评分意见 | 区中心 确认得分 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 民生中检联公司 | 钦州 | 无不规范行为 | 100 | 98.7 |
|  | 北海 | 无不规范行为 | 100 |  |
|  | 防城港 | 1.采集粪大肠菌群样品时使用未灭菌的采样器采集后倒入无菌袋中，经提醒后改正，重新采样。（-1分） 2.采集化学需氧量样品添加固定剂后未检查pH值，经提醒后改正。（-1分） 3.现场样品冷藏箱温度显示9℃，经提醒后放置冰块将至4℃。（-1分） 4.采样记录未及时填写校准结果、采样人、页码等信息。（-1分） | 96.0 |  |
| 广电计量公司 | 梧州 | 1.环境空气点位布设靠近马路，易受饮食油烟影响。（-0.5分） | 99.5 | 98.2 |
|  | 玉林 | 1.硫化物固定剂添加顺序不符合分析方法要求，经提醒后重采。（-1分） 2.中标机构无法提供吸收瓶阻力测定合格表。（-1分） 3.总磷、总氮、氨氮、化学需氧量合并采样量只有500mL，不满足最少采样量要求。（-1分） | 97.0 |  |
| 博测公司 | 桂林 | 1.未在合同规定时间内提供电子版和纸质的监测报告。（-1分） 2.未在流动的河水里测定溶解氧，经提醒后重测。（-0.5分） 3.个别点位未测定水深。（-0.5分） | 98.0 | 98.2 |
|  | 贺州 | 1.未在合同规定时间内报送数据。（-1分） 2.个别点位靠近岸边测定溶解氧。（-0.5分） | 98.5 |  |
| 华测公司 | 来宾 | 1.上报的数据与原始记录的数据不一致，经复核后纠正。（-0.5分） | 99.5 | 97.8 |
|  | 贵港 | 1.采样所用的水温计仪器编号与校准证仪器编号不一致，缺乏唯一性标识。（-0.5分） 2.采样点位坐标录入错误，已自行整改。（-0.5分） 3.未按要求拍摄采样点位周围环境，已自行整改。（-0.5分） 4.溶解氧和石油类采样瓶未烘干，已自行整改。（-0.5分） 5.个别环境空气点位未按要求采集空白。（-1分） 6.二氧化氮分析记录遗漏审核人签名，已自行整改。（-0.5分） 7.环境空气采样记录未及时填写气象参数和天气状况。（-0.5分） | 96 |  |
| 中检公司 | 河池 | 1.靠近岸边采集水样。（-0.5分） | 99.5 | 97.8 |
|  | 柳州 | 1.个别点位浊度仪现场校准未通过；采样器绳子长度不满足要求，个别点位无法采集到水底上0.5米样品。（-1分） 2.个别点位铜、锌等项目全程序空白样品未经过0.45μm滤膜过滤。（-1分） 3.个别点位采样人员未及时填写采样记录，划改未签名。（-0.5分） 4.个别环境空气点位未拍摄采样前流量校准视频或照片。（-0.5分） 5.个别点位水样未及时添加固定剂或加酸后未测定pH值。（-0.5分） 6.个别点位细菌样品采集后未及时冷藏，提醒后已整改。（-0.5分） | 96.0 |  |
| 新桂公司 | 南宁 | 1.监测数据录入错误，经核查后改正。（-1分） 2.未在合同规定时间内提供监测数据、监测报告、质控报告。（-5分） | 94.0 | 94.0 |
| 荣辉公司 | 百色 | 1.未在合同规定时间内提供纸质版监测报告。（-1分） 2.个别环境空气监测点位，现场未带流量校准仪，缺采样前后流量校准记录。（-1分） 3.个别环境空气监测点位，膜法采样全程序空白只有1个。（-1分） 4.个别环境空气监测点位，采样人员与接样人员现场交接样品时，未在现场填写样品交接记录。（-0.5分） | 96.5 | 93.2 |
|  | 崇左 | 1.用白色玻璃瓶采集五日生化需氧量样品，提醒后采取避光保存。（-1分） 2.未携带测深仪和测距仪，携带到现场的GPS已损坏。（-1分） 3.采样记录上未填写周边环境，未记录采样点周边是否有污染源。（-0.5分） 4.硫化物、氰化物、挥发酚等项目未按要求添加固定剂，提醒后重采。（-1分） 5.五日生化需氧量、石油类样品未及时放入冰箱，提醒后重采。（-0.5分） 6.原始记录空白处未划斜杠或缺少“以下空白”标识。（-1分） 7.氨氮分析记录表中未体现预蒸馏前处理方式。（-1分） 8.无机阴离子、总氮项目未按方法要求开展加标测试，未做曲线校核点。（-4分） | 90.0 |  |