广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目

环 境 影 响 报 告 书

（公示本）

建设单位：广西道丰新材料有限公司

编制单位：深圳市欣景环境技术有限公司

协作单位：核工业二三〇研究所

二〇二〇年十一月

# 概  述

1、项目由来

钛矿和金红石是冶炼金属钛、制造钛白粉以及电焊条焊药的主要原料。由于钛白粉具有折射率高、白度高、亮度高、化学稳定性好、覆盖能力强等特性，大量用于造纸、塑料、油漆等工业。钛矿和金红石用来生产金属钛，可以制造各种钛合金。此外，钛矿和金红石可以生产陶瓷电容器、机电换能器、玻璃纤维等。

锆英砂具有熔点高（2700℃），耐酸碱及高硬度等特性，其用途非常广泛。它可作为玻璃陶瓷工业中的添加剂和遮光剂，可提高玻璃纤维的抗碱性和纤维强度，可取代铅玻璃。含锆陶瓷具有吸收放射性功能，耐高温、高压及极高的耐磨性。冶金工业以氧化锆为基料的耐火材料强度高、稳定性好、耐酸性强，在氧化还原气氛中稳定，可做高温的炉衬材料和高温真空冶炼贵金属和合金用的坩埚材料及其它用途的耐火材料。天然锆英砂，砂粒度均匀、吸热性好、散热均匀，可做铸造工业用的型砂，其磨成的细粉涂于铸型内部，可提高成品率。锆的合金在原子能工业中，主要用于原子能发电站、核动力舰船及核潜艇等的核反应堆中。锆具有优异的抗腐蚀性能，因此用于化学工业中的零部件。自上世纪九十年代，我国瓷砖、卫生洁具产量由原来世界五位迅速跃居首位，作为陶瓷用的锆英砂釉料，更是迅猛增长。

广西道丰新材料有限公司位于钦州市进口资源加工区（钦南片区）（金窝工业园），利用越南钛锆矿为原料，拟建设广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目，建设有主体工程（1#车间、2#车间、3#车间、摇床车间及仓库）、储运工程（毛料堆场、晒场、尾砂临时堆场等），辅助工程（供水、供电、烘干炉供热等），环保工程（烘干炉烟气处理设施，及各废水沉淀池）。预计年进口并加工锆中矿、锆英精矿、毛矿、钛矿等各种矿产品新型材料约30万t，产钛铁矿17万t，独居石5400t，金红石1.62万t，锆英砂8.7万t。

2、项目特点

项目采用磁选钛铁—重选锆英、金红石、锡—电选锆英、金红石的选矿工艺，为物理选矿，洗矿选矿过程不添加药剂，生产废水全部回用，不外排。烘干炉燃料为生物质颗粒。

3、环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应进行环境影响评价。根据《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录（第一批）》的有关规定，该项目应编制辐射环境影响评价专篇。由此广西道丰新材料有限公司委托深圳市欣景环境技术有限公司开展该项目的常规环境影响评价工作，委托核工业二三〇研究所编制射环境影响评价专篇。委托书详见附件1。评价单位接到委托后，成立了项目组对现场进行踏勘，对评价区域进行调查分析和监测、搜集资料，按照现行的环评法规、导则、标准和技术文件的要求，编制完成本项目环境影响报告书。

4、判定相关情况

（1）产业政策相符性分析

① 与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析

本项目由钦州市钦南区发展和改革局备案（见附件2），项目代码为：2020-450702-12-03-027036，为年产30万吨钛锆砂矿精选项目，不属于独居石单一矿种开发项目，属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“四十三、环境保护与资源节约综合利用—24、共生、伴生矿产资源综合利用技术及有价元素提取”，属于鼓励类项目，项目建设符合产业政策。

② 与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）相符性分析

根据《工业炉窑大气污染综合治理方案》中的相关内容，（1）加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。（2）加大落后产能和不达标工业炉窑淘汰力度。分行业清理《产业结构调整指导目录》淘汰类工业炉窑。（3）加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施。

项目位于钦州市进口资源加工区（钦南片区）（金窝工业园），项目烘干炉各配套旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，经15米排气筒高空排放，废气稳定达标排放。项目所使用的烘干炉以生物质燃料作为热源，为清洁能源。项目对生产车间进行密闭，对堆场进行洒水降尘，运输车辆清洗，能有效减少粉尘无组织排放，能够实现达标排放。

③ 与《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（钦政通〔2017〕2号）相符性分析

根据《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（钦政通〔2017〕2号）的相关内容，禁燃区包括：市区……，钦州高新区、中马钦州产业园区、黎合江工业园区、进口资源加工区、皇马工业园区（一、二区）等我市城市建成区周边的工业园区。高污染燃料为以下燃料：（一）除单台出力大于等于20蒸吨/小时锅炉以外的燃用煤炭及其制品；（二）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油，以及各种可燃废物和直接燃用的生物质非成型燃料（树木、秸秆、锯末、稻壳、蔗渣等）。

项目位于钦州市进口资源加工区（钦南片区），项目采用生物质颗粒为原料为窑炉供热，与《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（钦政通〔2017〕2号）相符。

（2）相关规划相符性分析

项目所在园区现行规划为《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划》，该规划提出依托钒钛科技生产示范区建设，建成金属冶金为主，冶金下游有关产业为辅的现代冶金工业园区。本项目为年产30万吨钛锆砂矿精选项目，进口矿石加工，产品为钛铁、锆、金红石、锡矿、独居石精矿，属于冶金相关产业，符合园区产业定位要求。园区功能结构图见附图11。

《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划环境影响报告书》于2011年由原钦州市环境保护局出具审查意见（钦市环管字〔2011〕1号）。

（3） “三线一单”相符性分析

① 生态保护红线

项目位于钦州市进口资源加工区（钦南片区）区内，占地不涉及自然保护区、水源保护区、风景名胜区、文物古迹等敏感区范围，符合钦州市生态功能区相关要求；项目外排生活污水进入钦州港大榄坪污水处理厂处理后，深海（108°39′12.00″E，21°39′15″N）排放，排放口海域属四类海水环境功能区，不属于《广西海洋生态红线划定方案》（桂政函〔2017〕233 号）划定的禁止类红线区和限制类红线区。项目所在区域不属于生态保护红线管控区域，项目的建设符合生态保护红线管理办法的规定。

② 环境质量底线

根据2020年7月8日~14日对项目周围环境进行现状监测，项目周边空气环境、地下水、声、土壤环境质量达到环境功能区相关标准要求。根据本次环评的预测结果可知，本项目对周边的大气、地表水、地下水、声、土壤环境影响较小，预测结果值均能满足环境质量标准。项目所处环境功能区达标、污染物达标排放，区域环境质量能满足环境功能区要求，不会突破当地环境质量底线。

③ 资源利用上限

资源利用上线是促进资源能源节约，保障能源、水、土地等资源高效利用，不应突破的最高限值。项目位于工业园，用水、用电等可满足项目要求，本项目用地位于钦州市进口资源加工区（钦南片区）（金窝工业园）内，用地为三类工业用地，不侵占基本农田或生态林地等，用地类型符合《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划》的三类工业用地。项目资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

④ 环境准入负面清单

根据《广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》（桂发改规划〔2016〕944号）、《广西第二批重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（桂发改规划〔2017〕1652号），项目为年产30万吨钛锆砂矿精选项目，钦州市不在广西重点生态功能区县准入负面清单内。

综上，项目满足“三线一单”相关要求。

5、关注的主要环境问题及环境影响

本项目关注的主要环境问题为项目废气排放对环境空气的影响以及选矿废水的处理问题。

项目烘干炉烟气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，经排气筒排放；烘干炉出料口，磁选机、电选机进出料口矿尘出料口设置挡风遮罩，设备设在密闭厂房内；晒场和尾砂临时堆场扬尘上覆防尘布或适时洒水降尘降低粉尘；装卸过程尽量降低落料高度，运输车辆定期清洗。经预测，项目大气环境影响评价等级为二级。项目排放的粉尘在周围各敏感点处的贡献值占标率较小，对空气中TSP、PM10、SO2、NO2浓度贡献不大。选矿废水经废水沉淀池沉淀后回用于选矿，不外排，不会对地表水体产生影响。项目原材料及产品伴生放射性物质，产生的放射性及其辐射影响在可接受范围内，项目辐射影响较小。

6、主要环境影响评价结论

广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目位于钦州市进口资源加工区（钦南片区），采用磁选-重选-电选工艺对钛锆进行加工。符合国家产业政策及行业发展规划，用地符合钦州市进口资源加工区（钦南片区）要求。项目拟采取的污染防治措施技术可行，污染物可以达标排放，固体废物可得到安全处置或综合利用，产生的放射性及其辐射影响在可接受范围内，对环境的不利影响可控制在环境可接受程度。

建设单位在工程建设和生产过程中只要切实做好环境保护“三同时”工作，认真落实报告书提出的各项污染防治措施、污染物达标排放要求情况下，项目建设对环境的影响不大。从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

目  录

概  述	I

1 总则	1

1.1 编制依据	1

1.2 相关规划及环境功能区划	4

1.3 环境影响识别及评价因子筛选	7

1.4 评价标准	8

1.5 评价等级及评价范围	14

1.6 主要环境保护目标	22

2 建设项目工程分析	24

2.1 拟建项目工程概况	24

2.2 工程分析	29

2.3 项目污染源源强核算	44

3 环境现状调查与评价	64

3.1 区域环境概况	64

3.2 空气环境质量现状调查与评价	78

3.3 地表水环境质量现状调查与评价	81

3.4 地下水环境质量现状调查与评价	83

3.5 声环境质量现状及评价	88

3.6 土壤环境现状调查与评价	90

3.7 生态环境质量现状调查	94

3.8 辐射环境现状	95

4 环境影响预测与评价	102

4.1 施工期环境影响分析	102

4.2 空气环境影响分析	105

4.3 地表水环境影响分析	113

4.4 地下水环境影响分析	114

4.5 声环境影响分析	121

4.6 固体废物环境影响分析	123

4.7 生态环境影响分析	126

4.8 土壤环境影响分析	127

4.9 辐射环境影响分析	128

4.10 环境风险分析	145

5 环境保护措施及其可行性论证	156

5.1 施工期环境保护措施分析	156

5.2 废气污染防治措施	158

5.3 废水污染防治措施	161

5.4 地下水影响防治措施	162

5.5 噪声污染防治措施	163

5.6 固体废物处置措施	164

5.7 土壤污染防治措施	165

5.8 辐射防护措施	166

5.9 环保投资估算	171

6 环境影响经济损益分析	172

6.1 经济效益分析	172

6.2 环保投资估算	172

6.3 环境影响经济损益分析	172

6.4小结	174

7 环境管理与监测计划	175

7.1 环境管理	175

7.2 污染物排放清单及排放要求	179

7.3 环境监测计划	181

7.4 “三同时”及竣工环保验收	183

7.5 信息公开	184

7.6 排污口规范化建设	185

8 环境影响评价结论	187

8.1 项目概况与工程分析	187

8.2 环境现状评价结论	188

8.3 环境影响分析评价结论	190

8.4 环保措施	191

8.5 环境影响经济损益分析	193

8.6 环境管理与监测计划结论	193

8.7 公众意见采纳情况	193

8.8 综合结论	194

附图

附图1   项目地理位置图

附图2   项目平面布置图

附图3   项目周边环境敏感点及污染源分布图

附图3-2 本项目周边2.5公里范围内辐射环境保护目标图

附图4   项目区域水系图

附图5   项目区域近岸海域环境功能区划图

附图6   评价范围图

附图6-2本项目1公里辐射评价范围及评价子区划分图

附图6-3 本项目辐射2.5公里评价范围及评价子区划分图

附图7   环境质量现状监测布点图

附图7-2 1公里范围及周边企业γ辐射空气吸收剂量率监测布点图

附图7-3评价范围内村庄γ辐射空气吸收剂量率、氡和钍射气浓度监测布点图

附图8   项目区域水文地质图

附图9   项目与园区土地利用规划关系图

附图10   项目污水排水走向图

附图11 项目与园区功能结构图

附图12 项目与金窝水库饮用水源保护区位置关系图

附图13 项目与大风江饮用水源保护区位置关系图

附件

附件1  项目环评委托书

附件2  项目备案证明

附件3  园区规划审查意见

附件4  环境质量现状监测报告

附件5  半定量分析报告

附件6  放射性监测报告

附件7  项目入园协议

附件8  尾砂购销协议

附表

附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

附表2 建设项目地表水环境影响评价自查表

附表3 建设项目环境风险评价自查表

附表4土壤环境影响评价自查表

附表5 建设项目环评审批基础信息表

# 总则

## 编制依据

### 国家有关法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月修订）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修正）；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年8月31日通过）；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012 年2月修订）；

（9）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003年10月1日起实施）；

（10）《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日修订）；

（11）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）；

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月修订）；

（13）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

（14）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号）；

（15）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号）；

（16）《关于印发〈全国生态保护“十三五”规划纲要〉的通知》（环生态〔2016〕151号）；

（17）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发〔2012〕98 号）；

（18）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

（19）《关于加强西部地区环境影响评价工作的通知》（环发〔2011〕150 号）；

（20）《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）；

（21）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（22）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令 第48号）；

（23）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）；

（24）《环境影响评价公众参与办法》（2019年1月1日施行）；

（25）《伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法（试行）》（国环规辐射〔2018〕1号）；

（26）《放射性物品运输安全管理条例》（国务院令562号，2010年1月1日施行）；

（27）《关于发布《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录（第一批）》的通知》，环办〔2013〕12号；

（28）《放射性废物安全管理条例》，（国务院令612号，2012年3月1日施行）。

### 地方性法规及规范性文件

（1）《广西壮族自治区环境保护条例》（2016年修订）；

（2）《广西壮族自治区生态功能区划》（桂政办发（2008）8号）；

（3）《广西壮族自治区主体功能区规划》（桂政发〔2012〕89 号）；

（4）《广西16个国家重点生态功能区县产业准入负面清单（试行）》（桂发改规划〔2016〕944号）；

（5）《广西第二批重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》（桂发改规划〔2017〕1652号）；

（6）《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发广西生态保护红线管理办法（试行）》（桂政办发〔2016〕152号）；

（7）《环境保护厅关于印发广西“十三五”大气污染防治实施方案的通知》（桂环规范〔2017〕4 号）；

（8）《广西大气污染防治行动工作方案》（桂政办发〔2014〕9 号）；

（9）《广西水污染防治行动计划工作方案》（桂政办发〔2015〕131号）；

（10）《广西土壤污染防治行动计划工作方案》（桂政办发〔2016〕167号）；

（11）《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市大气污染防治行动工作方案的通知》（钦政办〔2014〕54号）；

（12）《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市2018年大气污染防治攻坚方案的通知》（钦政办电〔2018〕58号）；

（13））《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市水污染防治行动计划2018年度实施方案的通知》（钦政办电〔2018〕31号）；

（14）《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市土壤污染防治行动计划工作方案的通知》（钦政办〔2016〕132号）；

（15）《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市近岸海域污染防治方案的通知》（钦政办〔2018〕46号）；

（16）《钦州市人民政府关于划定高污染燃料禁燃区的通告》（钦政通〔2017〕2号）。

### 技术规范依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（9）《大气污染治理工程技术导则》（H2000-2010）；

（10）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（11）《污染防治可行技术指南编制导则》（HJ2300-2018）；

（12）《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ884-2018）；

（13）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日起施行）；

（14）《国家大气污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.1-2018）；

（15）《国家水污染物排放标准制定技术导则》（HJ945.2-2018）；

（16）《空气和废气监测分析方法》（第四版 国家环保局2003年）；

（17）《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ194-2017）；

（18）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（19）《水和废水监测分析方法》（第四版 国家环保局2002年）；

（20）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）；

（21）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（22）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）；

（23）《建筑材料放射性核素限量》（GB6566－2010）；

（24）《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325-2020；

（25）《环境核辐射监测规定》（GB12379－1990）；

（26）《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）；

（27）《放射性物品安全运输规程》（GB11806-2019）；

（28）《有色金属矿产品的天然放射性限值》（GB 20664-2006）；

（29）《铀矿冶辐射防护规定》（EJ 993-2008）；

（30）《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）；

（31）《放射性废物管理规定》（GB14500-2002）；

（32）《矿产资源开发利用辐射环境影响评价专篇格式与内容（试行）》（2015 年1 月）；

（33）《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》（GB27742-2011）；

（34）《伴生放射性物料贮存及固体废物填埋处置辐射环境保护技术规范（试行）》（2020年4月）；

（35）《伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法（试行）》（国环规辐射〔2018〕1号）；

（36）《稀土生产场所放射防护要求》（GBZ139-2019）；

（37）《稀土工业污染物排放标准》及其修改单（GB 26451-2011/XG1-2013）；

（38）《关于发布〈伴生放射性矿物资源开发利用项目环境影响报告书（表）的内容和格式〉的通知》（环监[1994]080号）。

### 项目依据

（1）《项目环评委托书》，广西道丰新材料有限公司，2019年12月1日；

（2）项目备案证明，项目代码：2020-450702-12-03-027036，钦州市钦南区发展和改革局；

（3）《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划环境影响报告书（报批稿）》，北海市碧蓝海洋环境保护服务有限公司，2010年5月；

（4）《广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目辐射环境影响评价专篇》，核工业二三〇研究所，2020年9月；

（5）广西道丰新材料有限公司提供的有关资料和图件。

## 相关规划及环境功能区划

### 相关规划

（1）规划相符性分析

《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划》是本区域现行的规划，本项目和《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划》内容进行比对说明项目符合性，具体见表1.2-1。

##### 项目与《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划》及环境影响报告书相符性分析

| 园区规划 | 规划内容 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产业 定位 | 依托钒钛科技生产示范区建设，建成金属冶金为主，冶金下游有关产业为辅的现代冶金工业园区。 | 拟建项目为钛锆产品加工项目，属于规划中的冶金相关产业 | 相符 |
| 用地与 选址 | 规划工业用地464.12公顷，占规划建设用地总面积的71.10%，全部为三类工业用地 | 项目利用园区用地，用地类型为《钦钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划》土地利用规划图中划定的三类工业用地 | 相符 |

根据上表可知，本项目与《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划》要求相符。

（2）园区准入条件相符性分析

根据《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划环境影响报告书》，入工业园区的准入条件如下表1.2-2所示。

##### 入工业园区的准入条件

| 相关要求 | 本项目 | 相关判定 |
| --- | --- | --- |
| 进入园区的企业必须首先符合加工园区产业发展导向 | 根据园区规划产业结构：加工区依托钒钛铁科技生产示范区建设，发展以金属冶炼为主，冶金下游关联产业链为辅的产业。拟建项目为钛锆产品加工项目，符合加工园区产业发展导向 | 符合准入条件 |
| 入园项目必须符合国家的产业技术政策要求，属于《工商投资领域制止重复建设目录》、《禁止外商投资产业目录》、《严重污染环境的淘汰工艺与设备名录》、《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录》等范围内的建设项目严禁进入；《外商投资产业指导目录》、《产业结构指导目录（现行有效版本）》鼓励和允许类产业准入，限制类产业严格审批，禁止类、淘汰类产业不准引入 | 拟建项目符合国家产业政策，不涉及淘汰工艺及设备，淘汰落后生产能力、工艺和产品，项目不涉及产业结构指导目录限制类、禁止类、淘汰类产业 | 符合准入条件 |
| 鼓励清洁生产型企业、高新技术型企业或节水节能型企业进入。 | 项目清洁生产水平达国家先进水平 | 符合准入条件 |
| 入园项目必须根据环评法及《建设项目环境保护分类管理名录》等有关法律法规，进行环境影响评价，取得环保行政主管部门有关批文，同意建设后方可接纳。 | 拟建项目为钛锆产品加工项目，现进行项目环评。 | 符合准入条件 |
| 园项目必须根据国家及地方指定的污染物排放标准及总量控制要求，污染物排放浓度不能超标，污染物排放量必须符合总量控制的要求。 | 项目建设后根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》申请排污许可。 | 符合准入条件 |

根据对比分析，本项目符合《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划》入工业园区的准入条件。

### 环境功能区划

（1）环境空气功能区划

项目建设地点位于钦州市进口资源加工区（钦南片区）（金窝工业园），根据《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划环境影响报告书》，项目所在地环境空气为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）水环境功能区

项目建设地点位于钦州市进口资源加工区（钦南片区）（金窝工业园），项目生产废水循环使用，不外排；厂区初期雨水回用于选矿工序，不外排；生活污水排入钦州港大榄坪污水处理厂处理，经处理达标后深海（108°39′12.00″E，21°39′15″N）排放。根据《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划环境影响报告书》和区域近岸海域环境功能区划图（附图5），大榄坪污水处理厂深海排放区执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。项目周边除金窝水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，其余水域执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。地表水体情况具体见§3.3，水系图详见附图4。

（3）声环境功能区划

项目建设地点位于钦州市进口资源加工区（钦南片区），根据《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划环境影响报告书》，项目声环境执行3类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

本项目所属环境功能区详见表1.2-3。

表1.2-3 本项目所属环境功能区一览表

| 项目 | 功能区 |
| --- | --- |
| 地表水环境 | 第四类水质，执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准 |
| 空气环境 | 二类区，执行（GB3095-2012）二级标准 |
| 声环境 | 执行（GB3096-2008）3类标准 |
| 基本农田保护区 | 否 |
| 自然保护区 | 否 |
| 风景保护区、特殊保护区 | 否 |

## 环境影响识别及评价因子筛选

### 环境影响识别

根据本项目特点和主要环境问题识别结果，采用矩阵法对可能受本项目影响的环境要素进行识别和筛选。项目对环境可能造成的主要影响是：施工期场地内运输车辆、施工机械产生的噪声、扬尘等；营运期主要是烘干炉废气、粉尘、生活污水、噪声、尾砂等对环境的影响。项目在施工期对环境产生的影响是不利的，但此类影响是短期的；项目投入营运后，其在营运期内产生的各类污染物对环境的影响将通过采取有效地控制后，这些不利影响因素可有效削减，识别结果详见表1.3-1。

##### 拟建项目环境影响识别

| 要素 | 影响因子 | 施工期 | 营运期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 物料 运输 | 基础 设施 | 施工人 员生活 | 设备 安装 | 车间 生产 | 交通 运输 | 职工 生活 |
| 自然 环境 | 环境空气 | ▲1 | ▲1 |  |  | ■1 | ■1 |  |
|  | 地表水质量 |  | ▲1 | ▲1 |  | ■1 |  | ■1 |
|  | 声环境 | ▲1 | ▲1 |  | ▲1 | ■1 | ■1 |  |
|  | 土壤环境 |  | ▲1 | ▲1 |  | ■1 |  |  |
|  | 辐射 |  |  |  |  | ■1 | ■1 | ■1 |
| 生态 环境 | 陆生生态 |  | ▲1 |  |  |  |  |  |
|  | 水生生态 |  | ▲1 | ▲1 |  | ■1 |  | ■1 |

▲短期负影响；■长期负影响；△短期正影响；□长期正影响；1、2、3表示影响程度增加。空格表示影响不明显或没影响。

### 评价因子筛选

根据环境特征和本项目的特征污染物，确定本次环境现状评价因子和预测因子，详见表1.3-2。

##### 项目环境影响现状及预测评价因子一览表

| 环境要素 | 现状评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | TSP、 PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO | PM10、SO2、NO2、TSP |
| 海水环境 | PH、溶解氧、悬浮物、化学需氧量、活性磷酸盐、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、无机氮、非离子氨、油类、汞、铜、铅、镉，共15项 | —— |
| 地表水环境 | 地表水：pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、硫化物、硫酸盐、汞、镉、六价铬、铅、砷、锌、铜、铁、锰、，共15项 | —— |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰，共23项 | 铁 |
| 辐射 | （1）大气环境评价核素：氡浓度。 （2）地表水、地下水评价核素：U、226Ra、Th、总α、总β。 （3）原料产品等的评价核素：238U、226Ra、232Th、40K的放射性比活度。 （4）土壤的评价核素：238U、226Ra、232Th的核素含量。 （5）环境ɣ辐射评价因子：ɣ辐射空气吸收剂量率。 | 公众的附加年有效剂量、职业人员的附加年有效剂量 |
| 声环境 | 连续等效A声级（Leq(A)） | 连续等效A声级（Leq(A)） |
| 固体废物 | 尾砂 |
| 土壤 | 农用地：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。 建设用地：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，k]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘，共45项。 | —— |
| 环境风险 | 柴油泄漏事故、除尘器事故排放风险 |

## 评价标准

### 环境质量标准

（1）项目环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，各执行标准见表1.4-1。

##### 环境空气质量标准（摘录）

| 项目 | 取值时间 | 二级标准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 年平均 | 200 | μg/m3 |
|  | 24小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |
|  | 1小时平均 | 10 |  |

（2）海水水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准，详见表1.4-2。

##### 海水水质标准（摘录）   单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6.8-8.8 | 8 | 铅 | ≤0.05 |
| 2 | 溶解氧 | ＞3 | 9 | 镉 | ≤0.010 |
| 3 | COD | ≤5 | 10 | 汞 | ≤0.0005 |
| 4 | 石油类 | ≤0.5 | 11 | 铜 | ≤0.050 |
| 5 | 无机氮 | ≤0.5 | 12 | 化学需氧量 | ≤5 |
| 6 | SS | 人为增加量≤150 | 13 | 非离子氨 | ≤0.02 |
| 7 | 活性磷酸盐 | ≤0.045 |  |  |  |

地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，详见表1.4-3。

##### 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）（摘录）   单位：mg/L，pH值无量纲

| 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 | 序号 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 6-9 | 10 | 镉 | ≤0.005 |
| 2 | *SS | ≤30 | 11 | 砷 | ≤0.05 |
| 3 | COD | ≤20 | 12 | 汞 | ≤0.0001 |
| 4 | NH3-N | ≤1.0 | 13 | 铬（六价） | ≤0.05 |
| 5 | 硫化物 | ≤0.2 | 14 | **锰 | ≤0.1 |
| 6 | 铜 | ≤1.0 | 15 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 7 | 铁 | ≤0.3 | 16 | 锌 | ≤1.0 |
| 8 | 锰 | ≤0.1 | 17 | ***总α | 0.5Bq/L |
| 9 | 铅 | ≤0.05 | 18 | ***总β | 1Bq/L |

注： *SS参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）；**锰标准限值为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表2中集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值；总α和总β参照《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）。

- 地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准，详见表1.4-4。

##### 地下水质量标准（摘录）      单位：mg/L（pH值、总α、总β除外）

| 序号 | 项目 | Ⅲ类 | 序号 | 项目 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值（无量纲） | 6.5～8.5 | 14 | K+ | -- |
| 2 | 硝酸盐氮 | ≤20 | 15 | Na+ | -- |
| 3 | 亚硝酸盐氮 | ≤1.00 | 16 | Ca2+ | -- |
| 4 | 氨 氮 | ≤0.5 | 17 | Mg2+ | -- |
| 5 | 汞 | ≤0.001 | 18 | CO32- | -- |
| 6 | 铅 | ≤0.01 | 19 | HCO3- | -- |
| 7 | 耗氧量 | ≤3.0 | 20 | 氯化物 | ≤250 |
| 8 | 六价铬 | ≤0.05 | 21 | 硫酸盐 | ≤250 |
| 9 | 砷 | ≤0.01 | 22 | 铁 | ≤0.3 |
| 10 | 锌 | ≤1.00 | 23 | 锰 | ≤0.1 |
| 11 | 铜 | ≤1.00 | 24 | 总α | ≤0.5Bq/L |
| 12 | 镉 | ≤0.005 | 25 | 总β | ≤1.0Bq/L |
| 13 | 总硬度 | ≤450 |  |  |  |

（4）声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区限值，见表1.4-5。

##### 声环境质量标准（摘录）      单位：dB(A)

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 噪声限值（3类区限值） | 65 | 55 |

（5）周边水田、旱地土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）和项目场地土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）标准，详见表1.4-6~7。

##### 农用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg，pH值无量纲

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 | 风险管制值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | ＞7.5 | ≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | ＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  |  |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 2.5 | 4.0 | 6.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |  |  |  |  |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 | 200 | 150 | 120 | 100 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |  |  |  |  |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 | 400 | 500 | 700 | 1000 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |  |  |  |  |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 | 800 | 850 | 1000 | 1300 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |  |  |  |  |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 | / | / | / | / |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 | / | / | / | / |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 | / | / | / | / |

##### 建设用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 第二类用 地筛选值 | 第二类用 地管制值 | 序号 | 污染物项目 | 第二类用 地筛选值 | 第二类用 地管制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重金属 |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | 5 | 铅 | 800 | 2500 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 | 6 | 汞 | 38 | 82 |
| 3 | 六价铬 | 5.7 | 78 | 7 | 镍 | 900 | 2000 |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |  |  |  |  |
| 挥发性有机物 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 | 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 | 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | 20 |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 | 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 | 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 | 26 | 苯 | 4 | 40 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 | 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 | 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 | 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 | 30 | 乙苯 | 28 | 280 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 | 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 | 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 | 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 | 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |  |  |  |  |
| 半挥发性有机物 |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 | 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 | 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 | 43 | 二苯并[a，k]蒽 | 1.5 | 15 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 | 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 | 45 | 萘 | 70 | 700 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |  |  |  |  |

（6）环境天然放射性水平

γ辐射剂量率、土壤、地表水、地下水等环境天然放射性水平，参照《中国环境天然放射性水平》中广西钦州地区（海水参照广西壮族自治区近海域的参照值）环境天然放射性水平的统计区间，详见表1.4-8。

##### 《中国环境天然放射性水平》中广西钦州地区环境天然放射性水平

| 序号 | 项目 | 单位 | 《中国环境天然放射性水平》中广西钦州地区范围值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | γ辐射剂量率 | μGy/h | 0.0229~0.1190 |
| 2 | 土壤238U | Bq/kg | 11.0~151.0 |
| 3 | 土壤232Th | Bq/kg | 26.1~182.0 |
| 4 | 土壤226Ra | Bq/kg | 18.9~102.0 |
| 5 | 地表水U天然 | µg/L | 0.08-0.31 |
| 6 | 地表水Th | µg/L | 0.08-0.12 |
| 7 | 地表水226Ra | mBq/L | 1.70-6.40 |
| 8 | 地下水U天然 | µg/L | 0.02-0.83 |
| 9 | 地下水Th | µg/L | 1.10-80.3 |
| 10 | 地下水226Ra | mBq/L | 0.02-0.14 |

氡浓度：由于《中国环境天然放射性水平》中无广西地区的室外空气中氡浓度限值，故本专篇参照《中国环境天然放射性水平》中广东广州地区室外空气中氡浓度范围值（6.8-26.5Bq/m3）及《中国环境天然放射性水平》中全国城市空气中氡平均浓度变化范围值（3.3-40.6 Bq/m3）控制。

### 污染物排放标准

（1）营运期回转窑烘干烟气颗粒物、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉、窑的排放限值，氮氧化物排放浓度参照《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》二级标准执行；本项目烘干炉出料口粉尘颗粒物无组织排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996），本项目无组织排放颗粒物的厂界浓度执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2中的无组织排放监控点浓度限值。营运期废气排放标准详见表 1.4-9。

##### 项目废气排放标准限值一览表

| 污染源 | 污染物 | 炉窑类别 | 排放限值（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） | 无组织排放限值（mg/m3） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排气筒（m） | 二级 |  |  |
| 烘干 | 烟（粉）尘 | 干燥炉、窑 | 200 | / | / | 5 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》 （GB9078-1996） |
|  | 二氧化硫 | 850 |  |  |  |  |
| 烘干 | 氮氧化物 | 240 | 15 | 0.77 | 0.12 | 大气污染物综合 排放标准》 （GB16297-1996） |
| 粉尘 | 颗粒物 | 120 | 15 | 3.5 | 1.0 |  |

（2）本项目营运期选矿废水循环使用，不外排；根据钦州市进口资源加工区（钦南片区）规划，项目区域生活污水为排入钦州港大榄坪污水处理厂集中处理。本项目产生的生活污水经三级化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理。

##### 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）（摘录）   单位:mg/m3

| 执行标准 | 级别 | 污染物指标 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） | 三级标准 | pH | 无量纲 | 6～9 |
|  |  | CODcr | mg/L | 500 |
|  |  | BOD5 |  | 300 |
|  |  | SS |  | 400 |
|  |  | NH3-N |  | - |

（3）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表1.4-11。

##### 建筑施工场界环境噪声排放标准   等效声级Leq[dB(A)]

| 时段 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 标准限值 | 70 | 55 |

（4）运营期噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区限值，具体见表1.4-12。

##### 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘录）       单位：dB(A)

| 时段 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 65 | 55 | 3类区限值 |

（5）生产固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单的要求。

（6）放射性排放标准

① 气载流出物核素排放标准

目前没有该行业的气载流出物的控制标准，辐射专篇参照执行《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011），具体标准值如下：

1）现有企业和新建企业边界大气污染物浓度限值，边界任何1h铀钍总量的平均浓度不超过0.0025mg/m3。

2）新建企业大气污染物排放浓度限值，排放铀钍粉尘废气的排气筒不超过0.1mg/m3。

②公众人员所致年附加有效附加剂量

依据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB18871-2002)中 11.4.3.2 款规定：“剂量约束值通常应在公众照射剂量限值10%～30%(即0.1mSv/a～0.3mSv/a的范围之内”。考虑到该项目企业是一个锆英石选矿企业，参照我国铀矿及伴生放射性矿产的标准执行情况，从业人员除接受该项目照射外，还可能接受其他途径的照射。因此，本项目取其十分之三即0.30mSv/a作为场所周围人员及其他人员年有效剂量管理目标值。

③工作人员所致年附加有效附加剂量

依据《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 (GB18871-2002)中“由审管部门决定的连续5 年的年平均有效剂量（但不可作任何追溯性平均），20mSv/a”，本项目取其四分之一即5.0mSv/a作为工作人员年有效剂量管理目标值。

④ 氡气浓度

控制在《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定的相应限值范围内，即“工作场所中氡持续照射的优化行动水平应在年平均活度浓度为500Bq222Rn/m3～1000Bq222Rn/m3（平衡因子0.4）范围内。”⑤ 地表水、地下水中放射性标准限值

地表水中放射性标准限值：根据《中国环境天然放射性水平》（国家环境保护局，1995年）中关于广西钦州地区地表水系天然核素浓度本底值U：0.08-0.31μg/L、Th：0.08-0.12μg/L、226Ra： 1.70-6.40mBq/L，地表水中总α和总β参照执行《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）放射性指标限值（总α限值为0.5Bq/L，总β限值为1Bq/L）。

地下水中放射性标准限值：根据《中国环境天然放射性水平》（国家环境保护局，1995年）中关于广西钦州地区地下水系天然核素浓度本底值U：0.09μg/L、Th：0.04μg/L、226Ra： 7.5mBq/L，地下水执行《地下水质量标准》（GB14848—2017）中Ⅲ类水体放射性指标限值（总α限值为0.5Bq/L，总β限值为1Bq/L）。

⑥ 清洁解控指标

《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》，对于含有不同天然放射性核素混合物的物料，应当要求其中每一种天然放射性核素的活度浓度均满足表B.1所列数值（免管浓度值小于1 Bq/g）的要求。

## 评价等级及评价范围

### 评价工作等级

#### 大气评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），选择推荐模型中的估算模型对项目的大气环境影响评价工作进行分级。估算模型参数表见表1.5-1。

##### 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 36.8 |
| 最低环境温度/℃ | 5.0 |
| 土地利用类型 | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 | 湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是 (否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

项目生产过程中排放的大气污染物主要为烘干机烟尘，厂区设备出料口、装卸、堆场、运输无组织废气等，经计算得该污染源的最大地面浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面空气质量浓度达标准值的10%时所对应的最远距离D10%。评价工作等级划分见表1.5-2；各污染源参数情况见表1.5-3~4；项目各大气污染源排放的污染物最大地面浓度占标率计算结果见表1.5-5。

##### 环境空气评价等级划分表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

##### 项目污染源（点源）参数一览表

| 排放情景 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 年排放小时数（h） | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 风量(m3/h) |  |  |  |
| 正常排放 | 1#排气筒 | 108.7251 | 21.8231 | 17 | 15 | 0.35 | 50 | 3042.02 | 3200 | PM10 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.19 |
|  | 2#排气筒 | 108.7246 | 21.8229 | 17 | 15 | 0.35 | 50 | 3042.02 | 3200 | PM10 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.19 |
|  | 3#排气筒 | 108.7248 | 21.8233 | 17 | 15 | 0.35 | 50 | 3042.02 | 3200 | PM10 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.19 |
|  | 4#排气筒 | 108.6948 | 21.9429 | 17 | 15 | 0.35 | 50 | 3042.02 | 3200 | PM10 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.19 |
|  | 5#排气筒 | 108.7225 | 21.8222 | 17 | 15 | 0.35 | 50 | 3042.02 | 3200 | PM10 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.19 |

##### 本项目污染源（矩形面源）参数一览表

| 排放情景 | 污染源名称 | 坐标 | 海拔高度/m | 矩形面源（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |  |
| 正常排放 | 烘干炉出料口 | 108.7239 | 21.8228 | 27 | 194 | 180 | 5 | 3200 | 正常 | TSP | 0.75 |
|  | 钛车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 108.7249 | 21.8228 | 27 | 77 | 54 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 0.43 |
|  | 锆车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 108.7234 | 21.8226 | 27 | 63 | 40 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 0.18 |
|  | 金红车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 108.7241 | 21.8232 | 27 | 77 | 54 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 0.03 |
|  | 晒场和尾砂临时堆场 | 108.7239 | 21.8228 | 27 | 194 | 180 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 2.19 |
|  | 装卸 | 108.7239 | 21.8228 | 27 | 194 | 180 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 1.16 |
|  | 运输 | 108.7239 | 21.8228 | 27 | 194 | 180 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 0.7 |

##### 项目污染源排放最大地面浓度占标率情况估算结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#烘干炉排气筒 | PM10 | 450 | 4.803527 | 1.07 | 三级 |
|  | SO2 | 500 | 3.842821 | 1.92 | 二级 |
|  | NO2 | 200 | 9.1267 | 4.56 | 二级 |
| 2#烘干炉排气筒 | PM10 | 450 | 4.803527 | 1.07 | 三级 |
|  | SO2 | 500 | 3.842821 | 1.92 | 二级 |
|  | NO2 | 200 | 9.1267 | 4.56 | 二级 |
| 3#烘干炉排气筒 | PM10 | 450 | 4.803527 | 1.07 | 三级 |
|  | SO2 | 500 | 3.842821 | 1.92 | 二级 |
|  | NO2 | 200 | 9.1267 | 4.56 | 二级 |
| 4#烘干炉排气筒 | PM10 | 450 | 4.803527 | 1.07 | 三级 |
|  | SO2 | 500 | 3.842821 | 1.92 | 二级 |
|  | NO2 | 200 | 9.1267 | 4.56 | 二级 |
| 5#烘干炉排气筒 | PM10 | 450 | 4.803527 | 1.07 | 三级 |
|  | SO2 | 500 | 3.842821 | 1.92 | 二级 |
|  | NO2 | 200 | 9.1267 | 4.56 | 二级 |
| 烘干炉出料口 | TSP | 900 | 45.867 | 5.10 | 二级 |
| 钛车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | TSP | 900 | 70.532 | 7.84 | 三级 |
| 锆车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | TSP | 900 | 36.009 | 4.00 | 三级 |
| 金红车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | TSP | 900 | 7.9216 | 0.55 | 三级 |
| 晒场和尾砂临时堆场 | TSP | 900 | 65.766 | 7.31 | 二级 |
| 装卸 | TSP | 900 | 70.921 | 7.88 | 二级 |
| 运输 | TSP | 900 | 42.803 | 1.76 | 二级 |

经计算，本项目废气排气污染物最大地面浓度占标率为7.88%。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，本项目大气评价等级为二级。

#### 地表水环境评价工作等级

根据工程分析，本项目营运期选矿废水循环使用，不外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。项目无生产废水外排，对地表水的影响类型为水污染影响型，不涉及水文要素影响型，分级判据见表1.5-5。

表1.5-5  水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |

本项目营运期选矿废水循环使用，不外排；本项目产生的生活污水经化粪池处理后通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理。则项目评价等级为三级B。

#### 地下水环境影响评价工作等级

本项目为年产30万吨钛锆砂矿精选项目，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于黑色金属采选行业，选矿厂为Ⅱ类项目。分级依据情况见表1.5-6。

##### 项目地下水环境敏感程度分级表

| 划分依据 | 分级 | 分级规定 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境敏感程度分级 | 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区。如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 项目周边无集中式地下水饮用水源和分散式地下水饮用水源，地下水环境敏感程度为不敏感。 |
|  | 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |  |
|  | 不敏感 | 上述地区之外的其他地区。 |  |

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见表1.5-7。

##### 评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综合判定结果，项目地下水评价等级为三级。

#### 声环境评价等级

声环境影响评价工作等级划分依据包括：建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度和受建设项目影响人口的数量，分级判据见表1.5-8。

##### 项目声环境评价工作等级划分判据

| 分级 | 分级规定 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 一级 | 声环境功能区为GB3096规定的0类声环境功能区域，以及对噪声有特别限制要求的保护区等敏感目标，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声等级增高量达5dB(A)以上（不含5dB(A)），或受影响人口数量显著增多 | 项目属于3类地区，项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增加＜3 dB(A)，受本项目噪声影响人口数量变化不大。 |
| 二级 | 声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声等级增高量达3dB(A)～5dB(A)（含5dB(A)），或受影响人口数量增加较多 |  |
| 三级 | 声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声等级增高量在3dB(A)以下（不含3dB(A)），且受影响人口数量变化不大 |  |

本项目的声环境评价工作等级定为三级。

#### 生态影响评价等级

生态影响评价等级依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，分级判据见表1.5-9。

##### 生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感型 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2 km2～20km2 或长度50 km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目占地100亩（66667m2），小于2km2，项目位于工业园区，不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，不涉及风景名胜区、森林公园、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区等重要生态敏感区，影响区域生态敏感性为一般区域，根据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），本项目生态环境评价工作等级为三级。

#### 环境风险评价等级

环境风险评价工作等级判据见表1.5-10。

##### 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

本项目选矿采用磁选、重选及电选，选矿过程不添加药剂，不涉及风险物质，所以本项目Q＜1。

根据导则，当Q＜1时，该项目环境风险趋势为Ⅰ，故项目环境风险评价工作等级为简单分析。

#### 1.5.1.7 土壤环境评价等级

本项目为年产30万吨钛锆砂矿精选项目，参照《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，采矿业—金属矿，为Ⅰ类项目。

项目属于污染影响型，根据建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），项目占地主要为厂区占地，占地面积6.67hm2，在5~50hm2之间，则项目占地为中型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感和不敏感，判别依据见表1.5-11。

##### 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 项目情况 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 项目位于工业园内，不敏感 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模及敏感程度划分评价工作等级，见表1.5-12。

##### 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作 |

本项目为污染型Ⅰ类项目，占地为中型，敏感程度为不敏感，根据表1.5-12判定，项目土壤环境评价工作等级为二级。

本项目环境影响评价工作等级汇总见表1.5-13。

##### 评价工作等级划分表

| 评价内容 | 工作等级 | 判 据 | 建设项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空气环境 | 二级 | 根据HJ2.2-2018，1%≤Pmax＜10%，评价等级为二级 | 项目废气排放污染物最大地面浓度标率为7.88%，在1%≤Pmax＜10%范围 |
| 地表水环境 | 三级B | 根据HJ2.3-18 | 项目正常无生产废水外排 |
| 地下水环境 | 三级 | 项目类别，地下水敏感程度。 | 见表1.5-4及表1.5-5 |
| 声环境 | 三级 | 根据HJ2.4-2009，建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定1、2类区 | 项目所处的声环境功能区3类区域，项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增加小于3 dB(A)，受本项目噪声影响人口数量变化不大 |
| 生态环境 | 三级 | 依据HJ19-2011，影响区域生态敏感性为一般区域，影响范围面积≤2km2 | 项目影响区域生态敏感性为一般区域，影响范围66667m2 |
| 环境风险 | 简单分析 | 环境风险趋势为Ⅰ | 项目环境风险趋势为Ⅰ |
| 土壤 | 二级 | 依据HJ964-2018 | 项目为污染型Ⅰ类项目，占地为中型，敏感程度为不敏感 |

### 1.5.2 评价范围

（1）空气环境

根据项目排放污染物的最远影响范围确定大气环境评价范围：以厂区为中心，边长5km的矩形区域，大气环境评价范围见附图6。

（2）地表水环境

项目地表水评价等级为三级B，重点评价项目生活污水进入钦州港大榄坪污水处理厂环境可行性分析的要求。

（3）地下水环境

根据水文地质勘查报告，本项目地下水环境评价范围为项目北面、西面以地下水分水岭为界，南面以山竹江沟为界，东面与烟通河为界。

（4）声环境

距离厂界外200m范围区域。

（5）生态环境

项目厂界及周边500m范围内，生态环境评价范围见附图6。

（6）风险

项目以环境风险潜势为I，环境风险进行简单分析，不划定环境风险评价范围。

（7）土壤环境

根据HJ964-2018，土壤影响范围为土壤可能影响的区域，评价范围为拟建项目占地范围内及厂址边界外延200m范围内，土壤环境评价范围见附图6。

（8）辐射

根据《关于发布〈伴生放射性矿物资源开发利用项目环境影响报告书（表）的内容和格式〉的通知》（环监[1994]080号）中的规定“对于矿石开采业，半径取5km，对于矿产品加工业，半径取0.5km”。根据同类型项目的实际情况来说，0.5km的评价范围略小，但是5km的评价范围可能又过大，经认真考虑，从最保守角度出发，本专篇在该规定的基础上结合该项目非放环评的大气环境影响评价范围，确定本项目辐射环境影响评价范围以厂区中心点为中心，半径为2.5km的圆形区域。

为进行剂量估算，分别以0.5km、1km、1.5km、2.5km划分同心圆，再将这些同心圆划分为22.5º扇形段，以正北N向左各划分11.25º为起始段，共划分64个子区。

## 主要环境保护目标

项目北面150m的石头埠村已搬迁完毕，周围1km范围内无需特殊保护的自然保护区、风景名胜区，未发现文物古迹等敏感区域和目标，周围环境敏感目标主要为周边村屯，主要为大窝口、木家村等。项目评价区域各环境保护敏感目标、取水点及影响要素详见表1.6-1及附图3、3-1。

##### 大气环境保护目标一览表

| 环境 要素 | 序号 | 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护 内容 | 环境 功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界 距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 大气 环境 | 1 | 大窝口 | 108.7209 | 21.8134 | 居住区 环境空气 | 居住区/740人 | GB3095－2012 中二类区，GB18871—2002 《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》 公众0.30mSv/a的剂量约束值 | 南面 | 930 |
|  | 2 | 木家村 | 108.7372 | 21.8290 |  | 居住区/320人 |  | 东北面 | 1220 |
|  | 3 | 烟通村 | 108.7325 | 21.8353 |  | 居住区/220人 |  | 北面 | 1480 |
|  | 4 | 湴坑坪 | 108.7110 | 21.8442 |  | 居住区/120人 |  | 西北面 | 2630 |
|  | 5 | 大埇村 | 108.7414 | 21.8173 |  | 居住区/150人 |  | 东面 | 1630 |

##### 各敏感点饮用水源调查

| 序号 | 敏感点 | 饮用水源 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大窝口 | 井水1，与项目位于不同水文地质单元 |
| 2 | 木家村 | 井水2，与项目位于不同水文地质单元 |
| 3 | 烟通村 | 井水3，与项目位于不同水文地质单元 |
| 4 | 湴坑坪 | 井水4，与项目位于不同水文地质单元 |
| 5 | 大埇村 | 井水5，与项目位于不同水文地质单元 |

# 建设项目工程分析

## 拟建项目工程概况

### 项目基本情况

项目名称：广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目；

建设单位：广西道丰新材料有限公司；

建设地点：钦州市进口资源加工区（钦南片区）内，项目地理位置示意图详见附图1；

建设内容：拟建设30万t钛锆砂矿精选生产线，建设内容包括车间、仓库、晒场、办公楼宿舍等，预计年进口并加工锆中矿、锆英精矿、毛矿、钛矿等各种矿产品新型材料约30万t，产钛铁矿17万t，独居石5400t，金红石1.62万t，锆英砂8.7万t。

占地面积：占地面积为100亩（66667m2）；

项目投资：本项目总投资32552万元，其中环保投资720万元；

劳动定员及工作制度：运营期劳动定员100人，年生产330天，每天3班，每班8小时。

### 项目工程组成

项目主要包括主体工程、公辅工程、储运工程、环保工程组成。其中，主体工程主要包括车间、仓库等。项目具体建设内容详见表2.1-1。

##### 项目建设内容情况表

| 类 别 | 工序或车间 | 建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 1#车间 | 钛矿车间，占地8316m2，钢架结构，上设顶棚，地面硬化，四周封闭。用于毛矿的初选，选出钛精矿、铁矿、中矿 |
|  | 2#车间 | 金红石车间，占地8316m2，钢架结构，上设顶棚，地面硬化，四周封闭。用于金红石中矿的分选，选出金红石 |
|  | 3#车间 | 锆车间，占地5040m2，钢架结构，上设顶棚，地面硬化，四周封闭。用于锆英砂中矿的分选，选出锆英砂 |
|  | 摇床车间 | 摇床车间为一层钢架结构，占地面积8844.56m2，采用摇床重力分选经磁选钛矿和铁矿后的中矿 |
| 储运工程 | 仓库 | 1座，占地13188.27m2，钢架结构，上设顶棚，地面硬化，四周封闭 |
|  | 独居石仓库 | 建设150m2独立的独居石仓库，位于3#锆英车间西侧，采用水泥混凝土墙体，墙体厚40cm，设有15cm厚的推拉门，大门外3m设置围栏 |
|  | 晒场 | 位于厂区中部，用于原料、中矿晒矿场。毛矿晒场7952m2，锆英砂晒场3465m2，金红石晒场4050m2 |
|  | 尾砂临时堆场 | 位于厂区的西南部，占地430m2，用于临时堆存尾砂，地面硬化，采用湿法堆存，尾砂日产日清 |
| 公辅工程 | 供电 | 由园区供电电网供应，供电能力可满足本项目用电 |
|  | 给排水 | 由园区市政管网提供，选矿废水循环回用于选矿，不外排 |
|  | 供热 | 设有5台烘干炉，用于烘干原矿、锆英精矿和金红石精矿 |
|  | 地磅房 | 位于厂区出入口 |
|  | 办公楼 | 1栋3层，厂区东面，占地960m2 |
|  | 职工宿舍 | 1栋，厂区东面，占地700m2 |
| 环保工程 | 烟气处 理措施 | 4台毛矿烘干炉烟气经旋风除尘器+台旋流式水膜除尘器处理，旋风除尘器粉尘去除率60%，旋流式水膜除尘器粉尘去除率80%，烟气分别经15m高的1#、2#、3#、4#排气筒排放 |
|  |  | 1台锆英精矿和金红石精矿烘干烟气经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，旋风除尘器粉尘去除率60%，旋流式水膜除尘器粉尘去除率80%，烟气经15m高的5#排气筒排放 |
|  | 废水处 理措施 | 雨污分流，厂区四周设2m高实体围墙，沿墙四周设雨水明沟，由雨水沟汇入初期雨水池，污水经管排入沉淀池。 |
|  |  | 厂区沉淀池，位于厂区西南侧，容积15m³ |
|  |  | 初期雨水池，位于厂区西南侧，容积1000m3，初期雨水沉淀后作为选矿补充水，不外排 |
|  |  | 事故应急池，位于厂区西南侧，容积1500m3， |
|  |  | 废水三级沉淀池：位于厂区西南侧，总容积3000m3，项目生产废水全部循环使用不外排 |
|  |  | 生活污水经化粪池处理后经园区纳污管网排入大榄坪污水处理厂处理 |

### 项目产品方案

项目处理30万吨进口钛锆矿砂，产钛精矿、锆英砂、金红石、锡矿、铁矿。项目产品方案见表2.1-2。

##### 项目产品方案一览表

| 序号 | 产品名称 | 产量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钛精矿 | 170000 | 主产品 |
| 2 | 锆英砂 | 87000 |  |
| 3 | 金红石 | 16200 | 副产品 |
| 4 | 锡矿 | 123 |  |
| 5 | 铁矿 | 8400 |  |
| 6 | 独居石 | 5400 |  |

### 项目原辅材料、尾砂

（1）原辅材料

根据建设单位提供资料，项目毛矿来自越南海滨砂矿，海滨砂矿矿物种类多，单体解离度高，颗粒均匀且含泥量少，不需要破碎筛分工序，项目原、辅材料消耗以及来源见表2.1-3。

##### 项目原辅材料用量一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量（t/a） | 备注 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 毛矿 | 220000 | 越南进口，粒度组成以泰勒标准筛+0.246mm占6％，-0.246mm至+0.074mm占90%，-0.074mm占4%，粒度比较均匀，厂区内不再破碎，直接进行分选 | 越南 外购 |
| 2 | 锆中矿 | 70000 | / | 外购 |
| 3 | 锆英精矿 | 10000 | / | 外购 |
| 4 | 生物质颗粒 | 1500 | / | 外购 |

本项目与广西源丰达资源科技有限公司毛矿来源相同，均来自越南，毛矿半定量分析结果类比广西源丰达资源科技有限公司，结果见表2.1-4。

##### 毛矿半定量分析结果表（%）

| 项目 | TiO2 | SiO2 | Fe2O3 | Al2O3 | Zr | Mn | K2O | MgO | CaO | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛矿 | 32 | 32 | 28 | 3.0 | 2.3 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.02 |
| 项目 | Na2O | Ce | P2O5 | Nb | Hf | Cr | SO3 | Th | Y |  |
| 毛矿 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |  |

##### 毛矿化学成分分析结果表（%）

| 项目 | Fe | Sn | Ti | Zr | SiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛矿 | 21.50 | 0.012 | 20.16 | 1.88 | 30.12 |

核工业二三〇研究所2020年8月6日对业主提供的原料锆中矿、锆英精矿砂取样进行光谱半定量分析，检测结果详见表2.1-6~2.1-7。

##### 原料锆中矿半定量分析结果表（%）

| 项目 | P2O5 | WO3 | Nb2O5 | Pr2O3 | Nd2O3 | Sm2O3 | CeO2 | Cl | Cr2O3 | SnO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锆中矿 | 1.16 | 0.060 | 0.087 | 0.101 | 0.480 | 0.117 | 0.532 | 0.014 | 0.080 | 0.111 |
| 项目 | HfO2 | La2O3 | MnO | F | ThO2 | TiO2 | Y2O3 | ZnO | ZrO2 | SiO2 |
| 锆中矿 | 0.533 | 0.239 | 0.687 | 0.350 | 0.080 | 30.01 | 0.146 | 0.024 | 25.43 | 25.35 |
| 项目 | Al2O3 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO |  |  |  |  |  |
| 锆中矿 | 4.34 | 7.96 | 0.170 | 0.066 | 0.141 |  |  |  |  |  |

##### 原料锆英精矿半定量分析结果表

| 项目 | P2O5 | WO3 | Nd2O3 | HfO2 | MnO | TiO2 | Y2O3 | ZrO2 | SiO2 | Al2O3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锆英精矿 | 0.232 | 0.107 | 0.086 | 1.20 | 0.032 | 0.303 | 0.154 | 63.64 | 28.43 | 3.06 |
| 项目 | Fe2O3 | K2O | Na2O | CaO | U |  |  |  |  |  |
| 锆英精矿 | 0.424 | 0.055 | 0.041 | 0.153 | 0.082 |  |  |  |  |  |

（2）辐射性分析

由于本项目未建成，无原料及产品选出，故业主提供了其他同类型公司的原料与产品，原料、产品、尾砂的核素（检测报告见附件5）分析结果见下表，本项目根据该公司的原料和产品进行类比分析。

##### 原料、产品、尾砂的核素分析结果（单位:Bq/kg）

| 项目 | 238U | 226Ra | 232Th | 40K | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛矿1 | 1946.0 | 1468.3 | 450.1 | 23.1 |  |
| 毛矿2 | 1580 | 1471 | 1200 | ＜15.8 |  |
| 毛矿3 | 2790 | 2111 | 2190 | 21.8 |  |
| 1#锆中矿 | 3695.0 | 3656.4 | 1548.8 | 70.9 |  |
| 2#锆中矿 | 3040.0 | 3712.4 | 1605.8 | 72.8 |  |
| 1#锆精矿 | 7424 | 7127.2 | 1001.3 | ＜12.6 |  |
| 2#锆精矿 | 7826.0 | 8088.6 | 1411.0 | ＜12.6 |  |
| 钛矿 | 406.8 | 247.0 | 566.9 | 13.3 |  |
| 锆英砂 | 8298.3 | 7954.8 | 618.2 | 7.09 |  |
| 金红石 | 968.7 | 627.1 | 747.4 | 51.6 |  |
| 独居石 | 36586.9 | 35771.4 | 168732.3 | 12.6 |  |
| 锡矿 | 1691.9 | 2028.0 | 5384.3 | 18.2 |  |
| 铁矿 | 270 | 288 | 68 | -- |  |
| 尾砂1 | 568.2 | 129.7 | 513.5 | 41.1 |  |
| 尾砂2 | 459 | 296.0 | 248 | 41.7 |  |
| 尾砂3 | 454 | 83.3 | 76.3 | 65.7 |  |

注：项目中铁矿核素比活度可参照刘华等《第一次全国污染源普查伴生矿放射性污染源普查及结果初步分析》中矿产品和原料中铁矿的238U、226Ra、232Th核素含量并进行核素平衡。

由上表可看出：毛矿、锆中矿、锆英砂、独居石中铀（钍）系单个核素含量超过1贝可/克（1Bq/g），需要编制辐射环境影响评价专篇。

此外，鉴于原料核素活度存在一定的波动性，产品会随原料核素活度的变化而变化，为了充分了解原料及产品中的核素比活度，故本专篇还引用了海南海拓矿业有限公司、广西源丰达科技资源科技有限公司两家公司的原料、产品及尾砂核素分析结果，类比项目的与本项目原料来源基本相同，均来自东南亚和非洲，生产工艺均采用物理选矿，筛选出钛矿、锆英砂、金红石、独居石等。

##### 原料及产品核素分析类比可行性

| 类比项目 | 海南海拓 | 广西源丰达 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业类型 | 从事钛锆矿的选矿生产，年处理钛中矿、锆中矿50万吨，产品主要为钛精矿、锆英砂、金红石、石榴石、独居石、蓝晶石等 | 从事钛锆矿的选矿生产，年处理40万吨钛锆中矿，产品主要为钛精矿、锆英砂、金红石、锡矿、铁矿、独居石 | 从事钛矿的选矿生产，年处理毛矿、锆中矿、锆精矿30万吨，产品主要为钛精矿、锆英砂、金红石、锡矿、铁矿、独居石 |
| 原料 | 来自东南亚、非洲、澳大利亚 | 来自东南亚 | 来自东南亚、非洲 |
| 生产工艺 | 通过烘干炉对毛矿、中矿进行干燥，采用磁选、电选、摇床重力选工艺 | 通过烘干炉对毛矿、中矿进行干燥，采用磁选、电选、摇床重力选工艺 | 通过烘干炉对毛矿、中矿进行干燥，采用磁选、电选、摇床重力选工艺 |

表2.1-9中的分析结果再综合上述2家的原料、产品核素分析结果见下表。

##### 原料及产品核素分析结果 （单位: Bq/kg）

| 样品名称 | 类比企业 | 238U | 226Ra | 232Th |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛矿-原料 | 海南海拓 | 773.1 | 830.8 | 3271.6 |
|  | 广西源丰达 | 1193.9 | 1472.5 | 1562.4 |
|  | 表2.1-8中毛矿1 | 1946.0 | 1468.3 | 450.1 |
|  | 表2.1-8中毛矿2 | 1580.0 | 1471.0 | 1200.0 |
|  | 表2.1-8中毛矿3 | 2790.0 | 2111.0 | 2190.0 |
|  | 范围值 | 773.1-2790 | 830.8-2111 | 450.1-3271.6 |
|  | 平均值 | 1656.6 | 1470.7 | 1734.8 |
| 锆中矿-原料 | 海南海拓 | 1454.3 | 2236.9 | 3392.9 |
|  | 广西源丰达 | 3543.4 | 3426.3 | 2152.7 |
|  | 表2.1-8中1#锆中矿 | 3695.0 | 3656.4 | 1548.8 |
|  | 表2.1-8中2#锆中矿 | 3040.0 | 3712.4 | 1605.8 |
|  | 范围值 | 1454.3-3695 | 2236.9-3712.4 | 1548.8-3392.9 |
|  | 平均值 | 2933.2 | 3258.0 | 2175.1 |
| 锆精矿-原料 | 表2.1-8中1#锆精矿 | 7424 | 7127.2 | 1001.3 |
|  | 表2.1-8中2#锆精矿 | 7826.0 | 8088.6 | 1411.0 |
|  | 范围值 | 7424-7826 | 7127.2-8088.6 | 1001.3-1411 |
|  | 平均值 | 7625.0 | 7607.9 | 1206.2 |
| 钛铁精矿-产品 | 海南海拓 | 62.9 | 76.5 | 218.4 |
|  | 广西源丰达 | 172.2 | 141.6 | 725.2 |
|  | 表2.1-8 | 406.8 | 247.0 | 566.9 |
|  | 范围值 | 62.9-406.8 | 76.5-247 | 218.4-725.2 |
|  | 平均值 | 214.0 | 155.0 | 503.5 |
| 锆英砂-产品 | 海南海拓 | 180.2 | 2457.0 | 96.2 |
|  | 广西源丰达 | 7267.8 | 6811.8 | 1600.6 |
|  | 表2.1-8 | 8298.3 | 7954.8 | 618.2 |
|  | 范围值 | 180.2-8298.3 | 2457-7954.8 | 96.2-1600.6 |
|  | 平均值 | 5248.8 | 5741.2 | 771.7 |
| 金红石-产品 | 海南海拓 | 462.4 | 630.6 | 1840.0 |
|  | 广西源丰达 | 3909.0 | 2840.0 | 1514.6 |
|  | 表2.1-8 | 968.7 | 627.1 | 747.4 |
|  | 范围值 | 462.4-3909 | 627.1-2840 | 747.4-1840 |
|  | 平均值 | 1780.0 | 1365.9 | 1367.3 |
| 独居石-产品 | 海南海拓 | 32144.0 | 26085.3 | 201633.8 |
|  | 广西源丰达 | 41906.3 | 35014.8 | 163020.4 |
|  | 表2.1-8 | 36586.9 | 35771.4 | 168732.3 |
|  | 范围值 | 32144-41906.3 | 26085.3-35771.4 | 163020.4-201633.8 |
|  | 平均值 | 36879.1 | 32290.5 | 177795.5 |
| 锡矿 | 表2.1-8 | 1691.9 | 2028.0 | 5384.3 |
| 铁矿 | 广西源丰达 | 270 | 288 | 68 |
| 尾砂-产品 | 海南海拓 | 26.4 | 33.0 | 27.3 |
|  | 广西源丰达 | 68.6 | 78.3 | 101.1 |
|  | 表2.1-8中尾砂1 | 568.2 | 129.7 | 513.5 |
|  | 表2.1-8中尾砂2 | 459.0 | 296.0 | 248.0 |
|  | 表2.1-8中尾砂3 | 454.0 | 83.3 | 76.3 |
|  | 范围值 | 26.4-568.2 | 33-296 | 27.3-513.5 |
|  | 平均值 | 315.2 | 124.1 | 193.2 |

该类比结果用于进行后续的核素平衡计算及后续的预测计算。其中，核素平衡计算采用上表中平均值为基础进行计算，预测影响计算是采用上表中最大值进行预测。

### 项目主要生产设备

项目主要设备情况见表2.1-11

##### 项目主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辊式磁选机 | 套 | 32 |
| 2 | 辊式强磁选机 | 套 | 9 |
| 3 | 玻璃钢摇床 | 套 | 72 |
| 4 | 低、高压电选机 | 套 | 18 |
| 5 | 弧板式电选机 | 套 | 14 |
| 6 | 烘干机 | 套 | 5 |
| 7 | 混矿机 | 台 | 1 |
| 8 | 扒矿机 | 台 | 9 |
| 9 | 输送机 | 套 | 23 |
| 10 | 铲车 | 台 | 11 |
| 11 | 叉车 | 台 | 6 |
| 12 | 运输汽车 | 辆 | 3 |
| 13 | 起重机 | 套 | 3 |
| 14 | 地磅 | 套 | 1 |
| 15 | 旋风除尘器 | 套 | 8 |
| 16 | 水膜除尘器 | 套 | 4 |
| 17 | 分级螺旋选矿机 | 套 | 5 |
| 18 | 湿式磁选机 | 台 | 18 |

### 项目总平面图布置

办公楼和宿舍楼位于项目东侧，1#车间和2#车间位于项目北侧，3#车间和仓库位于项目南侧，摇床车间位于项目西侧，晒场位于厂区中部。厂区西南角为水池（尾砂沉淀池、事故应急池、初期雨水收集池，水池由混凝土墙隔开）。独居石仓库位于3#车间西面。此外，仓库距离项目办公区较近，建议仓库贮存分区，将仓库东侧(靠近办公楼侧)贮存放射性比活度较低的钛矿，仓库西侧(远离办公楼侧)贮存放射性比活度较高的锆英砂。

## 工程分析

### 项目生产工艺流程及产污环节分析

（1）生产工艺

项目采用磁选钛铁—重选锆英、金红石、锡—电选锆英、金红石的选矿工艺对进口越南矿进行矿种分离，具体生产工艺流程如下。

①洗矿

毛矿为海滨砂矿，在国外已经初步清洗，已经将泥沙等冲洗掉，但还含有约1%的泥砂，采用双螺旋洗矿机对毛矿进行清洗，洗矿生产线由圆锥给料机上料，洗矿机工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，毛矿由圆锥给矿机进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的泥砂，破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水，同时加水形成强大水流，及时将泥砂及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，清洗后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。清洗下来的泥砂进入摇床工序。

洗矿废水排入循环沉淀池沉淀后循环使用，不外排。

②磁选钛铁

经清洗后的毛矿湿度较大，在磁选前需对毛矿进行干燥处理。在毛矿堆场堆存量不大时，利用毛矿堆场进行晒矿，毛矿堆场为露天设置，日晒过程降低毛矿含水率至0.5%以利于磁选；当毛矿堆场堆存量较大或遇到连续阴雨天气时，将湿润的毛矿送至毛矿烘干炉烘干，直至达到含水率至0.5%。根据建设单位提供资料，单台烘干炉运行天数200d，每天运行16h，年运行时间3200h，燃料为生物质颗粒。

项目毛矿经天然晒干或烘干后，进入磁选机分选。根据不同矿种磁性不同的原理，通过调节磁选机磁场强度，将矿种分离。磁选为多级磁选，一级选出铁矿、二级分选出钛矿和中矿。铁矿为强磁性矿物，钛矿为弱磁性矿物，可通过设置磁选机磁场强度将铁矿和钛矿分选而出。铁矿的适用磁选磁场强度范围为800-1500高斯，钛矿的适用磁选磁场强度范围为7000-17000高斯。本项目一级分选铁矿的磁场强度选为1200高斯，二级磁选为7500高斯。二级磁选选出的中矿，进入下一步摇床重力分选。

③重选锆英、金红石、锡

摇床车间采用比重摇床对磁选钛铁后送来的中矿加水调浆进行重力分选，配水量比例约为2.5比1，不需添加任何药剂，摇床给矿粒度为0.02-2mm，分选得到锡矿浆、锆英砂中矿浆、金红石中矿浆和尾砂浆，分别排入锡矿精矿池、锆英精矿池、金红石精矿池和废水沉淀池进行沉淀。

经摇床选别可将锡矿直接选出，锡矿浆排入锡矿精矿池经沉淀晒干后即得锡精矿。锆英砂中矿和金红石中矿由于粒度较大，比重较重，在精矿池可以很快的沉淀下来，上清液排入废水沉淀池，经五级沉淀后回用于摇床车间，生成的中矿经晒干或烘干后进入下一步电选。中矿和尾砂分别由池底抽至精矿晒场、尾砂临时堆场分别堆放晒干。

④电选锆英、金红石

金红石为导体，锆英砂为非导体，项目电选分为金红石电选和锆英砂电选。主要用到的设备为低、高压电选机和弧板式电选机。

当矿砂通过给矿槽加料到转动中的辊筒(接地极)表面，随着辊筒旋转而进入电晕区（分选锆英砂和金红石时，电选机的辊筒转速分别调整为300～500转／分，250～300转／分），电晕电流使所有的矿粒(导体和非导体)均得到负电荷。导体矿粒由于与辊筒之间的接触电阻小，其电荷经辊筒很快地传走，在机械力的作用下，抛离辊筒，进入尾矿斗中（导电矿粒），非导电矿粒与辊筒之间接触电阻大，不易将电荷传走，由于电场力的作用吸附在辊筒表面，随着辊筒的转动带到辊筒后部，被卸毛刷刷下，收集到精矿斗中（非导电矿粒）。半导体矿粒或未能充分放电的导体矿粒落入中矿斗中（半导体矿粒）。

经电选机分选出的矿砂进入弧板式电选机进行进一步精选。弧板式电选机采用双排四层结构，每层都有接地弧形溜板（无锈钢制），其上部安装一弧状带高压静电板（铝板制），此电极板固定不动（但可调），在接通高压静电后，矿物经下矿板溜至接地弧板进入高压电场区，导电矿物被感应而带电，吸向电极，但由于受到重力作用，故它的运动轨迹不同于非导体矿而从前方排出，非导体矿也受到电场作用，但不会被吸引而进入下层再分选，复选四次直至矿产品合格。

电选作用主要是将金红石中的锆英砂分选出进入锆英砂精矿，将购买的锆英中矿和锆英回收池晒干或烘干后的锆英中矿中的金红石分选出进入锆英精矿，得到纯度更高的精矿。

⑤独居石

将购买的锆英精矿和电选产出的锆英利用辊式强磁选机、弧板式电选机通过导电性、磁性的差异将锆英砂和独居石分离，得到独居石。项目生产工艺流程图见图2.2-1。

（2）产污环节分析

①废气

选矿过程废气主要来自烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、生产车间内磁选机、电选机进料出料口产生的粉尘、堆场产生的扬尘以及场地内运输装卸扬尘。

②废水

选矿过程中产生废水的工序主要为摇床选矿废水、厂区初期雨水、生活污水。

摇床选矿废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；厂区内生产区雨水沿着地势汇入选矿废水沉淀池，经沉淀池沉淀后，用于摇床车间选矿，不外排；生活污水来自于员工生活用水，经化粪池处理后经园区纳污管网排入大榄坪污水处理厂处理。

③噪声

项目产生机械噪声主要为选矿设备，产生噪声的工序主要为烘干、磁选以及运输、装卸过程等。

④固体废物

项目产生固体废物的工序为尾砂、生物质燃料燃烧灰渣、除尘器收集的粉尘、机修产生的含油抹布及废机油、职工产生的生活垃圾等。

### 物料平衡、核素平衡和水平衡

（1）物料平衡

项目年处理毛矿（湿基）220000t/a，即日处理毛矿（湿基）733.33t，含水率为10%，年处理锆中矿70000 t/a，年处理锆精矿10000 t/a；年产钛精矿170000吨/年、锆英砂27000吨/年、金红石16200吨/年、锡矿123吨/年、铁矿8400吨/年、独居石5400吨/年，尾砂12877吨（湿基，含水率为40%）。选矿技术指标见表2.3-2，物料平衡表详见表2.3-3和图2.3-2～9。

项目工艺流程及排污节点图

根据物料平衡及产品元素分析，项目钛、铁、锆、硅、铈、钍六种元素平衡情况详见表2.2-1~2和图2.3-2～9。

##### 项目主要选矿技术指标表

| 产品名称 | 产量（t/a） | 产率（%） | 品位（%） | 回收率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ti | Fe | Zr | Si | Sn | Ce | Th | Ti | Fe | Zr | Si | Sn | Ce | Th |
| 毛矿 | 220000 | - | 20.16 | 21.5 | 1.88 | 14.06 | 0.012 | 0.09 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - |
| 锆中矿 | 70000 | - | 17.98 | 5.57 | 18.83 | 11.86 | 0.087 | 0.52 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 锆英精矿 | 10000 | - | 0.18 | 0.29 | 47.11 | 13.26 |  | 0.09 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 钛精矿 | 170000 | 56.67 | 28.14 | 26.13 | 0.05 | 12.39 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 83.99 | 86.71 | 0.39 | 51.93 | 19.47 | 26.80 | 34.69 |
| 锆英砂 | 87000 | 29 | 0.08 | 0.09 | 25.18 | 13.66 | 0.01 | 0.09 | 0.04 | 0.12 | 0.15 | 99.45 | 29.30 | 9.97 | 13.71 | 35.44 |
| 金红石 | 16200 | 5.4 | 54.79 | 5.04 | 0.06 | 12.86 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 15.58 | 1.59 | 0.04 | 5.14 | 1.86 | 2.55 | 3.31 |
| 锡矿 | 123 | 0.041 | 2.57 | 0.49 | 0.79 | 1.21 | 47.98 | 0.09 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.60 | 0.02 | 0.05 |
| 铁矿 | 8400 | 2.8 | 0.76 | 69.34 | 0.06 | 1.78 | 0.01 | 0.09 | 0.02 | 0.11 | 11.37 | 0.02 | 0.37 | 0.96 | 1.32 | 1.71 |
| 独居石 | 5400 | 1.8 | 0.4 | 0.23 | 0.32 | 1.14 | 0 | 5.88 | 0.45 | 0.04 | 0.02 | 0.08 | 0.15 | 0.00 | 55.61 | 24.80 |
| 尾砂 | 12877 | 4.29 | 0.65 | 0.58 | 0.026 | 41.29 | 0.001 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 13.11 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |

##### 项目总物料平衡及元素平衡表

| 序号 | 物料名称 | 数量 (t/a) | 元素数量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ti | Fe | Zr | Si | Sn | Ce | Th |
|  |  |  | % | t/a | % | t/a | % | t/a | % | t/a | % | t/a | % | t/a |  |  |
| 一 | 加入项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钛铁砂矿 | 220000 | 20.16 | 44352 | 21.5 | 47300 | 1.88 | 4136 | 14.06 | 30932 | 0.012 | 26.4 | 0.09 | 198 | 0.03 | 66 |
| 2 | 锆中矿 | 70000 | 17.98 | 12586 | 5.57 | 3899 | 18.83 | 13181 | 11.86 | 8302 | 0.087 | 60.9 | 0.52 | 364 | 0.04 | 28 |
| 3 | 锆英精矿 | 10000 | 0.18 | 18 | 0.29 | 29 | 47.11 | 4711 | 13.26 | 1326 | 0 | 0 | 0.09 | 9 | 0.04 | 4 |
| 合计 |  | 300000 |  | 56956 |  | 51228 |  | 22028 |  | 40560 |  | 87.3 |  | 571 |  | 98 |
| 二 | 产出项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钛精矿 | 170000 | 28.14 | 47838 | 26.13 | 44421 | 0.05 | 85 | 12.39 | 21063 | 0.01 | 17 | 0.09 | 153 | 0.03 | 34 |
| 2 | 锆英砂 | 87000 | 0.08 | 69.72 | 0.09 | 78.3 | 25.18 | 21906.64 | 13.66 | 11884.2 | 0.01 | 8.7 | 0.09 | 78.28 | 0.04 | 34.73 |
| 3 | 金红石 | 16200 | 54.79 | 8875.98 | 5.04 | 816.46 | 0.06 | 9.72 | 12.86 | 2083.32 | 0.01 | 1.62 | 0.09 | 14.56 | 0.03 | 3.24 |
| 4 | 锡矿 | 123 | 2.57 | 3.16 | 0.49 | 0.60 | 0.79 | 0.97 | 1.21 | 1.49 | 47.98 | 59.02 | 0.09 | 0.11 | 0.04 | 0.05 |
| 5 | 铁矿 | 8400 | 0.76 | 63.84 | 69.34 | 5824.53 | 0.06 | 5.04 | 1.78 | 149.52 | 0.01 | 0.84 | 0.09 | 7.54 | 0.03 | 1.68 |
| 6 | 独居石 | 5400 | 0.4 | 21.6 | 0.23 | 12.42 | 0.32 | 17.28 | 1.14 | 61.56 | 0 | 0 | 5.88 | 317.51 | 0.09 | 24.3 |
| 7 | 尾砂 | 12877 | 0.65 | 83.70 | 0.58 | 74.69 | 0.026 | 3.35 | 41.29 | 5316.91 | 0.001 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 |  | 300000 |  | 56956 |  | 51228 |  | 22028 |  | 40560 |  | 87.30 |  | 571.00 |  | 98.000 |

###### 总物料平衡图（t/a）

###### 钛金属平衡（t/a）

###### 铁金属平衡图（t/a）

锆金属平衡（t/a）

###### 硅金属平衡图（t/a）

锡金属平衡（t/a）

###### 铈金属平衡图（t/a）

###### 钍金属平衡图（t/a）

（2）放射性核素平衡

天然放射性核素的衰变不断放出α、β和γ射线，镭-226衰变放出放射性气体氡-222，氡-222继续衰变产生钚、铋、铅等同位素子体，并放出α、β和γ射线。

根据矿石、尾砂的天然放射性核素比活度及投入及产生量，计算出天然放射性核素的迁移量如下表：

##### 放射性核素平衡表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 项目 | 核素 | 比活度（Bq/kg） | 总活度（Bq/a) | 项目 | 核素 | 比活度（Bq/kg） | 总活度（Bq/a) | 备注 |
| 毛矿 （220000 t/a） | 238U | 1856.6 | 4.08E+11 | 钛矿 （170000t/a） | 238U | 214 | 3.64E+10 |  |
|  | 226Ra | 1870.7 | 4.12E+11 |  | 226Ra | 155 | 2.64E+10 |  |
|  | 232Th | 3271.6 | 7.20E+11 |  | 232Th | 403.5 | 6.86E+10 |  |
| 锆中矿 （70000t/a） | 238U | 2933.2 | 2.05E+11 | 金红石 （16200t/a） | 238U | 1780 | 2.88E+10 |  |
|  | 226Ra | 3258 | 2.28E+11 |  | 226Ra | 1365.9 | 2.21E+10 |  |
|  | 232Th | 3392.9 | 2.38E+11 |  | 232Th | 1367.3 | 2.22E+10 |  |
| 锆精矿 （10000t/a） | 238U | 7625 | 7.63E+10 | 锆英砂 （87000t/a） | 238U | 5248.8 | 4.57E+11 |  |
|  | 226Ra | 7607.9 | 7.61E+10 |  | 226Ra | 5741.2 | 4.99E+11 |  |
|  | 232Th | 1411 | 1.41E+10 |  | 232Th | 771.7 | 6.71E+10 |  |
|  |  |  |  | 独居石 （5400t/a） | 238U | 36879.1 | 1.99E+11 |  |
|  |  |  |  |  | 226Ra | 32290.5 | 1.74E+11 |  |
|  |  |  |  |  | 232Th | 168732.3 | 9.11E+11 |  |
|  |  |  |  | 尾砂 （12877 t/a） | 238U | 315.2 | 4.06E+09 |  |
|  |  |  |  |  | 226Ra | 124.1 | 1.60E+09 |  |
|  |  |  |  |  | 232Th | 193.2 | 2.49E+09 |  |
|  |  |  |  | 锡矿 （123 t/a） | 238U | 1691.9 | 2.08E+08 |  |
|  |  |  |  |  | 226Ra | 2028 | 2.49E+08 |  |
|  |  |  |  |  | 232Th | 5384.3 | 6.62E+08 |  |
|  |  |  |  | 铁矿 （8400 t/a） | 238U | 270 | 2.27E+09 |  |
|  |  |  |  |  | 226Ra | 288 | 2.42E+09 |  |
|  |  |  |  |  | 232Th | 68 | 5.71E+08 |  |
|  |  |  |  | 循环水 （3000t/a） | 238U | 3.1 | 3.72E+06 |  |
|  |  |  |  |  | 226Ra | 8.3 | 9.96E+06 |  |
|  |  |  |  |  | 232Th | 0.2 | 2.40E+05 |  |
| 合计 | 238U | 6.90E+11 | 合计 | 238U | 7.28E+11 | 105% |
|  | 226Ra | 7.16E+11 |  | 226Ra | 7.27E+11 | 102% |
|  | 232Th | 9.71E+11 |  | 232Th | 1.07E+12 | 110% |

注：鉴于原料核素活度存在一定的波动性，本专篇还引用了海南海拓矿业有限公司、广西源丰达科技资源科技有限公司两家公司的原料、产品及尾砂核素分析结果，本专篇给出了2019年度原料中各核素活度的范围值及平均值，表2.2-3进行核素平衡时选用的原料和产品的核素活度是在表2.1-9中平均值的基础上进行了适当的浮动调整后得出。

###### 核素平衡图

（3）水平衡

①生产用水

项目生产用水情况统计，项目无生产废水排放，

洗矿用水量为1660.7m3/d（原矿带入90.9m3/d、循环使用水量为1569.8m3/d），蒸发损耗8.78m3/d，产品带走119.74m3/d，泥沙带走2.24m3/d，废水产生量为1529.94m3/d，全部循环使用，不外排。

摇床车间重选生产用水量383.87m3/d，上一工序带入5.09m3/d，重复用水量378.78m3/d，蒸发损耗1.14m3/d，产品带走17.23m3/d，尾砂带走26.86m3/d，选矿过程中产生废水338.64m3/d经废水沉淀后回用于选矿。

项目合计生产用水量2039.48m3/d，其中新鲜用水量80m3/d，原料带入90.9m3/d，重复用水量1868.58m3/d，蒸发损耗144.01m3/d，产品带走4.03m3/d，尾砂带走26.86m3/d，洗矿选矿过程中产生废水1868.58m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。

②生活用水

项目员工100人，生活用水量约20m3/d，产生污水约16m3/d，经三级化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理后深海排放（园区污水管网于2019年建成投入使用，项目生活污水可通过厂区门口污水管网纳入污水处理厂集水范围）。

项目新鲜水总用水量为100m3/d，生产废水循环使用，不外排。水平衡表详见表2.2-4，水平衡图详见图2.1-11。

##### 项目给排水平衡表（m3/d）

| 工序 | 新鲜水 | 原料 带入 | 上一工序带入 | 补充 循环水 | 蒸发 损耗 | 产品带走 | 渣带走 | 进入下一工序 | 泥沙带入摇床 | 排水量 | 排入去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料带入 |  | 90.9 |  |  |  |  |  | 90.9 |  |  |  |
| 螺旋机洗矿 |  |  | 90.9 | 1569.8 | 8.78 |  |  | 119.74 | 2.24 | 1529.94 | 废水沉淀池 |
| 原料烘干或晒干 |  |  | 119.74 |  | 113.75 |  |  | 5.99 |  |  |  |
| 磁选 |  |  | 5.99 | 0 | 0 | 3.14 |  | 2.85 |  |  |  |
| 摇床重选 |  |  | 5.09 | 378.78 | 1.14 |  | 26.86 | 17.23 |  | 338.64 | 废水沉淀池 |
| 水塔 | 80 |  | 1868.58 |  |  |  |  | 1948.58 |  |  |  |
| 精矿烘干或晒干 |  |  | 17.23 |  | 16.34 | 0.89 |  |  |  |  |  |
| 生活用水 | 20 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 16 | 园区管网 |
| 小计 | 100 | 90.9 | 2107.53 | 1948.58 | 144.01 | 4.03 | 26.86 | 2185.29 | 2.24 | 1884.58 |  |

图2.1-11  项目水平衡图（t/d）

## 项目污染源源强核算

### 施工期污染源分析

本项目施工基本程序为：土方开挖、基础工程、主体工程、装饰施工和竣工验收。项目施工过程中，将产生扬尘、噪声及尾气等污染物。项目施工期工艺流程及产污节点分析见图2.3-1。

###### 项目施工期项目建设流程及污染物排放节点图

（1）空气环境

施工期空气污染源主要是扬尘和施工机械废气。

Ⅰ扬尘

根据国内外的有关研究资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关，挖土机等在工作时的起尘量与挖坑深度、挖土机抓斗与地面的相对高度、风速、土壤的颗粒度、土壤含水量等有关。施工扬尘的排放源属于无组织的面源。地面上的粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。

在扬尘点下风向0~50m为重污染带，50~100m为较重污染带，100~200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。据类比调查，在一般气象条件，施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。

采用清扫和洒水方式减少地面扬尘；汽车运土石料时，压实表面、洒水、加盖蓬布等，可减少扬尘洒落、飞扬。采取以上环保措施，可有效减轻汽车运输造成的环境影响。

Ⅱ施工机械废气

废气主要来自施工作业机械，如挖土机、推土机、装载机、运输车辆等燃油机械，主要污染物为CO、NO2、总烃等。据类似工程监测，在距离现场50m处，CO、NO2 1小时平均浓度分别为0.2mg/m3和0.13mg/m3，日平均浓度分别为0.13mg/m3和0.062mg/m3，均可达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

（2）水环境

水环境污染源主要是生产废水及生活污水。

施工期生产废水量较少，主要是砂石料加工冲刷、混凝土浇筑、养护以及其它施工环节产生的废水，主要污染物为泥沙、悬浮物等；施工机械和运输车辆维修保养产生含油废水，主要污染物为油污。

施工营地排放的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮等。项目日均施工人数约为100人，生活污水排放量按0.16m3/d·人计，则施工营地生活污水排放量为16m3/d。

（3）噪声

施工期间噪声污染源主要为项目施工所用的工程机械和来往场地的运输车辆。

Ⅰ工程机械噪声污染源

项目在施工期间所使用的主要工程机械：推土机、铲车、卷扬机、钻土机、强夯机、

电钻、振动棒、挖掘机、推土机、焊机、钢筋弯曲切断机等。工程机械在运行时产生的噪声值较高。项目在各施工阶段的主要噪声源及噪声变化范围80～105 dB(A)。

Ⅱ运输车辆噪声污染源

项目施工期进出项目地点的车辆主要为货车，本次评价以装载能力为30t的重型货车（N＞147kW）产生的噪声源作为分析对象。根据《机动车辆允许噪声标准》（GBl495-79）和《汽车定置噪声限值》（GBl6170-1996），可见重型货车的定置噪声高于加速行驶噪声，其噪声限值为：1998年1月1日前出厂105dB(A)；1998年1月1日起出厂103dB(A)。

（4）固体废物

施工期固体废弃物主要包括废弃土方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

建筑垃圾、地表开挖的泥土、渣土如随意堆放，将有可能会引起水土流失。项目施工期建筑垃圾及弃土运至市政管理部门指定地点堆放，需办理建筑垃圾处置许可文件等相关手续。施工期施工平均人数按100人计，生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为50kg /d，统一收集后交由钦州市环卫部门集中处理。

### 大气污染源分析

本项目产生的废气污染物主要为烘干炉废气、烘干炉出料口粉尘、生产车间内磁选机、电选机进料出料口产生的粉尘、堆场产生的扬尘以及场地内运输装卸扬尘。

#### 烘干炉废气

项目拟建4台毛矿烘干炉和1台精矿烘干炉。毛矿烘干炉废气均采用旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，烟气经15m高的1#、2#、3#、4#排气筒排放；1台精矿烘干炉烟气经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，烟气经15m高的5#排气筒排放，项目烘干炉烘干天数200d，每天运行16h，年运行时间3200h。

本项目烘干炉采用生物质为燃料，每台烘干炉的生物质燃料为300t/a，共1500 t/a，燃烧生物质时排放的烟气中含有二氧化硫、烟尘及氮氧化物。

①二氧化硫

二氧化硫源强核算采用物料衡算法，生物质的含硫量约为0.02%。

烘干炉二氧化硫排放量按下式计算：

式中：

Eso2——核算时段内二氧化硫排放量，t；

R——核算时段内烘干炉燃料耗量，t；

St——燃料中的含硫量，取0.02%；

——脱硫效率，%，本项目无脱硫措施取0；

K——燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，量刚一的量，取1。

将参数带入公式，算得本项目燃气锅炉二氧化硫排放量为0.6t/a。

②烟尘及氮氧化物

烟尘及氮氧化物源强核算采用类比法，类比广西源丰达资源科技有限公司的验收监测数据，本项目与源丰达公司的烘干炉的原料、治理措施一致，具有可类比性。源丰达公司的验收数据见表2.3-1。

##### 源丰达烘干废气排气筒出口监测数据情况表

| 监测 点位 | 监测 项目 | 检测结果 | 均值 | 检测结果 | 均值 | 执行 标准 | 结果 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017年9月2日 |  | 2017年9月3日 |  |  |  |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 钛矿 烘干 炉除 尘器 后1# 排气 筒 | 烟气排气 量（m3/h） | 2939.77 | 3060.04 | 2829.24 | 2943.2 | 2953.01 | 3120.80 | 3052.25 | 3042.02 | / | / |
|  | 烟尘实测 浓度（mg/m3） | 31.1 | 31.2 | 36.2 | 32.8 | 30.5 | 33.9 | 31.3 | 31.9 | / | / |
|  | 烟尘折算 浓度（mg/m3） | 86.2 | 87.6 | 97.8 | 80.53 | 91.8 | 92.3 | 95.6 | 93.23 | 200 | 达标 |
|  | 烟尘排放量 （kg/h） | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | / | / |
|  | 二氧化硫 实测浓度 （mg/m3） | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | / | / |
|  | 二氧化硫 折算浓度 （mg/ m3） | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 3L | 850 | 达标 |
|  | 二氧化硫 排放量 （kg/h） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | / |
|  | 氮氧化物 实测浓度 （mg/ m3） | 62 | 58 | 64 | 61 | 62 | 64 | 62 | 63 | / | / |
|  | 氮氧化物 折算浓度 （mg/ m3） | 171 | 162 | 172 | 168 | 186 | 174 | 188 | 183 | 240 | 达标 |
|  | 氮氧化物 排放量 （kg/h） | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | / | / |

根据表2.3-2，计算出本项目烘干炉废气中各污染物产排情况见表2.3-3。

##### 项目烘干废气排放情况一览表

| 排放源 | 污染物 | 处理前 | 处理后 | 处理 效率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风量（m3/h） | 产生浓度 (mg/m3) | 产生速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) | 风量 （m3/h） | 排放浓度 (mg/m3) | 排放速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  |
| 1#毛矿烘干废 气1#排气筒 | 颗粒物 | 3042.02 | 797.5 | 2.5 | 2.25 | 3042.02 | 31.9 | 0.10 | 0.09 | 96 |
|  | SO2 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 0 |
|  | NOX | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 0 |
| 2#毛矿烘干废 气2#排气筒 | 颗粒物 | 3042.02 | 797.5 | 2.5 | 2.25 | 3042.02 | 31.9 | 0.10 | 0.09 | 96 |
|  | SO2 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 0 |
|  | NOX | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 0 |
| 3#毛矿烘干废 气3#排气筒 | 颗粒物 | 3042.02 | 797.5 | 2.5 | 2.25 | 3042.02 | 31.9 | 0.10 | 0.09 | 96 |
|  | SO2 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 0 |
|  | NOX | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 0 |
| 4#毛矿烘干废 气4#排气筒 | 颗粒物 | 3042.02 | 797.5 | 2.5 | 2.25 | 3042.02 | 31.9 | 0.10 | 0.09 | 96 |
|  | SO2 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 0 |
|  | NOX | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 0 |
| 1#精矿烘干废 气5#排气筒 | 颗粒物 | 3042.02 | 797.5 | 2.5 | 2.25 | 3042.02 | 31.9 | 0.10 | 0.09 | 96 |
|  | SO2 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 0 |
|  | NOX | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 0 |

#### 烘干炉出料口粉尘

烘干炉内的毛矿、精矿在烘干炉中烘干，水分蒸发后矿砂含水率为0.5%，在出料口会产生扬尘，根据建设单位提供的资料，烘干炉出料口产生的粉尘约为烘干量的万分之0.1，项目毛矿烘干量220000t/a，精矿烘干量28600t/a，毛矿粉尘产生量2.2t/a，精矿粉尘产生量0.29t/a，合计粉尘产生量2.49t/a，在各烘干炉出料口处设置挡风遮罩，30%的粉尘无组织排放，则毛矿烘干炉出料口粉尘散逸量约为0.66t/a，精矿烘干炉出料口粉尘散逸量约为0.09t/a，合计烘干炉出料口粉尘散逸量约为0.75t/a。

#### 磁选机、电选机进出料口矿尘

磁选机、电选机在进料和出料口会产生少量的矿尘。项目配置有磁选机、电选机分选钛铁矿、锆英砂、金红石。动态起尘采用《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）中推荐的起尘公式，计算模式如下：

式中，Q2——作业起尘量（kg）；

α——货物类型调节系数，矿石取1.6；

β——作业方式系数，取1；

H——作业落差（m），取0.2；

ω2——水分作用系数，与散货性质有关，取0.4；

ω0——水分作用效果的临界值，即含水率高于此值时水分作用效果增加不明显，与散货性质有关，矿石取5%；

w——含水率(%)，本次评价取0.5%；

U ——风速(m/s)，多堆堆场表面风速取单堆的89%，钦州市多年平均风速2.6m/s；

V2——作业起尘量达到最大起尘量50%时的风速(m/s)，一般散货为16m/s（经验值）。

Y——作业量（t）

钛车间处理量220000t/a，锆车间处理量92400t/a，金红石车间处理量为16200t/a，则钛车间、锆车间及金红石车间进出口粉尘产生量分别为14.44t/a、6.06t/a、1.06t/a。项目为减少物料出口运营时产生的扬尘，磁选机、电选机出口处设置挡风遮罩，可减少70%的矿尘扩散，将磁选机、电选机出的矿砂收集在手推车中，其余30%为在车间内无组织排放，钛车间、锆车间、金红石车间均为密闭车间，矿砂粉尘比重相对较大，密度为4.5~5.6g/cm3，车间围挡可使90%无组织排放的粉尘在室内沉降，其余10%通过门、窗口排放到室外。则钛车间、锆车间及金红车间进出口粉尘排放量分别为0.43t/a、0.18t/a、0.03t/a。

#### 晒场和尾砂临时堆场扬尘

晒场和尾砂临时堆场会产生扬尘，扬尘四处飘散，主要污染物为TSP，项目晒场共有3个，面积分别为毛矿晒场7952m2，锆英砂晒场3465m2，金红石晒场4050m2，尾砂临时堆场430m2。本项目毛矿需在晒场把含水率从10%晒至0.5%，本次计算含水率取3%；锆英砂、金红石需在晒场把把含水率从40%晒至0.5%，本次计算含水率取3%；尾砂从沉淀池抽至尾砂临时堆场，每天清运，含水率为15%~40%。

采用《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）中推荐的起尘公式计算，公式为：

式中：Q1—堆场起尘量(kg)；

α——货物类型调节系数，矿石取1.6

U ——风速(m/s)，多堆堆场表面风速取单堆的89%，根据钦州市2018年气象资料统计；

U0 ——混合粒径颗粒的起动风速(m/s)；

S ——堆表面积(m2)，本次评价按照晒场面积计算；

w——含水率(%)。

当风速低于启动风速时，堆料不起尘；当风速大于启动风速时，其起尘量随风速增大而呈高次方增加；同时也随其表面含水率增加而呈负指数衰减。

经计算，毛矿和中矿的U0启动风速为3.334m/s，当物料含水率15%时的U0启动风速为57.44m/s，根据收集到的钦州市气象资料可知钦州多年平均风速为2.6m/s，最大风速为31m/s。本项目尾砂在堆场含水率为15%~40%，因此，本项目尾砂堆场几乎不起尘。

钦州市2018年风速统计详见下表2.3-3。

##### 钦州市2018年风速统计表及相关数据

| 风速 | 累计时间（h） | 该风速范围出现频率（%） | 该风速段下堆场起尘量 （kg，毛矿） | 该风速段下堆场起尘量 （kg，锆英矿） | 该风速段下堆场起尘量 （kg，金红石） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面风速范围 | 计算风速均值 |  |  |  |  |  |
| 0～3.3 | 1.99 | 5737 | 65.49 | / | / | / |
| 3.4～4.5 | 3.9 | 1510 | 17.24 | 198.86 | 86.65 | 100.91 |
| 4.6～5.6 | 5.05 | 858 | 9.79 | 3147.03 | 1371.29 | 1596.86 |
| 5.7～6.8 | 6.19 | 451 | 5.15 | 7632.17 | 3325.64 | 3872.71 |
| 6.9～7.9 | 7.33 | 160 | 1.83 | 7428.38 | 3236.84 | 3769.30 |
| 8.0~9.7 | 8.43 | 44 | 0.50 | 4209.44 | 1834.22 | 2135.95 |
| 总计 |  | 8760 | 100 | 22615.88 | 9854.63 | 11475.74 |

注：启动风速为3.334m/s，低于此风速默认为堆场不起尘。

根据上述公式估算出当晒场含水率为5%时，起尘量减少约为20%；含水率为8%，起尘量减少约为80%。晒场及尾砂临时堆场中的毛矿、精矿、尾砂含水率较高，当在晒场晒矿及堆场临时堆存，毛矿、精矿、尾砂含水率逐渐变低，当风力较大时，易产生扬尘。但毛矿、精矿比重较大，密度为4.5~5.6g/cm3，风力不大时不易起尘。风力较大时将铺开的矿石合拢成矿堆，并上覆防尘布，且厂区四周建设有2m高围墙，降尘效率可达95%。

##### 晒场大气污染物产生量及排放量一览表

| 矿种 | 污染物 | 大气污染物产生量（t/a） | 治理措施 | 大气污染物排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 毛矿 | TSP | 22.62 | 矿石初始含水率较高，上覆防尘布，四周围墙遮挡，抑尘效率95% | 1.13 |
| 锆英矿 | TSP | 9.85 |  | 0.49 |
| 金红石 | TSP | 11.47 |  | 0.57 |
| 小计 | TSP | 43.94 |  | 2.19 |

#### 装卸扬尘

毛矿、精矿在晒场、仓库、车间内的装卸过程中也将产生扬尘。根据《港口建设项目环境影响评价规范》（JTS105-1-2011）中推荐的起尘公式，装卸扬尘可按下式计算：

项目产品和原料年装卸量共600000t，则矿砂装卸粉尘产生量为1.16t/a。

#### 运输扬尘

装卸过程中运输车辆在场地行驶、运输车辆行驶过程中矿料洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面而产生扬尘。项目运输量约600000t/a，采用30t载重卡车运输，则每年20000车次/a，运输距离100m。

运输扬尘可按经验公式计算：

式中：Qi——每辆汽车行驶扬尘量(kg/km·辆)；

Q——汽车运输总扬尘量；

V——汽车速度(km/h)，取10km/h；

W——汽车重量(T)，取40t（含车重）；

P——道路表面粉尘量(kg/m2)，取0.1kg/m2。

根据上式计算得车辆产生的扬尘源强为0.35kg/km辆，则运输扬尘产生量为0.7t/a。

##### 大气污染物有组织排放情况

| 排放源 | 污染物 | 处理前 | 处理后 | 处理 效率(%) | 排放标准 | 排气筒参数 | 运行时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 风量 （m3/h） | 产生 浓度 (mg/m3) | 产生 速率 (kg/h) | 产生量 (t/a) | 风量 （m3/h） | 排放 浓度 (mg/m3) | 排放 速率 (kg/h) | 排放量 (t/a) |  | 排放浓度 (mg/m3) | 速率kg/h | 内径m | 排放高度m | 温度（℃） |  |
| 1#毛矿烘干废 气1#排气筒 | 颗粒物 | 3042.02 | 797.5 | 2.5 | 2.25 | 3042.02 | 31.9 | 0.10 | 0.09 | 96 | 200 | / | 0.35 | 15 | 50 | 3200 |
|  | SO2 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 0 | 850 | / |  |  |  |  |
|  | NOX | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 0 | 240 | 0.77 |  |  |  |  |
| 2#毛矿烘干废 气2#排气筒 | 颗粒物 | 3042.02 | 797.5 | 2.5 | 2.25 | 3042.02 | 31.9 | 0.10 | 0.09 | 96 | 200 | / | 0.35 | 15 | 50 | 3200 |
|  | SO2 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 0 | 850 | / |  |  |  |  |
|  | NOX | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 0 | 240 | 0.77 |  |  |  |  |
| 3#毛矿烘干废 气3#排气筒 | 颗粒物 | 3042.02 | 797.5 | 2.5 | 2.25 | 3042.02 | 31.9 | 0.10 | 0.09 | 96 | 200 | / | 0.35 | 15 | 50 | 3200 |
|  | SO2 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 0 | 850 | / |  |  |  |  |
|  | NOX | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 0 | 240 | 0.77 |  |  |  |  |
| 4#毛矿烘干废 气4#排气筒 | 颗粒物 | 3042.02 | 797.5 | 2.5 | 2.25 | 3042.02 | 31.9 | 0.10 | 0.09 | 96 | 200 | / | 0.35 | 15 | 50 | 3200 |
|  | SO2 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 0 | 850 | / |  |  |  |  |
|  | NOX | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 0 | 240 | 0.77 |  |  |  |  |
| 1#精矿烘干废 气5#排气筒 | 颗粒物 | 3042.02 | 797.5 | 2.5 | 2.25 | 3042.02 | 31.9 | 0.10 | 0.09 | 96 | 200 | / | 0.35 | 15 | 50 | 3200 |
|  | SO2 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 3042.02 | 27.39 | 0.08 | 0.6 | 0 | 850 | / |  |  |  |  |
|  | NOX | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 3042.02 | 63 | 0.19 | 0.17 | 0 | 240 | 0.77 |  |  |  |  |

##### 大气污染物无组织排放情况

| 污染源 | 污染物 | 排放量 |
| --- | --- | --- |
|  |  | t/a |
| 烘干炉出料口粉尘 | TSP | 0.75 |
| 钛车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | TSP | 0.43 |
| 锆车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | TSP | 0.18 |
| 金红车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | TSP | 0.03 |
| 晒场和尾砂临时堆场扬尘 | TSP | 2.19 |
| 装卸扬尘 | TSP | 1.16 |
| 运输扬尘 | TSP | 0.7 |
| 合计 | TSP | 5.44 |

### 水污染源分析

项目废水主要为初期雨水、选矿废水和职工的生活污水。

（1）初期雨水

根据钦州市暴雨强度公式（广西建委综合设计院采用数理统计法编制）：

q=1817×(1+0.505×Lg（P）)/((t+5.7))∧0.58)

式中：设计降雨历时，t=30min；

设计降雨重现期，P=5a；

由上述计算可知，按照5年重现期和降雨历时30min计算，设计暴雨强度为309.10L/S·hm2。

初期雨水量按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）推荐的公式计算：

Q=ａq F

式中Q：雨量；L/s，

ａ：径流系数，取值0.5，

q: 设计暴雨强度，L/S·hm2。

F: 集雨面积hm2，汇水面积按堆场场地面积2.08hm2计。

则30min内的厂区初期雨水量为642.9m3。项目拟在厂区西南侧建有一座初期雨水池，总容积1000 m3，能30min暴雨量存储要求。

厂区初期雨水经沉淀后用于摇床选矿补充水，不外排。初期雨水主要污染物为悬浮物，浓度为200mg/L，类比钦州市钦南区工业园内金海选厂的晒场雨水（取样口位于雨水沉淀池进口前，雨水收集管网末端出口）进行总α放射性、总β放射性分析，可知晒场雨水中总α放射性为0.56Bq/L 、总β放射性为2.49Bq/ L，监测结果均未超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的标准值。雨水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准值。

（2）选矿废水

根据项目水平衡，项目合计生产用水量2039.48m3/d，其中新鲜用水量80m3/d，原料带入90.9m3/d，重复用水量1868.58m3/d，蒸发损耗144.01m3/d，产品带走4.03m3/d，尾砂带走26.86m3/d，洗矿选矿过程中产生废水1868.58m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。

洗矿选矿废水经废水沉淀池（3000m3）经沉淀后可回用于洗矿及摇床选矿，不外排。项目洗矿选矿过程不添加药剂，洗矿选矿废水对水质要求不高，选矿废水经沉淀后可直接回用。类比广西源丰达资源科技有限公司委托广西威标检测技术有限公司于2019年12月10日对重选车间排入选矿废水沉淀池入口、经选矿废水沉淀池澄清后出水口废水监测，项目选矿废水污染物情况详见表2.3-7。

##### 项目选矿废水污染物情况表   单位mg/L

| 废水量 | 项目 | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 616631.4m3/a（1868.58m3/d） | pH值 | 8.05 | / | 8.09 | / | 回用于洗矿及摇床选矿，不外排 |
|  | COD | 11 | 6.78 | 7 | 4.32 |  |
|  | 悬浮物 | 38 | 23.43 | 26 | 16.03 |  |
|  | 铁 | 4 | 2.47 | 3.5 | 2.16 |  |

（3）生活污水

项目职工共100人，均在场内吃住，生活用水量20m3/d，则生活污水排放量16m3/d（5280m3/a）。生活污水经三级化粪池处理后达到《《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理。项目生活污水排放情况详见表2.3-8。

##### 生活污水污染物情况表

| 废水量 | 项目 | 产生浓度（mg/L） | 污染物产生量（t/a） | 排放浓度（mg/L） | 污染物排放量（t/a） | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5280m3/a（16m3/d） | COD | 300 | 1.58 | 200 | 1.06 | 通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂 |
|  | BOD5 | 200 | 1.06 | 100 | 0.53 |  |
|  | SS | 200 | 1.06 | 100 | 0.53 |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.16 | 30 | 0.16 |  |

### 噪声

项目主要高噪声设备有摇床、磁选机、电选机、烘干炉等。主要噪声源及其声强情况见表2.3-9。

##### 项目主要噪声源

| 序号 | 主要噪声源 | 单机声压级dB（A） | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 辊式磁选机 | 83 | 42 |
| 2 | 辊式强磁选机 | 83 | 8 |
| 3 | 玻璃钢摇床 | 75 | 96 |
| 4 | 低、高压电选机 | 85 | 24 |
| 5 | 弧板式电选机 | 85 | 8 |
| 6 | 烘干机 | 80 | 5 |
| 7 | 混矿机 | 75 | 1 |
| 8 | 扒矿机 | 75 | 12 |
| 9 | 铲车 | 85 | 14 |
| 10 | 叉车 | 85 | 8 |
| 11 | 运输汽车 | 85 | 4 |

### 固体废物

项目所产生的固体废物主要为尾砂、燃料燃烧后灰渣、除尘器除尘灰、雨水池污泥、生活垃圾。

（1）尾砂

根据核工业二三〇研究所提供的辐射专篇对尾砂的核素监测分析结果，尾砂满足《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010），建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性活度同时满足IRa≤1.0和Iγ≤1.0的要求，监测结果见表2.1-8，尾砂产销与使用范围不受限制。

项目产生尾矿渣的量为39.02t/d（12877t/a），产生的尾矿砂堆放至尾砂临时堆场，占地面积430m2，尾砂日产日清，外售给砖厂作为制砖原料。

（2）泥沙

本项目采购的原矿来自国外进口，原矿在国外已经过初步的清洗，只含有少量的泥砂，作为毛料回用于选矿工艺，不外排。根据建设单位提供的数据，产生量约为2200t/a。

（3）燃料燃烧后灰渣

项目用生物质颗粒为烘干炉提供热源，生物质颗粒燃烧后产生灰渣，灰渣产生量6t/a，交由周边村民用作农肥。

（4）除尘器收集除尘灰

项目用旋风除尘器+旋流式水膜除尘器对烘干炉烟气进行处理，除尘灰收集量10.8t/a，作为毛料回用于选矿工艺。

（5）初期雨水沉淀池污泥

项目初期雨水沉淀池污泥产生量10t/a，污泥为下雨时冲刷堆场的毛料及精矿进入与水沉淀池产生，定期清捞后作为毛料回用于选矿工艺。

（6）生活垃圾

项目员工100人，产生量100kg/d（33t/a）。生活垃圾集中收集到园区垃圾站后有环卫部门统一收运。

（7）废机油

实际建成项目由外单位人员来场内检修机械设备，检修过程产生废机油0.03t/a，属危险废物，废机油危险废物代码HW08（900-214-08），采用密封桶盛装，暂存于危险废物暂存库，回用于摇床润滑。

##### 拟建项目固废种类、数量及处理措施

| 序号 | 名 称 | 排放量（t/a） | 属性 | 拟处置方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾砂 | 12877 | 一般固废 | 外售给砖厂作为制砖原料 |
| 2 | 泥沙 | 2200 | 一般固废 | 作为毛料回用于选矿工艺 |
| 3 | 燃料燃烧后灰渣 | 6 | 一般固废 | 交由周边村民用作农肥 |
| 4 | 除尘器收集除尘灰 | 10.8 | 一般固废 | 回用于选矿工艺 |
| 5 | 初期雨水沉淀池污泥 | 10 | 一般固废 | 作为毛料回用于选矿工艺 |
| 6 | 废机油 | 0.03 | 危险废物 | 回用于摇床润滑 |
| 7 | 生活垃圾 | 33 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集转运 |
| 合计 |  | 15136.83 |  |  |

##### 危险废物产生量及处理处置一览表  单位：t/a

| 序号 | 固废名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 固废属性 | 产生量t/a | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危废特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 危废 | 0.03 | 全工段 | 液态 | 废机油等 | 油类 | 每天 | T | 危废暂存间暂存，回用于摇床润滑 |

### 放射性分析

（一）气载流出物

项目气载流出物主要是选矿过程中含放射性核素衰变排出的含有氡及氡子体、钍射气的放射性废气，在密封环境条件下浓度将增大，这种气体吸入人体后对人体健康会造成一定影响。

源项是进行环境影响评价的重要依据，为使源项数据准确、可靠、真实。本项目采用类比分析的方式进行源项分析。类比项目选用海南海拓矿业有限公司。类比项目的介绍：

1）基本情况：海南海拓矿业有限公司位于文昌市东路镇约亭工业区。该项目已经委托核工业二三0研究所编制了辐射环境影响评价专篇并已批复（文号：琼环函[2020]364号）。

2）生产工艺：生产工艺与本项目基本相同，均为采用重选、干式磁选和电选联合工艺选出钛精矿、锆英砂、金红石、独居石等产品。

3）生产规模：年加工50万吨锆钛矿项目，年处理约26万吨钛中矿，26万吨锆中矿，大于本项目生产规模。

#### 氡浓度

1）类比项目氡浓度监测结果

根据现场监测，类比项目生产场所的氡浓度和钍射气浓度检测报告见附件6，检测结果见下表。

##### 海南海拓矿业有限公司生产场所氡浓度测量结果 Bq/m3

| 类比项目监测点编号 | 监测点名称 | 氡浓度 | 对应本项目的车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| D7 | 晒场 | 19 | 晒场（用于对摇床车间选出的锆英粗矿、金红粗矿进行晾干） |
| D9 | 锆英电磁选车间 | 32 | 2#金红车间、3#锆英车间（均是锆英和金红生产车间） |
| D10 | 1号原材料堆场 | 20 | 堆场（均是原料储存场所） |
| D11 | 钛矿车间 | 41 | 1#钛矿车间（均是钛矿生产车间） |
| D12 | 摇床车间 | 37 | 摇床车间（工艺与设备基本相同） |
| D13 | 成品仓库 | 43 | 仓库（均是产品储存车间） |

根据表中数据，项目生产场所内空气中氡浓度为19.21-42.65Bq/m3。

2）确定本项目的源项

本项目与类比项目的车间名称不同，表2.3-12中已经将本项目车间与类比项目的车间的对应关系进行了分析，在此基础上，确定本项目各车间的氡浓度及钍射气浓度如下表。

##### 根据类比各车间正常生产时的氡浓度水平Bq/m3

| 编号 | 工作场所描述 | 氡 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 堆场 | 20 |
| 2 | 仓库 | 43 |
| 3 | 晒场 | 19 |
| 4 | 摇床车间 | 37 |
| 5 | 1#钛矿车间 | 41 |
| 6 | 2#金红车间 | 32 |
| 7 | 3#锆英车间 | 32 |

#### γ辐射空气吸收剂量率

1）类比项目γ辐射空气吸收剂量率监测结果

类比项目各车间的γ剂量率的检测报告见附件4，检测结果如下。

##### 海南海拓矿业有限公司生产场所及操作工位γ辐射剂量率检测结果（μGy/h）

| 编号 | 检测点描述 | γ辐射剂量率（μGy/h） | 与本项目对应的操作工位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晒场中间 | 1.12 | 晒场（主要是受到锆英砂产品内放射性核素释放的γ射线影响） |
| 2 | 2号堆场锆中矿表面1m | 2.57 | 锆中矿原料堆场 |
| 3 | 电磁选车间锆英砂投料口 | 2.39 | 锆英车间进料口操作工位 |
| 4 | 1号堆场钛矿堆表面1m | 1.08 | 钛中矿原料堆场 |
| 5 | 钛矿车间中间通道 | 1.87 | 钛矿车间操作工位（均是钛矿生产车间） |
| 6 | 摇床车间 | 2.84 | 摇床车间操作工位（工艺与设备基本相同） |
| 7 | 成品仓库北部 | 2.35 | 仓库（均是产品存贮车间） |

2）确定本项目的源项

本项目与类比项目的车间名称不同，表2.3-12中已经将本项目车间操作工位与类比项目的车间和操作工位的对应关系进行了分析，在此基础上，确定本项目各车间及操作工位的γ辐射剂量率如下表。

##### 根据类比各车间正常生产时操作工位γ辐射剂量率水平（μGy/h）

| 编号 | 工作场所描述 | 检测结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 晒场 | 1.12 |
| 2 | 锆中矿原料堆场 | 2.57 |
| 3 | 锆英车间进料口操作工位 | 2.39 |
| 4 | 钛中矿原料堆场 | 1.08 |
| 5 | 钛矿车间操作工位 | 1.87 |
| 6 | 摇床车间操作工位 | 2.84 |
| 7 | 仓库 | 2.35 |

各排放源排放的颗粒物中含有放射性核素，因为各排放源属于不同的工序，排放的颗粒物中的核素比活度不尽相同，根据表2.3-14，各排放源排放的颗粒物中核素比活度见下表。

##### 各排放源排放的颗粒物中的核素比活度 （Bq/kg）

| 气载流出物排放点名称 | 238U | 226Ra | 232Th | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#毛矿烘干废 气1#排气筒 | 2790 | 2111 | 3271.6 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 2#毛矿烘干废 气2#排气筒 | 2790 | 2111 | 3271.6 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 3#毛矿烘干废 气3#排气筒 | 2790 | 2111 | 3271.6 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 4#毛矿烘干废 气4#排气筒 | 2790 | 2111 | 3271.6 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 1#精矿烘干废 气5#排气筒 | 8298.3 | 7954.8 | 1600.6 | 排放的颗粒物主要为锆英砂，颗粒物中的各项核素的比活度以锆英砂中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 烘干炉出料口粉尘 | 2790 | 2111 | 3271.6 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 钛车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 406.8 | 304 | 725.2 | 排放的颗粒物主要为钛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以钛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 锆车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 8298.3 | 7954.8 | 1600.6 | 排放的颗粒物主要为锆英砂，颗粒物中的各项核素的比活度以锆英砂中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 金红车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 968.7 | 627.1 | 747.4 | 排放的颗粒物主要为金红石，颗粒物中的各项核素的比活度以金红石中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 锆英砂晒场 | 8298.3 | 7954.8 | 618.2 | 排放的颗粒物主要为锆英砂，颗粒物中的各项核素的比活度以锆英砂中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 金红石晒场 | 3909.0 | 2840.0 | 1840.0 | 排放的颗粒物主要为金红石，颗粒物中的各项核素的比活度以金红石中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 毛矿晒场 | 2790 | 2111 | 3271.6 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 尾砂晒场 | 568.2 | 296 | 513.5 | 排放的颗粒物主要为尾砂，颗粒物中的各项核素的比活度以尾砂中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 运输扬尘 | 2790 | 2111 | 3271.6 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 装卸扬尘 | 2790 | 2111 | 3271.6 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |

根据上表，计算出的各项放射性粉尘核素的年排放量见下表。

##### 各排放源排放的颗粒物中的核素年排放量 （Bq/a）

| 气载流出物排放点名称 | 238U | 226Ra | 232Th | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#毛矿烘干废气 1#排气筒 | 2.51E+05 | 1.90E+05 | 2.94E+05 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 2#毛矿烘干废气 2#排气筒 | 2.51E+05 | 1.90E+05 | 2.94E+05 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 3#毛矿烘干废气 3#排气筒 | 2.51E+05 | 1.90E+05 | 2.94E+05 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 4#毛矿烘干废气 4#排气筒 | 2.51E+05 | 1.90E+05 | 2.94E+05 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 1#精矿烘干废气 5#排气筒 | 7.47E+05 | 7.60E+05 | 1.18E+06 | 排放的颗粒物主要为锆英砂，颗粒物中的各项核素的比活度以锆英砂中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 烘干炉出料口粉尘 | 2.09E+06 | 1.33E+06 | 2.06E+06 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 钛车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 1.75E+05 | 2.47E+06 | 3.83E+06 | 排放的颗粒物主要为钛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以钛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 锆车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 1.49E+06 | 4.75E+06 | 7.36E+06 | 排放的颗粒物主要为锆英砂，颗粒物中的各项核素的比活度以锆英砂中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 金红车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 2.91E+04 | 9.31E+06 | 1.44E+07 | 排放的颗粒物主要为金红石，颗粒物中的各项核素的比活度以金红石中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 锆英砂晒场 | 1.66E+06 | 1.79E+07 | 2.77E+07 | 排放的颗粒物主要为锆英砂，颗粒物中的各项核素的比活度以锆英砂中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 金红石晒场 | 8.99E+05 | 3.44E+07 | 5.33E+07 | 排放的颗粒物主要为金红石，颗粒物中的各项核素的比活度以金红石中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 毛矿晒场 | 1.73E+06 | 6.63E+07 | 1.03E+08 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 尾砂晒场 | 1.14E+04 | 1.28E+08 | 1.98E+08 | 排放的颗粒物主要为尾砂，颗粒物中的各项核素的比活度以尾砂中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 运输扬尘 | 3.24E+06 | 2.46E+08 | 3.82E+08 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 装卸扬尘 | 1.95E+06 | 4.75E+08 | 7.36E+08 | 排放的颗粒物主要为毛矿，颗粒物中的各项核素的比活度以毛矿中检测出的核素比活度（见2.1-10）来计 |
| 合计 | 1.50E+07 | 9.87E+08 | 1.53E+09 | / |

（二）液态源项

根据常规环评的分析，本项目的选矿水循环使用，不外排，选矿循环水是锆中矿经摇床重选，选出产品锆英矿精矿、金红石、锡矿、铁矿、尾砂等后产生的。因此，本专篇主要列出循环水池中选矿水的放射性水平，仍然是采用类比的方式来分析，类比项目选取的是广西源丰达矿业有限公司（类比可行性见表2.1-9）和广西广保矿业有限公司（主要从事钛锆矿的选矿生产，年处理10万吨钛锆中矿，产品主要为钛精矿、锆英砂、金红石、独居石，原料来自东南亚，使用烘干炉对毛矿、中矿进行干燥，采用磁选、电选、摇床重力选工艺），循环水放射性水平检测结果，检测报告见附件6，类比项目的循环水的检测结果如下：

##### 类比项目的循环水核素分析结果

| 项目 | U(µg/L) | 226Ra(mBq/L) | Th(µg/L) | 总α(Bq/L) | 总β(Bq/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广西源丰达循环水 | 0.098 | 21 | 1.20 | 0.49 | 0.38 |
| 广西广保循环水 | 0. 25 | 8.3 | ＜0.05 | 0.024 | 0.081 |

由上表可知，循环水中总α、总β的指标低于《污水综合排放标准》中的限值总α＜1 Bq/L，总β＜10 Bq/L），工程产生的生产废水进入循环池，经沉淀澄清处理后排入废水处理回用系统循环使用，无放射性废水外排，对地表水环境影响较小。

（三）放射性固体废物源项

1）固体废物放射性核素比活度检测与类比结果

（1）尾砂

原料经过重选工序后，项目产生的尾砂（石英砂）量为12877吨/年。类比项目尾砂核素含量见下表。

##### 类比项目尾砂放射性核素检测结果

| 项目 | 238U（Bq/kg） | 226Ra（Bq/kg） | 232Th（Bq/kg） |
| --- | --- | --- | --- |
| 海南海拓 | 26.4 | 33.0 | 27.3 |
| 广西源丰达 | 68.6 | 78.3 | 101.1 |
| 表3.1-10中尾砂1 | 568.2 | 129.7 | 513.5 |
| 表3.1-10中尾砂2 | 459.0 | 296.0 | 248.0 |
| 表3.1-10中尾砂3 | 454.0 | 83.3 | 76.3 |
| 范围值 | 26.4-568.2 | 33-296 | 27.3-513.5 |
| 平均值 | 315.2 | 124.1 | 193.2 |

根据《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》（GB27742-2011），凡是涉及物料中的天然放射性核素的活动浓度小于表B.1所列数值（1 Bq/g）的活动，通常无需进行辐射监管。由上表可知，尾砂中的天然性放射性核素的活动浓度均＜1 Bq/g，所以无需进行辐射监管。

（2）泥沙

本项目采购的原矿来自国外进口，原矿在国外已经过初步的清洗，只含有少量的泥砂，作为毛料回用于选矿工艺，不外排。根据建设单位提供的数据，产生量约为2200t/a。本项目与福建文盛矿业有限公司泥进行类比（类比可行性：从事锆中矿的选矿生产，年处理13万吨锆中矿，产品主要为锆英砂、金红石、独居石，原料主要来自澳大利亚、非洲，通过烘干炉和晒干方式对锆中矿进行干燥，采用磁选、电选、摇床重力选工艺），类比项目泥核素含量见下表。

##### 类比项目泥放射性核素检测结果

| 项目 | 238U（Bq/kg） | 232Th（Bq/kg） | 226Ra（Bq/kg） | 40K（Bq/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 泥 | 138.0 | 778.6 | 319.6 | 15.8 |

由上表可知，泥中的天然性放射性核素的活动浓度均＜1 Bq/g，根据《可免于辐射防护监管的物料中放射性核素活度浓度》（GB27742-2011），泥无需进行辐射监管。

2）尾砂的使用建议

考虑尾砂的主要成分为石英砂，本项目尾砂储存于尾砂堆场堆至一定量后，建议作为建筑材料使用。

根据《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010），只有当建筑主体材料中天然放射性核素镭－226、钍－232、钾－40 的放射性比活度同时满足IRa≤1.0 和Iγ≤1.0 时，其产销与使用范围不受限制，其产销与使用范围可不受限制；满足IRa≤1.0和Iγ≤1.3要求的可做A类装饰材料；满足IRa≤1.3 和Iγ≤1.9要求的可做B类装饰材料；满足Iγ≤2.8要求的可做C类装饰材料。

##### 建筑材料放射性核素限量

| 使用范围 | IRa | Iγ |
| --- | --- | --- |
| 产销与使用范围不受限制 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| A类装饰材料 | ≤1.0 | ≤1.3 |
| B类装饰材料 | ≤1.3 | ≤1.9 |
| C类装饰材料 | / | ≤2.8 |

内照射指数IRa=CRa/200；

外照射指数Iγ=CRa/370+CTh/260+CK/4200；

式中：CRa、CTh、CK——分别为建筑材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40 的放射性比活度，单位为Bq/kg。

根据表2.3-15可知，尾砂放射性波动较大，这主要是由于原矿的特殊性，且毛矿放射性水平有所差别，尾砂放射性水平也相应有所差别，故每批次尾砂外卖前需送有资质单位检验，确认其使用范围。若尾砂放射性较大，则回收利用，重新进入选矿程序，直至尾砂中的天然性放射性核素的达到外售标准。本项目尾砂储存于尾砂堆场堆至一定量后外卖外售给建筑公司作为建筑材料。

经过以上处理措施后，项目固废不排放至环境，由以上分析可知，项目不产生放射性固废。

### 项目污染物排放情况汇总

项目污染物排放情况见表2.3-22。

##### 全厂主要污染物排放量汇总表

| 污染物类型 | 污染物名称 | 排放浓度 （mg/L） | 排放量 （t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 1#毛矿烘干废 气1#排气筒 | 颗粒物 | 0.09 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+15m高1#排气筒排放 |
|  |  | SO2 | 0.6 |  |
|  |  | NOX | 0.17 |  |
|  | 2#毛矿烘干废 气2#排气筒 | 颗粒物 | 0.09 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+15m高1#排气筒排放 |
|  |  | SO2 | 0.6 |  |
|  |  | NOX | 0.17 |  |
|  | 3#毛矿烘干废 气3#排气筒 | 颗粒物 | 0.09 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+15m高1#排气筒排放 |
|  |  | SO2 | 0.6 |  |
|  |  | NOX | 0.17 |  |
|  | 4#毛矿烘干废 气4#排气筒 | 颗粒物 | 0.09 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+15m高1#排气筒排放 |
|  |  | SO2 | 0.6 |  |
|  |  | NOX | 0.17 |  |
|  | 1#精矿烘干废 气5#排气筒 | 颗粒物 | 0.09 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+15m高1#排气筒排放 |
|  |  | SO2 | 0.6 |  |
|  |  | NOX | 0.17 |  |
|  | 烘干炉出料口粉尘 | 颗粒物 | 0.75 | 无组织排放 |
|  | 钛车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 颗粒物 | 0.43 |  |
|  | 锆车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 颗粒物 | 0.18 |  |
|  | 金红车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 颗粒物 | 0.03 |  |
|  | 晒场和尾砂临时堆场扬尘 | 颗粒物 | 2.19 |  |
|  | 装卸扬尘 | 颗粒物 | 1.16 |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 0.7 |  |
| 选矿废水 500544m3/a | pH值 | 8.09 | / | 回用于摇床选矿，不外排 |
|  | COD | 7 | 4.32 |  |
|  | 悬浮物 | 26 | 16.03 |  |
|  | 铁 | 3.5 | 2.16 |  |
| 生活污水 5280m3/a | COD | 200 | 1.06 | 回用于摇床选矿，不外排 |
|  | BOD5 | 100 | 0.53 |  |
|  | SS | 100 | 0.53 |  |
|  | NH3-N | 30 | 0.16 |  |
| 固体废弃物 | 尾砂 | / | 0 | 外售砖厂制砖 |
|  | 泥沙 | / | 0 | 作为毛料回用于选矿工艺 |
|  | 燃料燃烧后灰渣 | / | 0 | 交由周边村民用作农肥 |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | 0 | 作为毛料回用于选矿工艺 |
|  | 雨水沉淀池污泥 | / | 0 | 作为毛料回用于选矿工艺 |
|  | 生活垃圾 | / | 33 | 交由环卫部门清运 |
|  | 废机油 | / | 0.03 | 直接回用于摇床润滑 |

# 环境现状调查与评价

## 区域环境概况

### 地理位置及交通

钦州市位于广西南部，濒临北部湾畔，地理坐标北纬21°34 ′52″～22° 28′01″，东经108°10′55″~109°09′12″。东与合浦、玉林相连，西与防城、上思接壤，北与邕宁毗邻，陆地总面积10843km2。钦州城区离南宁市113km，距北海市100km，距防城港市65km。钦州地处广西沿海地区中心位置，是华南经济圈、西南经济圈与东盟经济圈的结合部，是连接中国西南、华南、中南与东盟大市场的重要枢纽。

钦州市钦南进口资源及新材料加工园区位于钦州市大番坡镇东部，规划用地南起钦犀公路，北至南北高速以南的垌尾水库，西接六景至钦州港的高速公路，东至烟通河，规划总面积为6.53km2。

项目厂址位于钦州市进口资源加工区（钦南片区），厂址中心地理坐标为东经108.724178451，北纬21.822671142。

项目地理位置见附图1。

### 区域地形地貌

（1）钦州市地形、地貌

钦州市正处于广西中部钦江和茅岭江入海口，有相对较多的沿海平原。钦州全市地势北高南低，地貌类型多样，由北往南有规律地分布山地、丘陵、台地、平原。大陆海岸线521km，茅尾海北部接纳钦江与茅岭江入海，南部散落众多岛屿。岛屿岸线长232.9km，负20m等深线以内的浅海滩涂面积1900km2，近期可利用的浅海滩涂面积880km2。

（2）港湾地形、地貌

钦州湾湾口朝南，东、北、西三面丘陵环抱，是一个半封闭的天然海湾。该湾由内湾（茅尾海）、龙门水道和外湾（狭义的钦州湾）构成，其特点是，中间狭窄、两端宽阔。钦州湾口门宽25km，纵深39km，自南向北逐渐减小，在北纬21°42′～21°48′自西向东发育成龙门港～茅尾海、金鼓江、鹿耳环江等海汊，并以龙门港～茅尾海为主，实为钦州湾的内湾，全湾岸线长336krn。海湾面积约为380km2，其中滩涂面积为200km2。钦州市两条主要江河钦江和茅岭江，分别从东北、西北向汇入茅尾海。整个海湾呈低山丘陵、微斜平原及海漫滩地貌。钦州湾由于受地质构造影响以及海水长期浸蚀，基本上没有大片宽阔平坦陆域，湾内大多为砂砾质岩岸。从青菜头至亚公山一带（即内湾南段）礁岛星罗棋布，港汊繁多，蜿蜒曲折，成为典型的台地溺谷。总的来说，该湾段分成东、西两汊，东汊为主，贯通全段，其陆岸为众多弯弯曲曲的小海汊分隔的低丘小岛，从岸线至钦州市约33km，多为低丘地貌；西汊为支汊，在湾段以内分汊，较小而短，是现有龙门港之港址所在。其陆岸多为山丘地形，与企沙半岛毗连，岸线附近有龙门乡。

### 区域地质构造

钦州市的大地构造坐落在新华夏系构造体系第二隆起带的西北端，北部湾坳陷北侧边缘。地质与构造较为复杂，经历了漫长地质年代的变化。

项目区域处于“六万大山隆起”区域地质构造单元的西南段，位于“钦州向斜”南东翼的边缘。该区志留纪（S）地层广泛出露，岩层总体倾向北西，倾角陡（约700～800），伴有褶曲及岩层“倒转”现象，但无大断裂通过。

按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录A划分，钦州市区及其附近的建筑抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。

### 区域地层岩性

钦州市区域地层有第四系（Q）、第三系（N）、白垩系（Π）、侏罗系（J）、三叠系（T）、二叠系（P）、泥盆系（D）、志留系（S）。各地层的特征见下表：

##### 区域地层主要特征一览表

| 地 层 单 位 | 厚度（m） | 主要特征 |
| --- | --- | --- |
| 系 | 统 | 组 | 段 | 代号 |  |  |
| 第 四 系 | 全新统 |  |  | Q4 | 3.4-24.2 | 砂、砂砾、亚粘土、亚粘砂、淤泥 |
|  | 上更新统 |  |  | Q3 | 3-12 | 砂、砂砾、砾石、亚粘土，层凝灰岩，火山角砾岩 |
|  | 中更新统 | 北海组 |  | Q2 | 4-12 | 砂砾、亚粘土、亚砂土，玄武岩 |
|  | 下更新统 | 湛江组 |  | Q1 | 17-62 | 砂、砂砾夹亚粘土，玄武岩、凝灰质砂岩 |
| 第三系 | 上新统 | 白沙江组 |  | N2b | 5-530 | 砂砾、砾石夹粘性土 |
|  | 中新统 | 沙岗组 |  | N1s | 5-482 | 砂、砂砾层与泥岩、粉砂岩互层 |
|  | 渐新统-始新统 | 酒常坑组 |  | E3j | 0-626 | 泥岩、粉砂岩夹砂，砂砾层 |
|  |  | 下村组 |  | E3x | 3-153 | 泥岩及砂砾层 |
|  | 始新统-古新统 | 上洋组 |  | E1-2e | 0-206 | 泥岩、泥质砂岩、砂岩、砾岩夹泥质灰岩及石膏 |
| 白垩系 | 上统 |  |  | Πk21 | ＞122 | 流纹岩，熔岩角砾岩 |
| 侏罗系 | 上统 |  |  | J3 | ＞230 | 泥岩、粉砂岩，夹泥岩 |
|  | 中统 | 那荡群 |  | J2m1 | 702-1133 | 砂岩夹粉砂岩 |
|  | 下统 | 百姓组 | 上段 | J1b2 | 216-447 | 泥岩、粉砂岩、底为砂岩 |
|  |  |  | 下段 | J1b1 | 1014 | 砂岩，含砂砾岩，夹粉砂岩 |
|  |  | 汪门组 |  | J1w | 261 | 粉砂岩，泥岩，夹砂岩 |
| 三叠系 | 上统 | 扶隆坳组 | 第四段 | T3f4 | 1064 | 砾岩，砂岩，夹粉砂岩 |
|  |  |  | 第三段 | T3f3 | 424 | 细砂岩与粉砂岩互层，夹含砂砾岩 |
|  |  |  | 第二段 | T3f1+2 | 1063 | 中粗砂岩夹砾岩，粉砂岩 |
|  |  | 平垌组 |  | T3p | 365 | 粉砂岩夹砾岩，底为砾岩 |
|  | 下统 |  |  | T1 | ＞1106 | 细砂岩，泥岩，夹粉砂岩、含砾砂岩 |
| 二叠系 | 上统 | 第四组 |  | P2d | ＞1179 | 泥岩，粉砂岩，夹细砂岩，砂砾岩 |
|  |  | 第三组 |  | P2c | 1951 |  |
|  |  | 第二组 |  | P2b | 964 | 泥岩，粉砂岩 |
|  |  | 第一组 |  | P2a | 298-1905 | 砾岩、砂岩、局部夹粉砂岩及泥岩 |
| 泥盆系 | 上统 | 榴江组 |  | D3l | ＞1786 | 硅质岩夹泥岩、粉砂岩 |
|  | 中统 | 小董群 |  | D2xd | ＞656 | 泥岩，粉砂岩，底为细砂岩、砾岩 |
|  | 下统 | 钦州群 |  | D1qn | ＞589 | 粉砂岩，硅质岩 |
| 志留系 | 上统 | 防城群 |  | S3fn | 1534-＞1593 | 页岩，粉砂岩，细砂岩 |
|  | 中统 | 文头山群 |  | S2wn | 585-600 | 细砂岩夹粉砂岩及页岩 |
|  | 下统 | 连滩群 | 第五组 | S1lne | 1887-1993 | 砂岩夹粉砂岩、泥岩、页岩 |
|  |  |  | 第四组 | S1lnd | 1348-＞2331 |  |
|  |  |  | 第三组 | S1lnc | 1150-1789 |  |
|  |  |  | 第二组 | S1lnb | 2997 | 页岩，粉砂岩，砂岩 |
|  |  |  | 第一组 | S1lna | ＞341 | 砾岩，含砾砂岩 |

### 区域水文地质

钦州市地下水不甚丰富，类型也单一，属碎屑岩类孔隙裂隙水，在钦州城区附近及河流两侧、第四纪覆盖层有少量松散岩类孔隙潜水。全市地下水资源总储量约为16.08亿m3。可利用水量仅为4.82亿m3一般南部地区比北部地区稍多，但南部沿海局部地区水量贫乏。

项目周边地下水类型主要有：

①松散岩类孔隙水

主要赋存于第四系冲洪积及残坡积土层中，含水量小，主要接受大气降水和地表水的渗入补给。该层枯季一般不含水，雨季则常具季节性含水之特性。

②碎屑岩类裂隙水

主要赋存于风化裂隙和构造裂隙中，主要接受大气降水的渗入补给。据地面调查和区域水文地质资料，地下水迳流模数<6l/s.km，水量贫乏，富水性差。

### 气候与气象

气象气候条件：本地区属南亚热带海洋气候，季风盛行，冬无严寒夏无酷暑，热量丰富，干湿分明，据钦州气象站（59632）1998-2017年气象资料，本地气候特征如下：

（1）气温：1998-2017年钦州年平均气温为23.0℃，累年极端最高气温为36.8℃，累年极端最低气温为5.0℃；钦州气象站07月气温最高（28.84℃），01月气温最低（14.07℃）。

（2）降雨：钦州市濒临海洋，夏秋两季常受热带风暴的影响，雨量充沛。据统计，钦州市多年平均降雨量为2252.2mm，年内降雨多集中在汛期4～9月份，月最大降雨量多出现在七、八月份。

（3）风况与相对湿度：当地气候风显著，每年5－8月多偏向南向风，其中以6、7月份为最多，9月至翌年4月多偏北向风。钦州年主导风向为北风，频率为16.7%。多年平均风速2.1m/s，极大风速6.9m/s。区域相对湿度以春季3月和雨季6~8月为最大，10月到次年1月为相对湿度低值期。本地区多年平均相对湿度为77.4%。

### 水文

（1）潮汐潮位

钦南区濒临钦州湾，本海区的潮汐主要是传入南海后的太平洋潮汐，主要以全日潮为主，除东部犀牛角沿海属正规全日潮外，一般为非正规全日潮。湾内龙门港的潮汐日不等现象较为显著。钦州湾的潮汐现象的一个显著特征是大潮过后2-4天时间（半月周期的新老潮期交替之日）为一天两次潮，其余则为一天一次潮。一年中，一天一次潮的时间约占60%。全年平均每月都有两次大潮，而三、九月却有三次起潮。一年之中，潮汐最高的是农历五月的大潮和十月大潮，而二、八月则为低潮期。钦州湾平均潮差为2.51m，最大潮差5.52m，属强潮岸段。历年最高潮位为6.57m，最低潮位0.05m，历年平均高潮位4.4m，平均低潮位1.89m，平均潮位1.89m，平均潮位3.14m。

钦州湾的潮流类型主要属往复流，涨潮时外海水流入湾内，并且又通过河口上溯到内河中去；落潮时，潮流流向偏南，内河上海水流出湾内。潮流的流向大致与岸线或河口湾内水槽的走向平行。潮流以不规则全日潮流为主。

（2）地表水

钦州境内河流众多，计有大小独流入海河流32条，河流总长2794km，河网密度为0.6km/km2。流域面积在1800km2以上的河流主要有钦江、茅岭江和大风江，均属桂南沿海独流入海水系。三江在市境内干流总长307.4km，市内流域面积4164km2，年径流总量64.8亿m3/年。

项目周边地表水体主要为竹路垌水库、金窝水库、企山水库、思令江、大风江，具体见附图4。

竹路垌水库：位于东南面1.9km，是七十年代初期按小（Ⅰ）型水库标准建设的一个未完工程，总容量约200万m3。由于水库工程未完成投入使用，未能发挥水库作用。

金窝水库：为中型水库，位于钦州市钦南区犀牛脚镇新联村，距离钦州市32km。水库工程建成于1978年，与2005年完成水库的加高扩容工程。水库总库容7900万m3，有效库容5373万m3。水库集雨面积24.63km2。多年平均降雨量1950mm，相应来水量2775万m3。水库为多年调节水库，汛末蓄水量通常在5720万m3以上。水库日供水能力5万m3，通过与大风江调水工程联系调度，日供水能力为55万m3，再配合郁江调水工程，最高日供水量为120万m3。金窝水库位于项目南面200m，中间有山脊相隔。

企山水库：位于钦南区犀牛脚镇，距钦州港约8km，属年调节小(一)型水库，集雨面积2.8km2，总库314万m3，有效库容212万m3。企山水库是金窝水库的结瓜水库，与金窝水库相连。

思令江：从西向东流河床标高约为1.0-3.0m，在涨潮时，有潮涌回流。

大风江；源于灵山县伯劳镇压万利村，河流从源头自东北向西南流经钦州市灵山县、浦北县、钦南区及北海市合浦县，沿途经万利、伯劳、新民、那彭、油埠、平艮、东场、犀牛角等乡镇，最后于钦南区犀牛角镇压沙角村注入北部湾，海潮一般可上溯至平艮村附近。大风江干流全长139km，河道平均坡降0.29%，流域面积为1888km2，平均径流量20.4亿m3，水资源开发利用率为6.4%。大风江调水工程东场挡潮闸位于大风江下游河段，东场镇附近，闸址断面以上集水面积约为1201km2，干流河长约为109km，多年平均径流量为11.3亿m3，河道平均坡降0.032%，集水面积约50km2。

（3）地下水

一、含水岩组的划分

根据岩性及岩性组合，将项目区内含水岩组分为松散岩类含水岩组、碎屑岩含水岩组两类。各类岩组具体特征如下：

1、松散岩含水岩组

分布于项目区沟谷及坡脚处，坡残积或冲洪积成因，由第四系全新统岩层组成，岩性为粉质粘土、砂、砂砾、淤泥，单层或多层结构，层厚1.4～12.5m。据区域水文地质资料及本次勘查结果确定，该含水层渗透系数为K=2.164×10-3～7.662×10-3cm/s，其渗透性属中等透水。

2碎屑岩含水岩组

主要为侏罗系、志留系涟滩群地层。侏罗系地层岩性为砂岩夹粉砂岩、粉砂岩、泥岩、砂岩、砾岩等，志留系涟滩群岩性为砂岩夹粉砂岩、泥岩、页岩等。该含水岩组为该区最重要的含水岩组，其分布范围广，厚度大，分布连续且层位稳定。地下水主要赋存于岩体中的层状裂隙、风化裂隙、构造裂隙中。据《钦州市区域水文地质工程地质环境地质综合勘查报告》，砂岩岩层渗透系数为K=1.270×10-4～1.380×10-4cm/s，属弱透水层；泥岩含水层渗透系数为K=2.66×10-5～2.72×10-4cm/s，属弱～微透水层。

二、地下水的类型及富水性

按区域地下水赋存条件、水理性质、水动力特征等特点，本区地下水可划分为松散岩类孔隙水、碎屑岩基岩裂隙水两种类型，其中厂区内以大面积分布的碎屑岩基岩裂隙水为主。

1 松散岩类孔隙水

赋存于第四系松散堆积土层的孔隙中，钻孔涌水量2.04-618.0吨/日，以单井涌水量小于100吨/日为主，民井涌水量2.32-120.00吨/日，泉流量0.039-12.29升/秒，平均流量小于1.0l/s，水量贫乏。该层枯季一般不含水，雨季则常具季节性的含水特性。该层透水性中等，降雨入渗后迅速向下游排泄，多为透水不含水层。

2 碎屑岩基岩裂隙水

为本区分布最为广泛的地下水类型，由志留系砂岩、页岩、砾岩及泥岩组成的含水层，地下水赋存在节理、构造裂隙、风化裂隙和张裂隙发育的断裂破碎带中，以潜水为主，枯季径流模数值为2.8-6.0升/秒·平方公里，富水程度中等。

### 动植物资源

钦州市陆地植物共有158科534属876种。其中乔木树种351种，灌木166种，藤本166种，草本301种，竹21种。

钦州市植被茂盛，天然植被分区属桂南热带雨林和亚热带季雨林区。植被类型和植物群落多种多样，大致分为季雨林、常绿阔叶林、针叶林、针阔叶混交林和稀树矮草等5大类植被类型。植被分布极不平衡，在西部、北部及东部部分地区，原生植被大部分已被破坏外，现有深林是以松、杉树为主的次生杂木林。

项目所在地位于钦州市钦南区，小区及其周边原有的植被主要是稀树矮草植被，乔木主要有马尾松，草类有鹧鸪草、蕨类等。周边无国家重点保护植物。

由于小区及其周边人类活动繁多，没有大型的野生兽类、鸟类。主要动物有两栖类、爬行类、鱼类与昆虫类等等。周边无国家重点保护动物。

### 海洋生物

钦州湾有钦江和茅岭江注入，生物饵料和营养盐丰富，水温、盐度适中，水质较为洁净，适宜于海洋生物的生长和繁殖，生物种类繁多，资源丰富。据调查，海域浮游植物有82种，浮游动物83种，潮间带生物122种，底栖生物250多种，游泳生物54种，海区初级生产力为223.5mg/m3·a。

据调查，钦州市20m水深以内的浅海有虾类35种，蟹类191种，贝类178种，头足类17种，鱼类326种。其中主要捕捞的鱼类有二长棘鲷、圆腹鲱、棕斑兔头鱼、短吻鱼、斑点马鲛、丽叶参、斑鲚、宝刀鱼、鲐鱼、真鲷、白姑鱼、金钱鱼等20余种主要经济鱼类；虾类有须赤虾、刀额新对虾、长中鹰爪虾、日本对虾、长毛对虾、墨吉对虾等10多种经济虾类；还有火枪乌贼、拟目乌贼等3种头足类。此外，近江蛎、文蛤毛蚶、方格星虫、锯缘青蟹和江蓠等主要浅海滩涂经济生物分布广泛，资源最大。钦州市浅海鱼类资源量估计为4200 t/a，可捕捞量约为2100 t/a。

### 土壤及矿产资源

（1）土壤

钦州市土壤肥沃。钦州市地形北枕山地，南濒海洋，地势北高南低。地貌类型由西北向东南依次为山地、丘陵、台地平原、沿海滩涂，呈有规律的分布。地带性土壤有砖红壤、赤红壤、黄壤，非地带性土壤有水稻土、紫色土、潮土、沼泽土等土壤类型。成土岩及母质有砂页岩、花岗岩、紫色岩土、滨海沉积物、河流冲积物和第四纪红土，土层深厚，绝大部分土层在80cm以上，表土有机质含量丰富。钦州市土壤的成土母岩和母质主要有砂页岩、花岗岩、砂岩、紫色岩系、浅海沉积物、第四纪红土和河流冲积物等七种，此外还有页岩、粉砂岩、灰岩、石灰岩等。由于成土母质比较多，形成的土壤种类也比较多。全市土壤分为7个土类，12个亚类，44个土种。

钦南区成土母质主要是砂页岩和花岗岩，呈带状相间分布。地势平缓，大部分已垦殖为耕作土壤。其分布规律是：从垌田到丘陵依次为砂页岩或花岗岩母质潴育性水稻土——淹育性水稻土——耕型砂页岩或花岗岩赤（砖）红壤——砂页岩或花岗岩（砖）红岩（林业土壤）。

（2）矿产

钦州市境内矿产资源种类多样，已探明的矿产资源有20多种，储量较大的有15种，其中以钛铁矿、石英石、稀土矿、石膏、花岗岩、石灰石、高级陶土、煤等为优势矿种，且极易开采，是钛铁矿、石膏矿主要产地之一。

### 人口分布

钦州市行政区域现辖二县四区，即灵山县、浦北县、钦南区、钦北区、钦州港经济技术开发区、钦州三娘湾旅游管理区，共57个乡镇，2个区域管理，959个村民委员会（包括7个社区）。

根据钦州市2010年第六次全国人口普查主要数据公报，全市2010年11月1日的总人口为379.11万人。与2000年第五次全国人口普查的324.8万人相比，十年间共增加54.31万人，增长16.72%，年平均增长率为1.56%。比“四普”到“五普”十间年平均增长率1.62%下降0.06个百分点。

全市常住人口为307.97万人，同第五次全国人口普查2000年11月1日零时的297.48万人相比，十年共增加10.49万人，增加3.53%，年平均增加0.35%。

钦南区全区共辖12个乡镇137村委会、1个华侨农场和4个街道办事处，总人口60.69万，陆地总面积为2295平方公里，其中有8个镇地处沿海，海岸线长达520.8公里。

本次评价选取以广西道丰新材料有限公司厂区中心为中心，半径2.5km的圆形区域作为评价区。根据2015年广西壮族自治区统计局数据，区域内人口的年龄结构为：婴儿（≤1岁）2.0%，幼儿（1-7岁）9.97%，少年（7-17岁）13.12%，成人（>18岁）74.91%。

##### 2.5km范围内各子区人口分布情况

| 子区半径 | 年龄组 | S | WS | WSS | WSW | W | WN | WNW | WNN | N | ES | ESS | ESE | E | EN | ENN | ENE | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～0.5km | 婴儿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|  | 幼儿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 |
|  | 少年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 |
|  | 成年 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 165 | 26 | 0 | 5 | 8 | 5 | 26 | 0 | 279 |
| 0.5～1km | 婴儿 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|  | 幼儿 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 |
|  | 少年 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
|  | 成年 | 26 | 13 | 29 | 26 | 18 | 39 | 13 | 30 | 855 | 26 | 10 | 10 | 0 | 5 | 38 | 8 | 1148 |
| 1～1.5km | 婴儿 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
|  | 幼儿 | 5 | 7 | 31 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 72 |
|  | 少年 | 6 | 9 | 41 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 94 |
|  | 成年 | 37 | 52 | 236 | 26 | 0 | 26 | 5 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 13 | 76 | 537 |
| 1.5～2.5km | 婴儿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
|  | 幼儿 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 15 | 2 | 49 |
|  | 少年 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 2 | 20 | 2 | 64 |
|  | 成年 | 24 | 5 | 0 | 18 | 24 | 13 | 24 | 24 | 26 | 3 | 5 | 47 | 13 | 10 | 115 | 13 | 364 |
| 合计 | 126 | 122 | 354 | 95 | 56 | 92 | 56 | 86 | 1094 | 74 | 21 | 84 | 53 | 42 | 241 | 130 | 2723 |

### 饮食结构

评价区域内居民主食以大米为主，副食有肉类、鸡蛋、鱼、海鲜及各种蔬菜等。根据环评单位对厂区周围居民点实地调查结果，参考《中国居民膳食指南》（2016年）等统计资料，确定评价区域内人群主要食谱及食物消费量见下表。

##### 各年龄组对食物的消费量及自给份额

| 食物种类 | 谷物 | 蔬菜 | 水果 | 肉类 | 海鲜 | 家禽 | 蛋 | 奶 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消费量（kg/a） | 幼儿 | 60 | 55 | 15 | 8 | 6 | 5 | 10 | 20 |
|  | 少年 | 150 | 90 | 20 | 12 | 16 | 8 | 12 | 16 |
|  | 成人 | 180 | 135 | 18 | 22 | 20 | 12 | 8 | 12 |
| 自给份额 | 0.85 | 0.85 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 贮存时间（d） | 最大个人 | 30 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | 平均个人 | 180 | 5 | 30 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 |
| 生长期（d） | 120 | 90 | 180 | — | — | — | — | — |

##### 与动物产品有关的参数

| 动物产品种类 | 猪 | 家禽 | 蛋 | 奶 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料消费量（kg/a） | 3 | 0.25 | 0.25 | 10 |
| 饲料贮存时间（d） | 90 | 60 | 60 | 60 |
| 放牧季节鲜草份额 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
| 放牧季节时间份额 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| 牧草生长期（d） | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 饲料生长期（d） | 100 | 100 | 100 | 100 |

### 供水饮用水水源

（1）本项目与金窝水库饮用水源保护区的关系

金窝水库饮用水源保护区位于本项目南面1340m，本项目用地不涉及金窝水库饮用水源保护区，位置关系详见附图14。

①基本情况

根据《关于钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案的批复》（桂政函〔2012〕116号），金窝水库为钦州市市区饮用水水源保护区之一。企山水库原为是金窝水库的结瓜水库，与金窝水库相连，钦州市区饮用水水源重新划定后，将截断企业水库与金窝水库之间的连通渠，取消现状取水口，并在金窝水库另行规划取水口，经此处理后，企山水库所在区域列于金窝水库饮用水水源保护区陆域二级保护区内，不再设置取水口。

②金窝水库饮用水源保护区

金窝水库饮用水水源保护区为金窝水库水源，分为一级、二级保护区。

一级保护区水域范围：金窝水库正常水位线以下水域。

一级保护区陆域：水库正常水位线以上200m范围（含库中岛屿），总面积为14.22km2。

二级保护区陆域范围：水库东面为正常水位线外径向距离3000m范围，南面为正常水位线外径向距离500m范围内的陆域，西面为正常水位线至六景高速公路东侧边缘的陆域，北面为正常水位线至大窝口安置新村附近山脊线不小于1000m范围内的陆域（一级保护区陆域除外），总面积为47.06km2。

③饮用水源地保护区调整进度情况

根据现场调查，钦州市现状仍从企山水库水库取水口取水，金窝水库现状未进行取水。项目距离企山水库取水口距离9.3km。

（2）本项目与大风江饮用水水源保护区的关系

根据《关于钦州市市区饮用水水源保护区重新划定方案的批复》（桂政函〔2012〕116号），大风江饮用水水源保护区范围如下：

一级保护区水域范围：长度为大风江新取水口上游4000m至取水口下游100m的河段以及该河段各入河支流从其汇入口向其上游延伸2000 米的河段，宽度为上述河段两岸5年一遇洪水淹没线之间的距离。

一级保护区陆域：一级保护区水域河段两岸各纵深50m的陆域。

一级保护区水域范围：长度为大风江新取水口上游14800m（芥菜湾人渡上游840m处）至取水口下游300m（南宁—北海城际铁路穿越处）的河段以及该河段各入河支流从其汇入口向其上游延伸2000m的河段，宽度为上述河段两岸10年一遇洪水淹没线之间的距离。一级保护区水域除外。

二级保护区陆域范围：一、二级保护区水域河段两岸各纵深不小于 1000m的汇水区陆域（一级保护区陆域除外）。

大风江饮用水水源保护区位于本项目北面6.1km，本项目用地不涉及大风江饮用水水源保护区，本项目位于大风江饮用水水源保护区的下游，位置关系详见附图13。

### 工业区概况

项目所在园区现行的规划为《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划》，园区规划方案概述如下：

（1）规划范围：规划用地南起钦犀公路，北至南北高速以南的垌尾水库，西接在建六景至钦州港高速公路、东至烟通河，规划总用地面积6.53 km2。

（2）规划期限：规划期限：2010年～2020年。近期：2010年～2015年；远期：2015年～2020年。

（3）发展目标：加工区规划为钦州市千百亿产业崛起工程的组成部分，接收从钦州港工业区调整出去的冶金项目，同时作为东南亚进口矿石加工生产区，与钦州市河东工业园区、港区产业布局协调发展，形成钦州市产业结构完善、分工协作明显的产业布局。

规划引进高科技生产企业，高起点、高标准的建设进口资源加工区，形成先进冶金技术、特色鲜明、产业关联的现代冶金高科技产业园区。

（4）发展定位：钦州市冶金产业的重要组成部分，冶金工业基地，服务于东盟地区的进口资源加工区和广西循环经济示范园区。

（5）发展规模：加工区近期规划工业产值150亿元；远期规划工业产值300亿元。

（6）产业定位：

依托钒钛铁科技生产示范区建设，建成金属冶炼为主，冶金下游关联产业链为辅的现代化冶金工业区。

（7）空间结构

规划形成“一带、两轴、四区”的布局结构形态。

①一带

思令江绿化景观带，园区主要的休闲、游憩场所。

②两轴

园区沿在建六景至钦州港高速公路南北发展轴和横向钦犀公路发展轴。

纵向沿在建六景至钦州港高速公路两侧未来发展用地，延伸至南北高速公路，连接钦州港区，成为园区南北的发展轴。横向钦犀公路发展轴连接园区东面发展用地和西侧未来产业园，延伸连接钦州市河东工业园、主城区。

③四区

南冶金工业区：依托钦犀公路便捷交通条件以及锐丰钒钛磁铁科技项目的建设，形成园区前期良好的开发条件，通过锐丰钒钛磁铁科技一期示范项目的建设，满足启动区的要求，布置以钒钛铁冶炼为主的企业，具有竞争和创新能力明显的科技园区。

北冶金工业区：未来通过园区市政设施配套完善和在建六景至钦州港高速公路的通车，为园区北面提供开发条件，主要布置锰、铬、镍等冶炼企业，采用现代冶金技术，为园区提供可持续发展条件。

新型建材产业区：冶金产业冶炼产生大量的废渣，通过综合利用，为建筑材料生产提供原料，布置建材企业，发展新型环保建筑材料，形成园区资源循环的生态产业链。

园区综合服务配套区：规划在园区内部设置集中的职工住宅区，解决园区职工的居住问题。并配套提供商业金融、医疗卫生、文化娱乐、邮政电信等公共服务设施。结合园区居住用地进行布置，形成商业便利中心，包括商业、银行、保险、餐饮、电信、邮政等。

（8）产业布局：

规划主要涵盖三类工业和现代物流及商贸服务业，包括矿产加工业、石化中下游产业、装备制造工业。

（9）给水工程规划：规划供水厂位于钦犀公路与秀英路交叉处东北面，近期规模3.98万m³/d，预留远期建设用地，供水厂总占地面积7.72ha，水源为金窝水库。

（10）排水工程规划：扩区规划生活污水经管网收集后经钦州港大榄坪污水处理厂处理后深海排放。

污水管道走向沿道路布置，以主干道为主，次级道路为辅布置管网。

依据地形采用雨水统一收集，就近排放原则布置雨水工程管线。规划管渠沿规划道路敷设，在道路红线宽度大于等于40m时采用双侧布置管线。

（11）园区污水处理厂简介

大榄坪污水处理厂位于钦州市钦州港经济开发区，金光工业园大榄坪工业区内，规划第八大道及五号路交汇处，一期处理规模（2010年）为5万m³/d，远期（2020年）为20万m³/d，总处理废水量为25万m³。大榄坪污水处理厂服务范围是保税港区、大榄坪物流加工区、中马钦州产业园区、钦州港行政商务中心、钦南进口资源加工区（现更名为金窝工业园）。

污水处理工艺及排污方案：污水经粗格栅及提升泵房提升后进入一级处理系统（细格栅及沉淀池），再进入微曝氧化沟进行处理，氧化沟出水经二沉池沉淀，最后经紫外线消毒后深海排放。污水处理厂处理后的尾水深海排放选择在大榄坪污水深海排放区，排放口坐标为E108°39′12.00″，N21°39′15.00″，尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

处理工艺采用“A/A/O 微曝氧化沟”工艺，出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经污水管道排往钦州港大榄坪污水深海排放区（GX070DⅣ）。

2019年5月，为解决园区生活污水排放问题，提交了《钦南区金窝工业园一区生活污水管网提升一期项目环境影响报告表》，并获得环评批复。管网建设内容为建设污水提升泵两座，分别分布在钦犀公路与凤凰路交叉西侧、秀英路与高薪街交汇处东侧，占地分别为4亩和15亩，采用一体化提升泵站模式，调节池两座，水质检测设备两套，新铺设污水管总长约13.9公里，其中园区收集管网7.2公里，采用双波纹管，管径分别为DN300、400、500、600，污水排放管网（园区至中马）6.7公里，采购PE管，管径DN500、315等铺设管网。通过提升将园区生活污水排至中马已建成污水管网排往钦州港大榄坪污水处理厂进行处理。

目前管网及泵站已铺设完毕，项目生活污水经化粪池处理后，排入园区管网排至大榄坪污水处理厂。

### 区域污染源调查

本项目评价范围内的企业主要有钦州锐丰钒钛铁科技有限公司、广西海大饲料有限公司、漓源饲料、得劳斯活动板房、广西源丰达资源科技有限公司、瀚得家具、广西钦州方隆矿业有限公司、中霖木业、广西华汇镍业有限责任公司、广西巨申铜业科技有限公司等10家企业，评价范围内企业分布见附图3，污染源情况汇总详见表3.1-4。

表3.1-4  本项目评价范围内污染源情况表

| 序号 | 企业名称 | 位置 | 生产情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钦州锐丰钒钛铁科技有限公司 | 项目西面260m | 停产 |
| 2 | 广西海大饲料有限公司 | 项目西南面1090m | 生产 |
| 3 | 漓源饲料 | 项目西南面1140m | 生产 |
| 4 | 得劳斯活动板房 | 项目西南面1070m | 生产 |
| 5 | 广西源丰达资源科技有限公司 | 项目西南面1280m | 生产 |
| 6 | 瀚得家具 | 项目西南面930m | 在建 |
| 7 | 广西钦州方隆矿业有限公司 | 项目西南面990m | 停产 |
| 8 | 中霖木业 | 项目西南面680m | 在建 |
| 9 | 广西华汇镍业有限责任公司 | 项目北面960m | 停建 |
| 10 | 广西巨申铜业科技有限公司 | 项目南面170m | 在建 |

## 空气环境质量现状调查与评价

本次区域环境质量达标情况根据《2020年钦州市环境质量状况公报》，项目评价范围内环境现状调查委托广西有光环境监测有限公司于2020年7月8日~14日对项目周边环境空气、地下水、土壤、噪声进行监测。监测期间项目正常生产。监测布点见附图7，监测报告见附件6。

### 区域环境质量达标情况

项目位于钦州市东南面14km处，与钦州市城区距离在50公里范围内。根据广西生态环境厅公布的钦州市城市日均值监测结果进行统计，各监测因子监测统计结果见表3.2-1。

##### 区域空气质量现状评价   单位均为µg /m3

| 污染物 | 年评价标准 | 现状平均浓度/（µg /m3） | 标准值/（µg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 51 | 70 | 72.86 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数浓度 | 103 | 150 | 68.67 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 29 | 35 | 82.86 | 达标 |
|  | 24小时平均第95百分位数浓度 | 65 | 75 | 86.67 | 达标 |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 14 | 60 | 23.33 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数浓度 | 38 | 150 | 25.33 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 18 | 40 | 45.00 | 达标 |
|  | 24小时平均第98百分位数 | 43 | 80 | 53.75 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数浓度 | 65 | 160 | 40.63 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数浓度 | 1500 | 4000 | 37.50 | 达标 |

统计数据表明，2019年钦州市环境空气中SO2、NO2年平均及24小时平均第98百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；PM10、PM2.5年平均及24小时平均第95百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；CO 24小时平均第95百分位数、O3日最大8小时平均第90百分位数浓度达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域为达标区。

### 补充监测点布设

项目所在区域全年主导风向为北风，根据主导风向及敏感点目标的分布情况，在评价范围内，共设1个大气监测点，各监测点位置见表3.2-2和附图7。

##### 环境空气质量现状监测点

| 编号 | 监测点名称 | 相对项目位置方位 | 布点依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 项目厂区内 | 厂区内 | 项目位置 |

### 项目监测因子及分析方法

根据区域环境污染特征和本项目特点，选取TSP作为本项目环境空气现状监测因子。TSP测24小时平均值，监测采样的同时记录风向、风速、气温、气压和湿度。

按《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）和国家环保局《空气和废气监测分析方法》（2003年第四版）进行监测，详见表3.2-3。

##### 监测分析方法及检出下限

| 监测项目 | 分析、采样方法 | 检出下限 |
| --- | --- | --- |
| 大气采样 | 环境空气质量手工监测技术规范 HJ 194-2017及修改单 | -------------- |
| 总悬浮颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》及其修改单（GB/T 15432－1995） | 24小时平均值：1µg/m3 |

### 项目监测时间和频率

本项目大气环境质量现状的监测时间为2020年7月8日~14日，连续测7天。

### 评价标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，相关污染物及其浓度限值见表1.3-1。

### 评价方法

统计监测结果，给出各取值时间最大质量浓度占相应标准质量浓度限值的百分比和超标率。如百分比大于100%，则为超标。占标百分比计算公式如下：

式中：Pi——污染物最大质量浓度占标率，%；

Ci——监测结果最大质量浓度，mg/m3；

C0i——大气环境质量标准，mg/m3。

超标率计算公式如下：

超标率=

式中：字符含义同上；

### 监测结果及评价

各测点的监测统计结果见表3.2-4、表3.2-5。

表3.2-4  环境空气质量监测结果   单位均为µg /m3

| G1#项目厂区内 | 气象参数 |
| --- | --- |
| 监测时间 | 总悬浮颗粒物 | 气温（℃） | 气压（kpa） | 风向 | 风速（m/s） | 湿度(%) |
| 2020.07.08 | 85 | 28.5 | 100.26 | S | 1.6 | 69.4 |
| 2020.07.09 | 101 | 28.7 | 99.73 | S | 1.6 | 65.2 |
| 2020.07.10 | 92 | 30.9 | 99.15 | S | 1.8 | 59.1 |
| 2020.07.11 | 96 | 29.2 | 99.64 | S | 1.6 | 63.8 |
| 2020.07.12 | 123 | 30.4 | 98.74 | S | 1.9 | 73.0 |
| 2020.07.13 | 89 | 29.8 | 99.28 | S | 1.8 | 64.9 |
| 2020.07.14 | 114 | 30.4 | 99.21 | S | 1.5 | 57.4 |

表3.2-5  环境空气质量监测统计结果

| 污染物 监测点 | 统计项目 | TSP |
| --- | --- | --- |
|  | 24小时平均浓度标准值(µg/m3) | 300 |
| 1#项目厂区内 | 24小时平均值范围(µg/m3) | 85~123 |
|  | 最大占标率（%） | 41 |

根据监测结果，TSP于各监测点24小时平均浓度在85～123µg/m3之间，最大监测值占标准限值的41%，低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准中24小时平均浓度值300μg/m3，表明评价区域环境空气中TSP浓度符合二级标准要求。

### 3.2.7小结

项目所在区域环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域属达标区。

本次在项目厂区内设1个大气环境质量现状监测点，监测TSP一个项目。监测结果表明，各测点TSP24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

## 地表水环境质量现状调查与评价

本项目生产废水循环使用，不外排，生活污水采用三级化粪池进行处理后，经提升后排入大榄坪污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后深海排放，排放口坐标为E108°39′12.00″，N21°39′15.00″。

### 海水水质

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）间接排放建设项目评价等级为三级B，故本项目根据广西生态环境厅公布的2019年近岸海域丰水期、平水期、枯水期的海水监测信息结果，本次对大榄坪污水处理厂深海排放点QZ1号点区域海水水质进行统计分析，监测结果见表3.3-1。

##### 2019年大榄坪污水处理厂深海排放点QZ1区域海水水质监测结果统计与评价表

单位：mg/L   pH值无量纲

| 序号 | 项目 | 监测日期 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019.4.22 枯水期 | 2019.7.21 丰水期 | 2019.10.26 平水期 |  |  |
| 1 | PH | 7.95 | 7.93 | 7.84 | 6.8~8.8 | 达标 |
| 2 | 溶解氧 | 5.54 | 6.16 | 5.97 | ＞3 | 达标 |
| 3 | 悬浮物 | 6 | 4 | 2L | 人为增加量≤150 | 达标 |
| 4 | 化学需氧量 | 0.64 | 1.42 | 0.75 | ≤5 | 达标 |
| 5 | 活性磷酸盐 | 0.021 | 0.032 | 0.022 | ≤0.045 | 达标 |
| 6 | 氨氮 | 0.0626 | 0.0100 | 0.0546 | / | / |
| 7 | 硝酸盐氮 | 0.148 | 0.402 | 0.128 | / | / |
| 8 | 亚硝酸盐氮 | 0.008 | 0.103 | 0.012 | / | / |
| 9 | 无机氮 | 0.219 | 0.515 | 0.195 | ≤0.5 | 丰水期超标 |
| 10 | 非离子氨 | 0.0035 | 0.0007 | 0.0023 | ≤0.02 | 达标 |
| 11 | 油类 | 0.0064 | 0.0113 | 0.0075 | ≤0.5 | 达标 |
| 12 | 汞 | 0.000013 | 0.000007L | 0.000007L | ≤0.0005 | 达标 |
| 13 | 铜 | 0.00081 | 0.00114 | 0.00088 | ≤0.050 | 达标 |
| 14 | 铅 | 0.00011 | 0.00004 | 0.00003L | ≤0.050 | 达标 |
| 15 | 镉 | 0.000046 | 0.000041 | 0.00053 | ≤0.010 | 达标 |

根据上述监测结果2019年大榄坪污水处理厂深海排放点区域海水除丰水期无机氮超标外，其余监测时段监测因子均达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。

### 地表水水质监测

根据委托广西有光环境监测有限公司于2020年7月8日~10日对厂区东面烟通河水质进行监测，监测因子pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、硫化物、硫酸盐、汞、镉、六价铬、铅、砷、锌、铜、铁、锰，共15项，监测结果见表3.3-2。

表3.3-2  厂区东面烟通河水质水质结果表

| 项目 | 监测结果 | 标准值 | 超标率% | 最大超标倍数 | Si,j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020.07.08 | 2020.07.09 | 2020.07.10 |  |  |  |  |
| 水温（℃） | 23.8 | 20.6 | 21.7 | / | / | / | / |
| pH值（无量纲） | 7.25 | 7.29 | 7.24 | 6~9 | 0 | 0 | 0.12~0.45 |
| 溶解氧 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | ≥5 | 0 | 0 | 0.59~0.72 |
| 悬浮物 | 12 | 16 | 10 | ≤30 | 0 | 0 | 0.33~0.53 |
| 化学需氧量 | 10 | 11 | 9 | ≤20 | 0 | 0 | 0.45~0.55 |
| 五日生化需氧量 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | ≤4 | 0 | 0 | 0.5~0.525 |
| 氨氮 | 0.134 | 0.143 | 0.129 | ≤1.0 | 0 | 0 | 0.129~0.143 |
| 硫化物 | 0.037 | 0.038 | 0.028 | ≤0.2 | 0 | 0 | 0.14~0.19 |
| 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤1.0 | 0 | 0 | 0.0005 |
| 锌 | 0.05L | 0.05L | 0.05L | ≤1.0 | 0 | 0 | 0.025 |
| 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.05 | 0 | 0 | 0.003 |
| 汞 | 0.00004L | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.0001 | 0 | 0 | 0.2 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 0 | 0 | 0.04 |
| 铅 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | ≤0.05 | 0 | 0 | 0.2~0.4 |
| 镉 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | ≤0.005 | 0 | 0 | 0.01 |

由上述监测结果可知，厂区厂区东面烟通河pH值、氨氮、化学需氧量、悬浮物、硫化物、硫酸盐、汞、镉、六价铬、铅、砷、锌、铜、铁、锰因子能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。

### 小结

大榄坪污水处理厂深海排放口附近海域基本达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。项目厂区东面烟通河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。

## 地下水环境质量现状调查与评价

本项目地下水水文地质引用《钦州市钦南区进口资源及新材料加工园区地下水环境影响评价专项水文地质勘查报告》及《广西华汇镍业有限责任公司年产3万吨镍金属冶炼及50万吨镍合金综合深加工项目专项水文地质勘查报告》。本次地下水环境影响预测范围与调查评价范围一致。根据场地地形地貌及水文地质条件，地下水评价范围定为：项目北面、西面以地下水分水岭为界，南面以山竹江沟为界，东面与烟通河为界，面积约为0.72km2。

### 项目区水文地质条件

（1）场区地形地貌

场区属波状低丘地貌，地形呈波状起伏，地面高程在23.0～56.0m之间，高差约33m。

（2）场区地表水系及上下游植被

场区位于低丘坡地之上，场地内无地表水体分布。场区上下游生态环境质量一般，现主要为耕作旱地。

（3）场区地层岩性

据钻探揭露，场地上覆地层为第四系残坡积层(Qel+dl)；下伏地层为志留系下统连滩群第三组（S1lnc）泥质粉砂岩和泥岩。现分述如下：

A 第四系残坡积层(Qel+dl)

残坡积粘性土：浅黄色，稍湿，硬塑状，含泥质粉砂岩风化碎屑，摇振无反应，干强度及韧性中等。揭露厚度0.60m，局部分布。

B志留系下统连滩群第三组（S1lnc）

强风化泥质粉砂岩：浅黄、浅灰色，粉粒泥质结构，薄层状，岩石风化强烈,原岩结构已大部分破坏,风化裂隙发育,岩体破碎,岩芯呈碎石状,局部夹泥岩。揭露层厚10.80～42.60m，层面埋深0.00～0.60m。

强风化泥岩：浅灰色，泥质结构，薄层状，成份以泥质为主,岩石风化强烈,原岩结构已大部分破坏,风化裂隙发育,岩体破碎,岩芯呈碎屑-砂土状。揭露层厚17.40m，层面埋深8.30m。

中风化泥质粉砂岩：浅灰色，粉粒泥质结构，薄层状，成份以石英粉砂为主,次为泥质，原岩结构部分破坏，局部裂隙发育，局部偶夹泥岩,岩芯呈碎石-短柱状。揭露层厚21.00～23.50m，层面埋深36.50～43.20m。

（4）场区地下水类型及其富水性

根据地层岩性及地下水的赋存条件，水动力特征，场地地下水类型主要为碎屑岩类风化裂隙和构造裂隙水。

场地地下水主要赋存于志留系下统连滩群第三组（S1lnc）泥质粉砂岩的风化裂隙和构造裂隙中，水量贫乏，富水性较弱，主要接受大气降水的渗入补给，水位埋深3.10～7.20m，标高11.86～23.00m。

（5）场区地下水补给、径流、排泄条件

场区地下水主要靠大气降水的渗入补给，大气降水大部分形成地表径流向沟谷或低洼地排泄，少量以垂向渗流方式，下渗补给风化裂隙和构造裂隙水。

地下水主要向南北两侧径流，最终排向地势低洼低的季节性溪沟。项目地处地下水径流区，区内松散岩类孔隙水水位埋深一般0.15～4.6m，年水位变幅0.5～2.8m；志留系基岩裂隙水水位埋深0～10m，年变幅0～6.8m，水位变幅小。

### 地下水水质监测

#### 监测布点

本次在水文地质单元内布设3个常规地下水水质监测点。具体点位见表3.4-1，监测点位情况见附图7。

##### 地下水环境监测布点情况

| 编号 | 点位名称 | 水井情况 | 地理位置 | 地下水流场相对位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 锐丰厂井水 | 民井，井深5.6m，水位埋深2.1m | 项目地下水侧向 | 项目地下水侧向 |
| 2# | 项目场地 | 机钻井，井深4.5m，水位埋深1.5m | 项目位置 | 项目位置 |
| 3# | 石头埠水井 | 民井，井深3.6m，水位埋深0.5m | 项目地下水侧向 | 项目地下水侧向 |

#### 监测因子

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰共23项。

#### 监测时间及频率

连续监测两天，时间为2020年7月08日~09日，每天采样一次。

#### 分析方法

地下水水质监测分析方法按照《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《水和废水监测分析方法》（2002版）有关规定进行，方法及检出限见表3.4-2。

##### 地下水水质分析方法及检出限

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水采样 | 地下水环境监测技术规范 HJ/T164-2004 |  |
| 2 | pH值 | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986 | 0.01pH |
| 3 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB 7477-1987 | 5mg/L |
| 4 | 耗氧量 | 水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1987 | 0.5mg/L |
| 5 | 氨 氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
| 6 | 硝酸盐氮 | 水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法GB/T 7480-1987 | 0.02mg/L |
| 7 | 亚硝酸盐氮 | 水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法GB/T 7493-1987 | 0.003mg/L |
| 8 | 六价铬 | 水质 六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法 GB 7467-1987 | 0.004mg/L |
| 9 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T7475-1987 | 0.001mg/L |
| 10 | 铅 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T 475-1987 | 0.01mg/L |
| 11 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.00004 mg/L |
| 12 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014 | 0.0003 mg/L |
| 13 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T7475-1987 | 0.001mg/L |
| 14 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB/T7475-1987 | 0.05mg/L |
| 15 | 铁 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 0.03mg/L |
| 16 | 锰 | 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 | 0.01mg/L |
| 17 | Cl- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 0.007mg/L |
| 18 | SO42- | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 | 0.018 mg/L |
| 19 | CO32- | 碱度 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》第四版）国家环保总局（2002年） | 0.5mg/L |
| 20 | HCO3- |  | 0.5mg/L |
| 21 | *K+ | 水质 可溶性阳离子（Li+、Na+、NH4+、K+、Ca2+、Mg2+） 的测定 离子色谱法HJ 812-2016 | 0.02mg/L |
| 22 | *Na+ |  | 0.02mg/L |
| 23 | *Ca2+ |  | 0.03mg/L |
| 24 | *Mg2+ |  | 0.02mg/L |

#### 评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，相关标准内容见表1.3-3。

#### 评价方法

采用标准指数法，见地表水评价方法。

#### 监测与评价结果

地下水水质现状监测统计结果见表3.4-3~5。

##### 1#锐丰厂井水监测点监测结果统计与评价表   单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 项目 | 监测日期2020年 | 标准 限值 | 超标率 （%） | 最大 超标倍数 | Si,j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07.08 | 07.09 |  |  |  |  |
| 1 | K+ | 6.81 | 6.22 | — | 0 | 0 | — |
| 2 | Na+ | 8.62 | 8.44 | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Ca2+ | 33.66 | 32.72 | — | 0 | 0 | — |
| 4 | Mg2+ | 10.51 | 10.24 | — | 0 | 0 | — |
| 5 | CO32- | ND | ND | — | 0 | 0 | — |
| 6 | HCO3- | 125 | 142 | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Cl- | 5.421 | 5.241 | ≤250 | 0 | 0 | 0.021~0.022 |
| 8 | SO42- | 5.061 | 5.131 | ≤250 | 0 | 0 | 0.020~0.021 |
| 9 | pH值 （无量纲） | 6.95 | 7.26 | 6.5～8.5 | 0 | 0 | 0.1~0.172 |
| 10 | 氨氮 | 0.042 | 0.048 | ≤0.5 | 0 | 0 | 0.084~0.096 |
| 11 | 硝酸盐 | 0.75 | 0.71 | ≤20 | 0 | 0 | 0.036~0.038 |
| 12 | 亚硝酸盐 | 0.023 | 0.029 | ≤1.00 | 0 | 0 | 0.023~0.029 |
| 13 | 总硬度 | 147 | 138 | ≤450 | 0 | 0 | 0.307~0.327 |
| 14 | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 | 0 | 0 | 0.015 |
| 15 | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | 0 | 0 | 0.020 |
| 16 | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 0 | 0 | 0.04 |
| 17 | 铅 | 0.01L | 0.01L | ≤0.01 | 0 | 0 | 0.05 |
| 18 | 镉 | 0.001L | 0.001L | ≤0.005 | 0 | 0 | 0. 1 |
| 19 | 铁 | 0.13 | 0.08 | ≤0.3 | 0 | 0 | 0.267~0.433 |
| 20 | 锰 | 0.04 | 0.02 | ≤0.1 | 0 | 0 | 0.2~0.4 |
| 21 | 耗氧量 | 0.8 | 1.1 | ≤3.0 | 0 | 0 | 0.267~0.367 |
| 22 | 铜 | 0.002 | 0.001L | ≤1.00 | 0 | 0 | 0.001~0.002 |
| 23 | 锌 | 0.05L | 0.05L | ≤1.00 | 0 | 0 | 0.025 |

表3.4-6  2#项目场地监测点监测结果统计与评价表   单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 项目 | 监测日期2020年 | 标准 限值 | 超标率 （%） | 最大 超标倍数 | Si,j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07.08 | 07.09 |  |  |  |  |
| 1 | K+ | 7.94 | 7.747 | — | 0 | 0 | — |
| 2 | Na+ | 9.35 | 8.81 | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Ca2+ | 35.84 | 34.32 | — | 0 | 0 | — |
| 4 | Mg2+ | 10.14 | 10.48 | — | 0 | 0 | — |
| 5 | CO32- | ND | ND | — | 0 | 0 | — |
| 6 | HCO3- | 136 | 134 | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Cl- | 7.245 | 7.021 | ≤250 | 0 | 0 | 0.029~0.028 |
| 8 | SO42- | 5.835 | 5.626 | ≤250 | 0 | 0 | 0.022~0.023 |
| 9 | pH值 （无量纲） | 7.17 | 7.31 | 6.5～8.5 | 0 | 0 | 0.113~0.207 |
| 10 | 氨氮 | 0.049 | 0.053 | ≤0.5 | 0 | 0 | 0.098~0.106 |
| 11 | 硝酸盐 | 0.53 | 0.50 | ≤20 | 0 | 0 | 0.025~0.027 |
| 12 | 亚硝酸盐 | 0.067 | 0.061 | ≤1.00 | 0 | 0 | 0.061~0.067 |
| 13 | 总硬度 | 156 | 156 | ≤450 | 0 | 0 | 0.347 |
| 14 | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 | 0 | 0 | 0.015 |
| 15 | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | 0 | 0 | 0.020 |
| 16 | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 0 | 0 | 0.04 |
| 17 | 铅 | 0.01L | 0.01L | ≤0.01 | 0 | 0 | 0.5 |
| 18 | 镉 | 0.001L | 0.001L | ≤0.005 | 0 | 0 | 0. 1 |
| 19 | 铁 | 0.11 | 0.04 | ≤0.3 | 0 | 0 | 0.133~0.367 |
| 20 | 锰 | 0.02 | 0.03 | ≤0.1 | 0 | 0 | 0.2~0.3 |
| 21 | 耗氧量 | 1.2 | 1.4 | ≤3.0 | 0 | 0 | 0.4~0.467 |
| 22 | 铜 | 0.005 | 0.003 | ≤1.00 | 0 | 0 | 0.003~0.005 |
| 23 | 锌 | 0.05L | 0.05L | ≤1.00 | 0 | 0 | 0.025 |

##### 3#石头埠水井监测点监测结果统计与评价表   单位：mg/L(pH值除外)

| 序号 | 项目 | 监测日期2020年 | 标准 限值 | 超标率 （%） | 最大 超标倍数 | Si,j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 07.08 | 07.09 |  |  |  |  |
| 1 | K+ | 6.22 | 6.54 | — | 0 | 0 | — |
| 2 | Na+ | 7.46 | 7.35 | — | 0 | 0 | — |
| 3 | Ca2+ | 26.74 | 25.84 | — | 0 | 0 | — |
| 4 | Mg2+ | 9.67 | 9.95 | — | 0 | 0 | — |
| 5 | CO32- | ND | ND | — | 0 | 0 | — |
| 6 | HCO3- | 118 | 110 | — | 0 | 0 | — |
| 7 | Cl- | 4.775 | 4.442 | ≤250 | 0 | 0 | 0.018~0.019 |
| 8 | SO42- | 4.617 | 4.797 | ≤250 | 0 | 0 | 0.018~0.019 |
| 9 | pH值 （无量纲） | 7.23 | 7.28 | 6.5～8.5 | 0 | 0 | 0.153~0.187 |
| 10 | 氨氮 | 0.028 | 0.029 | ≤0.5 | 0 | 0 | 0.056~0.058 |
| 11 | 硝酸盐 | 0.84 | 0.73 | ≤20 | 0 | 0 | 0.037~0.042 |
| 12 | 亚硝酸盐 | 0.030 | 0.044 | ≤1.00 | 0 | 0 | 0.03~0.044 |
| 13 | 总硬度 | 128 | 121 | ≤450 | 0 | 0 | 0.269~0.284 |
| 14 | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.01 | 0 | 0 | 0.015 |
| 15 | 汞 | 0.00004L | 0.00004L | ≤0.001 | 0 | 0 | 0.020 |
| 16 | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | ≤0.05 | 0 | 0 | 0.04 |
| 17 | 铅 | 0.01L | 0.01L | ≤0.01 | 0 | 0 | 0.5 |
| 18 | 镉 | 0.001L | 0.001L | ≤0.005 | 0 | 0 | 0.1 |
| 19 | 铁 | 0.14 | 0.06 | ≤0.3 | 0 | 0 | 0.2~0.467 |
| 20 | 锰 | 0.03 | 0.02 | ≤0.1 | 0 | 0 | 0.2~0.3 |
| 21 | 耗氧量 | 0.9 | 0.9 | ≤3.0 | 0 | 0 | 0.3 3 |
| 22 | 铜 | 0.003 | 0.001L | ≤1.00 | 0 | 0 | 0.001~0.003 |
| 23 | 锌 | 0.05L | 0.05L | ≤1.00 | 0 | 0 | 0.025 |

评价在项目所处水文地质单元上游、项目位置及下游共设3个监测点。监测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰，监测结果表明：各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 3.4.3小结

本次在项目所处水文地质单元上游、项目位置及侧向共设3个监测点。监测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰，监测结果表明：各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

## 声环境质量现状及评价

### 监测布点及监测时间

本次声环境质量监测委托广西有光环境监测有限公司进行监测，共设置4个噪声监测点，监测点点位详见表3.5-1和附图7。

##### 声监测布点情况

| 监测点编号 | 名称 | 距离 | 设置功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区东侧 | 厂区东侧1m处 | 厂界 |
| 2# | 厂区南侧 | 厂区南侧1m处 |  |
| 3# | 厂区西侧 | 厂区西侧1m处 |  |
| 4# | 厂区北侧 | 厂区北侧1m处 |  |

区域声环境质量监测时间为2020年07月08日~09日。各噪声监测点连续监测2天，昼间和夜间各测量一次。

### 监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定进行监测，原则上选无雨雪、无雷电天气，风速小于5m/s时进行监测，检出限为30.0 dB(A)。

### 监测项目

按《环境影响评价技术导则（声环境）（HJ2.4-2009）》的要求，选取等效连续A声级作为监测项目。

### 评价量

选取等效连续A声级作为环境噪声现状评价量。

### 评价标准和评价方法

（1）评价标准

##### 《声环境质量标准》（GB3096-2008）   单位：dB(A)

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类区 | 65 | 55 |

（2）评价方法

检测值与标准比较。

### 声环境现状监测统计结果

本项目位置声环境质量现状监测统计结果详见表3.5-3。

##### 噪声环境现状监测结果   单位：dB(A)

| 监测 点位 | 监测 日期 | 监测 时段 | 标准值 | 监测值 | 达标 情况 | 监测 点位 | 监测 日期 | 监测 时段 | 标准 值 | 监测值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#厂区东侧 | 07.08 | 昼间 | 65 | 51.1 | 达标 | 2#厂区南侧 | 07.08 | 昼间 | 65 | 54.2 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 55 | 43.3 | 达标 |  |  | 夜间 | 55 | 45.2 | 达标 |
|  | 07.09 | 昼间 | 65 | 53.4 | 达标 |  | 07.09 | 昼间 | 65 | 52.7 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 55 | 44.5 | 达标 |  |  | 夜间 | 55 | 44.3 | 达标 |
| 3#厂区西侧 | 07.08 | 昼间 | 65 | 53.1 | 达标 | 4#厂区北侧 | 07.08 | 昼间 | 65 | 54.0 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 55 | 42.8 | 达标 |  |  | 夜间 | 55 | 45.5 | 达标 |
|  | 07.09 | 昼间 | 65 | 51.6 | 达标 |  | 07.09 | 昼间 | 65 | 52.8 | 达标 |
|  |  | 夜间 | 55 | 43.1 | 达标 |  |  | 夜间 | 55 | 46.0 | 达标 |

由表3.5-3可以看出，项目四周厂界噪声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准要求。

### 3.5.7小结

本次在项目四周厂界共设置4个声环境质量现状监测点。根据监测结果，项目四周厂界噪声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准限值。

## 土壤环境现状调查与评价

### 土壤理化性质调查

根据《广西壮族自治区土壤类型图》，区域土壤属黄壤土带，以黄壤和棕黄壤为主，土壤理化性质见表3.6-1。

##### 土壤理化特性调查表

| 点号 | S2 |
| --- | --- |
| 时间 | 2020年7月8日 |
| 经度 | 108.724218° |
| 纬度 | 21.823151° |
| 层次 | 0-20cm |
| 现场记录 | 颜色 | 表层 |
|  | 质地 | 棕黄 |
|  | 砂砾含量% | 壤土 |
|  | 其他异物 | 17% |
| 实验室测定 | pH值 | 无 |
|  | 阳离子交换量（cmol+/kg） | 5.71 |
|  | 氧化还原电位（mv） | 13.6 |
|  | 饱和导水率 | -124.6 |
|  | 土壤容重/（kg/m3） | 63.5 |
|  | 孔隙度等 | 1.23 |

### 监测布点

项目土壤评价等级为二级，项目为污染影响型，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），在项目占地范围内设3个柱状样点，1个表层样点，占地外设两个表层样点。柱状样点通常在0~0.5m，0.5~1.5m，1.5m~3m， 3m以下土壤取样。

土壤监测共设置6个监测点，具体位置及详细情况见表3.6-1和附图7。

##### 土壤监测布点

| 序号 | 监测点名称 | 土地类型 | 样品类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 场地南侧 | 工业用地 | 柱状样 |
| S2 | 场地内西侧 | 工业用地 | 柱状样，表层测45项 |
| S3 | 场地中间 | 工业用地 | 柱状样 |
| S4 | 场地北侧 | 工业用地 | 表层样 |
| S5 | 大窝口旱地 | 旱地 | 表层样 |
| S6 | 项目东面旱地 | 旱地 | 表层样 |

### 监测因子、时间和频率

根据项目产生的污染物特点，1#~6#监测时间2020年7月8日，1#~3#取柱状样，A、B、C三层土样，A层采样深度为0~0.5m，B层为0.5~1.5m，C层为1.5~3m，D层为3m以下，4#取表层样，采样深度0～0.2m，监测因子：砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍，其中2#表层样增加挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）和半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，k]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）因子；5#~6#取表层样，采样深度0～0.2m，监测因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

### 监测分析方法

参照国家保护总局《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的有关规定执行，具体分析方法见表3.6-2。

##### 监测项目分析方法

| 序号 | 项目 | 方法 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 NY/T 1121.2-2006 | — |
| 2 | 镉 | 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 3 | 汞 | 土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 4 | 砷 | 土壤中总砷的测定GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 5 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17139-1997 | 5mg/kg |
| 6 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法GB/T 17138-1997 | 1mg/kg |
| 7 | 铅 | 石墨炉原子吸收分光光度法GB/T 17141-1997 | 0.1mg/kg |
| 8 | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2009 | 5mg/kg |
| 9 | 六价铬 | 碱消解/火焰原子吸收分光光度法HJ 687-2014 | 2mg/kg |
| 10 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 17138-1997 | 0.5mg/kg |

### 评价方法

评价方法采用单因子标准指数法：

式中：——i类污染物单因子指数，无量纲；

——i类污染物实测浓度，mg/kg；

——i类污染物的评价标准值，mg/kg。

当Pi>1时，说明评价区域土壤环境受到某污染物的污染，当Pi<1时，说明评价区域土壤环境未受到该污染物的污染。

### 评价标准

项目周边水田、旱地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）和场地《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）标准，标准见表1.3-5。

### 监测数据及结果分析

土壤的监测结果及分析见表3.6-3~5。

表3.6-3  1#~4#土壤监测结果的分析  单位：mg/kg  pH值无量纲

| 监测项目 | 汞 | 砷 | 镉 | 铅 | 六价铬 | 镍 | 铜 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# 0-0.5m | 测定值 | 0.074 | 7.51 | 0.16 | 11.9 | ND | 9 | 20 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0019 | 0.1250 | 0.002 | 0.0149 | 0.1754 | 0.0100 | 0.0011 |
| 1# 0.5-1.5m | 测定值 | 0.071 | 6.42 | 0.17 | 10.6 | ND | 8 | 15 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0019 | 0.1067 | 0.003 | 0.0133 | 0.1754 | 0.0089 | 0.0009 |
| 1# 1.5-3m | 测定值 | 0.068 | 6.15 | 0.15 | 10.2 | ND | 12 | 14 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0018 | 0.1017 | 0.002 | 0.0128 | 0.1754 | 0.0133 | 0.0008 |
| 1# 3m以下 | 测定值 | 0.052 | 5.97 | 0.12 | 9.8 | ND | 11 | 12 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0014 | 0.0983 | 0.002 | 0.0123 | 0.1754 | 0.0122 | 0.0006 |
| 2# 0-0.2m | 测定值 | 0.045 | 10.62 | 0.25 | 9.7 | ND | 8 | 16 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0012 | 0.1767 | 0.004 | 0.0121 | 0.1754 | 0.0089 | 0.0009 |
| 2# 0-0.5m | 测定值 | 0.081 | 6.52 | 0.23 | 8.9 | ND | 8 | 14 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0021 | 0.1083 | 0.004 | 0.0111 | 0.1754 | 0.0089 | 0.0008 |
| 2# 1.5-3m | 测定值 | 0.083 | 5.55 | 0.19 | 7.6 | ND | 6 | 12 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0022 | 0.0917 | 0.003 | 0.0095 | 0.1754 | 0.0067 | 0.0007 |
| 2# 3m以下 | 测定值 | 0.076 | 4.97 | 0.18 | 7.4 | ND | 6 | 10 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0020 | 0.0817 | 0.003 | 0.0093 | 0.1754 | 0.0067 | 0.0006 |
| 3# 0-0.5m | 测定值 | 0.063 | 8.62 | 0.25 | 8.6 | ND | 6 | 20 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0017 | 0.1433 | 0.004 | 0.0108 | 0.1754 | 0.0067 | 0.0011 |
| 3# 0.5-1.5m | 测定值 | 0.06 | 7.44 | 0.22 | 7.3 | ND | 9 | 16 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0016 | 0.1233 | 0.003 | 0.0091 | 0.1754 | 0.0100 | 0.0009 |
| 3# 1.5-3m | 测定值 | 0.051 | 4.52 | 0.17 | 7.5 | ND | 7 | 15 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0013 | 0.0750 | 0.003 | 0.0094 | 0.1754 | 0.0078 | 0.0009 |
| 3# 3m以下 | 测定值 | 0.047 | 4.01 | 0.14 | 6.9 | ND | 7 | 14 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0012 | 0.0667 | 0.002 | 0.0086 | 0.1754 | 0.0078 | 0.0008 |
| 4# | 测定值 | 0.115 | 6.92 | 0.22 | 5.7 | ND | 7 | 20 |
|  | 标准值≤ | 38 | 60 | 65 | 800 | 5.7 | 900 | 18000 |
|  | Pi | 0.0030 | 0.1150 | 0.003 | 0.0071 | 0.1754 | 0.0078 | 0.0011 |

##### 2#监测点土壤表层发性有机物、半挥发性有机物监测结果

| 监测项目 | 监测值 | 标准值 | Pi | 监测项目 | 监测值 | 标准值 | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发 性有 机物 单位：μg/kg | 四氯化碳 | ＜1.3 | 2.8 | 0.000232 | 1,1,2-三氯乙烷 | ＜1.2 | 2.8 | 0.000214 |
|  | 氯仿 | ＜1.1 | 0.9 | 0.000611 | 三氯乙烯 | ＜1.2 | 2.8 | 0.000214 |
|  | 氯甲烷 | ＜1 | 37 | 0.000014 | 1,2,3-三氯丙烷 | ＜1.2 | 0.5 | 0.0012 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | ＜1.2 | 9 | 0.0001 | 氯乙烯 | ＜1 | 0.43 | 0.0011 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | ＜1.3 | 5 | 0.0001 | 苯 | ＜1.9 | 4 | 0.000238 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | ＜1 | 66 | 0.000008 | 氯苯 | ＜1.2 | 270 | 0.000002 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ＜1.3 | 596 | 0.000001 | 1,2-二氯苯 | ＜1.5 | 560 | 0.000001 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | ＜1.4 | 54 | 0.000013 | 1,4-二氯苯 | ＜1.5 | 20 | 0.000038 |
|  | 二氯甲烷 | ＜1.5 | 616 | 0.000001 | 乙苯 | ＜1.2 | 28 | 0.000021 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | ＜1.1 | 5 | 0.000110 | 苯乙烯 | ＜1.1 | 1290 | 0.0000004 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ＜1.2 | 10 | 0.000060 | 甲苯 | ＜1.3 | 1200 | 0.000001 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ＜1.2 | 6.8 | 0.000088 | 间二甲苯+对二甲苯 | ＜1.2 | 570 | 0.000001 |
|  | 四氯乙烯 | ＜1.4 | 53 | 0.000013 | 邻二甲苯 | ＜1.2 | 640 | 0.000001 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | ＜1.3 | 840 | 0.000001 |  |  |  |  |
| 半挥 发性 有机 物单位：mg/kg | 硝基苯 | ＜0.09 | 76 | 0.0006 | 苯并[k]荧蒽 | ＜0.1 | 151 | 0.0003 |
|  | 苯胺 | ＜0.1 | 260 | 0.0002 | 䓛 | ＜0.1 | 1293 | 0.00004 |
|  | 2-氯酚 | ＜0.1 | 2256 | 0.00002 | 二苯并[a，k]蒽 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0333 |
|  | 苯并[a]蒽 | ＜0.1 | 15 | 0.0033 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ＜0.1 | 15 | 0.0033 |
|  | 苯并[a]芘 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0333 | 萘 | ＜0.09 | 70 | 0.0006 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | ＜0.2 | 15 | 0.0067 |  |  |  |  |

表3.6-5  5#~6#土壤监测结果的分析  单位：mg/kg  pH值无量纲

| 监测项目 | pH值 | 镉 | 汞 | 砷 | 铅 | 铬 | 铜 | 镍 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5# | 测定值 | 5.87 | 0.18 | 0.092 | 8.51 | 8.9 | ND | 13 | 7 | 22 |
|  | 标准值≤ | 5.5＜pH≤6.5 | 0.3 | 1.8 | 40 | 90 | 150 | 50 | 70 | 200 |
|  | Pi | — | 0.60 | 0.05 | 0.21 | 0.10 | 0.01 | 0.27 | 0.10 | 0.11 |
| 6# | 测定值 | 6.54 | 0.21 | 0.054 | 9.37 | 6.6 | ND | 18 | 6 | 18 |
|  | 标准值≤ | 6.5＜pH≤7.5 | 0.3 | 2.4 | 30 | 120 | 200 | 100 | 100 | 250 |
|  | Pi | — | 0.70 | 0.02 | 0.31 | 0.06 | 0.01 | 0.18 | 0.06 | 0.07 |

由表3.6-3~5的分析结果可知，项目场地外土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值要求，项目场地内土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值要求。

### 3.6.7 小结

本次土壤环境质量现状监测设6个监测点，1#~3#监测点取柱状样, 4#监测点取表层样，监测项目为砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍，共7项，3#表层增加挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）和半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，k]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）因子；5#、6#监测点取表层样，监测项目为pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。监测结果表明，项目场地外土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值要求，项目场地内土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值要求。

## 生态环境质量现状调查

项目厂址位于钦州市进口资源加工区（钦南片区），厂址中心地理坐标为东经108.724178451，北纬21.822671142。本项目所在厂区总占地面积66667m2，场用地属于剥蚀波状低丘地貌，地面高程在23.0～56.0m之间，高差约33m。本项目所在厂址无临时用地，全部为工业用地性质。根据《钦州市进口资源加工区（钦南片区）总体发展规划》，本项目所在地块土地利用规划见附图12，可以看出，本项目选址用地属于规划的三类工业用地。

### 陆生植被及生物多样性

根据现场调查，评价区工业区内已入驻企业，由于受人类长期干扰原因，原生生态环境受到严重的破坏，评价范围内已无原生植被。未开发的区域为丘陵区，其植被主要以人工植被为主，主要的植被群落有马尾松—桃金娘—牛毡草群落，刺竹—牛毡草群落，桃金娘—芒箕群落，速生桉群落，木麻黄群落等。

评价区人类开发历史久远，土地利用率较高，因长期受人类活动频繁影响，评价区未发现有大型野生动物，现存的野生动物主要为一些常见的蛇类、蛙类、鸟类、昆虫等。

### 小结

项目位于钦州市进口资源加工区（钦南片区），不属于自然保护区及其它生态敏感区，评价区内无原生植被，现有的为次生植被和人工种植植被，生物多样性较少，区域内无国家保护的珍稀濒危动、植物种类。项目所在地生态环境一般。

## 辐射环境现状

根据工程分析结果，参照《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）相关要求，确定放射性环境现状调查内容，主要包括：

（1）厂界及周边保护目标环境γ辐射剂量率测量；

（2）周边保护目标环境空气222Rn；

（3）土壤取样及放射性核素分析：238U、226Ra、232Th；

（4）地表水、地下水放射性水平测量：U、226Ra、Th、总α和总β。

### γ剂量率

根据《伴生放射性矿开发利用企业环境辐射监测及信息公开办法（试行）》（国环规辐射〔2018〕1号）中γ辐射剂量率的监测点位要求：对厂界四周（包括最大风频的下风向500 米处）、空气、土壤采样点、易洒落矿物的公路、对照点进行γ剂量率监测。监测时间2020年6月8日至6月11日，监测结果见下表。

##### 项目周边环境γ辐射剂量率监测结果（μGy/h）

| 编号 | 检测地点描述 | 坐标 | 点位编号 | 监测结果范围值 | 平均值 | 标准差 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度（E） | 纬度（N） |  |  |  |  |  |
| 1 | 大窝口林场下风向500m | 108.730295 | 21.815170 | 1# | 0.07-0.08 | 0.08 | 0.005 |  |
| 2 | 拟建厂区南侧 | 108.728243 | 21.819092 | 2# | 0.07-0.09 | 0.08 | 0.009 |  |
| 3 | 拟建厂区东侧 | 108.729037 | 21.819617 | 3# | 0.07-0.08 | 0.08 | 0.005 |  |
| 4 | 拟建厂区中心 | 108.728589 | 21.819767 | 4# | 0.08-0.10 | 0.09 | 0.010 |  |
| 5 | 拟建厂区西侧 | 108.727862 | 21.820029 | 5# | 0.08-0.10 | 0.09 | 0.010 |  |
| 6 | 拟建厂区北侧 | 108.728946 | 21.820379 | 6# | 0.08-0.10 | 0.09 | 0.010 |  |
| 7 | 钦海物流 | 108.730574 | 21.818108 | 7# | 0.07-0.08 | 0.08 | 0.005 |  |
| 8 | 拟建厂区东侧农田 | 108.731706 | 21.820215 | 8# | 0.09-0.11 | 0.10 | 0.010 |  |
| 9 | 对照点 | 108.736775 | 21.832022 | 9# | 0.08-0.12 | 0.10 | 0.020 |  |
| 10 | 石头埠 | 108.729243 | 21.822700 | 10# | 0.07-0.08 | 0.08 | 0.005 |  |
| 11 | 大窝口村 | 108.724909 | 21.810787 | 11# | 0.09-0.10 | 0.10 | 0.005 |  |
| 12 | 木家 | 108.740959 | 21.826126 | 12# | 0.09-0.10 | 0.10 | 0.005 |  |
| 13 | 竹排湾 | 108.732719 | 21.840706 | 13# | 0.07-0.08 | 0.08 | 0.005 |  |
| 14 | 大冲 | 108.745294 | 21.814333 | 14# | 0.07-0.11 | 0.09 | 0.020 |  |
| 15 | 三块田 | 108.730059 | 21.802380 | 15# | 0.08-0.09 | 0.09 | 0.005 |  |
| 16 | 吊狗 | 108.709073 | 21.811783 | 16# | 0.08-0.10 | 0.09 | 0.010 |  |
| 17 | 九翔木材综合加工厂 | 108.720746 | 21.823058 | 17# | 0.07-0.12 | 0.10 | 0.024 |  |
| 18 | 锐丰钒钛铁分离 | 108.720875 | 21.820349 | 18# | 0.08-0.12 | 0.10 | 0.020 |  |
| 19 | 中霖木业 | 108.721561 | 21.817162 | 19# | 0.09-0.12 | 0.11 | 0.015 |  |
| 20 | 广西巨申铜管加工 | 108.723965 | 21.817162 | 20# | 0.07-0.08 | 0.08 | 0.005 |  |
| 21 | 第三水厂 | 108.728943 | 21.815489 | 22# | 0.07-0.08 | 0.08 | 0.005 |  |
| 22 | 周边1公里 | -- | -- | -- | 0.07-0.12 | 0.09 | 0.02 |  |

根据表中数据，项目周边环境中γ辐射剂量率范围为0.07μGy/h~0.12μGy/h，与广西壮族自治区钦州地区γ辐射剂量率处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995，0.02μGy/h~0.12μGy/h）。

### 空气中222Rn

（1）布点

布点及监测根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）中表11要求，对评价范围内的222Rn浓度进行监测，检测结果见附件6。

（2）监测方案

##### 周边环境及敏感点空气222Rn监测方案

| 监测点 | 监测项目 | 监测时间 | 天气情况 | 监测设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大窝口林场下风向500m、拟建厂区南侧、拟建厂区东侧、拟建厂区中心、拟建厂区西侧、拟建厂区北侧、钦海物流、拟建厂区东侧农田、对照点、石头埠、大窝口村、木家、烟通、竹排湾、大冲、三块田、吊狗、九翔木材综合加工厂、锐丰钒钛铁分离、中霖木业、广西巨申铜管加工、第三水厂 | 氡浓度 | 2020年6月8日至6月11日 | 晴，28-34℃，湿度56-75% | 测氡仪，RAD17/114 |

（3）结果及评价

根据现场测量，周边环境及敏感点中222Rn浓度见下表。

##### 周边环境及敏感点空气222Rn测量结果（Bq/m3）

| 编号 | 检测地点描述 | 坐标 | 监测点位编号 | 222Rn | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度（E） | 纬度（N） |  |  |  |
| 1 | 大窝口林场下风向500m | 108.730295 | 21.815170 | 1# | 8 |  |
| 2 | 拟建厂区南侧 | 108.728243 | 21.819092 | 2# | 8 |  |
| 3 | 拟建厂区东侧 | 108.729037 | 21.819617 | 3# | 11 |  |
| 4 | 拟建厂区中心 | 108.728589 | 21.819767 | 4# | 12 |  |
| 5 | 拟建厂区西侧 | 108.727862 | 21.820029 | 5# | 13 |  |
| 6 | 拟建厂区北侧 | 108.728946 | 21.820379 | 6# | 8 |  |
| 7 | 钦海物流 | 108.730574 | 21.818108 | 7# | 12 |  |
| 8 | 拟建厂区东侧农田 | 108.731706 | 21.820215 | 8# | 13 |  |
| 9 | 对照点 | 108.736775 | 21.832022 | 9# | 11 |  |
| 10 | 石头埠 | 108.729243 | 21.822700 | 10# | 12 |  |
| 11 | 大窝口村 | 108.724909 | 21.810787 | 11# | 8 |  |
| 12 | 木家 | 108.740959 | 21.826126 | 12# | 9 |  |
| 13 | 竹排湾 | 108.732719 | 21.840706 | 13# | 12 |  |
| 14 | 大冲 | 108.745294 | 21.814333 | 14# | 11 |  |
| 15 | 三块田 | 108.730059 | 21.802380 | 15# | 13 |  |
| 16 | 吊狗 | 108.709073 | 21.811783 | 16# | 9 |  |
| 17 | 九翔木材综合加工厂 | 108.720746 | 21.823058 | 17# | 8 |  |
| 18 | 锐丰钒钛铁分离 | 108.720875 | 21.820349 | 18# | 11 |  |
| 19 | 中霖木业 | 108.721561 | 21.817162 | 19# | 9 |  |
| 20 | 广西巨申铜管加工 | 108.723965 | 21.817162 | 20# | 15 |  |
| 21 | 第三水厂 | 108.728943 | 21.815489 | 21# | 12 |  |

以上结果可见，项目周边空气中氡浓度在8-15Bq/m3范围内，厂界周边空气中氡浓度与《中国环境天然放射性水平》中广东广州地区室外空气中氡浓度（6.8-26.5 Bq/m3）及《中国环境天然放射性水平》中全国城市空气中氡平均浓度变化范围值（3.3-40.6 Bq/m3）处在同一水平。

### 地表水

（1）调查范围及布点

拟建厂区东侧有水沟，于2020年6月24日对地表水（东经108.729458°，北纬21.819049°）进行了取样分析，检测结果见附件6。

（2）分析内容

地表水：U、226Ra、Th、总α和总β。

（3）结果及评价

##### 地表水核素结果

| 项目 | U(µg/L) | 226Ra(mBq/L) | Th(µg/L) | 总α(Bq/L) | 总β(Bq/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水沟水 | 0.063 | 10 | 0.052 | 0.021 | 0.21 |
| 广西钦州地区本底值 | 0.08-0.31 | 1.70-6.40 | 0.08-0.12 | / | / |

地表水主要采集拟建厂区东侧水沟水样，并对其中的、226Ra、Th、总α和总β浓度进行分析。由表中数据可以看出：U、226Ra、Th与广西壮族自治区钦州地区水体放射性基本处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995），由于地表水环境质量标准暂无放射性指标限值，地表水中总α和总β低于《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）放射性指标限值总α限值为0.5Bq/L，总β限值为1Bq/L）。

### 地下水

（1）调查范围及布点

核工业二三0研究所于2020年7月17日对厂区北侧烟通村井水进行取样分析，取样点位（东经108.737480°，北纬21.832012°）位于本项目东北侧1923m左右，检测结果见附件7。

（2）分析内容

地下水：U、226Ra、Th、总α和总β。

（3）结果及评价

##### 项目周边地下水放射性核素结果

| 项目 | U天然(µg/L) | 226Ra(mBq/L) | Th(µg/L) | 总α(Bq/L) | 总β(Bq/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟通村井水 | 0.04 | 37 | ＜0.05 | 0.13 | 0.14 |
| 广西钦州地区本底值 | 0.09 | 7.5 | 0.04 | / | / |

地下水主要采集烟通村井水水样，并对其中的U天然、226Ra、Th、总α和总β浓度进行分析。由表中数据可以看出：U天然和Th浓度与广西壮族自治区钦州地区水体放射性处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995），226Ra浓度高于广西钦州地区水体放射性水平。

### 土壤核素

（1）调查范围及布点

根据《辐射环境监测技术规范》（HJ/T61-2001）中表2的要求，2020年5月21日对拟建厂址内及厂界周边土壤进行了取样分析，检测结果见附件6。

（2）分析内容

拟建厂址内及厂界周边表层0-20cm土壤： 238U、226Ra、232Th。

（3）结果及评价

##### 厂界及周边土壤核素结果（单位:Bq/kg）

| 序号 | 项目 | 坐标 | 238U | 232Th | 226Ra | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度（E） | 纬度（N） |  |  |  |  |
| 1 | 大窝口林场下风向500m | 108.730295 | 21.815170 | 27.7 | 55.4 | 48.4 |  |
| 2 | 拟建厂区南侧 | 108.728243 | 21.819092 | 26.7 | 48.9 | 36.4 |  |
| 3 | 拟建厂区东侧 | 108.729037 | 21.819617 | 25.0 | 44.5 | 42.9 |  |
| 4 | 拟建厂区中心 | 108.728589 | 21.819767 | 18.7 | 29.2 | 41.2 |  |
| 5 | 拟建厂区西侧 | 108.727862 | 21.820029 | 34.6 | 65.5 | 44.1 |  |
| 6 | 拟建厂区北侧 | 108.728946 | 21.820379 | 23.1 | 51.4 | 35.2 |  |
| 7 | 钦海物流 | 108.730574 | 21.818108 | 23.6 | 44.1 | 43.6 |  |
| 8 | 拟建厂区东侧农田 | 108.731706 | 21.820215 | 21.9 | 41.7 | 35.2 |  |
| 9 | 对照点 | 108.736775 | 21.832022 | 29.0 | 59.0 | 38.0 |  |
| 广西钦州地区本底值 | 11-151 | 26.1-182 | 18.9-102 |  |

由表可看出：厂界及周边土壤中核素的分析主要厂界及周边土壤样中的238U、232Th、226Ra进行采集分析，经分析土壤中天然核素238U、232Th和226Ra的含量与广西壮族自治区钦州地区本底值处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995）。

### 小结

1）γ辐射剂量率：项目周边环境中γ辐射剂量率范围为0.07μGy/h~0.12μGy/h，与广西壮族自治区钦州地区γ辐射剂量率处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995，0.02μGy/h~0.12μGy/h）。

2）氡浓度和钍射气浓度：项目周边空气中氡浓度在8-15Bq/m3范围内，厂界周边空气中氡浓度与《中国环境天然放射性水平》中广东广州地区室外空气中氡浓度（6.8-26.5 Bq/m3）及《中国环境天然放射性水平》中全国城市空气中氡平均浓度变化范围值（3.3-40.6 Bq/m3）处在同一水平。

3）土壤：厂界及周边土壤中核素的分析主要厂界及周边土壤样中的238U、232Th、226Ra进行采集分析，经分析土壤中天然核素238U、232Th和226Ra的含量与广西壮族自治区钦州地区本底值处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995）。

4）地表水：U天然、226Ra、Th与广西壮族自治区钦州地区水体放射性处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995），由于地表水环境质量标准暂无放射性指标限值，地表水中总α和总β低于《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）放射性指标限值总α限值为0.5Bq/L，总β限值为1Bq/L）。

5）地下水：U天然和Th浓度与广西壮族自治区钦州地区水体放射性处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995），226Ra浓度高于广西钦州地区水体放射性水平。

# 环境影响预测与评价

## 施工期环境影响分析

### 4.1.1施工期大气影响分析

施工期间，主要有施工期建筑场地扬尘、施工期运输扬尘、施工过程中的机械废气对大气环境可能会造成的影响。

#### 施工期扬尘影响分析

在整个施工期间，对空气环境产生影响的活动主要有打桩、开挖土方、道路铺浇、材料运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，其产生的扬尘将引起空气中总悬浮颗粒物骤增，如遇干旱无雨季节，在风速较大时扬尘则更为严重，对周围地区的空气环境带来一定的影响。据有关调查显示，施工工地的扬尘60%主要由运输车辆的行驶产生，并与道路路面及车辆行驶速度有关，一般情况下施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果对车辆行驶的路面实施洒水抑尘每天4~5次，可使扬尘减少70%左右，有效地控制施工扬尘，使总悬浮颗粒物污染距离缩小到20~50 m范围。

施工扬尘另一种情况则是建材的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速的影响，抑制这类扬尘的有效手段可采取减少建材的露天堆放。

为减少扬尘对空气环境及周边敏感点的影响，施工单位应注意施工场地扬尘控制，在大风干燥天气必须实施洒水进行抑尘，洒水次数和洒水量视具体情况而定，同时尽量减少建材的露天堆放。汽车运土石料时，压实表面、洒水、加盖蓬布等，可减少扬尘洒落、飞扬。在采取以上措施后，施工扬尘对空气环境不会造成较大的影响。

#### 施工机械废气

施工期间使用的各种动力机械（如载重汽车、铲车、推土机等）产生的尾气及防水工程、装饰工程所用的沥青、油漆、稀释剂等产生的有机废气，都会对周围的环境空气造成不良影响，但这些影响都是短期的，随着项目的建成将不再存在。

### 施工期废水影响分析

（1）施工废水

施工期间主要的水污染源为砂石料加工冲刷、混凝土浇筑、养护以及其它施工环节产生的废水。项目在施工场地内应设置简易沉淀池，项目施工废水集中后进行简易沉淀处理，在沉淀池出水口设置滤布，拦截大的块状物及泥沙后，全部回用作本项目施工场地洒水抑尘，不外排。同时做好建筑材料和建筑废料的管理，防止雨水冲刷成为地面水的二次污染源，建议在施工工地周围设置排水明沟，将雨水径流引入项目区沉淀池中进行沉淀处理：施工区域雨水径流经沉淀后用于场内洒水降尘。采取以上措施后，项目施工期产生废水对环境影响不大。

（2）施工人员生活污水

施工期生活污水的生活污水排放量为16m³/d，主要污染物是BOD5、SS、NH3-N、COD，若不加以处理直接外排，必然会对周围环境产生一定影响，因此本项目应设置临时化粪池，经过化粪池预处理后排入园区污水管网，对周围环境影响较小。

### 施工期地下水影响分析

项目建设期的地下水污染源包括施工废水和施工人员生活废水。施工废水通过沉砂池处理后回用厂区施工和降尘，生活废水经临时化粪池处理后，排入园区污水厂。在做好防渗措施的基础上对地下水的影响很小。

### 施工期环境噪声影响分析

#### 噪声源

施工期间一般采用设备的噪声源及其声功率级见表4.1-1。

##### 施工期施工设备噪声源强表  〔dB(A)〕

| 序号 | 设备 | 噪声源强 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 声功率级 | 1m处声压级 |
| 1 | 推土机 | 115.0 | 107.0 |
| 2 | 挖掘机 | 107.0 | 99.0 |
| 3 | 装载机 | 105.7 | 97.7 |
| 4 | 钻机 | 96.8 | 88.8 |
| 5 | 起重机 | 103.0 | 95.0 |
| 6 | 搅拌机 | 85.8 | 77.8 |
| 7 | 振捣棒 | 112.0 | 104.0 |
| 8 | 切割机 | 96.0 | 88.0 |
| 9 | 电锯 | 110.0 | 102.0 |

#### 评价标准

施工期作业噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），详见表4.1-2。

##### 建筑施工场界环境噪声排放限值

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

#### 施工期环境噪声预测

一、预测方法

应用点声源噪声扩散公式估算施工噪声对环境的影响。与施工噪声源相距r2的评价点处的施工噪声声级L施2由下式计算：

式中：

L施1——与声源相距r1(m)处的施工噪声声级〔dB(A)〕。

评价点处环境噪声预测值L施预由下式计算：

L施预=10lg()〔dB(A)〕

式中：

L施背为环境噪声背景值〔dB(A)〕。

（2）施工噪声影响预测

各种施工机械的噪声为85.8～115dB(A)，因此本评价取施工机械的声功率级为115dB(A)。115dB(A)的机械噪声扩散传播衰减值计算结果见表4.1-3。

##### 机械噪声扩散传播衰减值

| 传播距离(m) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声功率级dB(A) | 62.97 | 56.87 | 50.68 | 47.00 | 44.33 | 42.23 | 40.48 | 38.98 | 37.66 |

#### 施工噪声环境影响评价

根据预测结果，在不考虑外界因素影响的情况下，昼间施工场界外100m以内的区域环境噪声超过《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准值，夜间施工场界外300m以内的区域环境噪声超过《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准值。

项目周边300m内无敏感点分布，但为减少项目施工噪声对周边环境影响，施工期间应严格执行有关施工期的规定，并尽量缩短施工周期，避免夜间施工，把施工期间噪声环境降低到最低程度。

### 施工期固体废物影响分析

施工期产生的固体废物主要有建筑垃圾、施工人员生活垃圾。建筑垃圾如随意堆放，将有可能会引起水土流失。施工过程中产生的生活垃圾如不及时清运处理，将会腐烂变质，孳生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。因此，项目施工期建筑垃圾及弃土运至市政管理部门指定地点堆放，需办理建筑垃圾处置许可文件等相关手续。施工期间的生活垃圾由环卫部门统一收集处理。施工期产生的固体废物经妥善处理后，对环境影响较小。

### 施工期生态环境影响分析

工程建设需对地表进行开挖，并形成基坑，原地貌被完全破坏，用地范围内的原有植被也将被完全破坏，后期建筑物及道路硬化更是加剧了这一过程，使得地形地貌和原有植被再也难以恢复，只是从景观设计及绿化方式在一定程度上补偿了原有植被。原来的草地生态环境也逐步转变成了城市生态环境。这是园区发展的必然过程。根据相关资料及现场调查，项目拟选场址附近没有国家和地方重点保护的植物种类和珍稀物种。项目建设对生态环境影响较小。

## 空气环境影响分析

### 基本气象条件

#### 近20年气象统计资料

钦州气象站是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，根据钦州气象站常规气象近20年来气象统计资料分析，累年极端最高气温为36.8℃，累年极端最低气温为5.0℃。钦州气象站主要风向为N和NNW、NNE、SSW，占45.5％，其中以N为主风向，占到全年16.5％左右，静风占全年7.6%。

根据钦州市气象站近20年来气象统计资料，分析其基本气候特征。

##### 钦州市气象站主要气象要素统计资料

| 气象要素 | 单位 | 平均(或极值) |
| --- | --- | --- |
| 年平均气压 | hPa | 1011.2 |
| 年平均温度 | ℃ | 22.0 |
| 极端最高气温 | ℃ | 36.8 |
| 极端最低气温 | ℃ | 5.0 |
| 年平均相对湿度 | % | 81 |
| 年均降雨量 | mm | 2252.2 |
| 最大日降雨量 | mm | 606 |
| 年平均风速 | m/s | 2.1 |
| 最大风速 | m/s | 6.9 |
| 年日照时数 | h | 1782.9 |

###### 钦州市风向频率玫瑰图

### 预测因子

根据工程分析，项目工程产生的废气污染物主要为烘干炉废气、烘干炉出料口粉尘、生产车间内磁选机、电选机进料出料口产生的粉尘、堆场产生的扬尘以及场地内运输装卸扬尘。烘干炉废气采用旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，经过15m高排气筒排放，属于有组织排放，其他废气属于无组织排放。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的要求及本项目的特点，大气预测主要考虑项目完成后排放的常规污染物和特征污染物对评价区和环境空气敏感点的最大影响，预测因子为SO2、NO2、PM10和TSP。

### 评价标准

SO2、NO2、PM10和TSP预测评价标准采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）浓度限值。标准值见表4.2-2。

##### 大气污染物预测评价标准限值一览表

| 污染物项目 | 平均时间 | 二级浓度限值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 500 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）浓度限值 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| NO2 | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |  |
| PM10 | 1小时平均 | 450* |  |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |  |
| TSP | 1小时平均 | 900* |  |  |
|  | 24小时平均 | 300 |  |  |

注*根据大气导则对标准中未给出的小时浓度限值的污染物，取日平均浓度限值的三倍值。

### 预测模式

#### 估算模型参数

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模型计算项目污染源的最大环境影响。

##### 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ | 36.8 |
| 最低环境温度/℃ | 5.0 |
| 土地利用类型 | 阔叶林 |
| 区域湿度条件 | 湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | (是 (否 |
|  | 地形数据分辨率/m | / |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | (是 (否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

#### 预测情景

根据项目所在区域环境现状及项目废气排放情况，本次预测设计情景见表4.2-4。

##### 本项目大气环境影响预测情景及预测因子

| 情景类型 | 污染源 | 污染源类型 | 排放方式 | 预测因子 | 主要预测内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 情景一 | 烘干炉排气筒 | 点源 | 有组织排放，正常排放情况 | PM10、SO2、NO2 | 燃烧烟气采用喷淋塔+静电除尘器+排气筒处理，短期浓度 |
|  | 厂区车间 | 面源 | 无组织正常排放情况 | TSP | 无组织排放粉尘短期浓度 |

### 污染源计算清单

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)的要求，污染源污染物排放情况见表4.2-5。

##### 项目污染源（点源）参数一览表

| 排放情景 | 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标 | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 | 年排放小时数（h） | 污染物名称 | 排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 风量(m3/h) |  |  |  |
| 正常排放 | 1#排气筒 | 108.7251 | 21.8231 | 17 | 15 | 0.35 | 50 | 3042.02 | 3200 | PM10 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.19 |
|  | 2#排气筒 | 108.7246 | 21.8229 | 17 | 15 | 0.35 | 50 | 3042.02 | 3200 | PM10 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.19 |
|  | 3#排气筒 | 108.7248 | 21.8233 | 17 | 15 | 0.35 | 50 | 3042.02 | 3200 | PM10 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.19 |
|  | 4#排气筒 | 108.6948 | 21.9429 | 17 | 15 | 0.35 | 50 | 3042.02 | 3200 | PM10 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.19 |
|  | 5#排气筒 | 108.7225 | 21.8222 | 17 | 15 | 0.35 | 50 | 3042.02 | 3200 | PM10 | 0.10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SO2 | 0.08 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NO2 | 0.19 |

##### 本项目污染源（矩形面源）参数一览表

| 排放情景 | 污染源名称 | 坐标 | 海拔高度/m | 矩形面源（m） | 年排放小时数（h） | 排放工况 | 污染物 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |  |
| 正常排放 | 烘干炉出料口 | 108.7239 | 21.8228 | 27 | 194 | 180 | 5 | 3200 | 正常 | TSP | 0.75 |
|  | 钛车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 108.7249 | 21.8228 | 27 | 77 | 54 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 0.43 |
|  | 锆车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 108.7234 | 21.8226 | 27 | 63 | 40 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 0.18 |
|  | 金红车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 108.7241 | 21.8232 | 27 | 77 | 54 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 0.03 |
|  | 晒场和尾砂临时堆场 | 108.7239 | 21.8228 | 27 | 194 | 180 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 2.19 |
|  | 装卸 | 108.7239 | 21.8228 | 27 | 194 | 180 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 1.16 |
|  | 运输 | 108.7239 | 21.8228 | 27 | 194 | 180 | 5 | 7920 | 正常 | TSP | 0.7 |

### 预测结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型，预测结果详见表4.2-7。

##### 本项目废气排放预测结果表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax(μg/m3) | Pmax(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#烘干炉排气筒 | PM10 | 450 | 4.803527 | 1.07 |
|  | SO2 | 500 | 3.842821 | 1.92 |
|  | NO2 | 200 | 9.1267 | 4.56 |
| 2#烘干炉排气筒 | PM10 | 450 | 4.803527 | 1.07 |
|  | SO2 | 500 | 3.842821 | 1.92 |
|  | NO2 | 200 | 9.1267 | 4.56 |
| 3#烘干炉排气筒 | PM10 | 450 | 4.803527 | 1.07 |
|  | SO2 | 500 | 3.842821 | 1.92 |
|  | NO2 | 200 | 9.1267 | 4.56 |
| 4#烘干炉排气筒 | PM10 | 450 | 4.803527 | 1.07 |
|  | SO2 | 500 | 3.842821 | 1.92 |
|  | NO2 | 200 | 9.1267 | 4.56 |
| 5#烘干炉排气筒 | PM10 | 450 | 4.803527 | 1.07 |
|  | SO2 | 500 | 3.842821 | 1.92 |
|  | NO2 | 200 | 9.1267 | 4.56 |
| 烘干炉出料口 | TSP | 900 | 45.867 | 5.10 |
| 钛车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | TSP | 900 | 70.532 | 7.84 |
| 锆车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | TSP | 900 | 36.009 | 4.00 |
| 金红车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | TSP | 900 | 7.9216 | 0.55 |
| 晒场和尾砂临时堆场 | TSP | 900 | 65.766 | 7.31 |
| 装卸 | TSP | 900 | 70.921 | 7.88 |
| 运输 | TSP | 900 | 42.803 | 1.76 |

由上表可知，项目排放的各大气污染物最大落地浓度均未达到标准值的10%，对周围环境的影响较小。

结合估算结果可知，本项目大气评价等级应为二级，因此不再进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

### 污染物排放量核算

污染物排放量核算见表4.2-8~10。

##### 无组织大气污染物排放量核算表

| 序号 | 排放口 编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染 防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量 /（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg /m3） |  |
| 1 | MF0001 | 烘干炉出料 口粉尘 | 颗粒物 | 挡风遮罩 | 《大气污染物综 合排放标准》 （GB16297-1996） | 1.0 | 0.75 |
| 2 | MF0002 | 钛车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 颗粒物 | 挡风遮罩 |  | 1.0 | 0.43 |
| 3 | MF0003 | 锆车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 颗粒物 | 挡风遮罩 |  | 1.0 | 0.18 |
| 4 | MF0004 | 金红车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 颗粒物 | 挡风遮罩 |  | 1.0 | 0.03 |
| 5 | MF0005 | 晒场和尾砂临 时堆场扬尘 | 颗粒物 | / |  | 1.0 | 2.19 |
| 6 | MF0006 | 装卸扬尘 | 颗粒物 | / |  | 1.0 | 1.16 |
| 7 | MF0007 | 运输扬尘 | 颗粒物 | / |  | 1.0 | 0.7 |
| 全厂无组织排放总计 |
| 全厂无组织排放总计 | 颗粒物 | 5.44 |

##### 有组织大气污染物排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/（µg/m3） | 核算排放速率/ （kg/h） | 核算年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般排放口 |
| 1 | 1#排气筒 | 颗粒物 | 31.9 | 0.10 | 0.09 |
|  |  | SO2 | 27.39 | 0.08 | 0.6 |
|  |  | NO2 | 63 | 0.19 | 0.17 |
| 2 | 2#排气筒 | 颗粒物 | 31.9 | 0.10 | 0.09 |
|  |  | SO2 | 27.39 | 0.08 | 0.6 |
|  |  | NO2 | 63 | 0.19 | 0.17 |
| 3 | 3#排气筒 | 颗粒物 | 31.9 | 0.10 | 0.09 |
|  |  | SO2 | 27.39 | 0.08 | 0.6 |
|  |  | NO2 | 63 | 0.19 | 0.17 |
| 4 | 4#排气筒 | 颗粒物 | 31.9 | 0.10 | 0.09 |
|  |  | SO2 | 27.39 | 0.08 | 0.6 |
|  |  | NO2 | 63 | 0.19 | 0.17 |
| 5 | 5#排气筒 | 颗粒物 | 31.9 | 0.10 | 0.09 |
|  |  | SO2 | 27.39 | 0.08 | 0.6 |
|  |  | NO2 | 63 | 0.19 | 0.17 |
| 一般排放口合计 | 颗粒物 | 0.45 |
|  | SO2 | 3 |
|  | NO2 | 0.85 |
| 有组织排放总计 |
| 有组织排放总计 | 颗粒物 | 0.45 |
|  | SO2 | 3 |
|  | NO2 | 0.85 |

项目大气污染物年排放量核算：

##### 大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒物 | 5.89 |
|  | SO2 | 3 |
| 2 | NO2 | 0.85 |

### 周围敏感点大气环境影响分析

根据现场调查，项目位于工业园内，距离项目厂界最近的敏感点为项目南面930m的大窝口，项目大气污染源在大窝口的空气环境质量的增值较小，烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘、晒场和尾砂临时堆场扬尘、装卸扬尘、运输扬尘无组织废气，排气筒产生的PM10、SO2、NO2排放对区域空气环境的影响一般，对周边敏感点大窝口影响不大。

本项目营运期排放的污染物主要为大气污染物，污染因子为TSP、PM10、SO2、NO2项目大气污染源在大窝口处对空气环境质量的增值较小，均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

### 小结

拟建项目主要大气污染源为烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘、晒场和尾砂临时堆场扬尘、装卸扬尘、运输扬尘无组织排放源，除尘器排气筒PM10、SO2、NO2有组织排放源。经采取相应的环保措施后，经采用估算模型预测，项目排放的各大气污染物最大落地浓度均未达到标准值的10%，对周围环境的影响较小，对空气浓度贡献不大，可确保敏感点处环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目对周边环境空气敏感点影响很小。因此，本项目运营期产生的颗粒物对环境空气质量的影响较小，建设项目大气环境影响可接受。

## 地表水环境影响分析

### 4.3.1生产废水

（1）选矿废水

项目合计生产用水量2039.48m3/d，其中新鲜用水量80m3/d，原料带入90.9m3/d，重复用水量1868.58m3/d，蒸发损耗144.01m3/d，产品带走4.03m3/d，尾砂带走26.86m3/d，洗矿选矿过程中产生废水1868.58m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。

项目生产废水主要污染因子为：pH值、SS、COD、铁等，不含重金属，选矿废水水质见表2.3-5。重选产生的选矿废水经收集后直接进入废水沉淀池，由于该部分废水未加药剂、仅对矿砂进行清洗，则直接进入废水沉淀池沉淀后回用。项目选矿对水质要求不高，选矿废水经处理后回用对项目正常生产影响不大。因此，项目选矿废水回用可行，对周围水环境影响不大。

综上，项目生产废水均不外排，不会对地表水体产生影响。

### 4.3.2初期雨水

项目初期雨水降水量642.9m3，项目在厂区四周设置雨水沟，暴雨时雨水由四周水沟引入初期雨水池，容积为1000m3，满足初期雨水收集需要。项目选矿对水质要求不高，初期雨水中含SS，经沉淀后，可回用于重选工序，不外排。项目洗矿选矿补充新鲜水80m3/d，可补充8.04d，项目初期雨水不外排，后期雨水排放应符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的一级标准值。雨水排放不会对地表水体产生影响。

### 4.3.3生活污水

项目排放的污水主要为员工生活污水，污水排放量约16m3/d（5280m3/a），主要污染物为COD、SS、NH3-N，项目生活污水经经三级化粪池处理后通过园区污水管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理，达标后排放。项目生活污水经达标处理后深海排放，对海水水质影响不大。

项目生活污水量排放量为16m3/d，钦州大榄坪污水处理厂，一期处理规模（2010年）为5万m³/d，远期（2020年）为20万m³/d，总处理废水量为25万m³，项目产生的生活污水量仅为其处理量的0.032%，该污水处理厂完全有能力接纳本项目的生活污水进行处理达标。目前钦州大榄坪污水处理厂污水处理厂一期处理工程已经完成环境影响评价，目前污水处理厂试运行期。因此项目产生的生活污水将得到妥善处理。因此，本项目生活污水排向钦州大榄坪污水处理厂对海水水质影响不大。

### 4.3.4项目废水非正常排放影响分析

项目生产废水主要为选矿废水经收集后经废水沉淀池沉淀后回用于摇床选矿，不外排。当沉淀池发生渗漏事故时，废水排至事故应急池，用作后续正常生产补充水，发生事故排放的可能性极小。

项目事故情况下即使生活污水通过管网外排，也只能排入钦州大榄坪污水处理厂处理，经污水处理厂处理达标后深海排放，对地表水体的影响不大。

### 4.3.5小结

项目生产废水循环使用不外排；初期雨水收集后回用于选矿工序，不外排；生活污水排入钦州大榄坪污水处理厂处理后达标深海排放，对周边地表水体影响不大，建设项目地表水环境影响可接受。

## 地下水环境影响分析

本项目地下水水文地质引用《广西华汇镍业有限责任公司年产3万吨镍金属冶炼及50万吨镍合金综合深加工项目专项水文地质勘查报告》。

### 地下水环境影响因素识别

项目对地下水环境影响识别情况详见表4.4-1。

##### 项目地下水环境影响识别表

| 项目 | 地下水水质与水温变化 |
| --- | --- |
|  | 常规指标污染 | 重金属污染 | 有机污染 | 放射性污染 | 热污染 | 冷污染 |
| 生产厂区 | 建设阶段 | -1d | / | / | / | / | / |
|  | 生产运行阶段 | -1c | / | / | / | / | / |
|  | 服务期满后 | -1d | / | / | / | / | / |

备注： “+”为有利影响；“-”为不利影响；“1”为轻度影响；“2”为一般影响；“3”为严重影响；c长期影响；d短期影响。

由表4.4-1可以看出，项目对地下水的影响主要停留在生产运行阶段，对地下水环境有一定影响；建设阶段对地下水的影响短暂，随着施工的结束而停止；在建及技改项目废水污染物主要为COD、SS等，对于COD、SS等非持久性污染物在服务期满后随地下水稀释、迳流等作用，污染逐渐消失。

### 地下水评价因子筛选

根据环境影响要素识别结果，结合建设项目建设情况及周围地区环境质量概况，确定本项目评价因子包括污染源评价因子和影响分析因子，项目运营期地下水评价因子见表4.4-2。

##### 项目运营期评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | 污染源评价 | pH值、COD、SS、铁 |
|  | 环境质量现状评价 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰 |
|  | 影响分析 | COD、SS、铁 |

### 项目水文地质特征

项目区地下水类型为碎屑岩类风化裂隙和构造裂隙水。评价区地下水主要靠大气降水的渗入补给，大气降水大部分形成地表径流向沟谷或低洼地排泄，少量以垂向渗流方式，下渗补给风化裂隙和构造裂隙水。地下水主要向南北两侧径流，最终排向地势低洼低的季节性溪沟。项目地处地下水径流区，区内松散岩类孔隙水水位埋深一般0.15～4.6m，年水位变幅0.5～2.8m；志留系基岩裂隙水水位埋深0～10m，年变幅0～6.8m，水位变幅小。

项目评价区域地下水易受污染区主要为废水沉淀池、化粪池等，该区域包气带岩土层为志留系下统连滩群第三组（S1lnc），厚10.80～42.60m，渗透系数为K=8.50×10-5～6.50×10-6cm/s，因此可视为隔水层，包气带防污性能为中。项目区存在一层地下水，地下水与地表水联系不密切，含水层不易受到污染。

### 项目对地下水水质的影响分析

根据拟建项目的工程分析，项目建成后产生的废水主要为生活污水及选矿废水。其中生活污水污染物主要为COD、NH3-N，生活污水经园区污水管网排入钦州大榄坪污水处理厂处理后达标深海排放。选矿废水污染物主要为COD、SS、铁，经废水沉淀池沉淀处理后回用于选矿，不外排。

本项目有可能对地下水水质产生影响的单元主要为废水沉淀池、化粪池，沉淀池所在位置的包气带地层为志留系下统连滩群第三组（S1lnc），为含泥质粉砂岩，厚10.80～42.60m。含水层为碎屑岩类风化裂隙和构造裂隙水。

（1）水文地质概念模型

水文地质概念模型对评价区水文地质条件的简化，是对地下水系统的科学概化，其核心为边界条件、内部结构、地下水流态三大要素，能较准确反映地下水系统的主要功能和特征。根据评价区的地层岩性、水动力场、水化学场的分析，从而确定概念模型的要素。

（2）模型范围及保护目标

地下水影响评价模拟范围以项目所在水文地质单位，项目北面、西面以地下水分水岭为界，南面以山竹江沟为界，东面与烟通河为界，面积约0.72km2。

（3）含水层结构

志留系下统连滩群第三组（S1lnc）碎屑岩类风化裂隙和构造裂隙水。

（4）水文地质参数

根据水文地质报告，水文地质参数情况详见表4.4-3。

##### 项目水文地质参数

| 地下水类型 | 流速u | 纵向弥散系数DL（m2/d） | 渗透系数K(cm/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 孔隙裂隙水 | 9.0875×10-4m/d | 0.0138m2/d | 8.50×10-5 |

（5）地下水流数字模拟

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目采用解析法进行影响预测，预测污染物运移趋势。采用解析模型预测污染物在含水层中的扩散时，一般应满足以下条件：

（1）污染物的排放对地下水流场没有明显的影响。

（2）预测区内含水层的基本参数（如渗透系数、有效孔隙度等）不变或变化很小。

本项目污染物排放对地下水流场没有明显影响，预测区含水层的基本参数变化很小，即满足上述两个条件，因此，本次地下水环境影响评价采用地下水导则推荐一维稳定流动一维动力弥散模式来预测。

式中：

x—距注入点的距离（m）；

t—时间（d）；

C（x，t）—t时刻x处的示踪剂浓度（g/L）；

Co—注入的示踪剂浓度（g/L）；

u—水流速度（m/d）；

DL—纵向弥散系数（m2/d）；

erfc（）—余误差函数（可查《水文地质手册》获得）；

（6）预测结果

① 预测情景

项目废水沉淀池处理选矿废水，化粪池处理生活污水，以废水沉淀池、化粪池污染源进行预测。沉淀池底部泄漏，在此情景废液泄漏不易被发现。根据地下水动态监测点的位置，监测频率、并将污染源概化为连续点源污染，通过模拟计算废水泄漏引起地下水污染发生后30天、100天、1000天、10000天随距离变化的影响，以及模拟计算废水泄漏引起地下水污染多长时间后迁移至排泄边界山竹江沟。

- 泄漏污染物初始浓度

根据工程分析，选矿废水主要污染物包括COD、SS、铁，生活污水主要污染物包括COD、SS、NH3-N，污染物浓度详见表4.3-3。由于COD、SS，无相应地下水质量标准，暂不进行预测。

##### 污染物源强情况一览表

| 污染源 | 污染因子 | 浓度（mg/L） | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） III类标准（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 选矿废水 | COD | 11 | -- |
|  | 悬浮物 | 38 | -- |
|  | 铁 | 4 | 0.3 |
| 生活污水 | COD | 300 | -- |
|  | 悬浮物 | 200 | -- |
|  | 氨氮 | 30 | 0.5 |

③ 预测结果

A、选矿废水污染物连续泄漏30天、100天、1000天、10000天的影响范围

污染物连续泄漏30天、100天、1000天、10000天的影响范围具体见表4.4-5和表4.4-6。

##### 选矿废水连续泄漏30d、100d、1000d、10000d天铁浓度随距离变化数值一览表

| 距离X（m） | 污染因子: 铁，C(mg /L) |
| --- | --- |
|  | 30d | 100d | 1000d | 10000d |
| 0.5 | 2.369 | 3.103 | 3.754 | 3.955 |
| 1 | 1.123 | 2.261 | 3.502 | 3.908 |
| 3 | 0.004 | 0.312 | 2.494 | 3.709 |
| 5 | 1.843E-07 | 0.012 | 1.597 | 3.491 |
| 7 | 7.251E-14 | 0.0001 | 0.912 | 3.256 |
| 9 | 2.457E-22 | 3.250E-07 | 0.461 | 3.008 |
| 10 | 2.382E-27 | 9.730E-09 | 0.313 | 2.881 |
| 13 | 1.628E-45 | 3.110E-14 | 0.080 | 2.493 |
| 15 | 3.108E-60 | 1.135E-18 | 0.027 | 2.234 |
| 17 | 4.817E-77 | 9.890E-24 | 0.008 | 1.981 |
| 19 | 6.040E-96 | 2.049E-29 | 0.002 | 1.737 |
| 20 | 3.509E-106 | 1.720E-32 | 0.001 | 1.620 |
| 30 | 2.428E-237 | 7.346E-72 | 1.195E-07 | 0.685 |
| 50 | 0 | 1.119E-197 | 3.641E-20 | 0.047 |
| 100 | 0 | 0 | 9.379E-79 | 1.642E-07 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 5.615E-30 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 4.657E-68 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 7.978E-122 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 2.680E-191 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

##### 生活污水连续泄漏30d、100d、1000d、10000d天氨氮浓度随距离变化数值一览表

| 距离X（m） | 污染因子:氨氮，C(mg /L) |
| --- | --- |
|  | 30d | 100d | 1000d | 10000d |
| 0.5 | 17.8 | 23.3 | 28.2 | 29.7 |
| 1 | 8.42 | 2.35 | 26.3 | 29.3 |
| 3 | 0.0324 | 0.0924 | 18.7 | 27.8 |
| 5 | 1.39E-06 | 9.49E-04 | 12 | 26.2 |
| 7 | 5.84E-13 | 2.44E-06 | 6.84 | 24.4 |
| 9 | 0 | 7.32E-08 | 3.46 | 22.6 |
| 10 | 0 | 2.52E-13 | 2.35 | 21.6 |
| 13 | 0 | 0 | 0.607 | 18.7 |
| 15 | 0 | 0 | 0.209 | 16.8 |
| 17 | 0 | 0 | 0.0629 | 14.9 |
| 19 | 0 | 0 | 0.0165 | 13 |
| 20 | 0 | 0 | 0.00805 | 12.1 |
| 30 | 0 | 0 | 8.98E-07 | 5.14 |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0.359 |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 1.23E-06 |
| 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

根据表4.4-5，铁在连续泄漏30天、100天、1000天、10000天，主要污染范围分别在泄漏点下游0-9m、0-17m、0-50m、0-200m范围内，浓度范围分别在2.369mg/L ~2.457E-22mg/L、3.103mg/L~9.890E-24mg/L、3.754mg/L~3.641E-20mg/L、21.75mg/L ~5.615E-30mg/L；

根据表4.4-6，氨氮在连续泄漏30天、100天、1000天、10000天，主要污染范围分别在泄漏点下游0-7m、0-10m、0-30m、0-100m范围内，浓度范围分别在17.8mg/L ~5.84E-13mg/L、23.3mg/L~2.52E-13mg/L、28.2mg/L~8.98E-07mg/L、29.7mg/L ~1.23E-06mg/L。

- 污染物移至排泄边界西侧季节性溪沟随着时间变化而浓度变化情况

污染物移至排泄边界烟通河随着时间变化而浓度变化情况见表4.4-7。

##### 污染物迁移至x点随时间变化数值一览表

| 时间t | 排泄边界西侧季节性溪沟，距离20m | 排泄西侧季节性溪沟，距离20m |
| --- | --- | --- |
|  | 铁，C(x，t) | 氨氮，C(x，t) |
| d | mg/L | mg/L |
| 1 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 |
| 50 | 0 | 0 |
| 100 | 0 | 0 |
| 200 | 0 | 0 |
| 300 | 0 | 0 |
| 400 | 0 | 0 |
| 500 | 0 | 0 |
| 1000 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2500 | 0 | 0 |
| 3000 | 0 | 0 |
| 3500 | 0 | 0 |
| 4000 | 0 | 0 |
| 10000 | 0 | 0 |

由表4.4-7预测结果表明：选矿废水连续泄漏发生后，区域地下水中的铁连续泄漏10000天后，铁在下游20m处西侧季节性溪沟的浓度为0mg/L，浓度增值较小。生活污水连续泄漏发生后，区域地下水中的氨氮连续泄漏10000天后，氨氮在下游20m处西侧季节性溪沟的浓度为0mg/L，浓度增值较小。由于项目包气带岩土层为志留系下统连滩群第三组（S1lnc）泥质粉砂岩，厚10.80～42.60m，渗透系数为K=8.50×10-5～16.50×10-6cm/s，因此可视为隔水层，包气带防污性能为中，能有效防止污染物下渗。

生产废水为选矿废水，选矿过程的摇床均为架空，不与地面直接接触，各生产车间地面均进行硬化，污水池均采取了严格的防渗措施，厂区地下水主要污染源为选矿设备的跑冒滴漏。选矿厂的各生产车间、废水沉淀池、初期雨水池、选矿厂事故应急池均进行水泥硬化防渗（采取防渗后渗透系数小于10-7 cm/s）。当选矿设备发生跑、冒、滴、漏等事故泄露，由于车间地面均硬化，跑、冒、滴、漏的废水顺着车间内的污水沟排至废水沉淀池、事故应急池，用于当生产过程或废水沉淀池发生事故时收集选矿废水。当选矿废水输送管发生泄漏，该情景下泄露易发现，输送管发生泄露，马上停止选矿废水的输送，将选矿废水导至选矿厂事故应急池中。项目在采取车间地面、各池子进行水泥硬化防渗，各车间实行雨污分流环保措施后，厂区对地下水环境影响不大。

### 项目对周边村屯饮用水的影响分析

项目周边敏感点主要为大窝口、木家村、烟通村、湴坑坪、西边村、大埇村等5个村屯，饮水主要为水井。

大窝口、木家村、烟通村、湴坑坪、西边村、大埇村水井均与项目属不同水文地质单元，无水利联系，项目对其无影响。

### 4.4.6小结

项目厂区地下水污染源主要为厂区生产水池、生活污水处理设施的影响，通过厂区各生产车间、污水池均采取了严格的防渗措施，污水下渗污染地下水的可能性不大。项目对周边敏感点饮用水水质影响不大。

## 声环境影响分析

### 噪声源强

根据工程分析可知，在建及技改项目主要连续噪声源为磁选机、摇床、电选机、运输汽车等，噪声源强在75～85dB(A)的范围内。拟采取的减噪措施：合理布置噪声源，设备基座减震、安装消音器等。采取了以上各项降噪措施后噪声源强能够降低10~30dB(A)，主要噪声源强见表4.5-1。

##### 噪声声级一览表

| 设备名称 | 数量（台） | 单台设备噪声（dB(A)） | 采取的措施及效果 | 降噪后声压级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辊式磁选机 | 32 | 83 | 基础减震、厂房隔声 | 75 |
| 辊式强磁选机 | 9 | 83 | 基础减震、厂房隔声 | 75 |
| 玻璃钢摇床 | 72 | 75 | 基础减震、厂房隔声 | 65 |
| 低、高压电选机 | 18 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 75 |
| 弧板式电选机 | 14 | 85 | 基础减震、厂房隔声 | 75 |
| 烘干机 | 4 | 80 | 基础减震 | 70 |
| 混矿机 | 1 | 75 | 消声降噪 | 65 |
| 扒矿机 | 9 | 75 | 消声降噪 | 65 |
| 铲车 | 23 | 85 | 消声降噪 | 75 |
| 叉车 | 11 | 85 | 消声降噪 | 75 |
| 运输汽车 | 6 | 85 | 消声降噪 | 75 |

### 预测内容

项目厂界200m范围内无环境敏感点，预测内容定为厂界噪声，无环境敏感点噪声预测。

### 预测模式

根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），建设项目噪声预测模式如下：

（1）室内声源计算公式

a、计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。

b、计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

（2）室外声源传播衰减公式

计算某个声源在预测点的倍频带声压级：

式中：Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r ——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量。

（3）声源叠加贡献值（Leqg）公式 ：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB(A)；

LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T——预测计算的时间段，s；

ti——i声源在T时段内的运行时间，s。

（4）预测值公式

式中：

Leq总 ——预测点的贡献值和背景值叠加得到的总声级，dB(A)；

Leqg ——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb——预测点的背景值，dB(A)。

### 预测结果

根据主要设备噪声源源强及其在厂区的具体位置，利用上述噪声预测模式，预测出该项目运行后厂界噪声贡献值水平，厂界噪声贡献值预测结果详见表4.5-2。正常生产情况下在落实降噪措施的情况下，各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，表明项目正常生产对周围声环境影响不大，可达到相应声功能区划的要求。

##### 厂界噪声贡献值预测结果    单位：dB(A)

| 序号 | 项目名称 | 预测点及名称 | 标准限值 | 贡献值 | 超标量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 厂界噪声 | 厂界东 | 65 | 55 | 36.22 | — | — |
| 2 |  | 厂界南 | 65 | 55 | 38.56 | — | — |
| 3 |  | 厂界西 | 65 | 55 | 39.44 | — | — |
| 4 |  | 厂界北 | 65 | 55 | 39.31 | — | — |

### 小结

各设备噪声值东、南、西、北场界处噪声值昼、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求；项目周边敏感点距离超过200m，项目设备噪声对周边环境敏感点影响较小。

## 固体废物环境影响分析

### 一般固体废物影响分析

本项目固废主要为尾砂、木材燃烧后灰渣、除尘器除尘灰、雨水池污泥、生活垃圾。

#### 尾砂

项目尾砂为摇床重选过程，重选锆英砂、金红石、锡矿后产生的尾矿，产量为39.02t/d（12877t/a）。尾砂主要成分为泥沙，项目尾矿砂堆放至尾砂临时堆场，占地面积430m2，尾砂日产日清，外售给砖厂作为制砖原料。尾砂得到合理处置，不随意丢弃，对环境影响不大。

#### 泥沙

本项目采购的原矿来自国外进口，原矿在国外已经过初步的清洗，只含有少量的泥砂，产生量约为2200t/a，作为毛料回用于选矿工艺，不外排，对环境影响不大。

#### 木材燃烧后灰渣

项目用木柴为烘干炉提供热源，木柴燃烧后产生灰渣，灰渣产生量6t/a，交由周边村民用作农肥。木材燃烧后灰渣主要成分为钾、钠、硅等元素，是农作物生长需要的元素，木材燃烧后灰渣用作农肥，对环境影响不大。

#### 除尘器收集除尘灰

项目毛矿及精矿利用烘干炉烘干，设有4台毛矿烘干炉和1台精矿烘干炉，每台烘干炉各配套旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理后，收集除尘灰量10.8t/a，作为毛料回用于选矿工艺。除尘器收集粉尘不随意丢弃，对环境影响不大。

#### 雨水沉淀池污泥

初期雨水池在沉淀初期雨水时产生污泥，产生量约为10t/a，污泥为下雨时冲刷堆场的毛料及精矿进入与水沉淀池产生，污泥中含钛铁、锆英砂、金红石等物质，用于选矿，不外排，对周边环境影响小。

#### 生活垃圾

项目生活垃圾主要是职工产生的垃圾，本项目在厂区生产区和生活区设置一些垃圾筒，配备专职的清洁员和必要的工具，负责清扫厂区，维持清洁卫生，每日定时把各点垃圾筒的垃圾收集到垃圾暂存点，每日清运一次。生活垃圾收集后由交由园区环卫部门处理。生活垃圾在得到妥善处理，并且暂存和收集应符合卫生要求，日产日清的情况下，对环境影响不大。

### 危险废物环境影响分析

项目危险废物主要为废机油，废机油在从产生环节至暂存区过程中可能会发生散落、泄漏，对土壤、地下水可能会产生影响。因此，废机油在运输过程应放置在与危险废物相容的密闭装置内，收集后应暂存于专门的暂存点，避免可能发生的散落、泄漏。

#### 危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

（1）选址可行性分析

本项目危险废物贮存措施：

项目摇床车间设置1个危废暂存间1m2，废机油桶装密闭包装，在危废暂存间室内储存。

危废暂存间选址可行性分析：

① 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），本区地震基本烈度为Ⅵ度。总体而言，区域地质条件相对较稳定，地震危险性较小。

② 本项目所在区域地下水水位埋深0.15～10m，危险固废间设计满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中 “设施底部必须高于地下水最高位”要求。

③ 本项目危险废物贮存场所基础进行防渗，采用如2mm厚HDPE防渗膜铺设防渗层，防渗系数≦1.0×10-10cm/s，防渗层厚度、防渗方式及其它相关内容依据有关规范标准设计。

因此，本项目危险固废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中危险废物贮存设施的选址要求，危险废物贮存场所选址合理。

（2）危险废物贮存场所贮存能力分析

危废暂存间内的固体废物为废机油。需要暂存的贮存周期、贮存量及贮存能力见表4.6-1。

##### 危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 贮存场所名称 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存量（t） | 贮存方式 | 贮存能力（t） | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废暂存间 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 摇床 车间 | 1 | 0.03 | 桶装 | 1 | 30d |

根据产生的危废废物量，危险废物暂存间最大存量为0.03t，最大贮存能力为1t，可完全容纳项目产生的危险废物，危废贮存场所可满足贮存要求。

项目危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GBl8597-2001）及其他危险废物的相关规定进行分类收集，并对贮存区进行防渗，采用2mm厚HDPE防渗膜铺设防渗层，或采用2mm厚的其他材料、渗透系数≦1.0×10-10cm/s。项目危险废物暂存间为室内设计，为密闭式暂存设施，能做到防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”要求。

同时产生环节至暂存区之间均为水泥硬化地面，散落时可第一时间进行回收，对环境影响不大。

正常贮存情况下，贮存过程中对地表水、地下水和土壤环境影响不大。

（3）运输过程的环境影响分析

本项目危险废物均在产生场所由密闭容器收集后，由厂区专用运输工具至危废暂存间贮存，均在厂区内运输。厂区整体地面平坦，可降低运输过程中发生散落、泄漏的可能。危废运输工具四周设置围挡，防止泄漏时，危险废物不散落在厂区道路上。

### 小结

本项目产生的一般工业固体废物均得到综合利用；生活垃圾定期由环卫部门统一清运处理。通过对固体废物产生、处置过程中加强管理，项目固体废物对环境的影响不大。

## 生态环境影响分析

### 项目占地影响分析

项目位于钦州市进口资源加工区（钦南片区）（金窝工业园），厂址中心地理坐标为东经108.724178451，北纬21.822671142，属于工业类项目，根据类似项目的建设经验，结合厂址地区的生态环境现状，建设期工程开工建设和占地，区域生态环境的不利影响主要体现在对水土流失和植被的影响；运行期的烟尘、粉尘等污染物可能对周围农作物及土壤环境产生影响。

### 对植被和动物影响分析

项目所在区域内地方性植物种类，几乎全部为现代农作物和经济作物种类代替，周边敏感点主要种植水稻、玉米等。地表植被主要为杂草，无乔木、灌木和农作物。

项目周边植被主要为杂草、桉树，项目建设地块的动物主要为鼠类、蚁类等小动物，无大型动物和珍稀动物。

随着项目的建设运营，地表杂草被铲除并消失，原有的小动物也会迁出。因此，拟建项目的建设虽然会对植被和动物造成一定不利影响，但从当地自然生态系统的整体性和敏感性看，影响是局地性的。工程建成后，拟对厂区及周边进行绿化，通过针对性的生态恢复措施，能够在很大程度上减缓负面影响。

### 小结

本项目的建设改变了土地利用的方式和目的，改变了土壤的质地和结构，增加了雨水流失量，随着项目的建设运营，地表杂草被铲除并消失，原有的小动物也会迁出，因此在一定程度上对项目区的动植物产生了不利影响，企业对厂区及周边进行绿化，通过针对性的生态恢复措施，能够在很大程度上减缓负面影响。

## 土壤环境影响分析

项目工业设施的建设使工业用地土壤变为园区土壤，土地利用方式和目的的改变也将改变土壤的质地和结构。

建设阶段一些残留建筑材料的地段，可能形成特殊的废墟土壤。由于冷热交替及植物根檗作用，在废墟发育起来的土壤为植物提供了一类有利于根系伸展，养分分布不均、甚至干燥但通气性良好的生长环境。

项目建成后，车辆和行人的增加，土壤的紧实度加剧，土壤的呼吸作用受到限制，雨水渗透急剧减少，增加了雨水流失量，将在一定程度上影响植物生长。

项目原矿主要成分为钛铁矿、锆英砂、金红石、锡，其中重金属含量极少，且在选矿过程中，金属大部分被选出，尾砂中主要是泥沙。根据核工业二三〇研究所提供的辐射专篇对尾砂的核素监测分析结果，尾砂满足《建筑材料放射性核素限量》（GB6566-2010），建筑主体材料中天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性活度同时满足IRa≤1.0和Iγ≤1.0的要求，监测结果见表2.1-8，尾砂产销与使用范围不受限制，本项目尾砂外售砖厂，尾砂购销协议见附件8。

项目烘干烟气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理后经排气筒排放。烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘设置挡风遮罩及将设备放置在车间内，晒场及临时堆场及时覆盖防尘布，降低卸料高度减少粉尘。

项目排放的污染物主要为颗粒物、SO2、NO2，不含铅、砷、镉、铬、汞等有害元素，烟粉尘外排下降到地面，对土壤的影响较小。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）要求，本次评价可采用类比分析，类比广西源丰达科技资源科技有限公司，类比可行性见表2.1-9。广西威标检测技术有限公司于2019年12月9～10日对源丰达厂区监测结果见表4.8-2~4.8-3，监测布点见表4.8-1.

##### 源丰达公司土壤监测布点

| 序号 | 监测点名称 | 位置 | 土地类型 | 点位功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 厂区办公室工业用地 | 厂区办公室 | 工业用地 | 项目位置，柱状样 |
| 2# | 加工区工业用地 | 加工区 | 工业用地 | 项目位置，柱状样 |
| 3# | 厂区仓库工业用地 | 厂区仓库 | 工业用地 | 项目位置，柱状样 |

##### 1#~3#土壤监测结果的分析  单位：mg/kg  pH值无量纲

| 监测项目 | 砷 | 镉 | 六价铬 | 铜 | 铅 | 汞 | 镍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# A | 测定值 | 9.6 | ND | ND | 32 | 7.1 | 0.004 | 10 |
|  | 标准值≤ | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
|  | Pi | 0.160 | 0.0001 | 0.175 | 0.002 | 0.009 | 0.0001 | 0.011 |
| 1# B | 测定值 | 15.3 | ND | ND | 69 | 5.3 | 0.006 | 11 |
|  | 标准值≤ | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
|  | Pi | 0.255 | 0.0001 | 0.175 | 0.004 | 0.007 | 0.0002 | 0.012 |
| 1# C | 测定值 | 9.72 | ND | ND | 26 | 5.7 | ND | 8 |
|  | 标准值≤ | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
|  | Pi | 0.162 | 0.0001 | 0.175 | 0.001 | 0.007 | 0.00003 | 0.009 |
| 2# A | 测定值 | 10.7 | ND | ND | 36 | 6.2 | 0.006 | 9 |
|  | 标准值≤ | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
|  | Pi | 0.178 | 0.0001 | 0.175 | 0.002 | 0.008 | 0.00016 | 0.010 |
| 2# B | 测定值 | 8.67 | ND | ND | 78 | 5.8 | ND | 11 |
|  | 标准值≤ | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
|  | Pi | 0.145 | 0.0001 | 0.175 | 0.004 | 0.007 | 0.00003 | 0.012 |
| 2# C | 测定值 | 7.52 | ND | ND | 26 | 4.6 | ND | 5 |
|  | 标准值≤ | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
|  | Pi | 0.125 | 0.0001 | 0.175 | 0.001 | 0.006 | 0.00003 | 0.006 |
| 3# A | 测定值 | 7.49 | ND | ND | 24 | 7.2 | ND | 5 |
|  | 标准值≤ | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
|  | Pi | 0.125 | 0.0001 | 0.175 | 0.001 | 0.009 | 0.00003 | 0.006 |
| 3# B | 测定值 | 10.1 | ND | ND | 27 | 7 | 0.006 | 5 |
|  | 标准值≤ | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
|  | Pi | 0.168 | 0.0001 | 0.175 | 0.002 | 0.009 | 0.00016 | 0.006 |
| 3# C | 测定值 | 8.48 | ND | ND | 31 | 6.6 | 0.027 | 7 |
|  | 标准值≤ | 60 | 65 | 5.7 | 18000 | 800 | 38 | 900 |
|  | Pi | 0.141 | 0.0001 | 0.175 | 0.002 | 0.008 | 0.00071 | 0.008 |

##### 3#监测点土壤表层发性有机物、半挥发性有机物监测结果

| 监测项目 | 监测值 | 标准值 | Pi | 监测项目 | 监测值 | 标准值 | Pi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 挥发 性有 机物 单位：μg/kg | 四氯化碳 | ＜1.3 | 2.8 | 0.000232 | 1,1,2-三氯乙烷 | ＜1.2 | 2.8 | 0.000214 |
|  | 氯仿 | ＜1.1 | 0.9 | 0.000611 | 三氯乙烯 | ＜1.2 | 2.8 | 0.000214 |
|  | 氯甲烷 | ＜1 | 37 | 0.000014 | 1,2,3-三氯丙烷 | ＜1.2 | 0.5 | 0.0012 |
|  | 1,1-二氯乙烷 | ＜1.2 | 9 | 0.0001 | 氯乙烯 | ＜1 | 0.43 | 0.0011 |
|  | 1,2-二氯乙烷 | ＜1.3 | 5 | 0.0001 | 苯 | ＜1.9 | 4 | 0.000238 |
|  | 1,1-二氯乙烯 | ＜1 | 66 | 0.000008 | 氯苯 | ＜1.2 | 270 | 0.000002 |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | ＜1.3 | 596 | 0.000001 | 1,2-二氯苯 | ＜1.5 | 560 | 0.000001 |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | ＜1.4 | 54 | 0.000013 | 1,4-二氯苯 | ＜1.5 | 20 | 0.000038 |
|  | 二氯甲烷 | ＜1.5 | 616 | 0.000001 | 乙苯 | ＜1.2 | 28 | 0.000021 |
|  | 1,2-二氯丙烷 | ＜1.1 | 5 | 0.000110 | 苯乙烯 | ＜1.1 | 1290 | 0.0000004 |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ＜1.2 | 10 | 0.000060 | 甲苯 | ＜1.3 | 1200 | 0.000001 |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ＜1.2 | 6.8 | 0.000088 | 间二甲苯+对二甲苯 | ＜1.2 | 570 | 0.000001 |
|  | 四氯乙烯 | ＜1.4 | 53 | 0.000013 | 邻二甲苯 | ＜1.2 | 640 | 0.000001 |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | ＜1.3 | 840 | 0.000001 |  |  |  |  |
| 半挥 发性 有机 物单位：mg/kg | 硝基苯 | ＜0.09 | 76 | 0.0006 | 苯并[k]荧蒽 | ＜0.1 | 151 | 0.0003 |
|  | 苯胺 | ＜0.1 | 260 | 0.0002 | 䓛 | ＜0.1 | 1293 | 0.00004 |
|  | 2-氯酚 | ＜0.1 | 2256 | 0.00002 | 二苯并[a，k]蒽 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0333 |
|  | 苯并[a]蒽 | ＜0.1 | 15 | 0.0033 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ＜0.1 | 15 | 0.0033 |
|  | 苯并[a]芘 | ＜0.1 | 1.5 | 0.0333 | 萘 | ＜0.09 | 70 | 0.0006 |
|  | 苯并[b]荧蒽 | ＜0.2 | 15 | 0.0067 |  |  |  |  |

根据监测结果，源丰达公司场地内土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值要求。

根据核工业二三〇研究所于2019年8月18～30日对厂界四周500m范围内土壤、排风井、排气口最大风频下风向500m范围内土壤、厂界、对照点进行了取样分析。其监测结果见表4.8-4.

##### 源丰达公司厂界及周边土壤核素分析结果（单位:Bq/kg）

| 序号 | 项目 | 238U(Bq/kg) | 232Th (Bq/ kg) | 226Ra (Bq/ kg) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对照点 | 30.8 | 82.1 | 38.2 | 位于项目厂区北侧 |
| 2 | 排气口最大风频下风向 | 37.0 | 79.7 | 46.3 | 位于项目厂区南侧 |
| 3 | 厂界东北侧 | 30.5 | 77.2 | 43.1 |  |
| 4 | 厂界南侧 | 37.2 | 78.5 | 52.1 |  |
| 5 | 厂界西侧 | 38.0 | 95.4 | 63.1 |  |
| 6 | 厂界北侧 | 34.6 | 84.1 | 41.3 |  |
| 广西钦州地区本底值 | 11-151 | 26.1-182 | 18.9-102 |  |

由监测结果可知：厂界及周边土壤中核素的分析主要厂界及周边土壤土样中的238U、232Th、226Ra进行采集分析，经分析土壤中天然核素238U、232Th和226Ra的活度在《中国环境天然放射性水平》中广西壮族自治区钦州地区本底值范围内。

综上所述，正常情况下本项目对周围土壤环境影响不大。

## 辐射环境影响分析

### 放射性核素迁移途径

本项目工艺流程为物理分选，由于本项目不排放放射性废水，无液态源项。此外，由于本项目周边区域基本属于工业区，项目周边无养殖用地，周边公众所用食物均来自外购，所以，本评价不分析食入内照射。

因此气态照射途径主要为空气浸没外照射、地表沉积外照射、吸入内照射。在本评价中，考虑到矿尘浸没与沉积所致公众的有效剂量相对于吸入放射性核素途径所致有效剂量小很多，因此，评价中忽略其外照射有效剂量贡献，主要考虑吸入内照射的影响。

### 正常工况下气载流出物辐射环境影响分析

本次辐射环境影响评价的基本评价指标是以拟建厂区中心为中心点的公众最大个人有效剂量当量以及职业人员的年附加有效剂量。评价方法以模式计算为主，选择放射性核素在环境中迁移和剂量估算模式以及相应计算参数，利用预测模型及软件完成个人有效剂量的估算，并对设施所致最大个人剂量进行分析。基于偏保守原则，所有源项按源强最大时考虑。

考虑到原料来源的波动性会导致进口的原料中的放射性核素比活度存在一定的波动范围，基本上在0.1 Bq/g-8Bq/g区间进行波动，从保守角度考虑，本专篇按照原料核素比活度区间的上限值进行辐射环境影响分析。

### 气载流出物对公众的辐射影响估算

（1）剂量估算公式

根据公众所接受的放射性照射途径，本次公众个人有效剂量估算公式可以简化为：

D=Dr+DRn+Dh

式中：D——公众照射有效剂量，mSv/a；

Dr——外照射有效剂量，mSv/a；

DRn——氡吸入所致内照射有效剂量，mSv/a。

Dh——第 i 种核素吸入所致内照射有效剂量，mSv/a。

本次项目辐射环境评价中，公众所受到的放射性外照射主要表现为矿尘的浸没照射以及沉积在地表的矿尘所致的外照射。由于其量微乎其微，外照射剂量转换因子很小（对于238U地表沉积为 5.5×10-19Sv/(S·Bq/m2)，空气浸没照射4.4×10-18 Sv/（S·Bq/m2)），难以获得重矿砂微尘沉积的相关参数。在评价中，考虑到矿尘浸没与沉积所致公众的有效剂量相对于吸入放射性核素途径所致有效剂量小很多，因此，评价中忽略其外照射有效剂量贡献。

（2）吸入222Rn所致个人有效剂量当量（DRn）

采用简单箱体模型计算氡吸入所致内照射有效剂量，箱体模型假设析出的氡在箱内均匀混合，根据现场监测，再根据场地中氡浓度计算公众的剂量公式：

DRn=gRn·t·CR

式中：DRn——吸入222Rn内照射剂量，Sv/a；

gRn——吸入222Rn剂量转换因子，2.44×10-9Sv/（Bq·h·m-3）；

t——时间，取7920h；

CRn——环境中空气中222Rn浓度，Bq/m3；

采用简单箱体模型计算场所氡析出率。箱体模型假设析出的氡在箱内均匀混合，计算公式为：

R=CRn*（U*B*H）/S…

式中：CRn：场地中氡浓度，32.2Bq/m3；
R：场地中氡析出率，Bq/(m2·s)；
S：场地面积工作场所取64304m2；
U：各风向年均风速，根据常规环评取2.1m/s；
B：垂直最高概率风向的场地宽度，主导风向为北风，取259m；
H：箱体高度，取10m。

根据上述公式，计算出222Rn析出率为2.72 Bq/(m2·s)，根据222Rn析出率计算得出工作场所氡气释放率为175135.8Bq/s。

根据工程特点，将工作场所作为地面连续释放源项且作为面源计算，剂量估算将面源划分为小点源做浓度叠加计算。根据高斯烟羽浓度公式，大气扩散中地面连续点源浓度公式为：

式中：X（x,y,o）——点（x,y,o）处空气浓度，Bq/m3；

X——下风向离源的距离，m；

Y——横截风向的距离，m；

Q——释放率，Bq/s；

σy 、σz——分别为侧向和垂直向的扩散系数，m；

u——有效排放高度的风速，m/s。

根据附录的计算公式及参数计算出，有大气扩散模式计算的各评价子区地面氡浓度见下表，从表中可以看出，最大氡浓度值出现在EN方位0～0.5km处，其值为6.46Bq/m3。

##### 气载流出物所致各子区空气中氡浓度贡献值（CRn）（Bq/m3）

| 方位 | 距离（km） |
| --- | --- |
|  | 0～0.5 | 0.5～1 | 1～1.5 | 1.5～2.5 |
| S | 3.63E+00 | 4.04E-01 | 1.45E-01 | 5.67E-02 |
| SW | 5.28E+00 | 5.87E-01 | 2.11E-01 | 8.25E-02 |
| WSS | 4.44E+00 | 4.93E-01 | 1.77E-01 | 6.93E-02 |
| WSW | 5.41E+00 | 6.01E-01 | 2.16E-01 | 8.45E-02 |
| W | 6.42E+00 | 7.13E-01 | 2.57E-01 | 1.00E-01 |
| WN | 5.46E+00 | 6.06E-01 | 2.18E-01 | 8.53E-02 |
| WNW | 5.38E+00 | 5.98E-01 | 2.15E-01 | 8.41E-02 |
| WNN | 3.95E+00 | 4.39E-01 | 1.58E-01 | 6.18E-02 |
| N | 4.12E+00 | 4.58E-01 | 1.65E-01 | 6.44E-02 |
| ES | 5.99E+00 | 6.66E-01 | 2.40E-01 | 9.36E-02 |
| ESS | 3.52E+00 | 3.91E-01 | 1.41E-01 | 5.50E-02 |
| ESE | 6.12E+00 | 6.80E-01 | 2.45E-01 | 9.56E-02 |
| E | 6.02E+00 | 6.69E-01 | 2.41E-01 | 9.41E-02 |
| EN | 6.46E+00 | 7.17E-01 | 2.58E-01 | 1.01E-01 |
| ENN | 3.52E+00 | 3.91E-01 | 1.41E-01 | 5.50E-02 |
| ENE | 5.93E+00 | 6.59E-01 | 2.37E-01 | 9.27E-02 |

氡吸入所致内照射有效剂量估算结果如下：

##### 气载流出物所致各子区的个人剂量（DRn）（mSv/a）

| 方位 | 距离（km） |
| --- | --- |
|  | 0～0.5 | 0.5～1 | 1～1.5 | 1.5～2.5 |
| S | 7.02E-02 | 7.80E-03 | 2.81E-03 | 1.10E-03 |
| SW | 1.02E-01 | 1.13E-02 | 4.08E-03 | 1.60E-03 |
| WSS | 8.57E-02 | 9.52E-03 | 3.43E-03 | 1.34E-03 |
| WSW | 1.04E-01 | 1.16E-02 | 4.18E-03 | 1.63E-03 |
| W | 1.24E-01 | 1.38E-02 | 4.96E-03 | 1.94E-03 |
| WN | 1.05E-01 | 1.17E-02 | 4.22E-03 | 1.65E-03 |
| WNW | 1.04E-01 | 1.16E-02 | 4.16E-03 | 1.62E-03 |
| WNN | 7.64E-02 | 8.49E-03 | 3.06E-03 | 1.19E-03 |
| N | 7.96E-02 | 8.85E-03 | 3.19E-03 | 1.24E-03 |
| ES | 1.16E-01 | 1.29E-02 | 4.63E-03 | 1.81E-03 |
| ESS | 6.81E-02 | 7.56E-03 | 2.72E-03 | 1.06E-03 |
| ESE | 1.18E-01 | 1.31E-02 | 4.73E-03 | 1.85E-03 |
| E | 1.16E-01 | 1.29E-02 | 4.65E-03 | 1.82E-03 |
| EN | 1.25E-01 | 1.39E-02 | 4.99E-03 | 1.95E-03 |
| ENN | 6.81E-02 | 7.56E-03 | 2.72E-03 | 1.06E-03 |
| ENE | 1.15E-01 | 1.27E-02 | 4.58E-03 | 1.79E-03 |

氡吸入所致子区个人剂量最大附加值0.125mSv/a，低于公众年有效剂量约束值0.30mSv/a。

（3）公众吸入放射性核素所致有效剂量（Dh）

根据前面的计算可知，吸入所致内照射的放射性核素主要为232Th、238U、226Ra，公众吸入放射性核素所致有效剂量可按下式计算：

Dh=C尘×fi×t ×R ×Gi×10-6………………………………（式5.3.1-5）

式中：Dh——公众吸入再悬浮核素i所致内照射剂量，Sv/a；

C尘 ——附近居民吸入该厂排放的粉尘浓度，mg/m3  ；

fi——吸入矿尘第 i 种核素比活度浓度，Bq/kg；

t ——公众每年停留时间（以年运行时间计），h/a；

R——公众空气摄入速率，m3/h，见表4.9-3；

Gi——第 i 种核素吸入剂量转换系数（考虑空气动力学直径 5um），SV/Bq，见表4.9-4。

##### 公众成员空气摄入量（R）（m3/h）

| 年龄组 | 小于1岁 | 1～2 岁 | 2～7 岁 | 7～12 岁 | 12～17 岁 | ＞17 岁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 摄入量 | 0.3 | 0.48 | 0.66 | 0.84 | 1.02 | 1.20 |

##### 公众成员摄入该厂所排矿尘待积有效剂量转换系数（Gi）（SV/Bq）

| 核素 | 公众成员年龄组 |
| --- | --- |
|  | 年龄＜1 岁 | 1～2 岁 | 2～7 岁 | 7～12 岁 | 12～17 岁 | ＞17 岁 |
| 232Th | 5.4×10-5 | 5.0×10-5 | 3.7×10-5 | 2.6×10-5 | 2.5×10-5 | 2.5×10-5 |
| 238U | 2.9×10-5 | 2.5×10-5 | 1.6×10-5 | 1.0×10-5 | 8.7×10-6 | 8.7×10-6 |
| 226Ra | 1.5×10-5 | 1.1×10-5 | 7.0×10-6 | 4.9×10-6 | 4.5×10-6 | 3.5×10-6 |

根据常规环评中粉尘预测浓度结果，结合天然放射性核素比活度水平数据，以及表 4.9-3和表4.9-4中剂量计算相关参数，估算出正常工况下不同年龄组公众成员通过吸入途径所摄入最大核素量以及最大个人有效剂量，估算结果分别如表 4.9-5所示。

##### 吸入粉尘所致公众个人最大有效剂量估算结果（Dh）

| 方位 | 距离（km） |
| --- | --- |
|  | 0～0.5 | 0.5～1 | 1～1.5 | 1.5～2.5 |
| 小于 1 岁 | 4.03E-02 | 3.29E-02 | 2.50E-02 | 2.11E-02 |
| 1～2 岁 | 9.30E-02 | 4.46E-02 | 3.39E-02 | 2.85E-02 |
| 2～7 岁 | 8.90E-02 | 4.09E-02 | 3.11E-02 | 2.60E-02 |
| 7～12 岁 | 7.71E-02 | 3.46E-02 | 2.62E-02 | 2.19E-02 |
| 12～17 岁 | 8.73E-02 | 3.82E-02 | 2.89E-02 | 2.41E-02 |
| ＞17 岁 | 1.00E-01 | 4.28E-02 | 3.25E-02 | 2.70E-02 |

项目粉尘颗粒物排放所致公众成员最大个人年附加有效剂量出现在17岁以上成人吸入粉尘所致公众个人最大有效剂量值最大，为0.1mSv/a，满足本次评价所提出的0.30mSv/a的公众剂量约束值。

（4）公众辐射剂量估算

公众辐射剂量计算式：

D=DRn+Dh

由表4.9-6及4.9-7可以看出，DRn最大值为0.125mSv/a，Dh最大值为0.1mSv/a，项目所致公众成员最大个人年附加有效剂量出现在17岁以上成人，为0.225mSv/a，满足本次评价所提出的0.30mSv/a的公众剂量约束值。

##### 公众个人最大有效剂量估算结果（mSv/a）

| 子区半径 | 年龄组 | S | SW | WSS | WSW | W | WN | WNW | WNN | N | ES | ESS | ESE | E | EN | ENN | ENE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0～0.5km | 婴儿 | 1.10E-01 | 1.42E-01 | 1.26E-01 | 1.45E-01 | 1.64E-01 | 1.46E-01 | 1.44E-01 | 1.17E-01 | 1.20E-01 | 1.56E-01 | 1.08E-01 | 1.58E-01 | 1.57E-01 | 1.65E-01 | 1.08E-01 | 1.55E-01 |
|  | 幼儿 | 1.63E-01 | 1.95E-01 | 1.79E-01 | 1.97E-01 | 2.17E-01 | 1.98E-01 | 1.97E-01 | 1.69E-01 | 1.73E-01 | 2.09E-01 | 1.61E-01 | 2.11E-01 | 2.09E-01 | 2.18E-01 | 1.61E-01 | 2.08E-01 |
|  | 少年 | 1.58E-01 | 1.89E-01 | 1.73E-01 | 1.92E-01 | 2.11E-01 | 1.93E-01 | 1.91E-01 | 1.64E-01 | 1.67E-01 | 2.03E-01 | 1.55E-01 | 2.06E-01 | 2.04E-01 | 2.12E-01 | 1.55E-01 | 2.02E-01 |
|  | 成年 | 1.70E-01 | 2.02E-01 | 1.86E-01 | 2.05E-01 | 2.24E-01 | 2.06E-01 | 2.04E-01 | 1.77E-01 | 1.80E-01 | 2.16E-01 | 1.68E-01 | 2.18E-01 | 2.16E-01 | 2.25E-01 | 1.68E-01 | 2.15E-01 |
| 0.5～1km | 婴儿 | 4.81E-02 | 5.16E-02 | 4.98E-02 | 5.19E-02 | 5.40E-02 | 5.20E-02 | 5.18E-02 | 4.87E-02 | 4.91E-02 | 5.31E-02 | 4.78E-02 | 5.34E-02 | 5.32E-02 | 5.41E-02 | 4.78E-02 | 5.30E-02 |
|  | 幼儿 | 5.24E-02 | 5.60E-02 | 5.42E-02 | 5.63E-02 | 5.84E-02 | 5.64E-02 | 5.62E-02 | 5.31E-02 | 5.35E-02 | 5.75E-02 | 5.22E-02 | 5.78E-02 | 5.76E-02 | 5.85E-02 | 5.22E-02 | 5.74E-02 |
|  | 少年 | 4.60E-02 | 4.95E-02 | 4.77E-02 | 4.98E-02 | 5.19E-02 | 4.99E-02 | 4.97E-02 | 4.66E-02 | 4.70E-02 | 5.10E-02 | 4.57E-02 | 5.13E-02 | 5.11E-02 | 5.20E-02 | 4.57E-02 | 5.09E-02 |
|  | 成年 | 5.06E-02 | 5.41E-02 | 5.23E-02 | 5.44E-02 | 5.66E-02 | 5.45E-02 | 5.43E-02 | 5.13E-02 | 5.16E-02 | 5.57E-02 | 5.04E-02 | 5.59E-02 | 5.57E-02 | 5.67E-02 | 5.04E-02 | 5.55E-02 |
| 1～1.5km | 婴儿 | 4.31E-02 | 4.43E-02 | 4.37E-02 | 4.44E-02 | 4.52E-02 | 4.45E-02 | 4.44E-02 | 4.33E-02 | 4.34E-02 | 4.49E-02 | 4.30E-02 | 4.50E-02 | 4.49E-02 | 4.52E-02 | 4.30E-02 | 4.48E-02 |
|  | 幼儿 | 3.67E-02 | 3.80E-02 | 3.73E-02 | 3.81E-02 | 3.89E-02 | 3.81E-02 | 3.81E-02 | 3.70E-02 | 3.71E-02 | 3.86E-02 | 3.66E-02 | 3.86E-02 | 3.86E-02 | 3.89E-02 | 3.66E-02 | 3.85E-02 |
|  | 少年 | 3.18E-02 | 3.30E-02 | 3.24E-02 | 3.31E-02 | 3.39E-02 | 3.32E-02 | 3.31E-02 | 3.20E-02 | 3.21E-02 | 3.36E-02 | 3.17E-02 | 3.37E-02 | 3.36E-02 | 3.39E-02 | 3.17E-02 | 3.35E-02 |
|  | 成年 | 3.53E-02 | 3.65E-02 | 3.59E-02 | 3.66E-02 | 3.74E-02 | 3.67E-02 | 3.66E-02 | 3.55E-02 | 3.56E-02 | 3.71E-02 | 3.52E-02 | 3.72E-02 | 3.71E-02 | 3.74E-02 | 3.52E-02 | 3.70E-02 |
| 1.5～2.5km | 婴儿 | 4.14E-02 | 4.19E-02 | 4.16E-02 | 4.19E-02 | 4.22E-02 | 4.19E-02 | 4.19E-02 | 4.15E-02 | 4.15E-02 | 4.21E-02 | 4.13E-02 | 4.21E-02 | 4.21E-02 | 4.22E-02 | 4.13E-02 | 4.20E-02 |
|  | 幼儿 | 2.96E-02 | 3.01E-02 | 2.98E-02 | 3.01E-02 | 3.04E-02 | 3.01E-02 | 3.01E-02 | 2.97E-02 | 2.97E-02 | 3.03E-02 | 2.95E-02 | 3.03E-02 | 3.03E-02 | 3.04E-02 | 2.95E-02 | 3.03E-02 |
|  | 少年 | 2.52E-02 | 2.57E-02 | 2.55E-02 | 2.58E-02 | 2.61E-02 | 2.58E-02 | 2.58E-02 | 2.53E-02 | 2.54E-02 | 2.59E-02 | 2.52E-02 | 2.60E-02 | 2.59E-02 | 2.61E-02 | 2.52E-02 | 2.59E-02 |
|  | 成年 | 2.81E-02 | 2.86E-02 | 2.83E-02 | 2.86E-02 | 2.89E-02 | 2.86E-02 | 2.86E-02 | 2.82E-02 | 2.82E-02 | 2.88E-02 | 2.80E-02 | 2.88E-02 | 2.88E-02 | 2.89E-02 | 2.80E-02 | 2.88E-02 |

（5）周边保护目标公众辐射剂量估算

根据周边企业位置及公式，计算周边保护目标的公众个人最大有效剂量，计算结果如下。

##### 周边保护目标的公众个人最大有效剂量估算结果（mSv/a）

| 保护目标 | 方位 | 氡（DRn） | 放射性核素（Dh） | 合计（D） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目宿舍区 | E | 1.61E-01 | 1.13E-01 | 2.74E-01 |
| 钦海物流 | ESE | 1.04E-01 | 1.08E-01 | 2.12E-01 |
| 广西巨申铜管加工（在建） | SW/WSW | 9.10E-02 | 5.24E-02 | 1.43E-01 |
| 第三水厂 | S | 3.04E-02 | 5.14E-02 | 8.18E-02 |
| 九翔木材综合加工厂 | WNW | 4.14E-02 | 5.14E-02 | 9.28E-02 |
| 锐丰钒钛铁分离（在建） | W | 4.78E-02 | 4.92E-02 | 9.70E-02 |
| 中霖木业（在建） | WSW | 1.69E-02 | 4.63E-02 | 6.32E-02 |

以上可知，周边保护目标的公众个人最大有效剂量最大值出现在E方位的项目宿舍区，为0.274 mSv/a，满足本次评价所提出的0.30mSv/a的公众剂量约束值。

#### 职业人员剂量估算

本项目在整个生产过程中，工作人员主要是受到原料、中间产品和产品中放射性核素的γ外照射和吸入氡及钍射气、吸入放射性核素所致有效剂量当量。

剂量估算模式

（1）γ辐射剂量率外照射剂量估算公式

本项目γ辐射剂量率外照射对工作人员产生的有效剂量采用《环境地表γ辐射剂量率测定规范》（GB/T14583-93）中剂量估算模式进行估算：

式中：He—为有效剂量当量，mSv/a；

Dγ—为环境地表γ辐射空气吸收剂量率，μGy/h；

t —表示该种情况下的年工作总小时数，h/a；

K —为空气中吸收剂量换算为有效剂量当量的转换因子，本项目取0.7，单位为Sv/Gy。

（2）吸入氡有效剂量估算公式

式中：HEa—公众a年龄组吸入氡（钍射气）所致有效剂量，Sv/a；

Ec—氡（钍射气）与子体平衡因子；根据GB18871-2002附录B表B2，氡与其子体平衡因子取0.4。钍射气的平衡因子没有固定比例。根据《电离辐射源与效应》（联合国原子辐射效应委员会2000年向联合国大会提交的报告及科学附件），大部分情况下钍射气与子体平衡因子：室内可取0.03，室外可取0.01。

—子区平均氡（钍射气）浓度增量，Bq/m3；

gEa—公众a年龄组氡（钍射气）子体吸入剂量转换因子，Sv/(Bq·h·m-3)；

g内a、g外a—分别为公众a年龄组室内、外氡子体吸入剂量转换因子，见下表；

##### 氡子体吸入剂量转换因子（Sv/(Bq·h·m-3)）

| 核 素 | 成 人 |
| --- | --- |
| 氡及氡子体 | 室内 | 室外 |
|  | 8.7×10-9 | 1.7×10-8 |
| 钍射气及子体 | 4×10-8 |

f内、f外—分别为公众室内、外停留的居留因子，成年组室内外停留的居留因子分别为0.7和0.3；

H—受照时间。

（3）吸入放射性核素所致有效剂量估算公式

吸入所致内照射的放射性核素主要为232Th、238U、226Ra，公众吸入放射性核素所致有效剂量可按下式计算：

Dh=C尘×fi×t ×R ×Gi×10-6

式中：Dh——公众吸入再悬浮核素I所致内照射剂量，Sv/a；

C尘 ——附近居民吸入该厂排法的粉尘浓度，mg/m3  ；

fi——吸入矿尘第 i 种核素比活度浓度，Bq/kg；

t ——公众每年停留时间，h/a；

R——公众空气摄入速率，m3/h，见表4.9-3；

Gi——第 i 种核素吸入剂量转换系数

#### 职业人员辐射剂量估算

为满足《放射性物品安全运输规程》（GB11806-2019）中要求，该厂运输外聘有资质单位承担，不设放射性物品运输岗位。本项目职业工作人员主要包括摇床车间工作人员、精选车间工作人员、成品库工作人员、烘干车间工作人员。

本项目各车间人员外照射时间按如下原则计算：

①晒场、堆场及仓库工作人员主要是物料铺放和收料时会受到外照射，其余时间工作人员不在晒场和堆场，不会受到外照射，每班受照射时间为2h，年工作330d计，即年受照射时间为660h；

②磁选车间、烘干车间、金红车间和锆英车间采用自动化生产设备，工作人员主要是用运输物料或产品时会进入车间内，受到外照射，每班受照射时间为3h，年工作330d计，即年受照射时间为990h；

③摇床车间也采用自动化生产设备，但是考虑到摇床车间工作人员需要调整摇床挡板的位置，每班受照射时间为2h，年工作330d计，即年受照射时间为660h。

吸入氡钍射气、吸入放射性核素以每班工作8h计，年工作330d计，即2640h。

（1）γ辐射剂量率外照射剂量估算

由于本项目属于新建项目，各车间的γ剂量率采用类比的方式得出，类比项目仍选取海南海拓矿业有限公司的各车间的检测数据，类比项目各车间的γ剂量率的检测结果如下。

##### 类比项目厂区内生产场所γ辐射剂量率检测结果（μGy/h）

| 编号 | 检测地点描述 | γ辐射剂量率（μGy/h） | 与本项目对应的操作工位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晒场中间 | 1.12 | 晒场（主要是受到锆英砂产品内放射性核素释放的γ射线影响） |
| 2 | 2号堆场锆中矿表面1m | 2.57 | 锆中矿原料堆场 |
| 3 | 电磁选车间锆英砂投料口 | 2.39 | 锆英车间进料口操作工位 |
| 4 | 1号堆场钛矿堆表面1m | 1.08 | 钛中矿原料堆场 |
| 5 | 钛矿车间中间通道 | 1.87 | 钛矿车间操作工位（均是钛矿生产车间） |
| 6 | 摇床车间（锆英摇床2斗表面） | 2.84 | 摇床车间操作工位（工艺与设备基本相同） |
| 7 | 成品仓库北部 | 2.35 | 仓库（均是产品存贮车间） |

由于车间γ辐射剂量率检测结果为车间最大值，基于保守考虑，车间操作工位检测值取车间检测最大值，本项目工作人员外照射剂量按照公式计算，则工作人员所受外照射有效剂量见表4.9-10。

##### 工作人员所受外照射有效剂量估算一览表

| 编号 | 工作场所操作工位 | γ辐射剂量率 | 工作时间 | 外照射有效剂量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | μGy/h（最大值） | h | mSv/a |
| 1 | 晒场 | 1.12 | 660 | 5.17E-01 |
| 2 | 锆中矿原料堆场 | 2.57 | 660 | 1.19E+00 |
| 3 | 锆英车间进料口操作工位 | 2.39 | 990 | 1.66E+00 |
| 4 | 钛中矿原料堆场 | 1.08 | 660 | 4.99E-01 |
| 5 | 钛矿车间操作工位 | 1.87 | 990 | 1.30E+00 |
| 6 | 摇床车间操作工位 | 2.84 | 660 | 1.31E+00 |
| 7 | 仓库 | 2.35 | 660 | 1.09E+00 |

注：*γ辐射剂量率选取每个测量地点（工作场所）的最高值进行计量估算。

（2）吸入氡有效剂量估算

由于本项目属于新建项目，各车间的氡浓度采用类比的方式得出，类比项目仍选取海南海拓矿业有限公司的各车间的检测数据，类比项目各车间的检测结果如下。

##### 类比项目厂区内生产场所氡浓度检测结果 Bq/m3

| 编号 | 名称 | 氡浓度 | 对应本项目的车间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晒场中间 | 19 | 晒场（主要是受到锆英砂产品内放射性核素释放的γ射线影响） |
| 2 | 2号原料堆场 | 32 | 堆场（均是锆中矿原料储存场所） |
| 3 | 锆英电磁选车间过道 | 20 | 2#金红车间、3#锆英车间（均是锆英和金红生产车间） |
| 4 | 1号原材料堆场南部 | 41 | 堆场（均是钛中矿原料储存场所） |
| 5 | 钛矿车间过道 | 37 | 1#钛矿车间（均是钛矿生产车间） |
| 6 | 摇床车间过道 | 43 | 摇床车间（工艺与设备基本相同） |
| 7 | 成品仓库过道 | 19 | 仓库（均是产品储存车间） |

由于海南海拓矿业有限公司生产场所氡浓度检测结果为车间最大值，基于保守考虑，车间操作工位检测值取车间检测最大值，工作人员吸入氡有效剂量估算见下表。

##### 工作人员吸入氡及钍射气有效剂量估算一览表

| 编号 | 工作场所操作工位 | 氡测量值 | 时间 | 有效剂量（mSv/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bq/m3 | h | 空气氡 |
| 1 | 晒场 | 19 | 2640 | 2.59E-03 |
| 2 | 锆中矿原料堆场 | 20 | 2640 | 3.23E-03 |
| 3 | 锆英车间进料口操作工位 | 32 | 2640 | 1.31E-02 |
| 4 | 钛中矿原料堆场 | 20 | 2640 | 3.23E-03 |
| 5 | 钛矿车间操作工位 | 41 | 2640 | 1.97E-02 |
| 6 | 摇床车间操作工位 | 37 | 2640 | 1.77E-02 |
| 7 | 仓库 | 43 | 2640 | 2.06E-02 |

注：氡浓度以车间浓度计算。

（3）吸入放射性核素所致有效剂量估算

本项目工作人员吸入放射性核素所致有效剂量按照公式，则工作人员吸入放射性核素所致有效剂量估算见下表。

##### 工作人员吸入放射性核素所致有效剂量估算一览表

| 序号 | 工作场所操作工位 | 核素 | 放射性比活度 | 吸入粉尘中核素所致剂量（mSv/a） | 工作场所粉尘浓度 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bq/kg | 单个核素所致剂量 | 合计 | mg/m3 | h |
| 1 | 堆场 | 238U | 1946 | 1.25E-02 | 1.71E-02 | 0.564 | 2640 |
|  |  | 226Ra | 1468.3 | 3.28E-03 |  |  |  |
|  |  | 232Th | 450.1 | 1.37E-03 |  |  |  |
| 2 | 仓库 | 238U | 406.8 | 1.82E-03 | 2.56E-03 |  |  |
|  |  | 226Ra | 247 | 3.84E-04 |  |  |  |
|  |  | 232Th | 566.9 | 3.55E-04 |  |  |  |
| 3 | 晒场 | 238U | 8298.3 | 3.71E-02 | 4.98E-02 |  |  |
|  |  | 226Ra | 7954.8 | 1.24E-02 |  |  |  |
|  |  | 232Th | 618.2 | 3.87E-04 |  |  |  |
| 4 | 摇床车间操作工位 | 238U | 8298.3 | 3.71E-02 | 4.98E-02 |  |  |
|  |  | 226Ra | 7954.8 | 1.24E-02 |  |  |  |
|  |  | 232Th | 618.2 | 3.87E-04 |  |  |  |
| 5 | 钛矿出料口操作工位 | 238U | 406.8 | 1.82E-03 | 2.56E-03 |  |  |
|  |  | 226Ra | 247 | 3.84E-04 |  |  |  |
|  |  | 232Th | 566.9 | 3.55E-04 |  |  |  |
| 7 | 锆英车间进料口操作工位 | 238U | 8298.3 | 3.71E-02 | 4.98E-02 |  |  |
|  |  | 226Ra | 7954.8 | 1.24E-02 |  |  |  |
|  |  | 232Th | 618.2 | 3.87E-04 |  |  |  |
| 8 | 独居石仓库操作工位 | 238U | 36586.9 | 1.63E-01 | 3.25E-01 |  |  |
|  |  | 226Ra | 35771.4 | 5.56E-02 |  |  |  |
|  |  | 232Th | 168732.3 | 1.06E-01 |  |  |  |

注：①工作场所粉尘浓度引用《遂溪县华晨矿业有限公司伴生放射性海滨砂矿选矿项目环境影响报告书》干选车间监测源强TSP约为0.529mg/m3~0.564mg/m3，选取0.564mg/m3作为本项目生产车间粉尘浓度。类比可行性如下：1）原料与产品：本项目与遂溪县华晨矿业有限公司均采用进口的海滨砂作为原料，通过重选、干燥、磁选等工艺生产锆英砂、金红石、钛精矿等产品。2）生产工艺：均采用重选、干燥、电选磁选等工艺。车间的颗粒物浓度均主要来自物料在干选过程中产生的扬尘。

②在穿戴好个人防护用品后（如戴口罩等），工作人员吸入粉尘浓度按工作产生粉尘浓度的10%计算。

（4）职业人员辐射剂量估算

结合以上计算结果，本项目工作人员个人辐射剂量估算见下表。

##### 工作人员个人辐射剂量估算一览表

| 序号 | 工作场所描述 | 个人辐射剂量（mSv/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 外照射 | 空气氡 | 放射性核素（粉尘） | 合计 |
| 1 | 晒场 | 5.17E-01 | 2.59E-03 | 4.98E-02 | 5.69E-01 |
| 2 | 锆中矿原料堆场 | 1.19E+00 | 3.23E-03 | 1.71E-02 | 1.21E+00 |
| 3 | 锆英车间进料口操作工位 | 1.66E+00 | 1.31E-02 | 4.98E-02 | 1.72E+00 |
| 4 | 钛中矿原料堆场 | 4.99E-01 | 3.23E-03 | 1.71E-02 | 5.19E-01 |
| 5 | 钛矿车间操作工位 | 1.30E+00 | 1.97E-02 | 2.56E-03 | 1.32E+00 |
| 6 | 摇床车间操作工位 | 1.31E+00 | 1.77E-02 | 4.98E-02 | 1.38E+00 |
| 7 | 仓库 | 1.09E+00 | 2.06E-02 | 2.56E-03 | 1.11E+00 |

注：吸入放射性核素（粉尘）所致有效剂量均按照生产车间所致有效剂量计算。

从表4.9-14估算结果中可知，本项目工作人员个人辐射剂量最大值出现在锆英车间进料口操作工位工作人员，个人有效剂量为1.72mSv/a，小于本项目的管理限值5mSv/a。

### 4.9.5 “三关键”分析

本项目评价范围内，放射性核素照射途径主要通过气态流出物照射，无放射性废水外排，生产废水渗透至地下水可能性小，液态途径的照射极小，通过4.9.2节正常情况下气载流出物的辐射环境分析结果，本项目关键居民组为E方向的项目宿舍区的成人组，剂量估算值为0.274mSv/a，关键核素为氡，关键照射途径为氡吸入所致内照射。

### 4.9.6 正常工况下地下水辐射环境影响分析

#### （1）源头控制措施

1）控制原料和产品堆放淋滤水量

毛矿及尾砂均存放在棚内，厂内除绿地外，均采取水泥硬化处理，不产生固体废物淋滤液。

2）生产用水渗漏防护措施

根据前面工程分析可知，类比项目循环水池选矿废水监测指标中，总α为0.49Bq/L，总β为0.38Bq/L，均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。故本项目选矿生产废水可直接循环利用，不外排；因此，选矿废水会对地下水产生的影响较小，对循环水池做一般防渗处理即可。

3）严控独居石暂存间

独居石具有较高的放射性水平，暂存于专用密闭仓库内，不与雨水接触，不产生渗滤液。

#### （2）分区防控措施

① 将本项目分为2个防渗分区：废水沉淀池、各沉淀池为重点污染防治区；其他区域为简单防渗区。

② 采用合理的施工方法、选用质量过关的建筑材料、防渗材料进行本项目的施工；根据厂区地下水污染防治区域的划分，项目采取不同的地下水防治措施。重点污染区采取严格的基础防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗区防渗技术要求为进行地面硬化。

项目地下水污染防治区域均采取严格的污染防治措施，可有效降低项目污染地下水环境的可能性。

### 4.9.7非正常工况辐射环境影响分析

#### 4.9.7.1除尘系统失效的辐射环境影响分析

结合上述分析，本项目可能发生最严重的非正常工况为烘干炉除尘系统由于设备故障或人为操作失误导致完全失效，外排粉尘对浓度及总量增加可能对环境及公众造成影响。

当除尘系统失效时会导致设备逐渐堵塞，然后自动控制系统会进行连锁控制，停止排风系统。排风停止后，对除尘系统进行检修，排除故障或失误后恢复正常运行。保守考虑除尘系统完全失效1h后自动控制系统开始识别堵塞，发挥作用，则粉尘未经处理直接排放的时间为1h。非正常工况下核素排放量见下表。

##### 非正常工况核素排放量一览表

| 除尘设施 | 核素 | 粉尘浓度（mg/m3） | 粉尘排放量（m3/h） | 持续时间 （h） | 核素比活度（Bq/kg） | 核素总活度（Bq） | 排放量（Bq） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#排气筒 | 238U | 13.39 | 3042.02 | 1 | 2790 | 135.7 | 387.9 |
|  | 232Th |  |  |  | 3271.6 | 153.3 |  |
|  | 226Ra |  |  |  | 2111 | 98.9 |  |
| 2#排气筒 | 238U | 13.39 | 3042.02 | 1 | 2790 | 135.7 | 387.9 |
|  | 232Th |  |  |  | 3271.6 | 153.3 |  |
|  | 226Ra |  |  |  | 2111 | 98.9 |  |
| 3#排气筒 | 238U | 13.39 | 3042.02 | 1 | 2790 | 135.7 | 387.9 |
|  | 232Th |  |  |  | 3271.6 | 153.3 |  |
|  | 226Ra |  |  |  | 2111 | 98.9 |  |
| 4#排气筒 | 238U | 13.39 | 3042.02 | 1 | 2790 | 135.7 | 387.9 |
|  | 232Th |  |  |  | 3271.6 | 153.3 |  |
|  | 226Ra |  |  |  | 2111 | 98.9 |  |
| 5#排气筒 | 238U | 13.39 | 3042.02 | 1 | 8298.3 | 388.9 | 836.7 |
|  | 232Th |  |  |  | 1600.6 | 75.0 |  |
|  | 226Ra |  |  |  | 7954.8 | 372.8 |  |

由上表可知，除尘系统失效的非正常工况下，各核素排放量均非常少，而正常工况下，公众最大个人剂量为0.243mSv/a。类比可知，非正常工况下所致公众最大个人剂量为7.67×10-4mSv/次，远低于非正常工况下公众最大个人剂量值控制指标（1mSv/次），不会对周围环境和公众产生明显辐射影响。运行中加强对设备的维护和操作，强化工作人员的防范意识，能够有效避免非正常工况的发生。即使发生废气净化系统完全失效的工况，自动控制系统会进行连锁控制，采取停止生产、立即检修等措施，可减缓非正常工况产生的辐射影响。

#### 4.9.7.2产品吊装撒漏风险

本项目生产工艺上，利用吨袋收集产品。然而，由于机械碰撞因素，仍有可能发生小概率吊装撒漏事故。且独居石和锆精矿放射性核素比活度较高，应严防独居石和锆精矿的吊装撒漏事故。

为预防撒漏事故的发生，减缓其辐射环境影响，提出以下防范、控制措施：

①加强作业人员业务技术培训，熟练掌握装置操作，减小事故发生概率。

②每天进行吊装前，应检查吊装装置是否存在问题，吊装安全性和稳定性是否完好。

③定期对吊装装置进行维修与维护，确保仪器处于良好的工作状态。

④发生吊装撒漏事故时，应立即在车间现场设置警戒线，防止无关人员进入；安排专人进行干法清扫收集，将其妥善运至其暂存场所，事故处理完毕后解除警戒。

⑤由于独居石和锆精矿放射性核素比活度较高，独居石和锆精矿储存场所应进行放射性标识，防止无关人员接近，以减少对人不必要照射。

#### 4.9.7.3生产、贮存过程中的风险

通过工程分析可知，本项目原料伴生有独居石，物理选矿不会破坏矿物结构，所以钍系元素始终在独居石中，独居石富集之处一定是放射性固体富集所在，项目选矿过程产生了一定的放射性污染。企业应加强管理，特别是对于独居石的安全管理，避免事故的发生。

（1）工作人员接触独居石时间过久而受到过长时间的外照射，以及因误吸入或食用放射性物质而造成内照射。如发现有事故发生应立即送事故人员就医，并注意作好个人监测跟踪。

（2）在生产和贮运过程中，独居石可能出现丢失，出现这种事故时，必须采取紧急处理措施，并立即向环保、公安及单位行政主管部门报告。

#### 4.9.7.4运输过程中的风险

为满足《放射性物品安全运输规程》（GB11806-2019）中要求，本项目原料进入国内港口后，使用汽车运输至本项目厂址内，成品一般使用汽车运输至下游企业。运输过程设置合理的原料及产品（钛矿、锆英砂、金红石、独居石）运输路线，原料和产品（特别是锆精矿和独居石）运输前应该进行严密包装，采用专用箱式运输车辆，货物装车后应及时封闭车辆。并选择风险控制信用较好的运输单位进行原料和产品的运输，定期对运输汽车进行维修和保养、提高驾驶人员安全意识，防止极端交通事故发生，以避免对沿线道路及周边环境形成放射性污染，在车上常备有应急物品，包括防护口罩、防护手套、护目镜等防护用品。

运输工作人员应接受相关辐射防护措施等方面的培训：

（1）避免事故发生的方法和程序；

（2）应急响应信息以及如何利用这些信息；

（3）各种放射性物品的危害和如何防止受到这些危害，必要是包括人员防护服和防护设备的使用；

（4）发生放射性物质以外释放时立即采取的程序，包括相关的应急响应程序和要遵守的人员防护程序。

一旦在运输矿石期间发生事故时，需要启动应急响应程序。当原料及产品（钛矿、锆英砂、金红石、独居石）发生撒漏、外逸时，应立即疏散无关人群，佩戴车上备用的防护口罩、防护手套、护目镜等防护用品，避免对物料的吸入内照射，尽快将撒漏的物料安全装至专用运输车内，最后确保环境中无遗留的原料及产品（钛矿、锆英砂、金红石、独居石）；若车辆发生事故，应疏散无关人群，立即调派其他专用运输车辆将事故车辆内的物料转移。

#### 4.9.7.5废水沉淀水池渗漏或者泄露事故

选矿废水泄漏，主要为循环沉淀池垮塌时生产废水事故排放。由于项目设有循环沉淀池、事故应急池。循环沉淀池容积为3000m3、事故应急池1500m3（大于循环沉淀池容积），当循环沉淀池发生事故时将选矿废水抽至事故应急池，环境风险不大。

#### 4.9.7.6服务期满辐射环境影响分析

项目服务期满后处理处置范围包括污染建构筑物、废旧设备和器材的拆除解体及清洗去污、以及土壤的安全处置。具体处理处置措施如下：

（1）厂房及有关建构筑物，采用去污或拆除处置措施。即对厂房墙面地面进行表面污染监测，当其表面污染水平满足标准要求可根据实际需求进行使用；不满足标准要求，采用物理、化学方法进行去污，待去污完成监测达标后，根据实际需求进行使用或拆除后送垃圾填埋场处置。

（2）对设备进行表面污染监测，当其表面污染水平满足标准要求，可作为普通设备重复利用。表面污染水平较高的设备，采用物理、化学去污方法对进行去污，去污后满足标准要求重复利用。

（3）对土壤进行采样分析，若满足标准要求，则原地留置，超过国家标准产生的放射性污染土壤按照国家相关要求妥善处置。

通过采取以上措施，本项目服务期满后受放射性污染的设施、场地能得到妥善的处理处置，处理处置过程不会对周围环境产生不利影响；同时，服务期满后放射性源项也随之关闭、消失，不再产生含放射性物质，不会对周围环境产生不利影响。

## 环境风险分析

### 评价依据

#### 风险调查

本项目为年产30万吨钛锆砂矿精选项目，生产过程不添加药剂进行选矿，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目不涉及风险物质。

#### 环境风险潜势初判

建设项目环境风险潜势分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+。根据建设项目风险潜势根据项目涉及的物质和生产系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，具体见表4.10-1。

##### 建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |
| --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |

- 危险物质数量与临界量的比值（Q）

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与临界量比值（Q）；

式中，q1，q2，…qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ；

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q≤10；（2）10≤Q≤100；（3）Q≥100。

本项目选矿采用磁选、重选及电选，选矿过程不添加药剂，不涉及风险物质，所以本项目Q＜1，则本项目环境风险潜势直接判定为Ⅰ。

#### 评价等级

根据建设项目风险潜势划分，则项目风险潜势为Ⅰ。

根据环境风险评价工作等级判据见表4.10-2。

##### 评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

综上，项目环境风险评价工作等级为简单分析。

### 环境敏感目标概况

根据评价等级及评价范围确定结果，敏感目标调查见表1.6-1。

### 环境风险识别

#### 物质危险性识别

项目在选矿过程中仅为简单的物理选矿，不添加任何药剂，不涉及风险物质。

#### 生产设施风险识别

生产过程中潜在的风险危害主要有选矿废水事故排放、除尘器事故排放导致地表水、环境空气污染等环境风险。

（1）选矿废水事故排放导致地表水环境污染等环境风险

项目选矿生产设施存在的风险主要是环保设施及生产设备，如废水沉淀池、事故应急池等发生池子破裂造成事故排放或由于管理不善造成废水下渗等事故排放，废水中的反射性物质对周边地下水及周边地表水体产生污染。

（2）旋风除尘器+旋流式水膜除尘器事故排放导致环境空气污染等环境风险

本项目每台烘干炉废气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理经排气筒排放。如除尘器故障，废气直接排入大气，对大气环境造成污染，同时放射性粉尘对周边公众产生影响。

### 环境风险分析

#### 大气环境风险分析

项目主要大气环境风险为除尘器事故排放，每台烘干炉废气分别经串联旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理经排气筒排放，若除尘器故障，导致烟尘未经处理排放至大气，对大气环境造成一定影响，主要污染物是TSP，造成周边环境空气超标，并且放射性粉尘随粉尘排放至大气，对公众产生辐射影响。

当出现事故排放的情况下，由于烟尘未经处理排入大气，会造成排气筒出口超标，造成周边环境空气污染，应严格管理除尘设施，保证废气达标排放。

#### 地表水环境风险分析

项目地表水环境风险主要为火灾伴次生产生的消防废水及选矿废水泄漏，消防水中含有SS、COD等污染物，直接排出厂外，会对周围地表水环境造成影响。评价提出，当发生火灾事故时，通过泵将消防废水打入事故应急池，经处理后用于循环水系统，不外排，避免对周围水体产生影响。通过加强管理，消防废水合理处置，对周围地表水环境风险控制水平属于可接受范围。

选矿废水泄漏，主要为废水沉淀池垮塌时生产废水事故排放。由于项目设有废水沉淀池、事故应急池。废水沉淀池设1座，容积为1500m3、事故应急池3000m3，当废水沉淀池发生事故时将选矿废水抽至事故应急池，环境风险不大。

#### 地下水环境风险分析

本项目采取源头控制和分区防渗措施。在做好防渗工作的前提下，通过厂区内各设施合理布局、合理分配、各类其他污染物有效控制（如降雨、生活垃圾）、定期对污废水装置与防渗结构检查等工作，可防止除渗漏以外其他方面对地下水的污染，即便是事故状态下，只要防渗层未被破坏，均能有效控制污染源。

加强管理，加强思想教育，提高全体员工的环保意识；健全管理机制，对于可能发生泄漏的污染源进行认真排查、登记，建立健全定期巡检制度，及时发现，及时解决； 建立从设计、施工、试运行、生产操作以及检修全过程健全的监管体系，确保设计水平、施工质量和运行操作等的正确实施。

### 环境风险防范措施

#### 选矿废水事故排放环境风险防范措施

设置废水事故应急池，当出现事故排放情况下，可将选矿废水排入事故应急池，同时应停止生产。待排除事故险情，确保恢复正常生产后再将事故应急池中的选矿废水回用于选矿过程中。

由于选矿废水中含有少量污染物，可通过集液池或事故应急池的池底、池壁渗漏，污染土壤甚至造成地下水的污染物浓度超标。另外，尾砂、沉淀池污泥在堆放的过程污染土壤，甚至通过渗透作用污染地下水。对于渗漏渗透的风险提出以下的防范措施：

（1）沉淀池池底采用水泥混凝土材料防渗，池壁选用水泥砌砖砌成用2cm厚的水泥混凝土层防渗。

（2）确保池体施工质量

各池子工程的施工质量须严格要求，应请有资质的专业施工队伍进行施工。施工中选用的土、石等材料符合施工技术要求。按设计要求进行施工、验收，基建期内绝不允许留下任何隐患。

（3）加强环保设施管理

定期对废水沉淀池、回水池、应急水池等池子进行防漏、防渗检查等，避免出现事故排放。

（4）严格巡查制度

加强生产运行期的管理，严格巡查制度，发现安全隐患及时处理；及时对沟边裸露进行植被覆盖，以防雨水冲刷形成拉沟，并保持截洪沟通畅。

项目已设置1500m3的事故应急池，在厂区周边设置水沟，将选矿过程事故废水引至事故应急池，可临时收集1h选矿废水量，项目设有废水沉淀池等设施，可满足选矿过程废水的收集。

#### 除尘器事故排放环境风险防范措施

（1）管理人员应熟悉除尘器原理、性能、使用条件，并掌握运行参数的调整和设备维修方法。

（2）设备运行中，应设专人进行管理，并做好运行记录。

（3）定期对除尘器上需润滑部位补充润滑油。

（4）经常检查除尘器清灰系统是否正常喷吹，如不正常则着重检查电磁阀有无失灵或损坏，并应及时维修或更换。

（5）定期检查气缸及各法兰面情况，如发现漏气，应及时更换密封圈。

（6）如发生故障，应及时排除，如内部有杂质、水份等异物，应及时清理，膜片损坏应及时更换。

（7）检修门上的密封条，如有老化，应及时更换。定期测定工艺参数，如气量、温度、浓度等，发现异常，应查找原因并及时处理。

（8）停机时，在工艺系统停止后，应保持除尘器和排风机继续工作一段时间，以除去设备中的潮气和粉尘。同时在除尘器停止工作之前，必须反复进行清灰、卸灰操作。根据设备运行阻力的变化波动定期检查设备的运行是否正常。

（9）定期检查气路系统，排灰系统工作情况，发现异常及时排除。

### 环境风险应急预案

#### 应急预案编制内容

本项目应急预案包括以下内容：应急救援组织机构、应急救援组织职责任务、环境突发事故的报告制度、事故污染区应急环境监测和消息发布、应急救援保障措施和污染事故善后处理等。应急预案信息内容见表4.10-5~6。

##### 本项目主要应急设备及监测设施

| 序号 | 项目 | 内容与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 生产车间、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 设防灾减灾办公室，同时成立应急救援组织机构 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别和分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 地内应配齐应急设施，防火、防爆、防毒等设施、设备与器材。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 落实应急状态下的报警通讯和通知方式，迅速通知相关人员到场。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

##### 本项目突发性风险事故应急预案主要内容和要求

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源情况 | 选矿废水泄漏；原料或产品撒漏；除尘系统失效 |
| 2 | 应急计划区 | 厂区 |
| 3 | 应急组织 | 厂区：厂区负责人—负责现场全面指挥，专业救援队伍—负责事故控制、救援和善后处理 |
| 4 | 应急状态分类 应急响应程序 | 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序 |
| 5 | 应急设施设备 与材料 | 雨衣、沙袋、防水隔膜等器材 |
| 6 | 应急环境监测 及事故后评估 | 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训以免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急状态中止 | 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，恢复生产 |
| 8 | 记录和报告 | 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料 |

#### 应急救援组织机构

建设单位首先要设立“重大事故应急救援组织机构”，成立应急救援组织机构指挥领导小组，以便在紧急情况下启动实施。应急组织救援机构管理组织及成员如下：

总指挥：1人，由公司总经理担任；

副总指挥：2~4人组成，由公司副总经理担任；

指挥小组领导成员：数人，由公司各部门的负责人担任；

指挥部：设在公司办公室，日常工作由办公室兼管。

在指挥部下设灭火组、疏散组、通讯组、救护组、抢险组等。

#### 应急救援组织职责任务

“重大事故应急救援组织机构”及各部门主要职责如下：

（1）指挥领导小组

负责公司“应急预案”的制定、修订；

组建应急救援队伍，并组织实施和演练；

检查督促做好重大突发环境事故的预防措施和应急救援的各项准备工作；

组织指挥救援队伍实施救援行动；

发布和解除应急救援命令信号；

向上级政府部门汇报或向周边单位或群众通报污染事故，必要时请求救援。

组织事故调查，总结应急救援工作经验教训。

（2）指挥人员

总指挥：负责公司应急救援工作的组织和指挥，总指挥不在时，由总指挥指定一位副总指挥代理。

副总指挥：协助总指挥工作的。

（3）疏散组的职责

执行现场指挥的命令，进行疏散工作；

按指定的疏散路线，引导员工进入紧急疏散集合点，应选择集合到当时风向的上风侧；

执行危险区域的管制、警戒，防止无关人员及车辆进入危险区；

清点已进入集合点的人员，请通讯组协助查找失散、失踪人员，并通报相关人员；

疏散组组长随时向现场指挥通报人员疏散情况。

（4）通讯组的职责

确保各专业组与现场指挥之间通讯的畅通；

协助现场指挥工作并负责相关的资源、人员、设施等联络，保证救援需要的物资、人员、设施现场指挥的调动要求；

与外部救援机构的联系与引导；

环保、安全资讯的提供及通报；

协助指挥人员安全疏散和自救。

（5）救护组的职责

负责对灾害中受轻伤人员进行止血、简单包扎、人工呼吸等急救工作；

经初步抢救后，对受伤人员进行检查分类和观察，采取进一步治疗措施；

负责将重伤人员送往医院治疗；

向通讯组提供人员简单自救、互救方法，通过广播向被困员工宣传；

救护组组长随时向现场指挥通报人员伤害及救治情况。

（6）抢险组的职责

负责设备抢检抢修或设备安装，电源供电保障、电器抢检抢修及保障，负责应急救物质的供应和运输，保证救援物质及时到位。

抢险组的成员应对事故现场、地形、设施、工艺熟悉，在具有防护措施的前提下，抢修设备、防止事故扩大，降低事故损失，抑制危险范围的扩大；

执行现场指挥的命令，进行抢险、抢修、阻漏等工作；

需要时架设临时照明电源；

抢险组组长随时向现场指挥通报现场抢险进展情况。

#### 环境突发事故的报告制度

当发生重特大环境事故时，立即报告总指挥，及时做好重特大环境事故上报工作。并立即请求社会应急联动系统支援。

环境事故报告要按照国家环保局《报告环境污染与破坏事故的暂行办法》的规定执行，并及时向地方人民政府报告。重大事故应急救援组织机构领导首先向当地生态环境局部门报告，当地生态环境部门按照规定程序，逐级向广西生态环境厅报告污染状况，并随时上报调查处理的进展情况。

#### 事故污染区应急环境监测和消息发布

指挥部配合与当地公安、消防、地方生态环境部门等单位迅速展开现场调查、判明事故、事件发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质，及时做好事故污染区应急环境监测和污染跟踪，对已造成污染区域的污染范围、影响程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。

根据现场污染监测数据和现场调查，事故应急环境监测应当向地方政府建议建立污染警戒区域，由地方生态环境局及时通报有关部门，作出是否发布警报决定。同时要按照国家保密局、原国家环保局《环境保护工作国家秘密范围》和原国家环保护局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发事件信息、由事故处理地新闻媒体发布污染事故消息。其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄漏事件信息。

#### 应急救援保障措施

指挥部配合与当地公安、消防、生态环境部门等单位迅速展开现场调查、判明事故、事件发生的时间、地点、原因、污染物种类、性质，及时做好事故污染区应急环境监测和污染跟踪，对污染范围、影响程度进行评估，为指挥部门提供决策依据。

根据现场污染监测数据和现场调查，事故应急环境监测应当向地方政府建议建立污染警戒区域，由地方生态环境局及时通报有关部门，作出是否发布警报决定。同时要按照国家保密局、国家环保局《环境保护工作国家秘密范围》和国家环保护局《环境污染与破坏事故新闻发布管理办法》的规定，有关突发事件信息、由事故处理地新闻媒体发布污染事故消息。其他相关部门单位及个人未经批准，不得擅自泄漏事件信息。

#### 污染事故善后处理

环境突发事故控制住后，要同时进行如下的善后处理：

（1）及时调查环境事故的起因，对事故基本情况进行定性和定量描述，对整个事故进行评估，对玩忽职守并造成严重后果的，追究相关人员责任。

（2）收集相关资料存挡，包括事故性质、参数与后果、决策记录、信息分析等，进行工作总结，为防范环境突发事故指挥部门提供决策依据。

（3）对受伤工人或群众进行抢救及安抚，制定相应的赔偿计划等善后工作；

（4）对受损的设施设备进行检修等善后工作，待确定设施设备能正常运行时再恢复生产。

### 分析结论

项目主要环境风险为选矿废水及除尘器事故排放环境风险。通过制定严格风险防范措施和管理规定，落实岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险，在发生环境风险事故时，要及时启动风险应急预案。在认真贯彻落实报告提出的各项环境风险防范措施和加强管理的前提下，本项目的环境风险是可控的，环境是可以接受的。

项目环境风险简单分析内容表详见表4.10-5。

##### 建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 广西 | 钦州市 | 钦南区 | 钦州市进口资源加工区（钦南片区）内 |
| 地理坐标 | 经度 | 108.72442° | 纬度 | 21.82253° |
| 主要危险物质及分布 | 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目风险物质主要有柴油和废机油，暂存于摇床车间危废暂存区 |
| 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） | 烘干炉废气处理系统事故性排放污染大气，消防废水及选矿废水泄漏影响地表水、地下水 |
| 风险防范措施要求 | 做好事故池、沉淀池等防渗工作，定期对消防设备进行检查，加强烟气处理设施设备的日常管理和维护，加强工作人员培训 |
| 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 本项目Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目只需简单分析。 本项目具有潜在的环境风险为烘干炉废气处理系统事故性排放污染大气，消防废水及选矿废水泄漏影响地表水、地下水。通过对项目运行期可能发生的环境风险事故进行定性分析，通过采取安全防范措施、综合管理措施、制定风险应急预案等措施防范事故发生或降低事故的损害程度，从而将风险事故对环境的影响减少到最低和可接受范围，避免使项目区域环境及居民遭受损失。因此，事故风险水平是可以接受的。 |

# 环境保护措施及其可行性论证

## 施工期环境保护措施分析

### 环境空气污染防治对策

项目建设期对大气环境产生的影响主要为扬尘和废气的无组织排放，其主要来源于材料的运输和装卸、运输车辆的扬尘、原料堆场的起尘、施工机械和车辆的尾气排放等。

（1）扬尘

扬尘的产生主要来自过往的运输车辆、装卸及搬运材料、平整土地等，其中道路扬尘产生量大，流动性大，污染面广，为施工期间对大气环境造成的主要污染源。

道路扬尘主要取决于车流量、车辆行程、公路类型、公路的维护、车辆的类型、行驶状况以及气象等一系列因素，根据资料显示在土石路上引起的扬尘是水泥或沥青路面上引起扬尘的10～30倍。

（2）施工机械排放的废气

施工车辆、打桩机、挖土机等燃油施工车辆排放的尾气中含有SO2、NOx、CO等污染物对大气环境也将有所影响，但由于施工机械数量少且较分散，其污染程度相对较轻。

根据以上分析，为了减少施工期间大气环境的污染，应做到如下几点：

（1）运送水泥、石灰等材料的运输汽车应完好，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。

（2）应选择避风处存放水泥、石灰等容易飞散的物料，若露天堆放应采取盖棚等防风遮挡措施。

（3）砂石的筛料，水泥的拆包等应在避风处进行，场地风速较大时四周要加设挡风防尘设施。

（4）对于运输的主干道应进行路面硬化，并且在干燥气候条件下，应适当的给路面洒水，以减少起尘量。

（5）加强施工现场的管理，对于施工人员，要求佩戴防尘口罩，减少扬尘对施工人员的影响。

（6）施工完毕，应及时绿化硬化裸露的地表。

（7）各种施工机械需按照国家标准安装尾气净化装置。

（8）合理安排作业时间，控制废气的排放总量。

### 水污染控制对策

施工期废水主要为施工废水和生活污水。施工废水包括施工机械洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，废水量较少，废水中的主要污染物为SS和少量的油污，经沉淀后用于场地除尘。施工人员生活污水主要污染物为COD、NH3-N、BOD、SS、动植物油。

施工期间暴雨时地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，会夹杂大量泥砂、水泥、油类等污染物。施工废水若处理不当或处理不及时而直接排放，将会引起水体污染，对周围环境造成不良影响。

为了减少施工期水环境的影响，对本项目提出以下几点

（1）施工人员的生活污水排入钦州大榄坪污水处理厂处理达标后，深海排放。

（2）在清洗场地两旁设排水渠，并设一沉淀池，清洗废水经沉淀后用于场地降尘。

（3）施工材料堆场设置防雨遮雨设施（如覆盖帆布、建防雨棚等），以免材料被雨水冲刷流失，污染环境。

### 噪声防治措施

施工期主要噪声源有推土机、挖土机、运输车辆、装载机等施工机械设备和运输车辆等交通运输设备，施工过程中使用的机械设备在运行时产生摩擦、碰撞声及交通运输车辆发出的马达声、喇叭声等，此类噪声是属于间歇性的非稳态噪声源。

项目施工噪声是间歇性的，对周围环境的影响是短暂的，会随着施工期的结束而自动消除，但由于施工时噪声值较大，为减少施工噪声对周围环境的影响，施工单位在施工期间必须严格执行《中华人民共和国噪声污染防治法》中的建设施工噪声污染防治条例，施工场界噪声必须控制在《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)限值之内，做到文明施工，具体采取以下噪声污染防治措施：根据以上分析，针对声环境污染特点，提出如下几点改善措施：

（1）加强声源噪声的控制，尽可能选用噪声较小的施工设备，同时经常保养设备，使设备维持在最低声级状态下工作。

（2）应合理安排施工时间，确保施工噪声不影响周边村民的正常生活，禁止高噪设备在夜间（22：00~06：00）作业。同时要求施工单位严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）中的规定。

（3）对于施工人员，应按照《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ87-85）中的有关规定，合理安排工作人员作业时间和轮岗时间，缩短工人接触高噪声时间并带防声耳塞、耳罩等以减轻噪声的影响程度。

（4）对于施工场地来往的车辆，要做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。

（5）在施工场界处设置1m高的围墙，利用建筑物的阻挡降低噪声值。

### 固体废物防治措施技术及经济可行性分析

施工期的固体废物主要有施工人员的生活垃圾、少量的建筑垃圾和弃土。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，对于产生固体废物的单位和个人，应当采取措施，防止或者减少固体废物对环境的污染；对于收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物。

建筑垃圾主要产生于厂房地基和给排水管道开挖产生的弃土。这些固体废物若得不到妥善处理，则会造成阻碍交通、污染环境等不良影响，更为严重的是会带来系列的扬尘污染、水体污染等二次污染。弃土无组织堆放、倒弃，刮风会引起扬尘；遇上暴雨会引起水体污染及水土流失等。

为了控制建筑废弃物对环境的污染，应采取如下措施：

（1）施工单位应当及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它措施防止污染环境。

（2）车辆运输散体材料时，必须密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

（3）施工人员产生的生活垃圾，定点集中收集，由环卫部门统一运往垃圾填埋场进行处理。

（4）建设过程中应加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到最低限度，保护环境。

## 废气污染防治措施

项目产生的主要为烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、车间内干式磁选机进出料口粉尘、堆场扬尘以及场地内运输装卸扬尘。

### 烘干炉烟气

项目依托有4台毛矿烘干炉和1台精矿烘干炉，每台烘干炉分别配套旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，分别经排气筒排放。

旋风除尘器是由进气管、排气管、圆筒体、圆锥体和灰斗组成。除尘机理是使含尘气流作旋转运动，借助于离心力将尘粒从气流中分离并捕集于器壁，再借助重力作用使尘粒落入灰斗。

旋流式水膜除尘器主要由主筒体、旋流板、上部注水槽通进入筒体，筒体是一个圆形筒体，水从设备上部注水槽进入筒内，使整个圆筒内壁形成一层水膜从上而下流动，烟气由筒体下部蜗壳进入，在筒体内旋转上升，经旋流加速，含尘气体在离心力作用下始终与筒体内壁面的水膜发生充分混合，这样含尘气体被水膜湿润，尘粒被捕捉，含尘气体随水流到设备本体底部，从溢水孔排走，在筒体底部封底并设有水封槽以防止烟气从底部漏出，有清理孔便于进行筒体底部清理。净化后废水由底部溢流孔排出进入沉淀池，循环使用。净化后的气体，通过筒体上部锥体部分引出，从而达到净化目的。

旋风除尘器和旋流式水膜除尘器均工艺成熟，在各个领域都得到广泛运用。广西源丰达资源科技有限公司采用旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理烘干炉废气，与本项目措施类似，类比其2017年9月2日~3日验收监测，监测结果详见表2.3-1，废气排放浓度达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉、窑的排放限值。

### 烘干炉出料口粉尘，磁选机、电选机进出料口矿尘

项目烘干炉出料口，磁选机、电选机进出料口矿尘，烘干机内部及磁选机、电选机选矿时密闭运行，不会产生粉尘。通过在出料口设置挡风遮罩，将磁选机、电选机设在密闭厂房内，可有效减轻风力扬尘。通过降低落料高度，可有效减少扬尘的产生。项目锆车间及仓库、钛铁仓库均采用钢架结构，上设顶棚，地面硬化，四周封闭。

经以上措施治理后，设备出料口粉尘可以得到有效的控制，对周边空气环境影响较小，在技术上是可行的。

### 晒场和尾砂临时堆场扬尘

晒场及尾砂临时堆场中的毛矿、精矿、尾砂含水率较高，当在晒场晒矿及堆场临时堆存，毛矿、精矿、尾砂含水率逐渐变低，当风力较大时，易产生扬尘。但毛矿、精矿比重较大，风力不大时不易起尘。风力较大时将铺开的矿石合拢成矿堆，并上覆防尘布，可有效降低晒场粉尘；对尾砂临时堆场适当洒水降尘，根据气候情况，每天洒水0~3次；厂区四周建设有2m高围墙，尘随风飘散时可起到一定的挡尘作用。

经以上措施治理后，原矿堆场粉尘可以得到有效的控制，对周边空气环境影响较小，在技术上是可行的。

### 装卸扬尘、运输扬尘

毛矿、精矿在晒场、仓库、车间内的装卸过程会有少量的粉尘散逸，通过降低矿砂装卸落差，可有效减少扬尘的产生。

装卸过程中运输车辆在场地行驶、运输车辆行驶过程中矿料洒落路面、运输车辆的车轮夹带泥土污染场地附近路面而产生扬尘。运输车辆要搞好车辆外部清洁，及时清洗车辆，清洗范围包括车轮和车架，冲洗供水强度宜为15m3/h~20m3/h，每辆车的冲洗时间宜为10s~15s；运送车辆在运输时不得装载过满，采取加盖篷布等措施，且运输车辆需定期检查，如有破损及时修补，以免矿砂洒落，造成二次扬尘；运输车辆宜采用封闭车型，采用敞车时，应对车厢进行全覆盖，购买符合国家机动车尾气排放标准的车型，合理安排班次，对周围大气环境影响不大。

本项目采取的大气污染防治措施与广西源丰达资源科技有限公司基本相同，根据2017年9月广西源丰达资源科技有限公司验收监测，其项目厂界废气排放浓度详见表5.2-1。

##### 源丰达公司厂界废气无组织监测结果   单位： mg/m3

| 监测 项目 | 监测日期 | 次序 点位 | 1# | 2# | 3# | 执行 标准 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 2017-9-2 | 1#上风向 | 0.076 | 0.094 | 0.075 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 2#下风向 | 0.170 | 0.207 | 0.188 |  |  |
|  |  | 3#下风向 | 0.151 | 0.132 | 0.169 |  |  |
|  |  | 4#下风向 | 0.132 | 0.113 | 0.169 |  |  |
|  | 2017-9-3 | 1#上风向 | 0.094 | 0.075 | 0.094 |  |  |
|  |  | 2#下风向 | 0.189 | 0.207 | 0.225 |  |  |
|  |  | 3#下风向 | 0.132 | 0.169 | 0.188 |  |  |
|  |  | 4#下风向 | 0.151 | 0.132 | 0.169 |  |  |

由上表可知，源丰达公司厂界无组织排放的颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放浓度限值。

综上所述，矿砂装卸、运输粉尘可以得到有效的控制，对周边空气环境影响较小，在技术上是可行的。

项目采取的环保设施主要是挡风遮罩、防尘布、旋风除尘器、旋流式水膜除尘器等，费用为320万元，占总投资的0.98%。从技术、环境合理性及经济上采用的措施均是可行的。

综上所述，运营期产生的废气在经以上防治措施处理后，能得到有效的控制，对周边环境影响较小，本项目采取的废气防治措施在技术上和经济上是可行的。

## 废水污染防治措施

本项目废水包括生产废水、初期雨水和生活污水。

### 生产废水污染防治措施

（1）选矿废水

项目合计生产用水量2039.48m3/d，其中新鲜用水量80m3/d，原料带入90.9m3/d，重复用水量1868.58m3/d，蒸发损耗144.01m3/d，产品带走4.03m3/d，尾砂带走26.86m3/d，洗矿选矿过程中产生废水1868.58m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。

项目建有1座废水沉淀池，容积均为3000m3，事故应急池1500m3，总容积4500m3。当进行设备检修时，废水沉淀池、事故应急池能容纳事故2.4d产生的废水。水池池底和池壁均采用水泥砂浆抹面，以防渗漏。

本项目选矿废水1868.58m3/d全部回用于选矿，可节约1868.58m3/d的新鲜水，同时也减少废水的外排，以0.5元/m3环保税计，每天可节约934.29元，则每年可节约排污费30.83万元。

### 初期雨水污染防治措施

根据工程分析，厂区初期雨水量为642.9m3，项目拟建一座初期雨水池，总容积1000m3，用于收集厂区初期雨水。初期雨水收集后回用于选矿工序，不外排。项目选矿对水质要求不高，初期雨水中主要含SS，不存在其他污染物，经沉淀后，可回用于选矿工序，不外排。项目选矿补充新鲜水80m3/d，可补充8.04d将初期雨水消纳完毕，通过水质及回用时间分析，初期雨水回用于选矿工序，不外排，该方法可行。

### 生活污水污染防治措施

项目生活污水产生量约16m3/d（5280m3/a）。生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、NH3-N等。生活污水经三级化粪池处理后排入钦州大榄坪污水处理厂处理。

在建及技改项目生活污水量排放量为16m3/d，钦州大榄坪污水处理厂一期处理规模（2010年）为5万m³/d，远期（2020年）为20万m³/d，总处理废水量为25万m³。在建及技改项目产生的生活污水量仅为其处理量的0.032%，该污水处理厂完全有能力接纳本项目的生活污水进行处理达标。项目产生的生活污水经三级化粪池处理后通过管网送至园区钦州大榄坪污水处理厂集中处理。因此本项目产生的生活污水将得到妥善处理。

钦州大榄坪污水处理厂采用“A/A/O 微曝氧化沟”工艺，出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，该处理工艺能满足项目生活污水处理要求。

项目拟建废水沉淀池、初期雨水池、事故应急池、化粪池等，新增费用约300万元，占投资的0.92%。在经济技术上是可行的。从经济、技术上考虑是可行的。

综上所述，项目废水经合理有效处理后，在技术和经济上均可行。

## 地下水影响防治措施

地下水污染的防治措施与保护对策应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”和突出饮用水安全的原则确定，依据本项目的污染水质特点、水文地质条件，提出以下几点防治措施：

（1）源头控制措施

① 各沉淀池等设施地基采取适当的防渗漏处理措施，如对废水沉淀池、初期雨水池、事故应急池、化粪池等下垫粘土，池底及四周设置浆砌水泥抹面结构，可有效防止选矿废水渗入地下水而造成地下水污染，同时选矿废水应禁止外排。

- 严格控制“三废”排放，消除生产设备和管道“跑、冒、滴、漏”现象发生。

③ 对生活垃圾应加强管理，用垃圾桶收集，垃圾堆放点不得排放生活污水，不得倾倒建筑垃圾。

④ 加强管理，坚决杜绝出水水质超标；对设备运行情况定期巡查，及时发现解决问题，从源头杜绝污水渗漏、污染地下水的情况发生。

⑤ 建立经常性的检修制度，如每年对厂区的各类污水管线进行一次或两次全面的检查以便及时发现问题，及时处理解决，及时更新维护各类污水输送储存中转设施。加强生产管理，杜绝事故性排放和泄漏。

（2）分区防控措施

① 将本项目分为2个防渗分区：废水沉淀池、各沉淀池为重点污染防治区；其他区域为简单防渗区。

② 采用合理的施工方法、选用质量过关的建筑材料、防渗材料进行本项目的施工；根据厂区地下水污染防治区域的划分，项目采取不同的地下水防治措施。重点污染区采取严格的基础防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗区防渗技术要求为进行地面硬化。

项目地下水污染防治区域均采取严格的污染防治措施，可有效降低项目污染地下水环境的可能性。

（3）加强地下水污染监控

建立地下水环境监控体系，包括建立地下水污染监控制度和环境管理体系、制定监测计划、配备先进的检测仪器和设备，以便及时发现问题，及时采取措施。

在厂区水井设置一个地下水观测点，观测地下水位水质的变化与污染情况。设置完善的厂区及其附近地下水监测网点，定期观测地下水水位和采集水样作水质分析。

（4）风险事故应急响应

① 建立地下水应急预案，以及时发现地下水水质污染，及时控制。一旦出现地下水污染事故，立即启动应急预案和应急处置办法，控制地下水污染。

② 为尽最大程度保护宝贵的地下水资源及地下水环境，应加强水资源动态监测，为地下水环境动态管理提供基础资料。

- 建立向生态环境主管部门报告制度.

通过采取上述地下水保护措施，可以把本项目对地下水的污染影响降低到最小，有效保护厂区所在区域水文地质环境和地下水资源。

## 噪声污染防治措施

噪声属于物理性污染，其污染状况与噪声源、传播途径、接受者均有一定的关系。噪声传播途径包括反射、衍射等等形式的声波行进过程。噪声控制的原理，也就是在噪声到达接受者之前，采用阻尼、隔声、消声、个人防护和建筑布局等几大措施，尽量减弱或降低声源的振动，或将传播中的声能吸收掉，使声音全部或部分反射出去，减弱噪声对接受者的影响，这样则可达到控制噪声的目的。本项目拟采取以下噪声防治措施：

（1）项目在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离噪声敏感区域和厂界，将噪声控制在一定范围内，保证项目厂界达标。

（2）采取声学控制措施，将磁选机、电选机设置在车间内，避免露天布置，并视条件进行减震和隔声处理。

（3）选择低噪声设备，在设备基座与地基之间设橡胶隔振垫。可在风机上安装高效消声器，排烟风机出口管加装波形补偿器防止噪声传播。其它设备采用减振、隔声、消声等有效措施。

（4）在车间、厂区周围建设围墙，减少对车间外或厂区外声环境的影响，种植一定的乔木、灌木林，亦有利于减少噪声污染。

（5）加强设备维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

对各类噪声源采取上述噪声防治措施后，可降低噪声源强10～30dB(A)，经预测，项目厂界均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3 类排放标准要求。因此，本项目拟采取的噪声污染防治措施是可行的。

综上所述，本项目噪声防治措施环保投资50万元，占总投资的0.15%，则在经济上可行。

## 固体废物处置措施

根据工程分析，本项目固废主要为尾砂、木材燃烧后灰渣、除尘器除尘灰、雨水池污泥、生活垃圾。

（1）尾砂

项目摇床重选过程产生尾砂，将矿石中的锆英砂、金红石、锡矿重选出后，剩下尾砂大部分成分为泥沙，可外售砖厂制砖。

项目尾矿砂堆放至尾砂临时堆场，占地面积430m2，尾砂日产日清。项目尾砂大部分成分为泥沙，是制砖的主要成分，因此尾砂外售砖厂用于制砖可行。

（2）木材燃烧后灰渣

项目木材燃烧后灰渣主要成分为钾、钠、硅等元素，是农作物生长需要的元素，木材燃烧后灰渣用作农肥，灰渣用于农业施肥可行。

（3）除尘器收集除尘灰

项目毛矿及精矿利用烘干炉烘干，设有4台毛矿烘干炉和1台精矿烘干炉，每台烘干炉各配套旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，经排气筒排放。除尘器收集粉尘主要成分是矿砂，作为毛料回用于选矿工艺。

（4）雨水沉淀池污泥

初期雨水池在沉淀初期雨水时产生污泥，污泥为下雨时冲刷堆场的毛料及精矿进入与水沉淀池产生，污泥中含钛铁、锆英砂、金红石等物质，回用于选矿可行。

（5）生活垃圾

生活垃圾按环卫部门要求分类收集、集中存放，并由环卫部门定期清运，建设单位对垃圾堆放点进行定期消毒，避免散发恶臭，孽生蚊蝇。

采取上述措施后，本项目固体废物的处置是可行的。

## 土壤污染防治措施

项目的废气污染源主要为烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、车间内干式磁选机进出料口粉尘、堆场扬尘以及场地内运输装卸扬尘；废水主要为选矿废水、初期雨水和职工的生活污水；固体废物堆存和生活垃圾等污染，均位于厂区内。结合“源头控制、过程防控”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散进行控制。

### 源头控制

（1）废气

① 烘干炉烟气

烘干炉烟气经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，烟气经排气筒排放。

- 烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘

在出料口设置挡风遮罩，将磁选机、电选机设在密闭厂房内，可有效减轻风力扬尘。通过降低落料高度，可有效减少扬尘的产生。

- 晒场和尾砂临时堆场扬尘

将铺开的矿石合拢成矿堆，并上覆防尘布，可有效降低晒场粉尘。对尾砂临时堆场适当洒水降尘。

- 装卸扬尘、运输扬尘

通过降低矿砂装卸落差，可有效减少扬尘的产生，运送车辆在运输时不得装载过满，采取加盖篷布等措施

（2）固体废物

尾砂暂存于尾砂临时堆场，临时堆场按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单相关要求建设。

通过合理设置固体废物暂存地点，对一般工业固体废物和危险废物进行分类管理，场地防渗处理，以防止入渗对土壤的污染。

（3）生产废水

选矿废水经废水沉淀池回用于选矿，不外排。各沉淀池等设施地基采取适当的防渗漏处理措施，废水沉淀池、初期雨水池、事故应急池、化粪池等的池底及四周设置浆砌水泥抹面结构，可有效防止废水渗入地下水造成地下水污染，进而污染土壤。

（4）生活污水

生活污水排入钦州大榄坪污水处理厂处理，污水能够达标排放。

（5）生活垃圾集中收集，由环卫部门统一清运。

### 过程防控

（1）在厂区绿化带种植兰花、桂花、花叶芋、红背桂等天然的除尘植物，其纤毛能吸收空气中的飘浮微粒及烟尘。

（2）增加厂区内绿化，种植草皮，草皮的叶子能够吸附灰尘，它的根可以固定地面上的泥土，由于叶子覆盖着地面．因而尘土不致被风刮起。

（3）在产生粉尘污染物的建筑物周围要种植各种乔木、灌木和绿篱，组成浓密的树丛，发挥其阻挡和过滤作用。粉尘污染源与其他建筑物间应种植高大的乔木，最好能有数行树木形成的林带加以隔离。

（4）厂区进行地面硬化，四周设置截排水沟，以防止对土壤环境污染。

## 辐射防护措施

### 气载流出物的防护措施

由于铀钍等核素是随着颗粒物排放到粉尘中去，所以做好颗粒物的减排工作就是减少了气载流出物的排放。本项目采取的颗粒物防治措施如下：

1）烘干炉废气治理措施

本项目设有5套烘干炉（燃料为生物质）对湿矿进行烘干，烘干烟气中主要含颗粒物、二氧化硫和氮氧化物，其中二氧化硫和氮氧化物来自生物质燃烧，因此烘干烟气主要针对颗粒物设置处理措施，烘干烟气经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理后通过15m高排气筒排至室外。

本项目通过类比海南海拓矿业与有限公司的烘干炉的检测数据来说明达标排放的可行性。根据设备运行参数及实地检测，2#排气筒和5#排气筒流出的铀、钍粉尘浓度见下表。

##### 类比项目烘干炉排气筒流出的铀、钍粉尘浓度监测结果

| 编号 | 名称 | 铀（mg/m3） | 钍（mg/m3） | 铀钍总量（mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2#排气筒 | 0.0014 | 0.0052 | 0.0066 |
| 2 | 5#排气筒 | 0.0003 | 0.00153 | 0.00183 |

类比项目2#排气筒的铀钍粉尘浓度总和为0.0066mg/m3，类比项目5#排气筒的铀钍粉尘浓度总和为0.00183mg/m3，均低于《稀土工业污染物排放标准》（GB26451-2011）中规定的“现有企业大气污染物排放浓度限值，排放铀钍粉尘废气的排气筒不超过0.1 mg/m3”。

由类比可知，本项目排放铀钍粉尘废气的排气筒不超过0.1 mg/m3。

2）无组织排放粉尘治理措施

本项目采用仓库的形式储存原料及产品，可以基本杜绝原料及产品堆存过程中无组织排放的粉尘。

3）为防止工作场所空气中粉尘污染，该公司应加湿作业和湿式清扫，以此满足环保要求。

4）在储存和转运过程中，加强对原材料储存和运输日常管理，运输时采用《放射性物品安全运输规程》（GB11806-2019）要求配备的专用箱式运输车，用纤维袋分装后装车。

### 生产用水循环利用措施

1）生产用水

因项目只是进行物理选矿，不加药剂，污染物不溶出。沉淀池中矿砂是否有有足够的沉淀时间是回用水水质的保证的关键。

①沉淀池中矿砂沉淀时间

沉淀池矿砂的沉淀时间可以采用溢流中最大颗粒的自由沉降速度可以根据斯托克斯公式计算：

式中：μ0—溢流中最大颗粒的自由沉降速度，cm/s；

d—溢流中允许的最大固体颗粒直径，cm，脉石矿物最大颗粒约10μm；

ρT—拟截留矿物的密度，g/cm3，尾砂为2.5t/m3（石英砂的密度2.5～2.8t/m3）；

根据上式计算得，（cm/s）

沉淀池的深度3.5m，砂子在沉淀池中完成沉淀时间t=350/0.008715=11.16h。

- 沉淀池中废水循环时间

本项目设有循环沉淀池，沉淀池的设计参数见下表所示。

##### 项目选矿循环水池建设情况一览表

| 名称 | 面积（m2） | 深度（m） | 容积 （m3） | 年处理循环水量（m3） | 年处理时间（h） | 循环周期 （h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 循环沉淀池 | 342 | 3.5 | 3000 | 458700 | 330×24 | 51.8 |

根据该设计，矿砂在循环沉淀池中换一次水的时间（51.8h）大于沉淀时间（11.16h）。故该项目循环周期内有足够的时间进行沉淀。

此外，根据液态流出物分析可知，本项目的选矿废水是可以循环使用的，不排入外环境。

### 地下水防护措施

地下水污染的防治措施与保护对策应按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”和突出饮用水安全的原则确定，依据本项目的污染水质特点、水文地质条件，提出以下几点防治措施：

（1）源头控制措施

①控制原料和产品堆放淋滤水量

原料及尾砂均存放在厂区围堰内，厂内除绿地外，均采取水泥硬化处理，不产生固体废物淋滤液。

②生产用水渗漏防护措施

根据前面工程分析可知，类比项目循环水池选矿废水监测指标中，总α为0.49Bq/L，总β为0.38Bq/L，均低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类水质标准和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）的要求。故本项目选矿生产废水可直接循环利用，不外排；因此，选矿废水会对地下水产生的影响较小，对循环水池做一般防渗处理即可。

③严控独居石暂存间

独居石具有较高的放射性水平，暂存于专用密闭仓库内，不与雨水接触，不产生渗滤液。

（2）分区防控措施

各类物料（包括尾砂）的沥水池、初期雨水收集池、事故应急池、循环沉淀池定为一般防渗区，地面防渗要求满足等效黏土防渗层Mb≥1.5m、防渗系数k≤1×10-7cm/s。

### 固体废物防护措施

本项目尾砂储存于尾砂堆场堆至一定量后外卖外售给建筑公司作为建筑材料。每批次尾砂外卖前需送有资质单位检验，确认其使用范围。

故项目无放射性固体废物产生。

### 独居石的储存及管理

选矿产品独居石具有一定的放射性，为减少产品放射性影响，在独居石未出厂前，将设置专门的仓库存放独居石。仓库拟设置于厂区3#锆英车间西侧，该区域人员活动较少，且与周围环境敏感点相离较远，选址合理可行。

根据建设方提供的资料，项目年产独居石5400t，独居石仓库占地面积约为150m2（3.2m*3.2m），最大储存量约为2250t，可贮存的独居石产品量满足独居石一个季度转运一次的要求。

因此，本项目拟建独居石仓库为单层结构，占地约150m2，容积约为30m3。独居石库将采用水泥混凝土墙体，墙体厚40cm，库门应密封良好，库门外5m设置围栏，保证独居石库四周墙外30cm处及库门外围栏处的γ辐射空气吸收剂量率＜2.5μGy/h，独居石库及围栏张贴电离警示标志，限制无关人员进出。另外，独居石仓库及车间管理上要求双人双锁，专人负责，无关人员不要进入车间及仓库，尽量不在仓库及车间周围停留。对独居石暂存库严格执行台账制度，由专人负责，准确无误的登记独居石来源去向。

### 产品的储存及管理

（1）独居石的储存与管理

选矿产品独居石具有一定的放射性，为减少产品放射性影响，在独居石未出厂前，将设置专门的仓库存放独居石。独居石仓库拟建于3#锆英车间西侧。

独居石库采用水泥混凝土墙体，墙体厚40cm，建设71.55mm厚的铅门或钢门，大门外5m设置围栏，限制无关人员达到。

独居石暂存库管理上要求双人双锁，专人负责，门上张贴电离辐射标志，无关人员不要进入仓库，尽量不在仓库周围停留。对独居石暂存库应严格执行台账制度，由专人负责，准确无误的登记独居石来源去向，并且实行联单管理。

（2）钛矿、锆英砂和金红石的储存与管理

根据《伴生放射性物料贮存及固体废物填埋处置辐射环境保护技术规范（试行）》相关要求，对钛矿、锆英砂和金红石的仓库外的明显部位设置电离辐射标志，对钛矿、锆英砂和金红石进行分类贮存，并加强管理，防止物料流失，禁止无关人员进入。

建立钛矿、锆英砂和金红石贮存台账制度，由专人做好日常登记和管理工作，并详细记录物料出入情况。

由于仓库距离项目办公区较近，建议仓库贮存分区，将仓库东侧（靠近办公楼侧）贮存放射性比活度较低的钛矿，仓库西侧（远离办公楼侧）贮存放射性比活度较高的锆英砂。

### 5.9.6 运输风险防护措施

为满足《放射性物品安全运输规程》（GB11806-2019）中要求，本项目原料进入国内港口后，使用汽车运输至本项目厂址内，成品一般也使用汽车运输至下游企业。运输过程设置合理的原料及产品（钛矿、锆英砂、金红石、独居石）运输路线，原料和产品（特别是锆精矿和独居石）运输前应该进行严密包装，采用专用箱式运输车辆，货物装车后应及时封闭车辆。并选择风险控制信用较好的运输单位进行原料和产品的运输，定期对运输汽车进行维修和保养、提高驾驶人员安全意识，防止极端交通事故发生，以避免对沿线道路及周边环境形成放射性污染，在车上常备有应急物品，包括防护口罩、防护手套、护目镜等防护用品。

运输工作人员应接受相关辐射防护措施等方面的培训：

（1）避免事故发生的方法和程序；

（2）应急响应信息以及如何利用这些信息；

（3）各种放射性物品的危害和如何防止受到这些危害，必要是包括人员防护服和防护设备的使用；

（4）发生放射性物质以外释放时立即采取的程序，包括相关的应急响应程序和要遵守的人员防护程序。

一旦在运输矿石期间发生事故时，需要启动应急响应程序。当原料及产品（钛矿、锆英砂、金红石、独居石）发生撒漏、外逸时，应立即疏散无关人群，佩戴车上备用的防护口罩、防护手套、护目镜等防护用品，避免对物料的吸入内照射，尽快将撒漏的物料安全装至专用运输车内，最后确保环境中无遗留的原料及产品（钛矿、锆英砂、金红石、独居石）；若车辆发生事故，应疏散无关人群，立即调派其他专用运输车辆将事故车辆内的物料转移。

### 5.9.7辐射防护管理措施

本项目除采取上述污染防治设施以外，建设单位还制定了以下辐射防护管理制度和措施，主要包括：

1）个人防护工作：给员工配备的个人的劳保防护用品（如工作服、手套，口罩等）；为了减少放射性物质进入体内的机会，不在车间内吸烟，不在车间内进餐；经常注意修剪指甲、剪短头发，以免积存放射性物质；还应注意保护皮肤的清洁完整。

在工作中，皮肤受了损伤，应及时清洗，妥善包扎，以防感染化脓或放射性物质由伤口进入体内。设立员工换衣区，上班后换上工作专用工作服和鞋，下班之后立即沐浴，工作服等用品不允许带出厂外。

合理优化职工人数和工作时间，尽量减少员工与放射性物料的接触时间，对所受照射剂量超过5mSv/a的工作人员调整至其他剂量较小的工作岗位。

2）指定专人负责进行放射性γ辐射定点巡检，按期进行监测和风险评价，发现异常时，应及时找出原因并予以处理。

3）工作人员上岗前需进行辐射安全环保知识培训，定期组织辐射安全环保知识学习和考试。

4）工作时严格按操作规程操作。

5）为了防止放射性物质通过消化道或其它途径进入体内，严禁在放射工作场所吸烟、进食和存放食物。

6）对于独居石、钛矿、锆英砂和金红石，建立完备进出台账业务，对于具体数量和去向将有完整记录。

## 环保投资估算

项目总投资为32552万元，其中环保投资为720万元，占总投资的2.21%，项目采取的环保措施及其投资估算见表5.9-1。

##### 项目环保措施及其投资估算表

| 实施时段 | 名称 | 工程采取措施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 废水 | 生产用水 | 废水沉淀池、事故应急池 | 300 |
|  |  | 初期雨水 | 初期雨水池 |  |
|  |  | 生活污水 | 化粪池 |  |
|  | 废气 | 毛矿、精矿烘干烟气 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理 | 320 |
|  |  | 设备进出料粉尘 | 挡风遮罩 |  |
|  |  | 堆场粉尘 | 防尘布 |  |
|  |  | 车辆清洗 | 车辆清洗 |  |
|  | 噪声 | 机械设备 | 消声、隔声装置、种植树木 | 50 |
|  | 固废 | 尾砂 | 尾砂临时堆场 | 50 |
|  |  | 生活垃圾 | 垃圾收集桶 |  |
| 合计 |  | 720 |

# 环境影响经济损益分析

## 6.1 经济效益分析

本项目总投资32552万元，项目年净利润为12708.9万元，投资回收期2.56a。

综上可见，项目具有一定盈利能力和清偿能力，并且具有一定的抗风险能力和良好的经济前景。

## 6.2 环保投资估算

项目总投资为32552万元，其中环保投资为720万元，占总投资的2.21%。

## 6.3 环境影响经济损益分析

### 6.3.1环境保护成本

环境保护成本包括环保设备折旧费、运行费和管理成本。

（1）环保设施折旧费

本项目运营期环保设施投资720万元，设备折旧按5%计，故环保设施折旧费为36万元/a。

（2）“三废”处理成本

“三废”处理成本按环保设施投资的10%计，则处理成本为72万元。

（3）环保设施维修

环保设施维修费取运营期环保设施固定投资的2.0%，每年维修费约14.4万元。

（4）环保人员工资

预计工程环保人员约3人（环保措施管理人员），按生产人员工资及附加费36000元/人·年计，则工资费用10.8万元/a。

综上所述，本项目环保运行管理成133.2万元/a。

### 6.3.2环境保护经济效益分析

#### 6.3.2.1直接的经济效益

该项目环保治理措施的实施，不仅可以有效地控制污染，而且通过对废物的综合利用还能带来一定的经济效益和环境效益。

通过对项目生产工艺的分析，本项目因环保治理能带来直接的经济效益包括污染治理而挽回的经济损失和废物综合利用所得的经济效益。

（1）污染治理挽回的经济损失：

① 水处理挽回的经济损失

项目废水主要为选矿废水、漂洗废水、喷淋废水。本工程每天循环水量为1868.58吨，全年循环水量达到616631.4吨，每吨水按节约新鲜水费0.5元计，相当于每年节约30.83万元。

② 固体废物处置挽回的经济损失

项目所产生的固体废物主要为尾矿和尾砂，属于一般工业固体废物。尾砂交由砖厂作为制砖原料。尾砂外售砖厂制砖。尾砂产生量12877t/a，根据《中华人民共和国环境保护税法》每吨固废按征收25元，以上固废处置方式挽回的经济损失为57.19万元。

综上所述，建设项目环境治理措施的实施带来的直接经济效益总计为88.02万元。

#### 6.3.2.2间接效益

环保投资不仅给企业带来直接的经济效益，还给社会带来更大的环境效益。项目通过环保措施的实施，每年可以减少向环境排放废水、固体废物等污染物，最大限度的减轻对周围环境的污染，对保护当地水体、环境空气、生态环境及人群健康具有更大的环境效益。

### 6.3.3 环境影响经济损益分析

（1）环境影响损益系数

环境经济损益一般用环境经济损益系数表示：

R=R1/R2

式中R——损益系数；

R1——经济收益，以经营期内（10年）的利润计，12708.9万元/年，总计127089万元；

R2——环保投资，以项目一次性环保投资和10年污染治理费用之和计，2052万元。

计算结果：R=61.93，说明拟建项目的经济收益超过环保投资及运行费用。

（2）环保费用的经济效益分析

年环保费用的经济效益，可以用因有效的环保治理措施而挽回的经济损失与保证此效益而每年投入的环保费用之比来确定，年环保费用的经济效益按下式计算：

Z=Si/Hf

式中Z——年环保费用的经济效益；

Si——为防治污染而挽回的经济损失；

Hf——每年投入的环保费用。

根据上述的环境经济效益分析，全年的Si为88.02万元，Hf为133.2万元，则本项目的环保费用经济效益为0.66，即投入每元钱的环保费用可用货币统计出的挽回收益为0.66。以上分析说明，项目的环保投资与环保费用的经济效益是比较好的。

## 6.4小结

项目总投资为32552万元，其中环保投资为720万元，占总投资的2.21%，环保投资所占比例较为合理。

本项目的建设，将带来一定的社会效益和经济效益，同时针对项目暴露出来的环境问题而采取相应的污染防治措施后，其环境代价不大，从环境经济方面来看，项目的建设是可行的。

# 环境管理与监测计划

## 环境管理

为了更好地对项目的环境保护工作进行有效的监督管理，必须明确该项目环境保护各相关机构的具体职责和分工。

### 7.1.1环境管理要求

#### 7.1.1.1环境管理工作计划

项目环境管理管理工作计划见表7.1-1。

##### 环境管理工作计划

| 企业环境管理总要求 | 根据国家建设项目环境保护管理规定，认真落实各项环保手续 |
| --- | --- |
|  | ⑴可研阶段，委托评价单位编制环境影响报告； ⑵开工前，履行“三同时”手续； ⑶严把施工质量关，严格按照设计要求和施工验收规范质量要求执行； ⑷生产运行中，定期进行自行监测工作，同时请当地生态环境部门监督、检查、协助主管部门做好环境管理工作，对不达标装置及时整顿； ⑸委托监测单位搞好自行监测工作，及时交纳排污费。 |
| 施工阶段环境管理 | 落实环保措施，把对环境的影响降到最低 |
|  | ⑴对施工期环境保护工作全面负责，履行施工期各阶段环境管理职责； ⑵对施工队伍实行职责管理，要求施工队伍按要求文明施工，做好监督、检查和教育工作； ⑶按照环保主管部门的要求和本报告书中有关内容落实环境保护对策措施，并对施工程序、时间和场地布置实施统一安排； ⑷合理布置施工场内的机械和设备； ⑸检查施工扬尘和噪声的控制； ⑹检查环保设施与项目建设“三同时”； ⑺检查环保措施是否达到设计和标准要求。 |
| 生产阶段环境管理 | 加强环保设备运行检查，确保达产达标、力求降低排污水平 |
|  | ⑴明确专人负责公司环保设施的日常运行管理工作； ⑵检查生产期间环保设施的实施； ⑶对各项环保设施操作、维护定量考核，建立环保设施运行档案； ⑷检查环境监测等计划的实施； ⑸检查环境敏感点的环境质量是否满足其相应的质量标准要求； ⑹提出和落实合理利用能源、资源、节水、节能等清洁生产措施。 |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作 |
|  | ⑴建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； ⑵归纳整理监督数据，技术部门配合进行工艺改进； ⑶聘请附近居民和职工为监督员，收集附近居民和职工的意见； ⑷配合生态环境部门的检查验收。 |

#### 7.1.1.2环境污染防治对策计划

根据环保措施应与建设项目同时设计、同时施工、同时使用的“三同时”要求，项目污染治理措施应在项目设计阶段落实，以利于实施。

建设项目污染防治措施的配套建设应按相关规定如期完成，并实施污染防治计划。本项目为技改项目，主要防治计划是前期阶段、施工期、营运期的环境保护防治措施。防治计划见表7.1-2。

##### 环境保护防治措施实施计划

| 项目 | 环境保护监督管理内容 | 执行机构 |
| --- | --- | --- |
| 一、施工期 |
| 大气污染防治 | 运输的主干道应进行路面硬化，并且在干燥气候条件下，应适当的给路面洒水。运输汽车应完好，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。 | 广西道丰新材料有限公司 |
| 水污染防治 | 生活污水排入钦州大榄坪污水处理厂处理达标后，深海排放。施工废水经沉淀后用于场地除尘。 |  |
| 噪声污染防治 | 合理安排施工计划和施工机械设备组合；做好接触高噪声人员的劳动保护，接触高噪声工人应采取配戴防声耳塞、耳罩等措施，减轻噪声对施工人员的危害。 |  |
| 固体废物防治 | 生活垃圾由环卫部门统一收集运送至垃圾处理场集中处理。建筑弃土可用作回填土。 |  |
| 二、运营期 |
| 大气污染防治 | 烘干烟气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理后经排气筒排放。烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘设置挡风遮罩及将设备放置在车间内，晒场及临时堆场及时覆盖防尘布，降低卸料高度减少粉尘。是否按环评要求进行设置烟气设施 | 广西道丰新材料有限公司 |
| 水污染防治 | 事故应急池、初期雨水池建设及日常监测情况 |  |
| 噪声 | ①声源隔振、减振降噪或消声降噪措施。 ②在设备选型上尽量采用低噪声的设备。 |  |
| 固废处置 | 一般工业固体废物是否按要求管理 |  |
| 污染事故 | ①平时做好应急准备，制定应急预案； ②事故发生后，根据具体情况相应增加监测频率，并对污染进行追踪调查。 | 广西道丰新材料有限公司、有资质的监测单位 |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范和国家生态环境部颁布的相关标准法律及规范，严格执行环境监测。 |  |

### 7.1.2企业环境管理

#### 7.1.2.1企业环境保护管理

（1）设定环保机构和配备环保人员

项目必须设立专门的环境保护机构，并至少配备一名专职环保人员，负责该项目的环境管理及对外的环保协调工作，负责落实项目的各项环保工作、防污治污措施、植树造林、保护生态、改善环境措施等工作。

（2）制定环境管理制度体系

为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系，如：

① 各种环保装置运营操作规程（编入相应岗位生产操作规程）；

② 各种污染防治对策控制工艺参数；

③ 各种环保设施检查、维护、保养规定；

④ 环境保护工作实施计划；

⑤ 植被恢复工作年度计划；

⑥ 污染事故管理标准；

⑦ 环境保护指标考核管理办法；

⑧ 厂区环境保护工作管理及奖罚办法。

（3）制定环境管理台账

环境管理台账主要内容：

① 环保管理网络建立；

② 主要污染源汇总表；

③ 环保设施汇总表和运行记录；

④ 环保检查台账和环境事件台账；

⑤ 环保考核与奖罚台账；

⑥ 外排废水、废气检测台账；

⑦ 噪声、固体废物台账。

（4）辐射防护管理措施

项目拟采取的各辐射防护措施如下。

##### 辐射防护设施管理要求一览表

| 工程组成 | 工程名称 | 工程规模 | 材质及配套要求效果 | 设备维护 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 气载流出物控制措施 | 物料干燥 | 5台烘干炉 | 烟气经除尘器+旋流式水膜处理后高空排放 | 每半月巡检 |
|  | 原料矿、成品及尾砂 | 设置专门的堆存库 | 禁止露天堆放，毛矿堆场配帆布覆盖矿堆，成品设置专门的仓库 | 每月巡检 |
|  | 道路扬尘 | - | 经常对厂区道路进行清扫及洒水降尘 | 每天巡检 |
| 液态流出物控制措施 | 循环沉淀池 | 3000m3 | 能满足正常选矿要求、循环水不外排，水泥硬底化，且循环水与雨水收集做到雨污分流。 | 每半月巡检，每半年采样送检 |
|  | 初期雨水池 | 1个，1000 m3 | 能满足储存雨水要求，水泥硬底化，且与循环水池系统做到雨污分流 | 每次降雨完巡检 |
|  | 事故应急水池 | 1500m3 | 能满足应急要求 |  |
| 地下水辐射防护措施 | 监测井水 | 1个 | 设于厂区内 | 每半年采样送检 |
|  | 循环沉淀池、摇床车间、物料沥水池、初期雨水池、事故应急池 | ／ | 水泥硬底化、防渗透 | 每月巡检 |
| 物料储存管理措施 | 原料矿、成品及尾砂 | 设置专门的堆存库 | 水泥硬底化、防渗透 | 每月巡检 |
|  | 独居石矿暂存仓库 | 1个 | 双人双锁、专人负责，门上张贴电离辐射标志、进出台账设置 | 每周巡检 |
| 固废污染防治措施 | 尾砂 | ／ | 外售时检测其放射性 | 每批外售时检测 |
| 其他放射性防治措施 | 辐射监测仪 | 1台 | 便携式γ剂量率仪 | 每年送检 |
|  | 个人剂量计 | 根据工作人数配置 | 正常使用，每个季度送有资质单位检查 | 每季度送检 |

#### 7.1.2.2保障计划

（1）建立环保设施、建设和维护的记录，由于管理措施到位和及时地维护与维修，杜绝了责任事故。

（2）维护经费

制定专门环保设施维护维修规定，有制度化的经费保障，每年都拨出专门用于环保设施维护、维修和购买其他元器件、耗材的经费，从而保证环保设施的完好率，保证环保设施的利用率，保证正常运转。

#### 7.1.2.3应向社会公开的信息内容

根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建设单位是建设项目环评信息公开的主体，全面规范建设单位环评信息公开范围、公开时段、公开内容、公开程度、公开方式。建设单位应分阶段向社会公开环境信息，具体见表7.1-4。

##### 建设单位社会公开信息情况一览表

| 公开阶段 | 公开阶段 |
| --- | --- |
| 报告书编制过程中 | 向社会公开建设项目的工程基本情况，主要环境影响情况、拟采取的主要环境保护措施、公众参与的途径、方式。 |
| 报告书审批前 | 建设项目环境影响报告书编制完成后，向生态环境部门审批前，向社会公开环境影响报告书全本，同时一并公开公众参与情况说明。 |
| 建设项目开工前 | 开工前，建设单位应向社会公开建设项目开工日期、设计单位、施工单位和环境监理单位、工程基本情况、拟采取的环境保护措施清单和实施计划、由地方政府或相关部门负责配套的环境保护措施清单和实施计划等，并确保上述信息在整个施工期内均处于公开状态。 |
| 项目建成后 | 建设单位应当向社会公开建设项目环评提出的各项环境保护设施和措施执行情况、竣工环境保护验收监测和调查结果。对主要因排放污染物对环境产生影响的建设项目，投入生产或使用后，应当定期向社会特别是周边社区公开主要污染物排放情况 |

### 7.1.3排污许可制度

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。国务院办公厅2016年11月10日颁发《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发﹝2016﹞81号），指出到2020年，完成覆盖所有固定污染源的排污许可证核发工作，并建立健全企事业单位污染物排放总量控制制度，逐步实现由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变，控制的范围逐渐统一到固定污染源。项目必须在发生实际排污行为之前申领排污许可证，环境影响评价文件及批复中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证，其排污许可证执行情况应作为环境影响后评价的重要依据。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于常用黑色金属矿采选，本项目应按要求尽快申领排污许可证，期间应加强环境管理，按环评批复要求开展日常生产活动及排放污染物。

## 污染物排放清单及排放要求

根据工程分析，项目主要外排污染源是烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、车间内干式磁选机进出料口粉尘、堆场扬尘以及场地内运输装卸扬尘，营运期生产废水全部回用，不外排。项目污染物排放清单及污染物排放的管理要求详见表7.2-1

##### 项目污染物排放清单及污染物排放的管理要求一览表

| 污染物 | 污染物排放情况 | 治理措施 +排放方式 | 排放 去向 | 排污口 位置 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排放 浓度 | 排放量 t/a |  |  |  |  |
| 废气 | 1#毛矿烘干废气1#排放筒 | 颗粒物 | 31.9 | 0.09 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理+15排气筒 | 大气环境 | 厂区 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2干燥炉、窑的排放限值 |
|  |  | SO2 | 27.39 | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 63 | 0.17 |  |  |  |  |
|  | 1#精矿烘干废气2#排放筒 | 颗粒物 | 31.9 | 0.09 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理+15排气筒 |  |  |  |
|  |  | SO2 | 27.39 | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 63 | 0.17 |  |  |  |  |
|  | 2#毛矿烘干废气3#排放筒 | 颗粒物 | 31.9 | 0.09 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理+15排气筒 |  |  |  |
|  |  | SO2 | 27.39 | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 63 | 0.17 |  |  |  |  |
|  | 3#毛矿烘干废气4#排放筒 | 颗粒物 | 31.9 | 0.09 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理+15排气筒 |  |  |  |
|  |  | SO2 | 27.39 | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 63 | 0.17 |  |  |  |  |
|  | 4#毛矿烘干废气5#排放筒 | 颗粒物 | 31.9 | 0.09 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理+15排气筒 |  |  |  |
|  |  | SO2 | 27.39 | 0.6 |  |  |  |  |
|  |  | NOX | 63 | 0.17 |  |  |  |  |
|  | 烘干炉出料口粉尘 | 粉尘 | / | 0.75 | 防尘遮罩+无组织排放 |  |  | 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2 新污染源大气污染物排放限值 |
|  | 钛车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 粉尘 | / | 0.43 | 防尘遮罩+无组织排放 |  |  |  |
|  | 锆车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 粉尘 | / | 0.18 | 防尘遮罩+无组织排放 |  |  |  |
|  | 金红车间磁选机、电选机进出料口矿尘 | 粉尘 | / | 0.03 | 防尘遮罩+无组织排放 |  |  |  |
|  | 晒场和尾砂临时堆场扬尘 | 粉尘 | / | 2.19 | 防尘布 |  |  |  |
|  | 装卸扬尘 | 粉尘 | / | 1.16 | / |  |  |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | / | 0.7 | / |  |  |  |
| 固体废物 | 尾砂 | 尾砂 | / | 12877 | 外售砖厂制砖 | 外售砖厂制砖 | / | 《第Ⅰ类一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001） |
|  | 泥沙 | 泥沙 | / | 2200 | 回用于选矿 | 回用于选矿 |  |  |
|  | 木柴燃烧后灰渣 | 木柴燃烧后灰渣 | / | 6 | 用作农肥 | 综合利用 | / |  |
|  | 除尘器收集粉尘 | 除尘器收集粉尘 | / | 10.8 | 回用于选矿 | 回用于选矿 | / |  |
|  | 雨水沉淀池污泥 | 雨水沉淀池污泥 | / | 10 | 回用于选矿 | 回用于选矿 |  |  |
|  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | / | 33 | 集中收集 | 交环卫部门处理 | / |  |

## 环境监测计划

环境监测（包括污染源监测）包括施工期和运营期，是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级生态环境部门进行区域环境规划及管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

### 环境监测项目

（1）环境质量监测

地下水监测因子：pH值、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁，共10项。

土壤监测因子：pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。

放射性监测因子：238U、226Ra、232Th、222Rn、钍射气、γ辐射剂量率、总α和总β。

（2）污染源监测

废气监测因子：颗粒物。

噪声监测因子：等效连续A声级。

气载流出物：U、Th

### 7.3.2环境监测管理重点及监测计划

本项目监测计划见表7.3-1~2。

表7.3-1    项目污染源监测计划表

| 监测项目 | 阶段 | 监测地点 | 监测因子 | 监测频率 | 监测 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运营期 | 场界无组织排放监控点 | 颗粒物、U、Th | 半年一次 | 有资质 监测单位 |
| 噪声 | 运营期 | 四周厂界外1m处 | 等效连续A声级 | 半年一次 |  |
| 放射性 | 营运期 | 各烘干炉的排气筒 | U、Th | 半年一次（两次监测的间隔时间应不少于3个月） |  |
|  | 营运期 | 原料、钛矿、金红石、锆英砂、独居石、尾砂 | 238U、226Ra、232Th、40K | 进口或出售时，不定期抽样监测 |  |

表7.3-2    项目环境质量现状监测计划表

| 监测项目 | 阶段 | 监测地点 | 监测因子 | 监测频率 | 监测及采样时间 | 监测 机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 运营期 | 厂区水井 | pH值、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁 | 枯水期一次 | 连续监测2天，每天采样一次 |  |
| 土壤 | 运营期 | 大窝口旱地 | pH值、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | 5年一次 | 监测1天，采样一份 |  |
| 地表水 | 运营期 | 依托钦州大榄坪污水处理厂 |

##### 辐射环境监测计划

| 介质 | 采样点或监测点 | 监测项目 | 频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空气 | 大窝口林场（下风向500m） | 222Rn及其子体 | 1次/半年 | 两次监测的间隔时间应不少于3个月 |
|  | 石头埠 |  |  |  |
|  | 钦海物流 |  |  |  |
|  | 对照点 |  |  |  |
| 陆地γ | 厂界东侧 | γ辐射空气吸收剂量率 | 1次/半年 |  |
|  | 厂界南侧 |  |  |  |
|  | 厂界西侧 |  |  |  |
|  | 大窝口林场（下风向500m） |  |  |  |
|  | 厂区东侧农田 |  |  |  |
|  | 对照点 |  |  |  |
|  | 钦海物流 |  |  |  |
|  | 石头埠（厂界北侧） |  |  |  |
|  | 厂区南侧公路 |  |  |  |
| 地表水 | 厂区南侧水沟 | U、226Ra、Th | 1次/半年 | 如果有汇入支流，在汇入口的前后均需取样 |
|  | 排放口下游1000m |  |  |  |
| 地下水 | 周边民用水井 | U天然、226Ra、Th | 1次/年 |  |
| 土壤 | 厂界东侧 | U天然、226Ra、Th | 1次/年 | 包括排气口最大落地点附近的土壤 |
|  | 厂界南侧 |  |  |  |
|  | 厂界北侧 |  |  |  |
|  | 厂界西侧 |  |  |  |
|  | 大窝口林场（下风向500m） |  |  |  |
|  | 厂区东侧农田 |  |  |  |
|  | 对照点 |  |  |  |
| 底泥 | 同地表水取样点 | U天然、226Ra、Th | 1次/半年 |  |

## “三同时”及竣工环保验收

项目建设后，竣工环保验收时主要的环保措施详见下表。

##### “三同时”验收项目一览表

| 项目 | 环保措施 | 治理效率/效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 烘干烟气 | 旋风除尘器+旋流式水膜除尘器+排气筒 | 环保设施处理效率及污染物达标排放 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）表2非金属焙（煅）烧炉窑的排放限值 |
| 烘干炉出料口粉尘 | 防尘遮罩+无组织排放 | 环保设施处理效率及污染物达标排放 | 《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》表2 新污染源大气污染物排放限值 |
| 磁选机、电选机进出料口矿尘 | 防尘遮罩+无组织排放 | 污染物达标排放 |  |
| 晒场和尾砂临时堆场扬尘 | 防尘布 | 污染物达标排放 |  |
| 噪声 | 使用减震基础、加设消音器和隔音设施主要机械安放在室内等措施 | 噪声得到有效控制、厂界及敏感点声环境质量达标 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 尾砂 | 外售砖厂制砖 | 外售砖厂制砖 | 合理处置 |
| 木柴燃烧后灰渣 | 用作农肥 | 用作农肥 |  |
| 除尘器收集粉尘 | 用作农肥 | 用作农肥 |  |
| 雨水沉淀池污泥 | 回用于选矿 | 回用于选矿 |  |
| 生活垃圾 | 集中收集 | 集中收集 |  |

##### 辐射环境保护“三同时”验收内容

| 项目 | 措施 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 液态流出物 | 独居石库、各类物料（包括尾砂）的沥水池、循环沉淀池、事故应急池、初期雨水收集池划定为一般防渗区 | 防渗性能不低于渗透系数为1×10-7cm/s、厚度为2m的黏土层防渗性能 |
| 产品存放 | 设置独居石暂存库 | 独居石设置专门的独居石库来进行储存，独居石库采用水泥混凝土墙体，墙体厚40cm，设有15cm厚的推拉门，大门外3m设置围栏，限制无关人员达到，并在围栏显眼处张贴电离辐射标志。 |
|  | 设置钛矿、锆英砂、金红石成品的专门暂存场所 | 钛矿、锆英砂、金红石在车间选出后直接袋装转运至仓库 |
| 气载流出物辐射防护措施 | 烘干炉废气治理措施 | 烘干炉烟尘采用旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理后通过15m高排气筒排放 |
|  | 无组织排放粉尘治理措施 | 设置仓库，不露天堆放，围墙、厂棚、绿化等 |
|  | 储存和转运措施 | 运输时采用《放射性物品安全运输规程》要求配备的专用运输车，用纤维袋分装后装车，并用塑料膜覆盖，防止洒落和对运输沿线的污染 |
| 辐射管理 | 辐射监测仪器 | 配备便携式γ 剂量率仪 |
|  | 个人剂量管理 | 进行常规个人剂量监测，并对个人监测结果逐个记录存档；公司全体员工应建立职业健康档案 |
|  | 独居石、锆英砂和金红石储运管理 | 建立完备进出台账业务，对于具体数量和去向将有完整记录 |

对已实施排污许可管理制度的，“三同时”验收可纳入排污许可管理。对未实行排污许可管理制度的，可以根据环保单行法的相关规定进行“三同时”验收。

## 信息公开

根据环保部发布的《企业事业单位环境信息公开办法》（﹝2014﹞部令 第31号），参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、“《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知”（环发〔2013〕81号），对普通单位及重点排污单位做出相应的信息公开规定。

（1）普通企业事业单位：

① 应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息；

② 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作；

③ 企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

（2）重点排污单位应公开以下信息：

① 基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

② 排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

- 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

- 突发环境事件应急预案；

- 其他应当公开的环境信息；

- 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案；

⑧企业应在《关于发布全国31 个省级地区国家重点监控企业污染源监测信息公开网址的公告》（环境保护部公告2015年第40号）中的信息公开平台上公开环境辐射监测信息，同时企业也可通过对外网站、报纸、广播、电视等便于公众知晓的方式公开环境辐射监测信息；

⑨企业应于每年2月1日前编制完成上年度环境辐射监测年度报告，并向社会公开；

⑩企业环境辐射监测发现流出物排放超标的，应立即停止排放，分析原因，并向省级生态环境主管部门报告。

## 排污口规范化建设

排放口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排放口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理初步实现污染物排放的科学化，定量化手段。按照原国家环保总局、原广西壮族自治区环保厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范废气采样平台，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。

（1）废气排放口：废气排放口必须符合规定的高度和按《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口。如无法满足要求的，其采样口与环境监测部门共同确认。

（2）废水排放口及固体废物：项目生产废水和固废不外排，生活污水经化粪池处理后排至园区污水处理厂，废水排放及固废管理由环保系统统一规范管理。

（3）噪声：项目建成后，应在所有高噪设备噪声排放口相应位置安装规范的噪声环境保护图形标志。

项目建成后，应对上述所有污染排放口的名称、位置、数量以及排放污染物名称、数量等内容进行统计，并登记上报当地生态环境部门，以便进行排放口的规范化管理。《〈环境保护图形标志〉实施细则(试行)》(环监〔1996〕463号)中规定的废气、废水、噪声排放口环境保护图形标志牌的要求见图7.1-1。

图7.6-1  废气、废水、固废、噪声排放口环境保护图形标志牌

# 8 环境影响评价结论

## 8.1 项目概况与工程分析

（1）项目概况

广西道丰新材料有限公司位于钦州市进口资源加工区（钦南片区）（金窝工业园），利用越南钛锆矿为原料，拟建设广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目，项目采用磁选钛铁—重选锆英、金红石、锡—电选锆英、金红石的选矿工艺，建设有主体工程（1#车间、2#车间、3#车间、摇床车间及仓库）、储运工程（毛料堆场、晒场、尾砂临时堆场等），辅助工程（供水、供电、烘干炉供热等），环保工程（烘干炉烟气处理设施，及各废水沉淀池）。预计年进口并加工锆中矿、锆英精矿、毛矿、钛矿等各种矿产品新型材料30万t，产钛铁矿17万t，独居石5400t，金红石1.62万t，锆英砂8.7万t。

项目总投资为32552万元，其中环保投资为720万元，占总投资的2.21%。

（2）工程分析

项目主要由主体工程、储运工程、公辅助工程、环保工程组成。项目主要污染源为烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、车间内干式磁选机进出料口粉尘、堆场扬尘以及场地内运输装卸扬尘、选矿废水、生活污水、噪声、固废。

环境空气：5台烘干炉烘干烟气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，排气筒排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放量分别为0.45t/a、3t/a、0.85t/a；烘干炉出料口设置密闭遮罩，粉尘排放量0.75t/a；钛车间磁选机、电选机进出料口矿尘粉尘排放量0.43t/a；锆车间磁选机、电选机进出料口矿尘粉尘排放量0.18t/a；金红车间磁选机、电选机进出料口矿尘粉尘排放量0.03t/a；晒场和尾砂临时堆场通过防尘布或洒水，粉尘排放量2.19t/a；装卸扬尘排放量1.16t/a；运输扬尘排放量0.7t/a。

废水：，项目合计生产用水量2039.48m3/d，其中新鲜用水量80m3/d，原料带入90.9m3/d，重复用水量1868.58m3/d，蒸发损耗144.01m3/d，产品带走4.03m3/d，尾砂带走26.86m3/d，洗矿选矿过程中产生废水1868.58m3/d经废水沉淀后回用于洗矿选矿，不外排。初期雨水产生量642.9m3/次，经1000m3的初期雨水池经收集后可回用于选矿工序，不外排；生活污水排放量5280m3/a，通过管网送至钦州港大榄坪污水处理厂集中处理。

噪声：主要噪声源有磁选机、摇床、电选机、运输汽车等设备噪声，噪声级为75～85dB(A)。

固废：项目尾砂产生量12877t/a，为一般工业固体废物，交由砖厂作为制砖原料。木材燃烧后灰渣产生量6t/a，交由周边村民用作农肥。除尘器收集除尘灰收集量10.8t/a，作为毛料回用于选矿工艺。雨水沉淀池污泥产生量10t/a，定期清捞后作为毛料回用于选矿工艺。生活垃圾产生量约33t/a，按环卫部门要求分类收集、集中存放，并由环卫部门定期清运。

## 8.2 环境现状评价结论

### 8.2.1环境空气质量现状

项目所在区域环境空气PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO全部达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区域属达标区。

本次在项目厂区内设1个大气环境质量现状监测点，监测TSP一个项目。监测结果表明，各测点TSP24小时平均浓度值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

### 8.2.2地表水环境质量现状

大榄坪污水处理厂深海排放口附近海域基本达到《海水水质标准》（GB3097-1997）第四类标准。项目厂区东面烟通河水质能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准的要求。

### 8.2.3地下水环境质量现状

本次在项目所处水文地质单元上游、项目位置及侧向共设3个监测点。监测因子为K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH值、总硬度、耗氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、砷、汞、铅、镉、锌、铜、六价铬、铁、锰，监测结果表明：各监测点各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

### 8.2.4声环境质量现状

本次在项目四周厂界共设置4个声环境质量现状监测点。根据监测结果，项目四周厂界噪声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准限值。

### 8.2.5土壤环境质量现状

本次土壤环境质量现状监测设6个监测点，1#~3#监测点取柱状样, 4#监测点取表层样，监测项目为砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍，共7项，3#表层增加挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）和半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，k]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）因子；5#、6#监测点取表层样，监测项目为pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌，共9项。监测结果表明，项目场地外土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）筛选值要求，项目场地内土壤各测点各监测因子监测浓度均符合《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值要求。

### 8.2.6生态环境质量现状

项目位于钦州市进口资源加工区（钦南片区），不属于自然保护区及其它生态敏感区，评价区内无原生植被，现有的为次生植被和人工种植植被，生物多样性较少，区域内无国家保护的珍稀濒危动、植物种类。项目所在地生态环境一般。

### 8.2.7辐射环境现状

项目周边环境中γ辐射剂量率范围为0.07μGy/h~0.12μGy/h，与广西壮族自治区钦州地区γ辐射剂量率处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995，0.02μGy/h~0.12μGy/h）。

项目周边空气中氡浓度在8-15Bq/m3范围内，厂界周边空气中氡浓度与《中国环境天然放射性水平》中广东广州地区室外空气中氡浓度（6.8-26.5 Bq/m3）及《中国环境天然放射性水平》中全国城市空气中氡平均浓度变化范围值（3.3-40.6 Bq/m3）处在同一水平。

厂界及周边土壤中核素的分析主要厂界及周边土壤样中的238U、232Th、226Ra进行采集分析，经分析土壤中天然核素238U、232Th和226Ra的含量与广西壮族自治区钦州地区本底值处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995）。

U天然、226Ra、Th与广西壮族自治区钦州地区水体放射性处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995），由于地表水环境质量标准暂无放射性指标限值，地表水中总α和总β低于《生活饮用水卫生标准》（GB5749—2006）放射性指标限值总α限值为0.5Bq/L，总β限值为1Bq/L）

U天然和Th浓度与广西壮族自治区钦州地区水体放射性处于同一水平（《中国环境天然放射性水平》国家环保局1995），226Ra浓度高于广西钦州地区水体放射性水平。

## 8.3 环境影响分析评价结论

### 8.3.1 空气环境影响分析

拟建项目主要大气污染源为烘干炉出料口粉尘、磁选机、电选机进出料口矿尘、晒场和尾砂临时堆场扬尘、装卸扬尘、运输扬尘无组织排放源，除尘器排气筒PM10、SO2、NO2有组织排放源。经采取相应的环保措施后，经采用估算模型预测，项目排放的各大气污染物最大落地浓度均未达到标准值的10%，对周围环境的影响较小，对空气浓度贡献不大，可确保敏感点处环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。项目对周边环境空气敏感点影响很小。因此，本项目运营期产生的颗粒物对环境空气质量的影响较小，建设项目大气环境影响可接受。

### 8.3.2 地表水环境影响分析

项目生产废水循环使用不外排；初期雨水收集后回用于选矿工序，不外排；生活污水排入钦州大榄坪污水处理厂处理后达标深海排放，对周边地表水体影响不大，建设项目地表水环境影响可接受。

### 8.3.3 地下水环境影响分析

项目厂区地下水污染源主要为厂区生产水池、生活污水处理设施的影响，通过厂区各生产车间、污水池均采取了严格的防渗措施，污水下渗污染地下水的可能性不大。项目对周边敏感点饮用水水质影响不大。

### 8.3.4 声环境影响分析

各设备噪声值东、南、西、北场界处噪声值昼、夜间均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类区标准要求；项目周边敏感点距离超过200m，项目设备噪声对周边环境敏感点影响较小。

### 8.3.5 固体废物影响分析

本项目产生的一般工业固体废物均得到综合利用；生活垃圾定期由环卫部门统一清运处理。通过对固体废物产生、处置过程中加强管理，项目固体废物对环境的影响不大。

### 8.3.6 生态环境影响分析结论

本项目的建设改变了土地利用的方式和目的，改变了土壤的质地和结构，增加了雨水流失量，随着项目的建设运营，地表杂草被铲除并消失，原有的小动物也会迁出，因此在一定程度上对项目区的动植物产生了不利影响，企业对厂区及周边进行绿化，通过针对性的生态恢复措施，能够在很大程度上减缓负面影响。

### 8.3.7土壤环境影响分析

营运过程废气经处理设施处理后达标排放，固体废物妥善处理，影响较大区域为厂区周边一定距离范围内。通过严格落实各项环保措施以及加强对环保设备的日常维护与监管前提下，加强对无组织排放烟粉尘的控制，从而减少污染物在厂区周围土壤的累积。

### 8.3.8辐射环境影响分析

本次评价中忽略其外照射有效剂量贡献，主要考虑吸入内照射的影响。根据预测，氡吸入所致子区个人剂量最大附加值0.125mSv/a，低于公众年有效剂量约束值0.30mSv/a。项目粉尘颗粒物排放所致公众成员最大个人年附加有效剂量出现在17岁以上成人吸入粉尘所致公众个人最大有效剂量值最大，为0.1mSv/a，满足本次评价所提出的0.30mSv/a的公众剂量约束值。

项目所致公众成员最大个人年附加有效剂量出现在17岁以上成人，为0.225mSv/a，满足本次评价所提出的0.30mSv/a的公众剂量约束值。周边保护目标的公众个人最大有效剂量最大值出现在E方位的项目宿舍区，为0.274 mSv/a，满足本次评价所提出的0.30mSv/a的公众剂量约束值。本项目工作人员个人辐射剂量最大值出现在锆英车间进料口操作工位工作人员，个人有效剂量为1.72mSv/a，小于本项目的管理限值5mSv/a。正常工况下，公众最大个人剂量为0.243mSv/a。类比可知，非正常工况下所致公众最大个人剂量为7.67×10-4mSv/次，远低于非正常工况下公众最大个人剂量值控制指标（1mSv/次），不会对周围环境和公众产生明显辐射影响。

### 8.3.9环境风险影响分析

项目主要环境风险为除尘器事故排放环境风险。通过制定严格风险防范措施和管理规定，落实岗位责任制，加强职工的安全生产教育，提高风险意识，能够最大限度地减少可能发生的环境风险，在发生环境风险事故时，要及时启动风险应急预案。在认真贯彻落实报告提出的各项环境风险防范措施和加强管理的前提下，本项目的环境风险是可控的，环境是可以接受的。

## 8.4 环保措施

### 8.4.1施工期环保措施

（1）运输汽车应完好，不得超载，并采取遮盖、密闭措施，以防泥土洒落，以减少起尘量。各种施工机械需按照国家标准安装尾气净化装置，合理安排作业时间，控制废气的排放总量；

（2） 生活污水产生量较少，经三级化粪池处理后排入钦州大榄坪污水处理厂处理达标后，深海排放。施工废水经沉淀后用于场地除尘。

（3）合理安排施工计划和施工机械设备组合。施工过程中应加强设备维护，避免设备带病运行，减轻噪声影响。

（4）施工人员产生的生活垃圾，暂存于临时垃圾池内，委托环卫部门统一处置。

8.4.2 空气污染防治措施

本项目烘干炉烟气分别经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理，经排气筒排放；烘干炉出料口，磁选机、电选机进出料口矿尘出料口设置挡风遮罩，设备设在密闭厂房内；晒场和尾砂临时堆场扬尘上覆防尘布或适时洒水降尘降低粉尘；装卸过程尽量降低落料高度，运输车辆定期清洗。

### 8.4.3 水污染防治措施

选矿废水经废水沉淀池沉淀后回用于选矿，不外排。

初期雨水进入厂区西南面的初期雨水收集池容积1500m3，可回用于选矿工序，不外排。

生活污水经三级化粪池处理后排入钦州大榄坪污水处理厂处理。

地下采取分区防控，废水沉淀池、各沉淀池为重点污染防治区；其他区域为简单防渗区。重点污染区采取严格的基础防渗措施，渗透系数≤10-7cm/s；简单防渗区防渗技术要求为进行地面硬化。项目建成后，在厂区水井设置一个地下水观测点，观测地下水位水质的变化与污染情况。

### 8.4.4 噪声污染防治措施

噪声防治措施：尽可能选用低噪声设备，加强设备的维护和保养，保持机械润滑，降低机械设备运行噪声；合理布置噪声源等措施，车间、厂区周围建设围墙，种植一定的乔木、灌木林。

### 8.4.5 固体废物处置措施

尾砂为一般工业固体废物，交由砖厂作为制砖原料。木材燃烧后灰渣交由周边村民用作农肥。除尘器收集除尘灰作为毛料回用于选矿工艺。雨水沉淀池污泥回用于选矿。生活垃圾按环卫部门要求分类收集、集中存放，并由环卫部门定期清运。

### 8.4.6土壤污染防治措施

项目的污染源主要为烘干炉烟气、烘干炉出料口粉尘、车间内干式磁选机进出料口粉尘、堆场扬尘以及场地内运输装卸扬尘；废水主要为选矿废水、初期雨水和职工的生活污水；固体废物堆存和生活垃圾等污染，均位于厂区内结合“源头控制、过程防控”相结合的原则，污染物达标排放，在厂区四周采取绿化措施，厂区进行地面硬化，从污染物的产生、入渗、扩散进行控制。

### 8.4.7辐射防护措施

项目烘干烟气经旋风除尘器+旋流式水膜除尘器处理后通过15m高排气筒排至室外，为防止工作场所空气中粉尘污染，该公司应加湿作业和湿式清扫。生产用水循环使用，不外排，地下水进行分区防控。通过对独居石设置有防护功能的仓库，仓库四周密闭，采用水泥混凝土墙体，墙体厚40cm，设有15cm厚的推拉门，大门外3m设置围栏，要求双人双锁，专人负责，门上张贴电离辐射标志。运输过程采用专门货车进行运输，装载容器采用集装箱，集装箱内衬篷布。

## 8.5 环境影响经济损益分析

项目总投资为32552万元，其中环保投资为720万元，占总投资的2.21%，环保投资所占比例较为合理。

本项目的建设，将带来一定的社会效益和经济效益，同时针对项目暴露出来的环境问题而采取相应的污染防治措施后，其环境代价不大，从环境经济方面来看，项目的建设是可行的。

## 8.6 环境管理与监测计划结论

项目通过制定相关环境管理工作计划和实施计划，确保环保措施与项目同时设计、同时施工、同时使用，并设置环保机构，加强落实环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，保证项目的环境保护工作进行有效的监督管理。

## 8.7 公众意见采纳情况

建设单位通过环保之家网站和广西日报发布公告，从公告发布至收集意见的截止日期，建设单位、环评单位均未收到公众以电话、信件或电子邮件等形式发回对本项目环保方面的反馈意见。即周边村屯公众同意本项目建设，没有公众反对本项目的建设。

对此本环境影响评价要求建设单位应认真听取有关单位和个人的意见，在项目建设运营过程中严格落实各项环保措施，确保各项污染物达标排放，将本项目对环境造成的不利影响降至最低。

## 8.8 综合结论

广西道丰年产30万吨钛锆砂矿精选项目位于钦州市进口资源加工区（钦南片区），采用磁选-重选-电选工艺对钛锆进行加工。符合国家产业政策及行业发展规划，用地符合钦州市进口资源加工区（钦南片区）要求。项目拟采取的污染防治措施技术可行，污染物可以达标排放，固体废物可得到安全处置或综合利用，产生的放射性及其辐射影响在可接受范围内，对环境的不利影响可控制在环境可接受程度。

建设单位在工程建设和生产过程中只要切实做好环境保护“三同时”工作，认真落实报告书提出的各项污染防治措施、污染物达标排放要求情况下，项目建设对环境的影响不大。从环境保护角度考虑，该项目建设可行。