附件1

自治区河池生态环境监测中心辅助仪器采购需求

| 一、项目要求 |
| --- |
| 名称 | 数量 | 需求内容 |
| 空压机 | 1 | 1、应采用双缸活塞式压缩机，运行平稳可靠，无需润滑，输出气体纯净无油；自动排水设计。 2、螺旋式离心风冷除水器，快速冷却压缩空气，离心分离冷凝水； 3、电子除水器，除水更彻底，尤其能适应于高湿环境使用； 4、储气罐采用不锈钢制造，防止生锈； 5、箱式设计，独立悬挂式减震机构，蛋窝式吸音海绵， 振动更小，噪音更低； 6、应采用三级过滤（两级进气过滤、一级出气过滤），过滤更加精细，气体更加纯净。 7、流量：≥20L/min； 8、压力：3Kgf/cm2； 9、外形尺寸：≤430×335×665。 |
| 真空冷冻干燥仪 | 1 | 1、干燥仓应一体成型。无粘接，高强度，无泄漏。 2、高效可靠，噪音低。 3、冷阱开口大，带样品预冻功能。 4、样品温度监视，可实时监控样品温度。 5、冻干曲线绘制功能，可查看、存储冻干曲线。 6、冻干数据显示存储功能，支持U盘数据导出功能。 7、具备导流筒技术，缩短干燥周期。 8、国际标准真空接口，可与多种真空泵联用。 9、原装进口充气阀，可充干燥氮气或惰性气体 ▲10、冷凝温度：≤-55℃ （空载） 11、真空度：≤6Pa 12、控制方式：PLC+触摸屏 13、盘装物料≥1.2 升 14、冻干面积≥0.12㎡ 15、样 品 盘:Φ200mmX4层 16、冷阱尺寸:Φ220×130mm 17、样品温度传感器：2支 18、捕水能力：：≥3kg ▲19、除霜方式：热氟除霜 20、配套真空泵BIOVAC-10 , 抽速≥9.9M3/h 21配置：主机1台，不锈钢物料架1个，不锈钢物料盘4个，干燥室1个，真空泵1台。 |
| 水浴锅 | 1 | 1、用途 广泛用于干燥、浓缩、蒸馏、浸渍化学试剂，浸渍药品和生物制品，也可用于水浴恒温加热和其它温度试验。 2、特点 2.1不锈钢内胆采用优质不锈钢一体拉伸完成，内胆光洁易清洗，抗腐蚀性能强， 2.2仪表相比以往的平面式，我们采用的是斜面式设计，方便客户的设定及读数。 2.3盖子采用食品级硅胶制成，区别于以往的铝盖，优势在于保温性能强、密封性能好、安全不伤手。 2.4盖板采用内凹式，可以有效地防止内胆内液体因沸腾而溢出。 2.5温控精确，数字显示，自动控温。 2.6操作简便，使用安全。 2.7温度：室温-100℃；控温精度：±0.5℃。 2.8位数：≥12位。 |
| 水平振荡仪 | 1 | 1设备用途：浸出毒性 2配置： 2.1十二孔水平振荡器1台； 2.2提取瓶，聚乙烯（PE）瓶12个，2L具旋盖和内盖的广口瓶。 3技术参数： ▲3.1符合标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ557-2010）的要求； 3.2材质：全钢喷塑处理； 3.3样品瓶容量：2L； 3.4额定功率 : 80W； ▲3.5振荡频率 : 0-200rpm “需提供国家相关资质第三方计量部门针对转速（120r/min±1r/min）校准证书证明，并提供校准证书复印件盖章”； 3.6定时时间 : 0-9999小时； 3.7振荡幅度 : 40mm； 3.8整机重量 : 25kg； 3.9数字显示、负重能力大、转速稳定、长时间连续平稳运行、低噪音设计； 3.10生产厂家需通过ISO9001：2015质量管理体系认证、 ISO14001：2015环境管理体系认证、 ISO45001:2018职业健康管理体系认证及高新技术企业认证。 |
| 翻转振荡仪 | 1 | 1设备用途：浸出毒性 2配置要求： 2.1十二孔翻转振荡器1台 2.2提取瓶，聚乙烯（PE）瓶12个，2L具旋盖和内盖的广口瓶，用于浸出样品中非挥发性和半挥发性物质 3技术参数： ▲3.1符合标准《固体废物 浸出毒性浸出方法 硫酸硝酸法》(HJ／T 299-2007)和《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ／T 300-2007)的要求 3.2材质：外壳防腐喷涂，夹具不锈钢材质 ▲3.3转速：每分钟0-45转数显可调， 精确到±1转/分钟，出厂设定为30转/分，误差±1转/分，可进行单次和全部转数自校准；（需提供国家相关资质第三方计量部门针对转速校准证书证明，并提供校准证书盖章复印件） 3.4翻转方式：匀速模式、间隔模式、多段曲线模式三种模式可供选择，可按需求任意设定转数、时间、温度等多模式翻转 3.5收集与存储：带漏液收集装置，带样品瓶储物箱，带可移动滑轮及地脚 3.6时间设定：分钟、小时任选，0-24小时任意设定，精确到分钟 ▲3.7温度设定：恒温23℃，温度差±1℃ （需提供国家相关资质第三方计量部门针对柜内温差校准证书证明，并提供校准证书盖章复印件） 3.8操控方式：微电脑控制，按键操作，液晶面板显示 3.9安全装置：全封闭360度翻转，具有翻盖断电装置，漏电保护装置，过负载保护装置 3.10适用容器：翻转振荡器可放置2L左右玻璃瓶、PE瓶、TEFLON瓶和零顶空提取器 3.11生产厂家通过高新技术企业认证、ISO9001：2015质量管理体系认证、 ISO14001：2015环境管理体系认证、 ISO45001：2018职业健康管理体系认证、知识产权管理体系认证、商品售后服务体系五星认证（需提供厂家复印件并盖章） |
| 电热板 | 1 | 1.控温范围：≥室温-400℃ 2.控温精度：≤±0.1℃ 3.四角温差：≤±1.5℃@100℃ 4.加热面积: ≥450×350mm 5.加热材质:等静压石墨加热块 6.最大功率: ≤2500W 7.控温方式：PID控温数显 8.有过热保护功能、高低温报警功能。 |
| 底泥采样器 | 2 | 一、用途： 采集湖泊、河流、池塘、浅海等水体底泥（沉积物、底质、污泥等）。 二、规格： 采样深度：抓斗式，0-20米（特殊情况下可以用超长度拉绳提高采样深度）。 一次采样污泥量：1-5升 采样面积：304不锈钢； 三、标准配置： 抓泥斗采样器（不锈钢材质）1个； 尼龙绳1根——标配20米.可选配30米）； 铝制便携箱1个； |
| 二、商务要求 |
| ▲1、报价要求 报价为采购人指定采购需求内容内的全部价格，至少包括：（1）货物的价格（包括人工、材料等）；（2）必要的保险费用和各项税金；（3）与本项目有关的其他一切费用。 采购人不再支付成交价格以外的任何费用。 ▲2、合同签订期：自结果公告发出之日起7日内 ▲3、交货期：自合同签订之日起15日历日内。 ▲4、交货地点：河池市金城江区南新西路72号。 ▲5、交货方式：现场交货。 ▲6、质量保证期壹年（自交货并验收合格之日起计），按国家及行业标准实行“三包”，在质保期内乙方提供上门服务。 ▲7、付款条件 货物到货并经甲方验收合格后，甲方自收到乙方请款函和正规合法的完税税务发票，甲方在7个工作日内支付100%合同款给乙方。 8、其他要求 （1）成交供应商必须具有相应的资质。 （2）本项目不允许二次分包。 |